甘孜州生态环境局

关于四川省九龙县山盛矿业有限公司

子杠坪铅锌矿矿山改扩建工程（24万吨/年）

环境影响报告书的批复

(项目代码：2204-510000-04-01-477649)

九龙县山盛矿业有限公司：

你公司报送的《四川省九龙县山盛矿业有限公司子杠坪铅锌矿矿山改扩建工程（24万吨/年）环境影响报告书（报批本）》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，现批复如下。

一、项目概况

项目位于甘孜州九龙县乃渠镇子杠坪，建设性质为改扩建，矿区面积0.89km3，占地性质为永久用地。开采矿种为铅矿、锌矿，开采方式为地下开采，开采规模为24万吨/年。主要建设内容为新建、扩建、改建井巷工程，改建井巷通风系统，扩建7#平硐口办公生活区，新建临时废石堆场截排水设施、污水处理设施、固废危废处理设施等。矿山服务年限约为10.5年。项目总投资28388万元，环保投资3173万元，占工程总投资的11.18%。

项目为铅锌矿开采，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。在全国投资项目在线审批监管平台（四川省）上完成了核准，项目代码为2204-510000-04-01-477649。四川省自然资源厅对本项目矿产资源开发利用方案予以备案。经环评单位调查核实及州县相关职能部门出具意见显示，该项目矿区范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田、饮用水水源保护区等特殊环境保护目标，建设符合国家相关产业政策，符合有关主体功能区规划、生态功能区划、矿产资源总体规划和相关行业管理要求。该项目在严格按照“报告书”中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设和运行的前提下，落实拟采取的各项生态保护措施、环境风险防范措施后，该项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意“报告书”结论，你公司应全面从严落实报告书中提出的各项生态环境对策措施和本批复要求。

二、项目建设期、运行期和闭矿期应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）等要求，加强建设期、生产期和闭矿期环境保护工作，建立健全内部环境管理机制，认真履行环境保护“三同时”制度，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，结合区域高海拔气候特点，加强各类设施的保温防冻及运维管理，确保设施设备安全稳定运行。全面强化项目各时期环境管理，杜绝事故污染，确保区域环境安全。生活区等建设内容应退出优先保护单元，并采取有效环境保护措施，在原有基础上进一步降低对优先保护单元的影响。

（二）严格落实生态环境保护措施。本项目区域属重点生态功能区，应按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）等相关要求，全面落实生态保护及补偿恢复措施，严控项目施工期临时用地，合理布置施工场地，优化作业施工方案，落实生态及迹地修复要求，弃渣废石规范处置，落实水土保持措施，减少水土流失；建立完善生态保护和生态监测预警保护工作机制，加强景观协调和预防外来物种入侵，适时开展生态环境变化跟踪调查，切实压实建设单位主体责任，提升人员生态保护意识。评价区域内有国家二级重点保护野生动植物，加强生物多样性监测工作，制定监测方案，严格控制施工范围和落实避让措施，严禁非法捕猎。加强地表及生态监测工作，采取有效防治措施，避免因采矿引起的地表沉降等情况对生态环境造成不利影响。根据项目不同时期落实植被恢复工作，采取有效生态修复措施，区域内草地、灌木林等恢复系数须达到国家和地方规定指标。矿山服务期满后，应拆除矿山生产设施，全场整理并恢复地表原貌，须结合区域环境特点，对采场、矿山道路等进行植被恢复，利用当地宜生物种，就地开展原生植被移栽，促进植被尽快良好恢复。

（三）严格落实污水处理设施。本项目各部分废水均须按要求回用，严禁外排和影响区域内各类水体。矿山开采过程中产生的矿坑涌水经三级沉淀池收集沉淀后用于采区湿法作业、道路洒水降尘、选厂用水等，多余涌水应采取安全稳定方式输送至废水收集池暂存或运输至选厂高位水池，落实视频全监控、过程全溯源要求，做到及时回用，严禁外排；车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池沉淀后回用，严禁外排；生活污水经一体化污水处理设施达标处理后用作矿区绿化。

（四）严格地下水污染防治措施。加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止地下水环境污染。危废暂存间、简易机修间等应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求落实分区防控防渗处理，危废暂存间采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构；涌水三级沉淀处理池、简易机修间、一体化二级生化污水处理设施、废水收集池（兼事故池）等需采用与厚度Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-7cm/s黏土防渗层等效的防渗措施。空压机房、通风机房、炸药库、供配电系统、临时废石堆场、矿石堆场等采用与厚度Mb≥1.5m、渗透系数K≤1×10-7cm/s黏土防渗层等效的防渗措施。办公生活区等全部进行地面固化、硬化（三合土）处理。危险废物贮存必须符合行业管控要求，严禁超期、违规处理处置。严格执行废水回用相关规范要求，加强对回注过程的监控。按相关要求设置地下水监测井并定期开展地下水水质监测，制定地下水污染应急预案，根据监测结果及时采取应对措施，防止地下水污染，确保饮用水安全。

（五）严格落实大气污染防治措施。开工前按照规范制定扬尘污染防治方案；对露天堆放散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次；施工场地配备洒水车辆，对地表清理、场地平整、挖填方、临时废石堆场等产尘点采取洒水降尘措施；风速4级以上易产生扬尘时，暂停土方开挖，采取覆盖堆料、湿润等措施，有效减少扬尘污染；临时废石堆场使用期间，应采用可降解塑料进行覆盖，服务期满后立即进行生态恢复，减少裸露时间。优化爆破参数和方法，技术上降低爆破产尘量；原矿堆棚、临时废石堆场应采取喷雾洒水等降尘措施。

（六）严格固体废物综合利用和污染防治措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固体废物管理台账，如实记录产生固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现固体废物可追溯、可查询，并采取防治固体废物污染环境的措施。有计划地开展挖填方工作，做到工程区内土石方平衡；提倡废石不出井，优先回填采空区，必要出坑废石堆存于临时废石堆场，中转后回填至采空区，不得外排；设置防风、防雨和防渗要求的危废暂存间，并委托具有相应类别危险废物处理资质的单位进行回收；生活垃圾经临时收集处理设施收集，定期交由当地环卫部门处置，不得外排。委托他人运输、利用、处置固体废物，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（七）严格噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备、自备消声器的设备等。加强采矿作业管理，严格控制爆破时间，落实爆破安防措施，尽量定时爆破；采用先进爆破技术，有效降低单孔炸药量。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中相应标准；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的相应标准。

（八）落实《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单》等相关要求，在工艺设备、资源能源利用指标、废物回收利用指标及环境管理等方面认真落实清洁产生产要求，确保各项指标达到国内行业先进水平。

（九）落实并优化报告书提出的各项环境风险防范措施，防止事故引发环境污染，建立政府—主管部门—企业应急响应机制，防止因事故引发的突发性环境事件和环保“邻避”问题，依法依规开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制定应急预案报甘孜州九龙生态环境局备案，定期组织应急演练；制定环境安全隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理档案，落实各项环境风险防范措施，确保环境安全和社会稳定。加强事中事后环境监管，结合项目和区域环境特点，建立现代化监控体系，认真开展工程环境监理，确保各项环境保护措施的有效落实。项目运行后，按照生态环境主管部门要求，开展地下水、地表水、土壤、大气、涌水、生态影响等自行监测工作。

（十）严格落实“报告书”提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。

（十一）加强生态环境保护宣传教育工作，严格落实各项生态环境保护措施和环保投资，其他事项应严格对照报告书要求执行。

（十二）按规定开展环境影响后评价工作，充分了解各项环保措施效果及环境影响情况，及时进行优化、完善，切实压实生态环境保护责任。

三、其余事项严格按照“报告书”要求执行。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你公司应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、甘孜州九龙生态环境局切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、你公司应当在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响“报告书”送甘孜州生态环境保护综合执法支队和甘孜州九龙生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境保护行政主管部门的监督检查。

甘孜州生态环境局

2023年3月20日