甘孜州生态环境局

# 关于硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目环境影响报告表的批复

（项目代码：川投资备[2209-510000-04-01-336366]FGQB-2283号）

大唐得荣新能源开发有限公司：

你公司报送的《硕曲河去学水电站水光互补项目白松光伏电站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

本项目位于甘孜州得荣县白松镇，建设性质为新建，总占地面积333.4hm2，项目直流侧总容量为241.52256MWp,交流侧装机容量为210MW 。新建光伏厂区，布置44个3.60288MWp固定式子方阵，2个1.86624MWp固定式子方阵，22个3.60288MWp平单轴子方阵。新建1座220kV升压站（220kV送出线路另行评价），35kV集电线路、逆变系统、箱变系统、公用工程、临建工程、办公及生活设施等。项目总投资93852万元，其中环保投资219万元，占总投资的0.233%。

本项目为太阳能光伏发电项目，属《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中鼓励类项目，符合国家产业政策。项目取得四川省发展和改革委员会的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2209-510000-04-01-336366]FGQB-2283号）。经建设单位及其编制单位调查，结合得荣县相关职能部门出具意见，该项目建设范围不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、基本草原、基本农田、饮用水源地、文物保护等生态敏感区和特殊环境保护目标；项目建设满足《甘孜州光伏发电基地规划报告（2020-2025年）》规划和行业要求。

项目建设总体符合国家产业政策和甘孜州“三线一单”生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设及运营期应重点做好以下工作

(一)加强工程建设生态环境保护工作，落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。落实环保设计，将环保措施纳入施工合同之中，认真执行环境保护“三同时”制度，严格落实报告表有关要求，加大环保投资费用，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。落实各项生态保护措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）加强施工期环境管理。严格控制施工区域，加强施工人员管理，合理布置临时生产生活区域，减小各种施工活动以及水土流失对区域生态环境的影响，严禁破坏本区域生态系统的完整性和稳定性。本项目紧邻得荣县亭子沟格绒勇饮用水水源地二级保护区，建设单位必须严格落实《四川省饮用水水源管理保护条例》等法律法规要求，严禁废水、废油、废渣等进入饮用水水源地，确保水源地环境安全。采取工程措施和生态保护措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，严禁施工期内废水、弃渣等外排。严格落实大气环境保护措施，做好施工场地的扬尘污染防治，合理安排施工时间，限制在大风天气下作业，降低施工扬尘，必须严格落实野生动植物法律法规要求，采取合法有效保护措施，强化人员等宣教和管理，对施工区占地草甸及表土剥离，应单独进行堆放，落实防护措施，及时进行回铺（覆），采取种植当地适应物种或播撒草种进行绿化，做好施工迹地生态恢复。

(三)加强运营期环境管理。生活废水经预处理池处理后，收集于集水池中，采取安全稳定运输方式，定期由密闭罐车外运得荣县城市生活污水处理厂妥善处置。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置，废旧光伏组件交由生产厂家回收利用；箱变废油、主变废油、废旧蓄电池、含油废物等实施分类收集暂存，严格落实危险废物管理各项要求，交由有资质单位合规处置，严禁外排；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运处置。加强植被恢复，严禁引入外来物种，强化野生动物管理、保护和监测，设置动物通道。

（四）严格落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，建立完整的环境保护管理体系，配备专（兼）职管理人员，按照报告表要求，在施工和运行过程中连续、系统地观测工程建设前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，严格落实各项生态环境保护措施，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作，并定期向当地生态环境保护主管部门申报。

（五）加强环境风险防范。升压站主变压器配置事故油池及排油收集系统，光伏方阵区箱式变压器配置贮油池，严格落实防渗措施，制定减缓风险的措施和突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

（六）本项目服务期满后，废旧太阳能电池组件和废旧电气设备收集后交由厂家回收利用，废旧建构筑物拆除清运。拆除完毕后，建设单位对项目裸露的地表按照原土地利用类型选用当地适生物种及时进行有效植被恢复，减少水土流失。

（七）项目建设、运行及退役期过程管理中，你公司应积极响应公众合理诉求，加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释和稳定工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。应避免相关环保措施不落实导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他事项严格按照“报告表”要求执行。严格落实声环境、光污染和电磁环境影响等各项处置措施，减少对周边敏感点的影响。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

报告表经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起超过5年项目方决定开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

五、甘孜州得荣生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

六、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表分送甘孜州生态环境保护综合执法支队和甘孜州得荣生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

甘孜州生态环境局

2023年3月21日