# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类-送审本）

项目名称： 四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目

建设单位（盖章） 九龙县雅砻江矿业有限责任公司

编制日期：           2022年08月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 刘勋 | 联系方式 | 13568294777 |
| 建设地点 | 四川省九龙县魁多镇 |
| 地理坐标 | （101度39分46.500秒，28度27分04.500秒） |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 勘察面积5.05km2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 四川省自然资源厅 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | T5100002020073050055895 |
| 总投资（万元） | 4726.94 | 环保投资（万元） | 30.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 28个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 《根据建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）二、总体要求表1，本项目与专项评价设置原则对比具体详见下表。 表1-1本项目与专项评价设置原则对比表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 需不需要设置 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目 本项目为铜矿勘探项目 不需要设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为铜矿勘探项目，不涉及开采 不需要设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目不涉及环境敏感区 不需要设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为铜矿勘探项目 不需要设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目为铜矿勘探项目 不需要设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目为铜矿勘探项目 不需要设置 综上所述，本项目不需要设置专项评价内容。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川省矿产资源总体规划》、《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划》； 规划审批机关：四川省国土资源厅、甘孜藏族自治州人民政府； 审批文件名称及文号：川府函【2017】17号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《四川省矿产资源总体规划（2016-2020 年）环境影响报告书》； 规划审批机关：中华人民共和国环境保护部； 审批文件名称及文号：环审【2017】102号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《四川省矿产资源总体规划》的符合性分析 本项目为铜矿勘探，工作区位于四川省九龙县魁多镇，与《四川省矿产资源总体规划》（2016~2020年）符合性分析见下表。 表1-1 项目建设与《四川省矿产资源总体规划》符合性分析一览表 相关规划（参照） 要求 本项目符合规划情况 符合性 四川省矿产资源总体规划（2016~2020） ①四川矿产资源勘查开发遵循基本原则：激发全社会内在的找矿活力，促进找矿重大突破，建设矿产资源勘查开发基地，加强重要矿产资源储备，提高资源持续供应能力。 ②鼓励社会资金投入勘查铁、铜、铅、锌、铝、锰、镍、锡、金、银、钾盐及煤、磷等急缺和重要矿产。 ③鼓励探采一体化、为采而探，避免盲目勘查形成呆矿 ①本项目为铜矿勘探，项目建设有助于加强重要矿产资源储备，可提高资源持续供应能力；②本项目为民营企业投资的铜矿的勘查；③本项目勘探的目的就是为了后期开采，本项目为为采而探项目 符合 第四章加强勘查开发空间管控 第四节、严格勘查开采规划分区 限制开采区：（1）华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭；（2）芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭；（3）虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿；（4）巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银锡铅锌多金属矿；（5）岔河限制开采区，主要矿产为锡矿；（6）松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿；（7）大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿；（8）成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿；（9）威西限制开采区，主要矿产为岩盐；（10）石棉县限制开采区，主要矿产为石棉；（11）康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 禁止开采区：（1）红原若尔盖禁止开采区，主要矿产为泥炭。（2）甘孜来马禁止开采区，主要矿产为砂金矿；（3）白玉纳塔禁止开采区，主要矿产为砂金矿；（4）康定煤炭沟禁止开采区，主要矿产为泥炭。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护，重要引用水源保护区等列入具有生态环境保护功能的禁止开采区 本工程不属于限制、禁止开采区内相关矿产，为允许开采区 符合 因此，本工程符合《四川省矿产资源总体规划》相关要求。 2、与《四川省矿产资源总体规划环境影响报告书》符合性分析 《四川省矿产资源总体规划环境影响报告书》中环境影响减缓措施，本项目落实情况见下表。 表1-2 规划环评提出的减缓措施及落实情况 规划环评要求 本项目情况 符合性 7.1 预防对策和措施 （1）合理布局，规范矿产资源开发空间秩序 ……禁止开采区内不得新建、扩建矿山，已有 山要逐步退出。严格遵守、遵循四川省生态红线保护规划。禁止占用基本农田从事采矿活动。 根据相关证明可知，本项目不在四川省生态红线范围内，不在禁止采矿区范围内，本项目不占用基本农田 符合 （2）严格开采准入条件，优化开发利用结构 在矿山开发项目上、生产规模上、在生产工艺和设备上，要严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定。 本项目满足相关产业政策要求 符合 综上所述，本项目的建设与《四川省矿产资源总体规划环境影响报告书》相关要求相符。 3、与《四川省甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性 表1-3本项目与《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划》符合性分析 序号 《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划》 本项目情况 符不符合 1 第三章 明确勘查开发方向 强化资源安全保障 第一节 突出矿产资源勘查开发方向和重点 一、突出重点矿产勘查 重点勘查矿种：重点勘查锂、铌、铍、钽、岩金、银、铜、铅、锌、锡、镍、地热、矿泉水、脉石英、大理岩、石灰岩。 禁止勘查矿种：禁止勘查受国家产业政策限制的砂金、泥炭 本工程为铜矿勘探，属于重点勘查矿种 符合 2 第四章 科学分区管理 统筹勘查开发布局 第二节 优化勘查开发区域格局 东部有色、稀有、贵金属勘查开发区。包括康定、泸定、丹巴、九龙、道孚、雅江6个县（市），重点勘查开发锂、金、铜、镍等战略性优势矿产资源。重点推进九龙铜、铅、锌和丹巴铂、镍等战略性矿产资源的调查和勘查 本项目属于东部有色、稀有、贵金属勘查开发区 符合 由上表可知，本项目建设符合《甘孜藏族自治州矿产资源总体规划（2021-2025）》要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“M7472固体矿产地质勘查”，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行相关产业政策。同时，本项目已取得四川省自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》，探矿权证号为：T5100002020073050055895。 因此，本项目符合国家和地方现行的产业政策要求。 2、与《长江经济带战略环境评价四川省甘孜藏族自治州“三线一单”优化完善工作成果》符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函【2021】469 号），本项目与“三线一单“符合性分析如下： （1）环境管理单元划分 本项目位于四川省九龙县魁多镇，通过“三线一单”符合性分析（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，该项目涉及到环境管控单元3个，涉及到管控单元见下表。 环境管控单元编码 环境管控单元名称 所属市（州） 所属区县 准入清单类型 管控类型 ZH51332430001 九龙县一般管控单元 甘孜藏族自治州 九龙县 环境管控单元-单元管控要求 环境综合管控单元一般管控单元 YS5133243210003 雅砻江干流柏枝控制单元 甘孜藏族自治州 九龙县 水环境一般分区 水 境一般管控区 YS5133243310001 九龙县大气环境一般管控区 甘孜藏族自治州 九龙县 大气环境一般分区 大气环境一般管控区 四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目位于甘孜藏族自治州九龙县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：九龙县一般管控单元，管控单元编号：ZH51332430001），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1本项目与管控单元相对位置图 图2甘孜州生态红线图 2）生态环境准入清单 表1-4本项目与“三线一单”相关要求符合性分析 “三线一单 的具体要 项目对应情况介绍 符合性分析 类别 综合管控单元分类 该单元下的环境要素管控区情况 区域特点 类别 清单编制 要求 ZH51332430001四川省甘孜州九龙县 一般管控单元4 1、生态一般管控区；2 水环境一般管控区； 3、大气环境一般管控区；4、水资源一般管控区 1、本单元为九龙县除优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。2、水环境一般管控区：雅砻江干流雅江县城上游控制单元，雅砻江流域；雅砻江干流柏枝控制单元，雅砻江流域； 九龙河乃渠乡水打坝控制单元，雅砻江流域（九龙河）；松林河松林河口控制单元，大渡河流域（松林河）。3、涉及里伍铜矿省级规划矿区 空间布局约束 同一般管控单元总体准入要求。矿区必须满足国家、四川省和甘孜州矿产资源规划中开采区相应准入条件，开采规模和服务年限须符合各级矿产资源规划规定 本项目为探矿项目，不涉及开采 符合 污染物排放管控 矿区大气污染物和废水排放率、工业固体废弃物综合利用率、一般工业固废和危险废物处置率等指标严格执行《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0320-2018）等各级产业政策和生态保护要求 本项目矿区大气污染物和废水排放率、工业固体废弃物综合利用率、一般工业固废和危险废物处置率等指标符合《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0320-2018）等各级产业政策和生态保护要求 符合 环境风险防控 用地环境风险防控应严格执行闭矿后生态保护措施，执行矿山地质环境全面治理、矿山土地全面复垦，环境破坏区域生态修复治理 本项目为探矿项目，探矿结束后矿山土地全面复垦，环境破坏区域生态修复治理 符合 资源开发效率 矿区矿产资源总回收率、共伴生矿产综合利用率等指标严格执行《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0320-2018）等各级产业政策和生态保护要求 本项目为探矿项目，不涉及开采 符合 综上所述，本项目不在生态保护红线内，符合《长江经济带战略环境评价四川省甘孜藏族自治州“三线一单”优化完善工作成果》。 3、本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 《中华人民共和国长江保护法》第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目属于铜矿勘探，不属于长江保护法规定的禁止建设区域和建设项目。因此，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。 4、与《四川省主体功能区规划》符合性分析 本项目与《四川省主体功能区规划》（川府发【2013】16号）符合性详见下表。 表1-5 项目建设与《四川省主体功能区规划》分析一览表 相关规定 要求 本项目符合规划情况 符合性 《四川省主体功能区规划》 第六章 限制开发区域（重点生态功能区） 第五节 川滇森林及生物多样性生态功能区 该 域主体功能定位：大熊猫、羚羊、金丝猴等重要珍稀生 的栖息地，国家及至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域 本项目选址位于四川省九龙县魁多镇境内，所选区域属于国家层面的重点生态功能区中的限制开发区域。本项目主要是探矿，属于矿产资源点状开发 符合 第七章 禁止开发区域 第一节 禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水源地以及其它省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域 本工程不属于禁止开发区域范围内 符合 由上表可知，本项目位于《四川省主体功能区规划》中的限制开发区域，不属于禁止开发区域范围，因此，本项目符合要求。 5、与《四川省生态功能区划》符合性分析 根据《四川省生态功能区划》（2006年5月开始施行），本项目位于“Ⅱ川西南山地亚热带半湿润气候生态区”的“Ⅱ-1沙鲁里山南部亚高山暗针叶林生态亚区”内，分属“Ⅱ-1-1木里一九龙林牧业与水源涵养生态功能区”。 该区域主要生态特征：高山高原地貌。年均气温8~11℃，≥10℃积温1900-3200℃，年降水量800~900mm。本区水系均属金沙江水系。主要植被类型有针叶林和草原。生物多样性及水资源丰富。主要生态问题：泥石流滑坡较强发育，水土流失较严重。生态环境敏感性：土壤侵蚀极敏感，野生动物生境极敏感，沙漠化轻度敏感。主要生态服务功能：林牧产品提供功能，水源涵养功能，土壤保持功能，生物多样性保护功能。生态保护与发展方向：保护森林和草原植被，巩固长江上游防护林建设、天然林资源保护和退耕还林成果。治理水土流失，防治地质灾害。科学发展林业、牧业和旅游业。建设水电能源生产基地。科学合理有序开发稀土等矿产资源。规范和严格管理资源开发建设活动，防止对生态环境的破坏或不利影响。 本项目为铜矿探矿工程，符合该区要求，在工程建设中将采取有效措施治理环境污染和恢复自然植被，避免或减轻水土流失和对生态环境等不利影响。因此，本工程的建设符合《四川省生态功能区划》的要求。 6、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析详见下表： 表1-6项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》分析一览表 相关规定 要求 本项目情况 符合性 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 矿产地质勘探应根据查明矿区环境地质条件、现状预测评价，对可能产生的生态环境破坏与恢复治理提出防治对策 本项目针对探矿过程中可能产生的环境污染采取现状预测评价。项目针对生态环境影响提出了对应的防治措施，项目建设对周围环境影响较小 符合 由上表可知，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中提出矿山生态环境保护及恢复治理技术规范要求。 7、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析 2022年1月19日，《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）项目与该文件符合性分析如下： 表1-7《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 序号 文件中要求 本项目情况 结论 1 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 本项目为探矿项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目 符合 2 禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目为探矿项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 符合 3 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目为探矿项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 符合 4 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 本项目为探矿项目 符合 5 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行相关产业政策 符合 6 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 本项目为探矿项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 符合 7 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 本项目为探矿项目，不属于高耗能高排放项目 符合 从上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中相关规定要求。 8、与城市总体规划符合性分析 本工程位于四川省九龙县魁多镇，不在九龙县城市总体规划区范围内，与九龙县城市总体规划相容不冲突。 9、与饮用水保护管理条例等管理要求的符合性分析 根据甘孜州生态环境局关于九龙县黑牛洞铜矿延伸详查探矿权范围与饮用水水源保护区位置关系的补充说明”（甘环函【2020】88号）可知，项目所在地不涉及饮用水水源保护区。因此，本项目的建设符合《中华人民共和国水法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《四川省饮用水水源保护管理条例》的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 探矿区位于四川省甘孜藏族自治州九龙县南部，县城南东156°方向，直距72km，行政区划属九龙县魁多镇，面积5.05km2，中心地理坐标：东经101°39′46.500″，北纬28°27′04.500″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 九龙县雅砻江矿业有限责任公司（以下简称雅砻江公司）注册地在九龙县魁多镇江郎村，法人代表邹山康。九龙县雅砻江矿业有限责任公司有一个探矿权和一个采矿权，其中黑牛洞铜矿采矿权，证号C5100002010123120097536，面积1.3114km2，采矿权人为九龙县雅砻江矿业有限责任公司。2011年九龙县雅砻江矿业有限责任公司委托环境保护部南京环境科学研究所和西南交通大学共同编制了《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500吨/天采选工程环境影响报告书》，四川省生态环境厅于2011年11月出具了关于《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500吨/天采选工程环境影响报告书》的批复（川环审批【2011】497号）。2017年12月4日，九龙县雅砻江矿业有限责任公司组织了专家自主验收，验收专家组出具了《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500吨/天采选项目竣工环境保护调查验收意见》。 探矿权为“四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查”，证号T5100002020073050055895，勘查区面积5.05km2，由4个拐点圈定，探矿权人为九龙县雅砻江矿业有限责任公司（四川里伍铜业股份有限公司子公司）。 本次评价仅涉及探矿。 附图2-1 本项目探矿权与黑牛洞铜矿采矿权位置关系图 表2-1 “四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查”探矿权设立情况表 发证机关 四川省自然资源厅 探矿权人 九龙县雅砻江矿业有限责任公司 勘查许可证号 T5100002020073050055895 勘查矿种 铜矿 有效期 2020年07月02日至2023年07月02日 探矿权面积 5.05km2 探矿权拐 点坐标 地理坐标系 点号 经度 纬度 备注 1 101°40′17.000″ 28°26′15.000″ / 2 101°40′17.000″ 28°27′54.000″ / 3 101°39′16.000″ 28°27′54.000″ / 4 101°39′16.000″ 28°26′15.000″ / 2011年2月，四川省矿产资源储量评审中心完成对《四川省九龙县黑牛洞-大水沟矿区铜矿勘探地质报告》的评审工作；2011年9月23日，四川省国土资源厅授予雅砻江公司黑牛洞铜矿新的采矿许可证；与此同时，根据雅砻江公司的发展规划及对黑牛洞铜矿的开发建设，四川省冶金设计研究院编制了《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500t/d采选工程可行性研究报告》；2011年10月19日，四川省发改委对雅砻江公司黑牛洞铜矿1500t/d采选工程项目进行了批复，同意核准该项目。自此，黑牛洞铜矿进入矿山建设、开发期。 2013年，雅砻江公司在施工的3200主巷道发现矿体位置与勘探地质报告不符，随后开展基建探矿（补充勘查）和采矿生产证实了矿体空间赋存位置与提交报告有一定出入，尤其是深部变化较大。这给矿山基建和采矿生产工作带来诸多不便。此外，黑牛洞矿区主要矿体埋深较大，前期勘查工作时施工的地表钻孔大多超过500m，最深达1182.52m，受地质认识及施工条件的限制，对深部矿体控制不足。因此，雅砻江公司在基建时进行了补充勘查和生产探矿，加强了深部找矿工作，在深部新发现一厚大富铜矿体Ⅲ1，主要由条带状、浸染状及部分块状矿石组成。地质填图未发现该矿（化）体在地表出露，为隐伏矿体。其控制范围在黑牛洞铜矿采矿权平面范围内，但主体位于采矿权标高（2865m）以下，且延伸至采矿权平面边界附近仍未尖灭，预示其在深部具有很好的找矿前景。根据勘探地质报告，矿区主矿体Ⅰ3在浅部边界位于1号勘探线和3号勘探线之间，后续的基建探矿发现Ⅰ3向北西延伸至5号勘探线附近仍未尖灭，即将超出采矿权平面范围，且以块状矿石为主，铜品位较高，显示其在北西方向还具有很好的找矿前景。 为了充分利用和开发区内铜资源，达到规模化、集约化开采的目的，雅砻江矿业公司计划开展四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目。 2019年9月成都地质调查中心（以下简称成都地调中心）编制了《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实及延伸勘探实施方案》。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行项目环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）---全部”，属于编制报告表类别。为此，九龙县雅砻江矿业有限责任公司正式委托我公司承担此项工作（详见附件1），我公司评价人员在实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目基本概况 （1）项目名称：四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目； （2）项目性质：新建； （3）建设单位：九龙县雅砻江矿业有限责任公司； （4）建设地点：四川省九龙县魁多镇； （5）探矿权有效期：2020年07月02日~2023年07月02日； （6）工程投资：4726.94万元； （7）勘查面积：5.05km2； （8）总体工作部署 以绿色勘查为指导方针，提交黑牛洞铜矿整体勘探报告为目的，在遵循由已知到未知，先浅部后深部逐次展开的原则上，还要充分利用矿山开拓巷道系统，针对主要矿体采用不同的主要勘查手段，使其最经济有效。对Ⅰ3、Ⅰ1等正在开采的矿体，尽量采用坑探或老硐编录手段对其进行控制，在矿体边部无法利用坑探工程进行控制的区域则采用坑内钻探手段对其进行控边；Ⅲ1矿体由于可利用的巷道较少，主要以坑内钻探为主，坑探为辅，对其进行追索控制，同时还要考虑探矿巷道尽可能为后续的采矿生产活动所利用。 （9）勘查目的和任务 总体目标任务： 在全面收集整理以往研究、勘查和矿区生产地质资料基础上，以坑内钻探、坑探为主，老硐编录为辅，在黑牛洞矿区开展资源储量核实及延伸勘探工作，探求探明+控制+推断资源量，并综合评价资源远景。 对以往工作进行总结，提交资源储量核实及延伸勘探报告，为黑牛洞铜矿采矿权扩大、探转采和开发利用提供地质依据。 2022年度主要工作任务： （1）以坑内钻探为主，坑探为辅，完成对Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ3、Ⅱ4矿体资源储量核实工作，继续往北西方向对Ⅲ1、Ⅰ3矿体进行追索控制，扩大远景； （2）开展1: 2000地质测量工作，详细查明矿区地层、岩性、构造、变质作用、蚀变矿化等； （3）开展矿区水工环地质调查工作，查明矿床开采技术条件发生的变化； （4）开展矿床工业指标论证及可行性研究等工作。 2022年度主要实物工作量： 坑内钻探6775m（其中机动孔2960m）；1:2000地质测量2.45km2，1:2000勘探线剖面地质测量4.7km；钻孔水文、工程地质编录3735m，坑道水文、工程地质编录485m；工程点测量80个，坑探5340m，矿床工业指标论证及可行性研究工作（委托单位另行委托）。 探矿工程主要工作内容 本次工作的探矿工程主要为坑内钻探和坑探，目的是追索控制Ⅲ1、Ⅰ3和Ⅰ1矿体。根据矿体总体倾向南西，矿区勘探线沿矿体倾向按215°方向部署。共设计37个钻孔共计6775m，其中机动孔14个合计2960m，钻孔按直孔或定向孔设计；此外，还设计了8条穿脉巷道以及部分辅助性巷道共计5340m。 （1）资源储量核实工作 资源储量核实工作针对Ⅲ1和Ⅰ1矿体共设计11个钻孔合计2285m，其中机动孔5个合计1090m，设计钻孔参数具体见下表。 表 2-2 资源储量核实工作设计钻孔参数表 （2）延伸勘探工作 延伸勘探工作针对Ⅲ1、Ⅰ3和Ⅰ1矿体共设计26个钻孔合计4490m，其中机动孔9个合计1870m，设计钻孔参数具体见表2-3。针对Ⅲ1和Ⅰ3矿体分别设计了8条穿脉巷道以及相关辅助性巷道，具体情况见表2-4。 表2-3 延伸勘探工程设计钻孔参数表 表2-4 延伸勘探工作设计坑道情况表 4、主要实物工作量表 本项目主要实物工作量表见下表。 表2-5 主要实物工作量表 类别备注 工作手段 计量单位 2021年度工作量 备注 地质测量 1:2000地质测量 km2 2.45 地质复杂程度Ⅱ 1:2000勘探线剖面地质测量（地质、水文地质、工程地质） km 4.7 地质复杂程度Ⅱ 钻探 0~400m m 6775 岩石级别Ⅷ 坑探 ＞500m m 5340 / 钻室 m3 2329 14个，5.5*5.5*5.5m 岩矿测试 基本分析 件 2185 Cu、Zn、S （含内、外检） 组合分析 30 Ag、Cd、Co、Se、Ga（含内、外检） 小体重 100 矿石 物相分析样 样 5 铜锌铁物相 水质全分析 组 3 水质简分析 4 岩石物理力学试验 6 抗压、抗拉、抗剪等 其他地质工作 工程点测量 点 80 钻探井口、采空区拐点、重要地质点等 钻探编录（矿产） m 6775 / 钻探编录（水文、工程） 3735 / 坑探编录（矿产） 485 / 坑探编录（水文、工程） 485 / 岩心采样 1700 / 刻槽采样 100 10*3cm 岩心保管 4743 岩心综合采取率 70% 矿床工业指标论证报告 份 1 / 可行性研究报告 1 / 水工环专题报告 1 / 年度成果报告 1 / 资源储量核实及延伸 探报告 1 / 5、项目组成 本项目只有施工期，不存在运营期。本项目组成及主要环境问题见下表。 表2-6 项目组成及主要环境问题 项目组成 主要内容及规模 环境影响 备注 主体工程 地质 测量 勘查区1：2000地质测量2.45km2，实测剖面用半仪器法进行（基点等用GPS定位），绘制地质剖面图。基点、观察点用油漆在木桩或岩石上注明标记。凡宽度大于或等于1m的不同岩性或构造带即应单独划分，特殊现象小于1m在图上夸大表示 临时用地、植被破坏 / 钻探 工程 本次设计的钻探工程全部在坑内实施，钻孔类型包括直孔、斜孔。设计37个钻孔共计6775米，其中机动孔14个合计2960米。2台钻机。钻探技术要求：钻探工艺采用双管钻进，绳索取心。采用Φ91或Φ75口径开孔，若开孔岩石较为破碎，可采用Φ110口径开孔，相匹配的套管直径为Φ108，视具体情况采用不同的分层钻进措施，进入稳定基岩层后采用Φ75绳索取心进行钻进直至终孔，矿心直径不小于48mm / 坑探 工程 本次坑探工程主要包括无轨运输巷道、探矿巷道和钻室，坑探工程主要包括8条穿脉巷道及相关辅助性巷道，共计5340米。技术要求：考虑到机械设备及后续采矿生产活动需要，巷道设计断面规格有三种：2815无轨主运输巷道断面较大，为4.4m（宽）×3.67m（高）（墙高2.2m，拱高1.47m），2815中段、3000中段有轨主巷道断面为3.6m（宽）×3.4m（高）（墙高2.2m，拱高1.2m），其余巷道断面均为3.0m（宽）×2.8m（高）（墙高1.8m，拱高1.0m），平巷坡度＜5‰，斜坡道坡度设计13%。钻室规格按5.5m（长）×5.5m（宽）×5.5m（高） / 地质编录、样品采集及测试 对施工的探矿工程进行系统编录，并进行样品采集及测试 / 公用工程 给水 生 用水从就近河沟中抽取 / / 排水 生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水 废水 依托 供电 目前矿山已有10kV电网已进入矿区，设计在工业场地和新掘进2815m坑口场地各设置300kVA变压器一台和500KVA变压器一台供地面和井下用电 噪声、废气 / 储运工程 施工 道路 利用部分原有施工便道，其余道路根据施工需要进行平整；总长约500m 噪声、扬尘 依托+新建 废石临时堆场 废石场总用地范围24529.2㎡（约36.79亩），已堆排范围6151.3㎡（约9.23亩），新建设用地面积18377.9㎡（约27.56亩）。排土场扩容建设后容量约22万m3，最大堆置高度70m，分四个台阶堆存，下游设置拦挡坝，坝顶标高2745m，台阶段高：h1=20m，h2=25m，h3=25m；2745m台阶设计宽度6m，2765m台阶设计宽度7m，2790m平台宽度7m，排废最终标高为2815.00m，最终排土场边坡形成分段坡面角a＝35°，边坡整体坡面角31.34° 扬尘 依托+新建 炸药库 现有炸药库面积1.36hm2，炸药储量为20t，雷管20万发 风险 依托 环保工程 废气 扬尘：对土石方要求采用竹席或篷布覆盖，减少扬尘的产生并洒水抑尘处理； 燃油废气：对柴油发电机定期维护保养，提高其燃烧效率，减少尾气排放量； 废石场扬尘：对废石场边堆边复垦，减少裸露废石的面积，减少起尘量；干旱天气应洒水降尘 废气 / 废水 生产废水：采用防渗膜塑料布及支架组装成3个简易沉淀池，每个规模为5m3，循环使用。 矿坑涌水：通过巷道水沟（明沟）+管网自流至选厂高位水池综合利用不外排； 生活污水：生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水 废水 新建+依托 噪声 低噪声设备，加强对运输车辆、钻机的维护保养工作，保持其良好工况；空压机、钻机进行基础减震，空压机进行隔声，能 小噪声传播 噪声 / 固废 临时弃土单独存放，最终回填；钻探泥浆待施工结束后统一固化填埋；废岩屑为一般固废，可外运用于铺垫道路；废机油、含油抹布及手套由维修单位收集暂存位于项目中部的危险废物暂存间（5m2），最终交由有危废单位处置；生活垃圾采用垃圾袋集中收集，由环卫部门统一清运 固废 / 办公生活区 项目不设生活区，工人食宿依托雅砻江矿业现有办公生活设施.现有综合楼、食堂、宿舍楼及生活污水地埋式一体化装置处理等，占地面积8375m2，建筑规模如下：办公楼1023m2，食堂及浴室：531m2，宿舍楼8800m2，值班室：120m2 生 垃圾、生活污水 依托 依托现有工程可行性分析： 依托现有工程分析见下表。 表2-7 依托现有工程情况表 项目 利用、依托情况 可不可行 炸药库 现有炸药库面积1.36hm2，炸药储量为20t，雷管20万发 本项目为铜矿探矿项目，涉及的爆破量较小，所以现有的炸药库满足探矿需要，无需改扩建，依托可行 废石临时堆场 根据雅砻江矿业有限公司提供的资料，目前企业拟对2815m废石临时堆场进行扩容，扩容后容积为22万方 本项目废石产生量为96858.22m3<2815m废石临时堆场扩容后容积22万m3满足本项目需要。根据现场调查和业主提供的资料可知，现有采矿场废石不出井，直接回填采空区。同时，根据业主单位提供的日常监督性监测报告（详见附件15）可知，废石场周围土壤、地表水、地下水各监测点位各监测因子均达标，说明现有废石场不存在环保问题，现有环保设施满足需要，因此，本次环评依托2815m中段废石临时堆场堆放本项目废石合理可行，与现有采矿场废石处理不冲突 办公生活设施及污水处理站 现有综合楼、食堂、宿舍楼及生活污水地埋式一体化装置处理等，占地面积8375m2，建筑规模如下：办公楼1023m2，食堂及浴室：531m2，宿舍楼8800m2，值班室：120m2 本次新增劳动定员24人，满足探矿的需要，本次不进行新建、扩建，依托可行 变电站 目前矿山已有10kV电网已进入矿区 可满探矿的需要，不需要改扩建，依托可行 运输道路 本项目交通运输主要为当地乡道和已有采矿便道 根据现场踏勘，当地乡道路况较好，能满足项目建设期间的交通运输，因此，交通运输依托可行。由于探矿工程需要，另需新建部分碎石便道 现有2815m废石场现场照片 根据现场踏勘和业主提供的资料可知，2815m废石场总用地范围24529.2m2（约36.79亩），已堆排范围6151.3m2（约9.23亩），新建设用地面积18377.9m2（约27.56亩），现有废石场采取了防风、防尘、防渗措施。 现有采矿场办公生活区、选厂和运输道路照片 现有污水处理站照片 5、勘查区地质特征 （一）地层、岩石 矿区内除少量第四系含腐殖质砂碎石外，矿区地层主要由里伍岩群（Pt2l）主要岩性为二云母石英片岩，片状石英岩夹云母片岩、斜长角闪岩，属强烈韧性剪切作用形成的一套无序堆垛层。由于岩性差异不明显，不同岩性层以不同规模的构造剪切岩片、滑覆体纵横交替出现，缺乏标志层，岩性不连续。 （二）地质构造 1.构造 里伍矿田构造主要由江浪穹窿（背形构造）及其环状拆离断裂构造组成。 （1）背形构造 江浪穹窿是由里伍岩群第三期面理S3变形构成的背形构造，穹窿走向NNW350°，长轴长度24.866km，短轴宽15.73km，长宽比为1.58，面积约260km2，呈穹窿状。核部出露里伍岩群下段下岩带、中岩带，两翼依次出露里伍岩群下段上岩带、志留系甲坝板组、石炭系乌拉溪组、二叠系，最外侧为三叠系。 穹窿轴部面理倾角较为平缓，介于14°～33°；两翼面理倾角变陡：东翼22°～51°（主要为25°～40°），西翼21°～62°（主要为30°～50°），外围地层（古生界、三叠系）构造变形面与之协调一致，总体显示为较浅层次的弯滑褶皱特征。 （2）环状剥离断裂构造 为环绕穹窿发育的一系列韧性伸展拆离断裂，主拆离断裂带位于里伍岩群下段中、上岩带部位，以此断裂带为界，内外分别由两套不同的构造地层系统组成，内部主体为由里伍岩群组成的伸展拆离层系统，是韧性变形，地层岩石以多期次面理置换(一般可以区分出2-3期面理，局部可以区分出4期面理)，紧闭倒转掩卧褶皱发育为特征，韧性变形晚期有脆性断裂叠加，它们形成的空间是容矿的有利场所；外部以褶叠层和劈理发育为特征，构成褶皱地层系统，是脆性变形。两套地层系统内部不同岩带、岩性层之间普遍发育规模、强度不等的剥离断层，这些剥离断层在平面上围绕穹窿呈环形展布，向外倾斜，倾角20-30°，上盘向下作正滑运动，这种正滑运动在各岩性层内可能广泛引起S1、S2等片理、劈理面的剪切褶皱。环状断裂构造为区内重要控矿构造。 （3）构造变形 里伍岩群经历了强烈构造变形变质，多期构造置换与变质作用相互交织，同步演变，互为产物，构造、变质序列均十分复杂。 前人研究指出，里伍式铜矿床是燕山早期（190-160ma）江浪穹窿成穹作用的产物，岩层的先存面理发生拉张，为含矿流体的运移与沉淀提供了有利空间（傅昭仁等，1997；颜丹平等，1997）。张惠华等（2013）基于野外地质调查及前人研究成果，厘定出江浪穹窿六个世代的构造变形–变质序列，认为D4世代（192-184ma）为伸展机制下的顺层水平剪切变形，在里伍岩群内广泛出现，并于韧性剪切带中形成以条带状和浸染状为主的贫矿体；D5世代（132-121ma）为重力下滑作用引起的脆韧性变形，使早期贫矿体活化、运移并在重力滑脱带形成富铜矿体。野外及镜下观察表明，里伍岩群广泛发育韧性剪切变形，铜矿化作用与塑性变形石英脉密切相关，金属硫化物多沿片理呈定向分布，暗示里伍岩群构造变形样式为铜矿床的发育提供了有利构造条件。 2.变质作用 根据岩石学、岩石化学和地球化学分析结果，颜丹平等（1997）指出里伍岩群原岩主要为海相碎屑沉积，少数为海相火山沉积。相关研究显示，里伍岩群及上覆盖层经受了多期变质作用（颜丹平等，1997；张惠华等，2013）。（1）最早期的变质作用M1：里伍岩群残留的包容于S3面理中的S1面理的矿物组合，反映了同伸展期的近水平剪切条件下的低绿片岩相变质。（2）早期变质作用M2：典型的共生矿物组合为石英+白云母±黑云母±钠长石±钾长石±铁铝榴石，可能相当于D2期伸展体制下以高绿片岩相为主的递进变质作用。（3）主期变质作用M3：相当于区域性片理S3的形成期，在云母石英片岩类中特征性矿物为黑云母+白云母+石英，在变基性岩中可见角闪石边部完全被绿泥石和阳起石所代替，反映了韧性剪切的退变质作用，变质高峰可达绿帘角闪岩相。（4）盖层中的早期变质与基底滑脱带的韧性剪切变质作用M4：里伍岩群中特征性变质矿物为绢云母+石英+绿泥石+钠长石，强烈剪切条件导致的低绿片岩相退变质作用。（5）晚期热变质作用M5：以遍及全区的黑云母变斑晶为特征，根据矿物共生组合分析相当于低角闪岩相。（6）晚期动力变质作用M6：主要见于基底滑脱带中，使M5期形成的黑云母发生变形和变质，典型矿物组合为绢云母+变形黑云母+石英，是一次变质温度降低的退变质作用。 3.岩浆岩 岩浆岩主要有酸性侵入岩和次火山岩，另在穹窿构造以西见有花岗闪长岩小岩体侵入。 （1）斜长角闪岩、长英质变粒岩：属变质基性次火山岩、变质中碱性次火山岩，主要分布于里伍岩群中段，呈条带状、透镜体产出。 （2）酸性侵入岩 区内主要出露文家坪花岗岩，位于江浪穹窿北东角的九龙河与雅砻江汇合处，侵入于围岩地层中。岩体呈岩珠状，面积34km2。岩体内接触带有大量围岩俘虏体，接触带有宽数十至百余米的热接触变质带，角岩化明显，为二云母碱长花岗岩。 4.矿产特征 一、矿石质量 根据业主提供的资料可知，本项目原矿化学多项分析结果详见下表。 表2-8 原矿化学多项分析结果 分析项目 Cu Zn S As In Au 含量（%） 1.98 1.48 15.95 1.86* 3.22* 0.15* 分析项目 Ag Cd Ga Ge F Co 含量（%） 8.37* 39.9* 12.8* 2.36* 0.05 0.03 分析项目 SiO2 MgO CaO Al2O3 / / 含量（%） 40.94 1.63 1.08 12.44 / / 注：*单位为10-6。 二、矿石类型 矿石的自然类型为：按矿石主要矿物为黄铜矿矿石和少量闪锌矿；按矿石结构构造为为致密块状矿石、占70%以上，浸染状矿石、占10%左右，脉状、团块状石英脉型矿石和角砾状矿石、二者合占约20%。 矿石工业类型为：硫化矿石占94%以上。 三、矿物组成 矿石中金属矿物以磁黄铁矿为主，其次有黄铜矿、闪锌矿，少量和微量矿物有斑铜矿、辉铜矿、赤铁矿、褐铁矿、方铅矿、钛铁矿、板钛矿、金红石、软锰矿等。 非金属矿物主要有云母类、绿泥石类、石英、长石类矿物，其次有方解石、伊利石、蛇纹石及其他粘土类矿物等。 6、水文地质、工程地质及环境地质概况 矿区水文地质属第二类一型，即裂隙充水矿床为主的简单型；工程地质属于以块状岩类为主的第二类，矿区工程地质复杂程度简单型；环境地质属于中等型。与勘探阶段矿区水文地质、工程地质类型无变化，仅环境地质类型由简单变为中等（Ⅱ-3）。 （一）矿区水文地质 1.水文地质条件 矿区位于川藏高原的东缘，属横断山系大雪山的南延部位，山岭多近南北向展布，山势走向与构造线基本一致，系侵蚀构造地貌，海拔一般在2000-4500m间。区内地形由于受雅砻江及其支流强裂切割，多成高山和深谷，地势陡峻，山峰林立，比差较大（最大达3000m）。总体地势北西高南东低，最高点为万年雪山（标高4950m），最低处为区最低侵蚀基准面即大水沟与雅砻江交汇处（标高1590m）。区内水网主要发育近东西走向的冲沟，北东部为老熊沟，中部有黄蕨箕沟，南西部有大水沟，均为区内主要主干冲沟。近南北向的次级小冲沟则较为发育，并分别向南、向北汇入两主干冲沟。它们构成了矿区地表面流和部分含水岩组地下水的排泄通道。根据地形地貌、地层岩性、地下水埋藏条件、含水介质、水动力特征等，区内地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种类型。 2.水文地质特征 水文地质单元：矿区地表水系属雅砻江水系，区内地表水系较发育，区内次级冲沟一般呈北西南东方向汇入雅砻江，雅砻江流域在矿区附近地区多年年平均流量达1394m3/s，矿区位处水文地质单元补给-径流区。 3.含、隔水岩组的水文地质特征 矿区内变质岩地层广泛出露，岩体风化较微，残坡积粘土及岩块堆积层分布于矿区南东部瓦拖以南地区。根据矿区出露地层岩性、岩土体颗粒连接结构形式、地下水赋存空间特征、富水性强弱，划分各含（隔）水岩组：第四系孔隙含水岩组，里伍群中岩带风化岩段—风化裂隙含水岩组（段），里伍群中岩带原生岩段裂隙含水岩组（段）。 4.地下水补给、径流、排泄条件 矿区内地下水主要接受大气降水及冰雪融水的补给。接受补给后，大部分沿地表斜坡形成片流、径流或在表层风化覆盖层内形成渗流补给地表溪沟水；小部分沿基岩风化裂隙和构造裂隙进入基岩内补给地下水。此外地势低洼的沟谷内，部分地下水沿裂隙渗出以季节性泉的形式补给地表水，雨季在沟谷内也有地表水通过基岩裂隙补给地下水的现象从而形成地表、地下水相互补给的地表、地下水互补特征。 地下水类型以基岩裂隙水为主，地下水的径流主要为裂隙渗流，大气降水入渗补给地下水后，总体沿风化带裂隙顺斜坡向大水沟及江郎沟渗流。在坑道系统完善后，风化岩段裂隙水的补给条件不变，但其径流、排泄条件产生变化，表现为径流途径变短，大部分地下水改变了原有向地表溪沟排泄变成向坑道系统及采空区排泄；原生岩段裂隙水含水岩组之前接受部分上层风化裂隙水的补给量减少，更多依靠地表水直接补给，与风化裂隙水径流及排泄条件改变一致，表现为径流途径变短，大部分向坑道系统排泄，并通过坑道内完善的排水渠将地下水排到于大水沟内，最终流入雅砻江。 5.构造破碎带的水文地质特征 矿区位于江浪穹隆的南西翼，为一简单单斜构造，由里伍岩群第三期变形面理（S3）组成，岩层面理走向从北西向南东，总体呈现320～300～280°的渐变转折趋势，略向南西方向平缓外突，面理倾角变化于25～35°之间，多小于30°。矿区内大的褶皱构造尚未发现，但岩层沿倾向、走向的波状起伏及小挠曲较为常见。 在单斜构造内，顺S3面理的层间滑脱断裂普遍发育，尤其在能干性强弱不同岩性之间常形成规模较大的强变形带，它们具有早期逆推兼左行平移到晚期滑脫的性质，多期活动的迹象明显。矿区成矿后构造不发育，未见对矿体有破坏性的断裂，但新生的节理构造较发育，以NE向一组为主，其次为SN、EW及NW等走向，倾角均较陡立。矿区外围出露稍据规模的断裂有F1、F2两条正断裂，西部发育两条南西～北东走向的次级逆断裂有F3、F4，均属Ⅲ级结构面。矿区内岩体中Ⅳ、Ⅴ级节理裂隙、层理、面理等结构面较为发育，主要发育里伍群中岩带一～六段地层二云石英片岩、二云母片岩夹片状石英岩岩体中，结构面延伸小，裂隙面较为闭合，且多被粘土细碎屑充填，导水性差，对矿体开拓充水影响微弱。 6.矿坑充水因素分析 矿体赋存于里伍群中岩带三段地层（Pt2l23）变质岩原生岩段中，里伍群中岩带六～一段风化岩段二云石英片岩、二云母片岩、片状石英岩含水岩组对矿体开采存在影响。此外，对矿体开采有充水影响的因素还有大气降水、静态地表水体、动态溪流、断裂破碎带等因素。里伍群中岩带裂隙水弱含水岩组是矿体直接充水含水岩组，且其富水空间极不均匀，对矿坑充水水量较小。黄蕨箕沟、大水沟溪沟水通过里伍群中岩带风化裂隙含水岩组对矿床可能有间接充水作用，两溪沟水对矿坑产生间接充水可能性极弱。矿区的最低侵蚀基准面标高为1590m，控制的矿层底板最低标高位于最低侵蚀基准面之上。 7.矿区水资源评价 黄蕨萁沟由西向东穿越矿区中北部，是矿区的主要水资源，溪沟水水体无色、无味、无臭、透明，水体质量良好，其水质类型为SO42-.-HCO3--Na+型，矿化度62.58mg/L，为低矿化度软淡水，适宜饮用。地下水及地表水中重金属均不超标，其中江郎沟可作为生活用水水源地，2815m、3000m、3200m三个中段地下水流量相对较为稳定，可作为工业生产用水水源。 8.水文地质类型 矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，附近无面积较大的地表水体，地形有利于自然排水。地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水。其中：松散岩类孔隙含水层导水性好，富水性差，距离矿体较远，对矿坑充水无直接影响；基岩裂隙含水层氛围风化裂隙潜水及未风化裂隙水弱含水岩组，其中未风化裂隙水弱含水岩组是矿床直接充水含水层。该含水岩组富水性弱，含水层单位涌水量q＜0.1L/sm，地形上利于排放的特点，对矿坑充水影响较小。受地形条件限制，地下水补给条件较差，矿床充水水源较为贫乏，以大气降水及冰雪融水为主要充水水源。 综上所述：矿区水文地质勘探类型属第二类“以裂隙含水层充水为主的矿床（裂隙充水矿床）”。勘查区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上，地形有利于自然排水；主要充水含水层富水性较差，水文地质边界较简单，补给条件较差；构造破碎带较发育，但被后期充填，富水性弱；勘查区沟谷与矿坑之间无断层沟通，地表水对矿坑充水影响小。因此，矿床水文地质条件复杂程度属简单，其水文地质条件类型为第二类一型，即裂隙充水矿床为主的简单型。对比勘探阶段水文地质特征，现阶段水文地质条件变化较小，矿坑充水主要因素无变化，涌水量较之前变小。受探矿、采矿坑道系统的进一步完善，地下水的径流、排泄条件改变，主要体现在原有地表分布的多个下降泉在本次调查工作中均未发现，其排泄方式不再以泉为主，而是顺节理裂隙面向坑道系统排泄，加快了地下水循环。 7、主要设备 本项目营运期主要勘查设备见下表。 表2-9 营运期 主要勘查设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 备 注 1 空压机 LGFD-14.5/8 2台 / 2 凿岩机 YT28型 6台 备用3台 3 凿岩台车 CYT 45 2台 / 4 扒渣机 WY50 4台 备用1台 5 自卸车 UQ-5 3台 / 6 局扇风机 FKD（DJK50）-№.8 3台 备用1台 FKD（DJK50）-№.7.5 3台 备用1台 FK（JK40）-1№.5.5 2台 备用1 FK（JK55）-1№.5 2台 备用1台 7 混凝土喷射机 HPH6（7.5kW） 1台 / 8 钻机 / 2台 / 9、主要原辅材料用量 本项目营运期主要原辅材料消耗见下表。 表2-10本项目营运期主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 来源 备注 1 黄泥 22.5t 外购 / 2 膨润土 50kg 外购 / 3 钢材 156173kg 外购 / 4 水 11961m3/a 生产用水从矿区内就近河沟中抽取 生产用水 396m3/a 江郎沟 原采矿工程供水管网 5 电 1万kW·h/a 变电站 生产用电 6 柴油 10t/a 外购 发电 7 雷管 90000发 外购 / 8 炸药 117t 外购 / 10、公用工程 10.1供水工程 本项目生产用水从就近河沟中抽取，项目生产废水进入沉淀池循环利用，不外排。 本项目食宿依托雅砻江矿业现有办公生活设施，矿山已有供水管道敷设至原2815m电机车运输平硐，因此，本次探矿工程工作面供水可由现采矿系统供水网络供给。设计在新掘2815m主平硐坑口设立蓄水罐蓄水，供“新开2815运输巷道至放矿溜井”工作面施工时凿岩用水和防尘用水，水源为现采矿工程供水管网。 10.2供电工程 该工程主要用电设备为局部通风机、空压机、井下照明及生活用电，估算单工程地面用电负荷200kW，井下用电负荷400kW，目前矿山已有10kV电网已进入矿区，设计在工业场地和新掘进2815m坑口场地各设置300kVA变压器一台和500KVA变压器一台供地面和井下用电。 11、土石方平衡分析 本项目主要产生土石方的工程为钻探和坑探。 （1）钻探 按照《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实及延伸勘探实施方案》，本项目预计钻探37个，工作量6775m，钻孔孔径按平均内径按φ108mm计，则钻探过程土石方量248.13m3，合松散方约322.57m3（松散系数以1.3计）。根据建设单位提供的设计资料，钻探过程中取样时取岩心270m3，剩余废石量为52.57m3，废石可用于道路修建。单个钻探场地占地面积小，钻探工程产生岩块大部分取样带走，少部分用于工程完成后的沉淀池回填。 （2）坑探 按照《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实及延伸勘探实施方案》，坑探总工程量为5340m。其中2340m坑探断面规格为4.4×3.67m，3000m坑探断面规格3.6×3.4m，坑探过程土石方量74506.32m3，合松散方约96858.22m3（松散系数以1.3计）。 表2-11土石方平衡一览表 单位：m3 序号 工程 挖方 填方 弃方 备注 1 钻探 322.57 270（利用） 52.57 钻探岩心用于研究，剩余废岩屑和土方用于周边道路修建 2 坑探 96858.22 0 96858.22 废石集中运送至2815m中段废石临时堆场堆放 合计 97180.79 270 96910.79 / 12、工作制度和职工人数 本项目工作人数24人，年工作300天，每天8小时。 13、项目临时占地情况 本项目为临时工程，不涉及永久占地。临时占地主要由临时堆场、施工便道、环保设施组成。项目临时占地不涉及林地，主要占地类型为草地，具体见下表所示： 表2-12临时用地类型一览表 项目 占地类型 占地面积（m2） 废石临时堆场 草地 24529.2 施工便道 草地 1500 环保设施（沉淀池、危险废物暂存间、填埋池等） 草地 30 |
| 总平面及现场布置 | （一）总平面布置合理性分析 （1）勘探工程点布局合理性 本项目探矿方式采用钻探以及坑探。钻探采用钻机，配合水泵等对地表进行钻探，噪声源强在85~95dB（A），经距离衰减后，场界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围居民生活影响较小。项目坑探工程范围周边200m范围内无居民，项目坑探爆破工程委托专业单位实施，不存在炸药库等危险单元。本项目钻探和坑探产生的弃渣，设置于各施工点附近，要求不占用林地和基本农田，施工完成后进行土地恢复，对环境影响较小。 本项目生产用水取自矿区附近的河沟地表水，沿地形铺设给水管道，用水泵抽取输送到钻井平台以供给生产用水。产生的生产废水循环使用，不外排。经现场踏勘，地表水可以满足生产用水的需要。项目探矿用电由附近电网接入。故本项目工程布局合理。 施工区域不占用耕地，不涉及风景名胜区，未发现珍稀保护动、植物，对周边环境影响较小。由于本项目施工人员较少，施工人员住在附近村庄内，对周围环境影响甚微。探矿总施工量12115m，钻机安置平台面积约3m*5m，每个钻孔对地表影响面积为15m2，对周边环境影响较小，且可自然恢复，封孔后人工恢复植被效果理想。 （2）废石临时堆场设置合理性 本项目利用现有设置的废石临时堆场1处，位于2815m坑道附近。根据现场踏勘可知，废石临时堆场周围500m范围内均无敏感点。项目废石临时堆场选址具体情况见下表： 表2-13 废石临时堆场选址合理性分析 序号 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 废石临时堆场 结论 1 所选场址应符合当地 乡建设总体规划要求 选址符合《九龙县土地利用总体规划》 符合 2 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 受自然地理条件，水文条件及工程地质条件的影响，评价区内未发现破坏性滑坡、泥石流、地面塌陷等地表变形行迹和地质灾害现象 符合 3 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 符合 4 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 废石临时堆场不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 符合 5 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 符合 根据雅砻江矿业有限公司提供的资料，目前企业拟对2815m废石临时堆场进行扩容，扩容后容积22万方。本项目废石产生量为96858.22m3<扩容后容积22万m3，由上可见，项目废石临时堆场的容量满足废渣量产生规模。 根据本项目废石浸出毒性试验报告（详见附件9），该项目产生的废石不属于《国家危险物名录》中规定的危险废物。根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.5），废石不具有腐蚀性、易燃性，也不属于《危险废物鉴别标准毒质含量鉴别》（GB5085.1-5085.6）所列毒性物质。 因此，项目探矿废石属于第Ⅰ类一般工业固废，废石临时堆场采用了完善的集排水措施，有效防止淋溶水污染地表水和地下水。 （3）临时占地合理性分析 项目废石临时堆场、施工便道和环保设施临时占地类型均为草地等，项目所有临时占地在探矿结束后，建设单位采取种植草地等进行生态恢复，因此，项目临时占地对土地利用影响较小，其选址合理可行。 综上所述，项目各勘探活动影响范围内不涉及自然保护区、风景名胜保护区、饮用水源地等敏感点。探矿范围内多为荒山，主要为灌木丛所覆盖，矿区范围内未发现珍稀保护植物、动物。在探矿过程中采取相应的保护措施后，对矿区周边的居民及生态环境影响较小。从环境保护角度分析，项目选址是合理可行的，不存在制约性因素。 |
| 施工方案 | （一）工艺流程 本勘探项目产生环境影响的时段主要为野外勘探期。探矿工作主要包括地质测量及钻探、坑探，工程实施过程中主要的污染来自于探矿过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在地质测量和生活过程中产生的生活污水和垃圾。本次评价对象为矿产资源勘探期间可能产生的“三废”污染及生态破坏、水土流失对项目周围的环境影响。 钻探施工工艺及产污流程： 钻探是用钻机按一定设计角度和方向施工钻孔，通过钻孔采取岩芯（或矿芯）、岩屑，以探查地下岩层、矿体等分布及储量的一种探矿手段，在研究和分析相邻工程所见的地质体、构造、蚀变、矿化的空间分布的基础上按照《矿产地质勘查规范岩金矿》（DZT0205-2020）要求，选择地表矿化较好的矿体进行深部验证钻探验证。 钻探工艺采用双管钻进，绳索取心。采用Φ91或Φ75口径开孔，若开孔岩石较为破碎，可采用Φ110口径开孔，相匹配的套管直径为Φ108，视具体情况采用不同的分层钻进措施，进入稳定基岩层后采用Φ75绳索取心进行钻进直至终孔，矿心直径不小于48mm。岩矿心取出后，按先后顺序排好，孔斜测量须及时，不得终孔一次进行，结果填写表格。 图2-1 钻探工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）确定钻孔 本次暂布置0~400m钻探工作量6775m，共计37个钻孔。根据由表及里、由浅入深，在矿体上盘方向，贴近矿体露头，由近及远的原则逐渐施工。按照《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实及延伸勘探实施方案》及设计图纸等资料，确定钻孔位置。 （2）钻孔作业 钻机运至施工地点，剥离周边表土后即可架机开孔，钻孔设备均采用新设备、钻孔孔身结构设计采用多层套管。整个工程钻孔的废弃泥浆呈点状分布，本项目钻井过程中使用黄泥、膨润土和水，黄泥作用主要是防止钻孔时塌孔和清孔时将下面的沉渣反带上来，防止污染地下水。项目涉及到钻孔的共5条勘探线37个钻孔，在2815m、3000m、3200m分别设置设1座有效容积约5m3的沉淀池，钻孔时产生的泥浆水进入沉淀池内沉降，清水进入用于钻孔机循环使用；沉淀池规格：长x宽x高为2.5mx2mx1m，厚度为50mm的复合人工材料槽体，槽体分为2格，污泥池、清水池中间隔断，槽体就地挖坑固定，钻孔结束后移除复合人工材料槽，沉淀池污泥就地填埋，弃土就地回填恢复植被。 提取岩心 当钻头位置达到矿层后，更换钻头，取出岩心，以便用于取样分析。 取样、编录 原始现场的编录由机台各班指定记录员编写和保管，记录员必须认真反映生产情况，及时填写，内容详细字迹清晰、整洁，报表填写一律用钢笔现场填写，岩心牌一律用≥3H铅笔填写，其数据必须与报表一致。岩心箱用红色油漆和毛笔填写，岩心长度大于5cm就应编号，岩心保管不得缺失及翻箱，终孔后报表统一装订成册。岩石样品用人工运送到山下装车，所有岩石样品由地质勘探人员送往自有实验室进行成分检测。钻孔岩芯取样通过矿芯连续劈取，分样长度与刻槽样长度相同，劈取矿芯应沿矿芯长轴劈成两半，一半送样，一半保留。 （5）封孔 终孔时机台按要求进行封孔，封孔后立即埋设标石，在标石上注明孔号、并用水泥固定。 最后，将所有钻孔损毁的土地用剥离的表土覆盖，恢复植被，做好绿化。 3、坑探施工工艺及产污环节 坑道工程是本区深部的重要探矿手段，其质量好坏直接影响探矿效果。本次设计的坑道预计工作量5340m。坑道要求顶、壁平整，能满足地质编录和采样的要求。本项目勘探区设置有8条穿脉巷道以及部分辅助性巷道。 各个坑探配套的地面建、构筑物有：配电室、材料库房、值班室、压风机房、高位水箱、临时堆场、沉淀池等。地面房屋建筑均采用活动板房，配电室采用砖混结构、压风机房可采用简易钢结构加工制作。 探矿作业主要工序包括：坑探、岩矿收集、废石堆存、探硐封闭等过程。项目勘探作业工艺流程及产污环节，见下图。 图2-2 坑探工艺流程及产污环节图 按照勘探实施方案提供的测量图，采用人工开凿、爆破掘进、废石转运（矿岩收集）、废石堆存的方式。根据矿带的分布进行坑探的掘进。按掘进进度分进度收集岩矿样品，同时将坑探掘进过程产生的废石用于路基加固或原料外卖。坑探过程结束后，对探硐利用铁质大门进行封闭，再对探口进行生态恢复、水土保持。 工艺流程简述： （1）施工便道建设 根据勘探作业方案确定坑探位置，利用已有道路和新建临时便道，便于后期坑探作业。总新建碎石便道500m，宽3m。 （2）地面构筑物建设 根据探矿需要，搭建临时工棚和简易的值班室等。 （3）探洞掘进 用爆破、机掘的方式进行坑探，其坑口位置按设计定位，作业方向由地质人员指导。按设定规格作业，穿脉坑道基本平行勘查线，穿透矿脉上下盘2-3米。沿脉坑道按矿体实际走向方向作业。 主要技术要求如下：坑道地质编录一般在坑道掘进后，视掘进进度，顶壁稳固程度，经检查符合设计要求后，方可进行地质编录，编录前，要用清水对两壁进行清洗。 坑道编录为两壁一顶，用压平法编绘素描，距离和导线点用半仪器法测定，沿脉坑道每隔5～10米，做掌子面素描图。编录比例尺1/100，个别有特殊地质意义的地段，放大为1/20～1/10，并作素描或照相存档。 编录内容：岩性、颜色、结构构造、岩芯块度、统计节理裂隙；描述钻孔中流砂量、破碎带、裂隙密集带、风化带与软弱夹层，岩溶发育带、蚀变带的位置以及坑道施工过程中的涌水情况（如最大流量、平均流量等）。 （4）废石堆存 坑探过程所产生的废石部分用于临时便道加固，剩余的废石存放于探硐附近设置的废石临时堆场。 （5）探硐封闭 根据勘探要求，坑探结束后将探硐封闭。 （6）岩矿收集、岩矿鉴定、勘察报告 探洞掘进后对岩矿进行收集、鉴定后出勘察报告。 （二）施工时间 本项目建设工期为28个月。 （三）施工组织方案 （1）施工道路 本项目所在地鲜有人员进出，原有道路已荒废，仅少量原有施工便道可直接利用，其余道路需根据施工需要进行平整，总长约500m。 （2）废石临时堆场 2815m废石场（含拦挡坝）设计拟定安全等级：为三级，自然工况安全标准K≥[K]=1.15，降雨工况，安全标准1.10；地震工况，安全标准1.10。 排土场扩容建设后容量约22万m3，最大堆置高度70m，分四个台阶堆存，下游设置拦挡坝，坝顶标高2745m，台阶段高：h1=20m，h2=25m，h3=25m；2745m台阶设计宽度6m，2765m台阶设计宽度7m，2790m平台宽度7m，排废最终标高为2815.00m，最终排土场边坡形成分段坡面角a＝35°，边坡整体坡面角31.34°。 在排土场下游设置拦挡坝，结构形式考虑采用格宾石笼或加筋格宾碾压拦挡坝，坝顶标高2745.00m，坝顶宽4.0m，最大坝高20m，清基厚度按2.0m考虑，前后坝坡比为1:0.3和1:0.25。出坑废石通过电机车矿车卸载至2815坑口废石仓采用汽车运至排土场，由下至上通过推土机联合分层堆排，排土场东侧与选矿厂毗邻段设置毛石混凝土衡重式挡墙或格宾石笼挡墙进行支挡，最大高度约13.5m。排土场西侧设置钢筋混凝土截洪沟，沟断面为矩形，断面尺寸1.5*1.5m；东侧设置浆砌毛石截洪沟，沟断面为矩形，断面尺寸0.5*0.5m。截洪沟断面选取依据洪峰流量和排土场自然地形，从北向南接入排土场下游天然冲沟。当截洪沟坡度大于10%，水头高差大于1.0m的陡坡地段或特殊陡坎地段时，截洪沟沟底采用跌水或急流槽。为防止雨水对外坡冲刷，设计在安全平台内侧设置排水沟，通过坡面跌水沟汇入布置在排土场外侧的截洪沟。平台排水沟采用M7.5浆砌片石，断面尺寸0.4*0.4m，排水沟净断面为矩形断面。 排土场堆排工艺采用矿用汽车运输，推土机辅助堆排，平地式和台阶式排土相结合排土。运废公路利用选矿厂磨矿车间、浮选车间现有道路修建至排土场各台阶及拦挡坝附近，建成设备运行通道，推土机可到达新建拦挡坝区域，先建设拦挡坝，废石堆排从拦挡坝顶部后缘逐级由下往上推土，推土机进行逐级堆排，运废道路宽度4.5m。堆排过程中，采用大块废石对扩容区域沟底进行铺填，厚度不小于10m。 （3）施工管理 为确保本项目工程质量和建设工期要求，必须组建精干有效的管理机构，严格控制施工进度和质量。工程施工必须认真贯彻国家有关方针和质量法规，形成一套行之有效的质量管理体系。 （4）施工组织原则 全段施工组织应结合区域气候水文特征，充分考虑项目区水系汛期与雨季基本一致的特点，织织施工力量进行施工，施工单位应制定周密的施工进度计划，组织优秀精良的施工队伍，配备先进的施工机械设备，同时加强各分项工程施工的衔接配合，切实采取有效措施保证施工的顺利推进。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1.1生态敏感区调查 根据甘孜藏族自治州自然资源局关于拟申请四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查探矿权是否位于各类保护区审查意见的报告（甘自然资【2019】212号）可知，本项目不涉及贡嘎山国家级自然保护区、湾坝自然保护区、生态红线、环贡嘎山风景名胜区、旅游景区、基本农田等保护区。 1.2生态系统类型和特征 拟建项目位于四川省九龙县魁多镇，项目评价区生态系统类型大致可分为：森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、河流生态系统和人工生态系统五大类。森林生态系统是评价区主导生态系统类型，分布面积较广，主要分布在海拔3620m 以上的阴坡、半阴坡和阳坡，主要树种为丽江云杉、川西云杉、川滇冷杉等，林下有川滇高山栎、峨眉蔷薇等植物组成的灌木林；其次为灌丛生态系统，主要为亮鳞杜鹃灌丛和矮高山栎灌丛；人工生态系统基质包括工矿设施、交通运输设施等。 本项目所在区域主导生态系统类型为森林生态类型，其结构和功能情况如下： （1）生态系统结构特征：评价区生态系统林、灌、草垂直结构明显，乔木林植被以丽江云杉群落、川西云杉群落、川滇冷杉群落为主；层间植被以川滇高山栎、 峨眉蔷薇居多，盖度约为 40%；林下草本植被以珠芽蓼、矮生嵩草、高山嵩草较多。 栖息在矿区的野生动物以野兔、鼠类、蛇类、小型爬行动物、各种小型昆虫和鸟类为主，受历史矿产资源开采的干扰，该区域栖息的野生动物没有大型兽类和猛 禽，野生动物种类相对较少，食物链较为简单。 （2）生态系统功能：项目区生态系统功能为生物多样性保护与水源涵养生态功能。 （3）现状评价： ①生物因素：植物以针叶林植被中的丽江云杉、川西云杉、川滇冷杉高大乔木 为主；动物种类以野兔、鼠类、鸟类、蛇类、各种小型昆虫和鸟类等为主。 ②非生物因素：气候属典型的大陆性季风高原型气候，年平均气温 2℃-4℃，多年平均降水量750～1400mm，降水多集中在夏季。 ③综合评价：该区域人为活动较少，由于自然条件限制，生态系统动物、植被 种类较为多样，生物多样性较丰富，结构较稳定，生产力水平一般，生态系统营养 结构稳定，物质和能量传递稳定较为有序。 1.3土地利用类型及分布现状 全县有耕地面积4469公顷，森林覆盖率47. 43%，城镇化率 22.58%。九龙县有林地面积25.09万hm2，占全县总面积的37.1%，天然草地面积33.44万hm2，占全县总面积的49.4%。 据调查，九龙县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南冷杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有苟子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等；经济果木主要有云香科的花椒和柑桔、胡桃科的核桃、蔷薇科的苹果。 九龙县境内土壤是有石质山地风化而成，涉及5个土类，9个亚类，26个土属。其中棕壤土类，黄棕壤土类的粗骨性黄棕壤亚类的淡岩、灰岩及砂岩黄棕壤，黄褐土亚类的山砂土、紫色土类，潮土类的黄潮土亚类，都是目前九龙县的林业用地或者适宜发展林业的土地。 根据现场踏勘及资料分析，本项目工程占地类型主要为荒地和草（牧）场。 1.4植被资源 九龙县海拔3000-3800(4000）米，代表类型为亚高山针叶林。针叶优势树种为高山松、川西云杉，丽江云杉、黄果云杉（丽江云杉的变种）、鱗皮冷杉、方枝柏等。其组合主要为以四川嵩草、珠芽蓼、圆穗蓼等为主的亚高山草甸。栽培植被是以土豆、青稞为主的一年一熟类型。海拔3800米以上农业植被仅在局部 环境仅有少量土豆栽培。 海拔3800(4000）-4500米，代表类型为高山灌丛、高山草甸。灌丛以理塘杜鹃，密枝杜鹃、隐蕊杜鹃、香柏、川滇高山栎、二色锦鸡儿、柳等为主。草甸以矮生嵩草、高山嵩草、圆穗蓼、细叶蓼等为主。在局部地段有川西云杉、大果圆柏分别组成的块状针叶林。 海拔4500-5000米，为稀疏的流石滩植被，多为冰雪覆盖，植被较少。主要有 水母雪莲花、金沙绢毛菊、绵参、雪茶等。 根据现场调查及相关文献资料记载，评价区内分布有维管束植物78科237属 380种，其中：蕨类植物10科12属18种，裸子植物3科5属10种，被子植物65 科220属352种。菊科植物最多，有36个种；莎草科其次，有15个种；排在第三 位是禾本科科植物13种。 生态影响评价区森林植被大部分属天然次生林，根据评价区地表植被特征，将评价区植被分为3 个主要生活型，其中以针叶林为主。 针叶林立地条件为山地棕褐土、山地棕壤、山地灰棕壤，主要植物物种为川西 云杉、丽江云杉、鳞皮冷杉，间有稀疏松类，林下有亮鳞杜鹃、隐蕊杜鹃、川滇高 山栎、高山绣线菊等，植被覆盖度 50%以上。 灌木林多生长在阳坡、阴坡、半阳坡，立地条件主要为山地棕褐土，主要植物 为次生灌木，由川滇高山栎、亮鳞杜鹃、高山绣线菊等灌木及杂草覆盖的疏林。总 覆盖度约 60%。 草丛主要分布在海拔 4200m以上区域，立地条件主要为亚高山草甸土，植物物种主要有圆穗蓼、珠芽蓼、四川嵩草、小嵩草、羊茅、高原毛茛、康定委陵菜、水母雪莲、紫茎垂头菊等。 根据野外调查和保护区珍稀保护植物资料查证，按照中华人民共和国国务院2021年9月7日《国家重点保护野生植物名录》和《中国珍稀濒危保护植物名录》中所列物种，未发现本项目评价范围内有国家重点保护与珍稀濒危野生植物分布。 1.5水土流失 矿区位于九龙县魁多镇境内，以中高山为主，谷深坡陡，多为冲沟地形。根据所在区域水土流失遥感资料和现场查勘，结合甘孜州水土流失重点防治分布图，区内土壤侵蚀类型以水力侵蚀和冻融侵蚀为主、风力侵蚀为辅。 1.6动物资源 九龙县野生动物资源丰富，主要有大熊猫、小熊猫、白唇鹿、水鹿、短尾猴、狗熊、马熊、苏门羚、牛羚、金钱豹、麝、麂、盘羊、岩羊、狐狸、绿尾红雉、大腓胸鹦鹉、白马鸡、长尾鸡、水獭、旱獭等珍稀动物近百种，珍稀鸟类几十种。 根据实地调查与访问以及收集的资料显示，本项目评价区域共有陆生脊椎动物 14目39科94种，其中，两栖动物2目3科5种，爬行动物1目3科5种，鸟类6 目25科70种；兽类动物5目8科14种。鸟类动物占脊椎动物种类的最多，其次是兽类动物。 根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》，结合实地调查的情况，在项目评价区重点工程区内均未发现以上名录所列保护野生动物。 1.7既有在采矿山对生态环境的影响 现有项目主要占地类型为草地、林地，会造成一定植被破坏，区内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊环境敏感目标，生态环境保护目标主要是评价范围内自然景观、植被等。 （1）地表植被破坏 既有项目工业场地、运输道路、废石场、选厂等设施的建设将占用一定的土地面积，导致地表植被的破坏。开采结束后，所有地面建筑物将进行拆除，恢复原来生态环境。 （2）对动植物的影响 工程占地将破坏部分植被，会影响动物的栖息环境，导致部分动物的迁移，尤其是鸟类。开采期产生的扬尘降落到植物叶面，影响叶面对光照和水分的吸收，使其生长受一定影响，由于既有项目开采期较短，对植物的影响将不明显。 1.8生态环境现状评价小结 （1）项目评价范围内未发现自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标； （2）项目所在地及周围主要的生态类型以常见的灌木为主，基本不存在水土流失现象，大部分地区处于微度侵蚀； （3）拟建项目未占用基本农田； （4）根据现场调查，本项目所在地及周围未发现珍稀野生动植物分布。 二、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据来源 本项目位于九龙县，所在地行政区划属于甘孜藏族自治州，因此，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，引用四川省生态环境厅发布的《2020年四川省生态环境状况公报》中的数据，作为区域环境空气质量达标判断依据。 区域质量达标判断 根据《2020年四川省生态环境状况公报》可知，2020年，甘孜藏族自治州环境空气质量达标，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达标，故本项目所在区域为达标区。 2、其他污染物环境空气质量现状监测 （1）监测布点 本项目环境空气现状监测设1个补充监测点，监测点布置情况详见下表。 表3-1 空气环境质量调查监测点 序号 监测点名称 监测因子 检测时段 1# 项目所在地 TSP 监测3天，TSP为日均值，每日应有24小时采样时间 （2）监测结果 表3-2评价区域环境空气质量现状监测统计结果表 单位：mg/m3 点位名称 监测项目 监测日期 检测结果 项目所在地 TSP 2022年3月15日 0.030 2022年3月16日 0.055 2022年3月17日 0.056 3、环境空气质量现状评价 （1）评价因子 TSP。 （2）评价标准 采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。 （3）评价方法 根据《环境空气质量标准（GB 3095-2012）》，环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。其公式为： Pi =（Ci / Si）*100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； Si——第i种污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 （4）评价结果：详见下表。 表3-3评价区域环境空气质量现状评价结果表 单位：mg/m3 评价因子 采样类取值时间 1# 评价标准 TSP 日平均浓度值范围 0.030~0.056 0.3 最大浓度占标率（%） 18.67 超标率（%） 0 由上表可知：评价区域的环境空气监测项目中TSP满足《环境空气质量标准（GB 3095-2012）》中相应的标准限值。 三、地表水环境质量现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状调查与评价中规定，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测。根据甘孜州生态环境局发布的《2020 年第三季地表水环境质量状况》（http://sthjj.gzz.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=163&id=2931）。九龙县两个监测断面的水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 声环境质量现状监测与评价 本评价对项目所在区域声学环境质量进行了实测，监测时间为2022年03月15~16日。 1、监测点位 本次声环境监测在项目所在区域内共布设了4个监测点，监测布点情况见下表。 表3-4 噪声监测布点一览表 序号 监测点位 备注 1# 厂界东侧外1m处 场界噪声 2# 厂界南侧外1m处 场界噪声 3# 厂界西侧外1m处 场界噪声 4# 厂界北侧外1m处 场界噪声 2、监测结果 本次噪声监测结果见下表。 表3-5 声学环境质量监测评价结果统计表 单位：dB（A） 监测点位 测量结果（取最大值） 评价标准 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 46 45 60 50 达标 达标 2# 45 43 60 50 达标 达标 3# 44 44 60 50 达标 达标 4# 44 43 60 50 达标 达标 3、评价结果 由上表可知，本项目各点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准区域要求。 五、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为C地质勘查24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）全部为报告表，因此，本项目地下水评价等级为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，不进行现状监测。 六、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中表A.1中其他行业，全部为Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。因此，本项目不开展土壤环境影响评价，不进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、勘查区探矿权设立前地质工作程度 （1）2006年矿业权人变更为四川里伍铜业股份有限公司，四川里伍铜业股份有限公司于2011年7月委托四川冶金设计院编制了《四川里伍铜业股份有限公司黑牛洞铜矿矿产资源开发利用方案》。 （2）2011年7月，核工业二八〇研究所编制了《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实报告》，通过评审及备案，评审文号为（中矿联储评字【2011】53号），备案文号为（国土资储备字【2012】39号）。 （3）2011年9月，雅砻江矿业公司委托四川省冶金设计研究院《编制了九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500t/d 采选工程可行性研究报告》。 （4）2018年5月，核工业二八〇研究所编制了《四川省九龙县黑牛洞铜矿资源储量核实报告》，评审文号为（国土资矿评储字【2018】32号），备案文号为（自然资储备字【2018】7号）。 （5）2014-2018年，为了进一步查明矿体的空间分布及矿石质量，为基建和生产服务，成都地调中心对黑牛洞铜矿进行了补充勘查工作。 2、以往矿区地质工作回顾 松潘–甘孜造山带被称为中国“地质百慕大”，其东缘的变质穹窿带引起了地质学者的极大关注。许志琴等（1992）基于大量变形构造的叠加证据，提出该造山带在主造山期（晚印支期–早燕山期）经历了以南北及东西向收缩为主的应变阶段；变质穹窿带的形成与造山作用后期岩石圈热异常引起的热隆伸展作用相关。侯立玮（1996）及侯立玮和付小方（2002）认为江浪穹窿属于构造叠加穹窿，成穹作用直接由挤压收缩体制下构造变形和叠加变形造成，未伴随明显的岩浆侵入活动、伸展作用和变质作用。 另外，宋鸿林等（1994）及颜丹平等（1997）提出江浪穹窿属变质核杂岩，基本结构包括前寒武纪堆垛层（里伍岩群）、古生代褶叠层（江浪岩组、甲坝岩组与乌拉溪岩组）及三叠纪西康群板岩带，其间及内部发育不同级别的剥离滑脱带。上述学者认为：（1）江浪变质核杂岩经历了伸缩交替的演化史，包括印支期前的近东西向伸展，印支期的近东西向收缩，燕山期的热隆与其后的近南北向向南推覆；（2）里伍式铜矿床是一个受动力变质改造和中高温热液富集成矿的层控矿床；（3）黑牛洞–大水沟、笋叶林、柏香林、上海底、下海底等矿点找矿潜力较大。 前人对里伍式富铜矿床的形成时代开展过较多研究。颜丹平等（1997）获得里伍铜矿成矿期脉石中包体Rb-Sr年龄191.9Ma，方铅矿表面年龄184.04Ma，认为主成矿作用很可能在早侏罗世。另有学者对矿化蚀变带中的黑云母进行了40Ar/39Ar定年，获得坪年龄为135.52±0.82Ma，故提出成矿作用发生于早白垩世（马国桃等，2009；李建忠等，2012）。然而，以上工作缺乏应用现代先进测试 技术，或者采用了封闭温度较低、易受干扰的Ar-Ar体系（蒋少涌等，2009），因此测试结果具有很大差异。最近，Zhouetal.（2017）对里伍和中咀矿区块状、浸染状铜矿石中的黄铜矿进行了直接的Re-Os定年，获得等时线年龄为150.2±4.9Ma（MSWD=10.8，n=6）。研究表明，矿物Re-Os同位素体系具有较高的封闭温度（Stein et al.，1997）。因此，Re-Os定年结果能有效代表富铜矿床的成矿年龄。 这一结果表明，里伍式富铜矿床的形成过程很可能与江浪穹窿北侧164.5-164.3Ma的文家坪和乌拉溪花岗岩体相关（Dai et al.，2017；Zhou et al.，2017）。 3、完成主要工作量 勘查区自取得探矿权后，主要进行物探磁测、地质填图（草测）、槽探及钻探等工作，截止目前，完成主要工作量1:2000地形测量5.1km2、地质剖面8.58km、1:2000地质测量km2、钻探15476.57m、坑探2031.64m，槽探1556.56m、老洞清理1341.75m。 4、取得主要成果 截止2020年9月30日，累计查明（TM）+（KZ）+（TD）矿石量2385.9万吨，铜金属量429622吨（平均品位1.80%），锌金属量178309吨（平均品位0.75%），伴生硫元素量2276533吨（平均品位9.54%），钴金属量3261吨（平均品位137.62×10-6），银金属量225吨（平均品位9.50×10-6），镓金属量365吨（平均品位15.40×10-6），硒元素量697吨（平均品位29.42%）。其中（TM）矿石量290.6万吨，铜金属量100535吨（平均品位3.46%），锌金属量35467（平均品位1.22%），伴生硫元素量443665吨（平均品位15.27%）；（KZ）矿石量1255.6万吨，铜金属量221735吨（平均品位1.77%），锌金属量91524（平均品位0.73%），伴生硫元素量1147920吨（平均品位9.14%）；（TD）矿石量839.7万吨，铜金属量107352吨（平均品位1.28%），锌金属量51318（平均品位0.61%），伴生硫元素量684948吨（平均品位8.16%）。全矿区矿体平均铅直厚度10.12m。（TM）铜金属量占矿区铜金属量23.40%，锌金属量占矿区19.89%；（KZ）铜金属量占矿区铜金属量51.61%，锌金属量占矿区51.33%；（TD）铜金属量占矿区铜金属量 24.99%，锌金属量占矿区28.78%；（TM）+（KZ）铜金属量占矿区铜金属量75.01%，锌金属量占矿区71.22%。 此外，对矿区低品位矿也进行了资源量估算，累计查明（KZ）+（TD）矿石量108.3万吨，铜金属量3182吨（平均品位 0.29%），伴生硫元素量22957吨（平均品位2.12%）。其中（KZ）矿石量12.4万吨，铜金属量409吨（平均品位0.33%），伴生硫元素量2257吨（平均品位 1.82%）；（TD）矿石量95.9万吨，铜金属量2773吨（平均品位0.29%），伴生硫元素量20700吨（平均品位2.16%）。在采矿权范围内保有（TD）矿石量49.4万吨，铜金属量1337吨（平均品位0.27%），伴生硫元素量10713吨（平均品位2.17%）。在探矿权内保有（KZ）+（TD）矿石量58.9万吨，铜金属量1845吨（平均品位0.31%），伴生硫元素量12244吨（平均品位2.08%）。其中（KZ）矿石量12.4万吨，铜金属量409吨（平均品位0.33%），伴生硫元素量2257吨（平均品位1.82%）；（TD）矿石量46.5万吨，铜金属量1436吨（平均品位0.31%），伴生硫元素量9987吨（平均品位2.15%）。 5、存在的环境问题 根据现场踏勘，以往工作未见明显遗留勘查迹地，生态恢复情况良好。 本项目为探矿项目，原有项目仅有施工期无运营期，施工期环保措施均为临时设施，探矿工作结束后，项目场地内无遗留的环保措施。 |
| 生态环境保护目标 | （1）建项目环境保护级别 环境空气保护目标：评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准的要求。 声环境保护目标：评价区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 地表水环境保护目标：建设项目评价区内的地表水环境质量应达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅱ类标准要求。 （2）外环境关系 本项目位于四川省九龙县魁多镇，周边生态环境属于农村环境，本项目探矿权范围厂界东侧1432m为江郎村散户58户，共计203人。根据调查，项目周边农户饮用水为自来水管网供给，项目周围环境较简单。项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹。 生态环境保护目标分布图见附图3。 （3）环境保护目标 1）确保本项目的实施不导致项目周围区域的环境空气、声学环境、受纳水体的环境质量类别发生变化。 2）环境空气的保护目标为评价范围内的环境敏感点，主要是项目周边农户不受项目施工废气的影响；声环境的保护目标为评价范围内的人居环境，主要是项目周边农户不受项目施工噪声的影响。 3）评价区生态环境保护目标为：当地区域生态环境及景观环境不受项目实施的影响。项目建设须采取切实可行的补救措施，不造成区域水土流失加重，不使生态环境质量恶化或下降；工程项目完工后须及时进行区域的生态恢复，主要是采取工程措施和绿化措施。 项目周边无重点保护文物和风景名胜区等环境保护目标。项目主要环境保护目标见下表。 从近距离来看：项目500m内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所；200m范围内无铁路、高速公路；本次探矿区域周围500m范围内无住户，与本项目本次探矿区域边界最近农户距离为1432m。具体外环境见下表。 表3-10 环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护内容 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 江郎村零散居民点 101.411534417 28.263221251 58户约203人 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东侧 1432 声环境 / / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类 / / 地表水 江郎沟 / / / 地表水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 南侧 160 地下水 评价范围内地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 / / 土壤 项目区域 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018)第二类用地 / / 生态 植被、动植物、土地等 现有的动植物、土地不受勘查引发的次灾害、粉尘、噪声等得破坏或污染；水土流失控制在可接受范围 / / |
| 评价 标准 | 一、废气 施工期：项目施工期扬尘参照应执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）施工场地扬尘排放标准和扬尘监测点数量设置要求。 表3-11 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值（ug/m3） 监测时间 总悬浮颗粒物（TSP） 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土石方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州 拆除工程/土方开挖/土石方回填阶段 900 其他工程阶段 350 表3-12 施工场地扬尘监测点数量设置要求 施工场地占地面积S（平方米） 监测点设置数量（个） S≤5000 ≥1 5000＜S≤10000 ≥2 10000＜S≤100000 在1万平米设置2个监测点位的基础上，每增加3万平方米增设1个监测点位，不足3万平方米的部分按3万平方米计 S＞100000 在10万平米设置5个监测点位的基础上，每增加10万平方米增设1个监测点位，不足10万平方米的部分按10万平方米计。 注：市政工程中施工时间3个月以上的线性工程每个标段宜设置 1个监测点位。 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，详见下表。 表3-13 大气污染物综合排放标准（摘录） 单位：mg/m3 序号 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 1 二氧化硫 550 0.40 2 氮氧化物 240 0.12 3 颗粒物 120 1.0 4 非甲烷总烃 120 4.0 二、废水 废水禁止排放。 三、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-15工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 四、固体废弃物 一般工业固体废物的处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相应要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 五、生态环境 （1）以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。 （2）水土流失以不加剧土壤侵蚀强度为标准。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目探矿期间主要的环境影响为探矿过程产生的废气、废水、噪声、固体废物排放对环境的影响及生态保护措施。 1、大气环境影响分析 结合项目施工特点及施工内容，本项目施工期大气污染源主要来自钻探、坑探等过程中产生的扬尘以及运输车辆及施工机械等产生的燃油烟气、爆破废气、废石临时堆场粉尘。 1.1扬尘 在勘查过程中，扬尘污染主要来源于：钻探和坑探过程中产生的扬尘，土石方堆放时因风力作用产生的扬尘以及运输扬尘。 ①钻探粉尘 据有关研究，在不设置围栏时，扬尘影响主要在下风向距离250m范围内；有围栏时，扬尘影响主要在下风向距离200m范围内。因此，在对作业场界设置围栏并辅以现场洒水抑尘等措施，抑尘效率70%～80%，能有效减少扬尘的影响。 本项目各作业点施工量较小，且均在山区进行，周边有山体和植被作为天然防尘屏障，同时，加强作业区洒水抑尘的情况下，扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响较小。但为确保工人身体健康，须佩戴防护口罩。 ②坑探粉尘 本项目坑探工程在平硐掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。本工程拟通过湿式凿岩、工作面及装卸矿点喷雾洒水除尘的湿式作业和机械与自然通风输送新鲜风的稀释方式，降低平硐内扬尘和废气浓度，减轻对工人的危害。据国内矿山生产实践证明，当凿岩采用输送新鲜风稀释方式时，可有效降低坑内粉尘，本工程井下总需风量29m3/s，排风中的粉尘浓度＜2.0mg/m3，对矿坑外环境影响较小。 ③废石堆放扬尘 工程正常生产时产生的无组织排放废气主要为废石临时堆场产生的扬尘。本项目依托已建的2815m废石临时堆场，废石临时堆场产生的扬尘产生量约为0.1t/a，对临时堆放的渣土表面进行压实，必要时设置塑料薄膜加以覆盖，并辅以洒水抑尘，可有效控制尘源，进一步减轻对环境的影响。经洒水降尘后，排放量为0.03t/a（0.003kg/h）。 针对扬尘污染的其他要求与建议： a. 原材料、废石等运输、堆放要求遮盖； b. 对运输道路及作业点周围应采取洒水降尘等措施； c. 及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施； d. 采取逐段施工方式，尽可能缩短施工周期； e. 坑探掘进采取湿式凿岩、喷雾降尘等措施。 治理措施：在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业。对于探矿剥离的土石方，要求采用竹席或篷布覆盖，可有效减少扬尘的产生，由于挖方量较小，所以扬尘产生量较小。 1.2爆破废气 本项目坑探时会进行少量的爆破，爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主，其产生量与炸药使用量有关。随着爆破后平硐通风装置的运行，污染物得到有效控制，通过平硐通风装置外排时的污染物浓度将会大大降低，对外环境影响小。 2、地表水环境影响分析 勘探作业期间产生的废水分为生产废水和生活污水，其中生产废水为钻探废水、矿井涌水。 2.1生产废水 ①钻探废水 产生情况：本项目泥浆用量为0.03m3/m，本项目钻探量6775m，则泥浆总用量为203.25m3，泥浆含水率为75%，则钻探泥浆总用水量为152.44m3，本项目钻探时间为28个月，每个月25天，则用水量为0.22m3/d，废水损耗量按10%计，每日需补充新鲜水0.022m3。 钻探过程会添加少量清水对钻头进行冷却，钻探过程中会产生一定量的钻探废水，预计废水产生量为12m3/d，该废水主要污染物为SS。本项目在2815m、3000m、3200m附近分别设置1个5m3的沉淀池收集废水，废水回用于洒水降尘，不外排。钻探废水损耗量按10%计，每日需补充新鲜水0.4m3。废水中SS的浓度一般约为2000mg/L，则SS产生量约为0.0024t/d（5.76t/a）。 治理措施：本项目在2815m、3000m、3200m附近分别设置1个5m3的沉淀池收集废水，废水沉淀后回用于钻头冷却和洒水降尘，不外排。 本项目钻探过程中设备不需要清洗，钻探取出的岩心一般情况下也无需清洗，若岩心上沾染上少量泥土，用沉淀池沉淀后的水进行简单冲洗即可，冲洗过程的废水直接返回沉淀池循环使用，因此无清洗废水产生。 矿井涌水 A.矿井涌水量计算方法 (1) 探矿涌水量预测 预测过程选择大井法对矿山地下探勘工作区涌水量进行预测。 式4-1 式4-1中： Q表示矿坑涌水量，m3/d； K表示地层渗透系数，m/d； M表示含水层厚度，m； S表示平均水位降深，m； r表示矿坑的引用半径，m； R表示矿坑的影响宽度，m。 B.涌水量预测参数 (1) 引用半径r0计算 洞采矿坑的引用半径参考《水文地质手册》，使用矿坑或井群引用半径计算方法：r0=η(a+b)/4，当a/b »10时，r0=0.25a。 (2) 影响半径 根据水文地质手册，对于含水层缺乏大气降雨直接补给时，使用式4-2计算其影响半径。 式4-2 式4-2中， R表示矿山的影响半径，m； a表示系数，固定流量抽水时取小值，固定水位抽水时为大值，a=2.25~3.14，本次取平均值2.695； t表示矿山开采时间，2.33a。 (3) 含水层渗透系数 根据项目区的地质勘查报告，地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水，获取的该岩组渗透系数介于1×10-4～2.08×10-4cm/s(0.0864～0.18m/d)，取最大的渗透系数0.18m/d。 C. 矿山涌水量预测结果 其开采平硐工程量如下表： 表4-1矿山洞采过程地下水涌水量预测结果 平硐编号 地层 厚度 平硐长度 引用 半径r0 平均 降深 渗透 系数 影响 半径R 引用影响半径 涌水量（现有项目+本次探矿） 正常 枯水期 丰水期 m M M m m/d m m m3/d m3/d m3/d 1 35 5340 1335 20 0.18 3476.88 4811.88 617.74 247.10 926.61 治理措施：通过巷道水沟（明沟）自流至选厂高位水池综合利用，不外排。 矿井涌水不外排可行性分析：根据《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500t/a采选工程环境影响报告书》可知，现有项目各中段的坑内涌水（包括生产废水）分别沿各中段水沟自流排出硐外，经管道输送至选矿厂、采矿区的高位水池，回用于生产中，不外排。该项目生产总用水量8362m3/d，其中采矿生产总用水量2136m3/d，选厂生产总用水量6226m3/d，新水量1141.5m3/d，补充新水全部从江郎沟沟口雅砻江边取水。因此，现有项目和本次探矿总的涌水量926.61m3/d＜1141.5m3/d，通过明沟+管线输送至《九龙县雅砻江矿业有限责任公司黑牛洞铜矿1500t/a采选工程》高位水池，用作选矿用水，不会对疏干区范围及对地表生态环境造成影响。 ③湿式凿岩、废石场等降尘废水 湿式凿岩、废石场等降尘废水量约为24.53m3/d，通过巷道水沟（明沟）自流至污水处理站进行絮凝沉淀，沉淀后通过加压泵加压后供井下生产用水，全部循环利用不外排。 2.2废石场淋溶水 采矿期间废石运输至废石场进行堆放，由于废石是露天堆放，日积月累废石量不断增加，废石在风化、大气降水、细菌和地表径流等的作用下，将会发生溶蚀作用。 参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录D推荐的固体废物填埋场废水入渗量计算公式： 式中： Q0 :入渗量，m3/a； αi:渗滤液浸出系数，废石场堆积松散废石，空隙较大，场内渗水性强，本次环评中，废石场不分区堆存，作业区为整个废石场，其渗滤液浸出系数取0.50； P:降雨量，多年平均降雨量308.8mm/a； Fi:废石场占地面积，废石场面积为24529.2m2。 将上述参数代入上式，得到废石场淋滤水量如下表所示。 表4-2废石场淋溶水产生量 项目 αi Fi (m2) P (mm/a) Qi(m3/a) 废石场 0.5 24529.2 308.8 3787.31 由上表可知，正常状况下废石场淋溶水量为3787.31m3/a，主要污染物为SS，SS浓度在500~1000mg/m3。 环评要求：废石场四周设置截洪沟，将整个废石场外围的地表径流通过截洪沟截至废石场下方排走，以减少进入废石场的水量；同时在废石场的地下水下游方向，设置一个淋溶水收集沉淀池，沉淀池容积为50m3，规模为5m×2m×5m。经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。 2.3生活污水 产生情况：本项目探矿工作中食宿均依托雅砻江矿业已有办公生活设施，本项目在施工场地的生活用水，由施工人员自带到施工场地，本项目生活用水量按55L/人·d计，本项目按照最大施工人员24人计算，排污按照85%计算，则本项目生活用水量为1.32m3/d，生活污水产生量为1.12m3/d。一般生活污水CODcr的产生浓度约为400mg/L，BOD5的产生浓度约为300mg/L，SS的产生浓度约为250mg/L，NH3-N的产生浓度约为30mg/L，则本项目CODcr产生量约为0.13t/a，BOD5产生量约为0.1t/a，SS产生量约为0.084t/a，NH3-N产生量约为0.01t/a。生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水。 依托可行性分析：根据业主提供的资料可知，现有生活污水处理设施采用二级生化污水处理装置处理，设计处理规模为120m3/d，实际现有生活污水排放量为70m3/d，剩余处理量为50m3/d，本次探矿生活污水产生量为1.12m3/d远小于剩余处理量50m3/d，因此，本次探矿依托现有污水处理设施进行收集处理，合理可行。 本项目用水一览表见下表。 表4-3 项目用水情况一览表 序号 用水位置 用水方式 规模 用水量 1 钻探 泥浆 300d/a 0.022m3/d，6.6m3/a 2 钻探 冷却 300d/a 14m3/d，4200m3/a 3 坑探、废石临时堆场、便道等 抑尘 300d/a 24.53m3/d，7359m3/a 4 生活区 生活 300d/a，24人 1.32m3/d，396m3/a 项目水平衡见图4-1。 图4-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 因此，本项目施工期间废水产生量较小，水质较为简单，采取上述措施后施工期间产生的废水能够全部做到综合利用不外排。本次评价认为，本项目施工期对周边地表水环境产生的影响较小。 3、施工期噪声影响分析 本项目噪声来源主要包括运输车辆噪声以及作业机械噪声，如空压机、钻探设备、坑探设备等。噪声源强约80~120dB(A)。本项目根据类比调查，主要噪声源及声级详见下表： 表4-4主要噪声源及声级一览表 序号 声源名称 噪声级dB(A) 距声源 备注 1 空压机 90~120 1m 布置于空压机房 2 风机 80~90 1m 布置于平硐内 3 自卸车 80-85 7.5m / 4 凿岩机 90~110 5m / 5 扒渣机 90~100 5m / 6 混黄土喷射机 90~100 5m / 7 钻机 90~100 5m / 防治措施：合理布设施工场地，使用低噪声设备，加强探矿设备、凿岩机、空压机的维护保养工作，保持其良好工况，夜间禁止施工。而且要对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施。 本项目钻孔过程为瞬时过程，钻孔过程产生的振动也为瞬时的，对周围声环境影响较小，并且本项目所在地位于农村环境，钻孔位置与周围敏感点最近距离超过1000m，因此，本项目瞬时振动过程不会对周围敏感点产生较大影响。 4、施工期固体废弃物 本项目固体废物分为一般固废和危险固废。一般固废主要为钻探、坑道掘进产生的土石方、钻探泥浆及施工人员产生的生活垃圾。危险固废包括废机油、含油抹布及手套。 （1）一般固废 ①土石方 坑探过程产生的土石方为96858.22m3（松散方）；钻探过程产生的土石方为52.57m3（松散方）。根据业主提供的废石浸出毒性检测报告可知（详见附件9），本项目的废石浸出毒性物质浸出液所检测的指标，均达到国家《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别GB5085.3-2007》和《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准，因此，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。 根据雅砻江矿业有限公司提供的资料，目前企业拟对2815m废石临时堆场进行扩容，扩容后容积为22万方。本项目废石产生量为96858.22m3<2815m废石临时堆场扩容后容积22万m3。 根据现场调查和业主提供的资料可知，现有采矿场废石不出井，直接回填采空区。同时，根据业主单位提供的日常监督性监测报告（详见附件15）可知，废石场周围土壤、地下水、地表水各监测点位各监测因子均达标，说明现有废石场不存在环保问题，因此，本次环评依托2815m中段废石临时堆场堆放本项目废石合理可行，与现有采矿场废石处理不冲突。 ②废岩屑 钻探过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，经器具带出井口，经地面的振动筛分离，并堆置于钻探区。其本身无污染，一般用于填垫钻孔。一般情况下，岩屑的排放量可按下式计算： 式中：W——钻探岩屑排放量，t； D——钻孔的直径，m； h——钻孔的深度，m； d——岩石密度（取2.8t/m3）。 根据上式计算，钻探过程将产生废岩屑1608.28t，类比同行业可知，废岩屑为一般固废，可外运用于铺垫道路。 ③钻探泥浆 钻探使用的泥浆从钻孔孔口返回后引至沉淀池，通过沉淀处理后，上清液循环使用，不外排。该类固废含水率75%。主要为岩屑胶结水团与泥沙混合物，属一般固废，根据业主提供的施工经验数据，在现有施工机具及环境条件下产生泥浆0.03m3/m。本项目钻探工作量为6775m，则整个探矿期泥浆产生量约为203.25m3。最终产生的废泥浆无任何添加剂成分，泥浆主要成分为SS，类比同行业可知，属一般固废，钻探泥浆完工后，将钻探泥浆填入50m3填埋池内，并采用水泥固化填埋。本项目对钻探泥浆采取固化处理措施合理可行。 ④生活垃圾 生活垃圾来自探矿人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主，属一般固废。本项目野外探矿作业人员为24人，按每人每天产生0.35kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为8.4kg/d（2.52t/a），集中收集后运至乡镇垃圾池，定期由当地环卫部门统一清运。工作人员严禁将生活垃圾遗弃在矿区内。 （2）危险固废 ①废机油 本项目工作中使用钻机，会定期更换机油产生少量的废机油。根据《国家危险废物名录》，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物，废物代码为900-214-08。预计整个探矿期产生量约为0.01t，钻机在设备商家处更换机油，其废机油暂存危险废物暂存间，最终由有危废处置资质单位处理（具体详见附件11）。 ②含油抹布及手套 本项目维修机械过程会产生少量的含油抹布及手套，产生量约0.01t。根据《国家危险废物名录》，废机油废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。含油抹布及手套统一收集后暂存危险废物暂存间，最终交由有危废处置资质单位处理（具体详见附件11）。 综上，本项目产生的固废均能够妥善处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况详见下表： 表4-5 危险废物产生及处置情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.01 设备保养 液态 烃类 烃类 一年 T，I 废机油集中收集后暂存危险废物暂存间，最终由有危废处置资质单位处理 2 含油抹布及手套 HW49其他废物 900-041-49 0.01 设备保养 固态 棉 / 一年 T/In 集中收集后暂存危险废物暂存间，最终交由有危废处置资质单位处理 5、施工期生态环境影响分析 5.1对土壤及土地利用的影响 建设期工程对土壤的影响主要表现为对土壤理化性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。 1、土壤理化性质影响 施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动对土壤理化性质影响较大。 A、扰乱土壤表层，破坏土壤结构 土壤表层肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，土壤表层土层松软，团粒结构发达。地表开挖必定扰乱和破坏土壤表层，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。 B、混合土壤层次，改变土体构型 施工期的土石方开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低。 C、影响土壤紧实度 施工机械碾压，尤其在坡度较大的地段，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，甚至导致压实地段的地表寸草不生，形成局部人工荒漠化现象。 2、土壤肥力影响 土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤肥力状况受到较大的影响。据资料统计，即使在实行分层堆放、分层回填措施下，土壤的有机质也将下降36.2~46.5%左右，氮下降27~50.6%，磷下降13.9~46.0%，钾下降9.1~32.5%。因此评价要求在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，最大限度的减小对土壤肥力的影响。 3、土壤污染影响 施工过程中将产生建筑施工垃圾、生活垃圾和污水，若不集中收集妥善处置，难以生物降解的固体废物残留于土壤中，将污染土壤表层。评价要求施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置。 总体而言，本工程所在区域土地开发强度较小，项目占用土地量相对较小，对九龙县土地利用的影响较小。 5.2对植被与动物的影响 本项目所在区域野生动植物的生存环境人类活动频繁，珍稀濒危动植物存在的可能性很小。 1、植被 本项目建设过程中，进行钻孔填挖时将破坏原有的地形地貌，使地表裸露，施工过程中弃土等均要破坏植被，从而使项目区的生物量有所减少。但随着施工期结束和人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。 本项目施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入施工现场，以及在施工中产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响，特别是植物的美观。 本项目用地面积相对较小，对本项目周围的植被破坏较小。随着施工期结束及人工恢复，本项目建设对其造成的影响将逐步减弱。 2、动物 本项目位于高山农村地区，主要是适应这种环境的常见种类，未发现珍稀保护野生动物。因此，工程建设对动物的影响较小。 5.3对景观环境的影响 1、主体工程施工对景观环境的影响 由于工程施工对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对区域城市景观环境质量产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场植被及附近建筑表面，使周围景观的美度降低。 2、临时工程设施对景观环境的影响 施工期临时工程设施主要包括施工场地等。根据环境现状调查结果，施工人员在项目用地红线范围内设置施工场地，并及时清理施工场地的污染物后，其对景观环境的影响较小。 5.4 水土流失影响分析 施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。 5.5 生态环境保护措施 项目在施工期间，严格控制施工范围，不得随意增加临时施工占地，道路、地表表土应妥善保存在表土堆场，用于后期复垦覆土，施工弃方均运至废石临时堆场进行存放，不得随意丢弃，施工期生活垃圾集中收集，定期清理外运，防治蚊虫、老鼠滋生。 6、地下水 建设单位拟对探矿施工场地地面硬化，设置沉淀池、填埋池导排设施，以防在施工过程中废水污染地下水。 本次环评要求沉淀池：采用防渗膜塑料布及支架组装成，满足一般防渗要求；填埋池：素土夯实，C25抗渗混凝土层150mm厚。防渗强度等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间：素土夯实，C25抗渗混凝土层150mm厚。防渗强度等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-10cm/s同时增设防渗金属托盘和备用收容设施。在所有探矿工作完成后，沉淀池内最终产生的废泥浆（主要成分为SS）进行固化后，转移至固化填埋池进行无害化处理。 本项目探矿结束之后，将钻孔使用水泥封闭。 综上，本项目作为铜矿勘探工程，其施工量较小且工期较短，施工期对环境的污染影响主要是粉尘、噪声、施工废水、土石方弃渣以及对建设区的生态破坏等。施工过程中只要严格按照建筑施工规范要求，做到文明清洁施工，施工期产生的“三废”对环境污染影响不大。随着施工的结束，施工影响随着消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目仅涉及勘探，所以没有运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （一）项目选址合理性分析 1、用地合理性 根据甘孜藏族自治州生态环境局关于九龙县黑牛洞铜矿延伸详查探矿权范围与饮用水水源保护区位置关系的补充说明（甘环函【2020】88号）可知，本项目不涉及饮用水水源保护区。 根据甘孜藏族自治州自然资源局关于拟申请四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查探矿权是否位于各类保护区审查意见的报告（甘自然资【2019】212号）可知，本项目不涉及贡嘎山国家级自然保护区、湾坝自然保护区、生态红线、环贡嘎山风景名胜区、旅游景区、基本农田等保护区。 九龙县自然资源局关于核实“四川省九龙县黑牛洞铜矿延伸详查项目”是否涉及生态保护红线的复函（九自然资函【2020】13号）可知，本项目矿区范围不涉及生态保护红线。 根据九龙县林业和草原局出具的证明文件可知，本项目不涉及大熊猫国家公园。 综上，本项目不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园及人文古迹等环境敏感点，矿区范围内无村民居住，不涉及拆迁，因此，本项目用地合理。 2、与周边环境相容性分析 本项目位于四川省九龙县魁多镇，周边生态环境属于农村环境，本项目探矿权范围厂界东侧1432m为江郎村散户58户，共计203人。生态环境保护目标分布见附图3。 从近距离来看：项目500m内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所；200m范围内无铁路、高速公路；本次探矿区域周围500m范围内无住户，与本项目本次探矿区域边界最近农户距离为1432m。根据现场踏勘可知，本项目周边不涉及重点生态功能区，生态敏感脆弱区，自然保护区，风景名胜区，国家级、省级禁止开发区域及其他应划入生态保护红线范围内的区域，外环境无重大环境制约因素。本项目的建设对外环境无特殊要求，本项目产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应措施后均可达标排放，通过项目的合理布局、严格管理、积极推进企业清洁生产及其它有针对性的污染防治措施，可有效避免和减轻项目建设过程对周围环境的影响。因此，本项目选址合理，与周边外环境相容。 矿区内多为荒山和林地，主要为一些灌木丛所覆盖。矿区范围内未发现珍稀保护植物、动物。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期工程量较小，主要为探矿前场地平整、建设加工设施等，施工期环境保护措施情况如下： 1、废气防治措施分析 本工程施工期对大气环境的影响主要表现为扬尘、运输车辆及施工机械等产生的燃油烟气。 1.1扬尘 针对本项目产生的扬尘，环评要求如下： ①对运输道路及作业点周围应采取地面临时遮挡、洒水降尘等措施； ②原材料运输、堆放要求遮盖； ③及时清理场地弃渣料，不能及时清运的要求采取覆盖，洒水抑尘等措施； ④在工作中建议施工人员戴口罩、防尘面罩等劳动防护装备，同时避开大风天气作业； ⑤尽量选用清洁能源，并做好维护工作，使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆尾气排放尾气符合相关环保要求。 1.2爆破废气 本项目坑探时会进行少量的爆破，爆破炮烟中含CO、NOx、CO2、CH4等有害气体，以CO和NOx为主，其产生量与炸药使用量有关。随着爆破后平硐通风装置的运行，污染物得到有效控制，通过平硐通风装置外排时的污染物浓度将会大大降低，对外环境影响小。 1.3废石场扬尘 对废石场边堆边复垦，减少裸露废石的面积，减少起尘量；干旱天气应洒水降尘，措施可行。 通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。 2、废水防治措施分析 施工废水主要来自钻探废水、矿井涌水和生活污水，钻探废水主要污染物为SS，经过钻孔附近的沉淀池收集沉淀后，大部分回用于钻探工序，部分用于施工场地洒水降尘，不外排。矿井涌水经探硐内导流沟引至硐口沉淀池，经物理沉淀后可用于探硐、道路洒水降尘，废水不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、CODcr、BOD5等。废石场经淋溶水沉淀池沉淀后用于洒水降尘。生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水。通过上述措施即可减小施工期对水环境的影响，且防治措施经济可行。 3、噪声控制措施分析 根据工程特性及环境特征，环评要求采取的噪声治理措施如下： （1）尽量选用技术先进的低噪声设备。 （2）运输车辆减速、禁止鸣笛等。 同时建设单位在工程建设时，应和周围群众通过友好协商，取得谅解，一旦发生噪声扰民，应重视群众的反映意见，与受扰群众协商和解措施。除采取以上防治措施外，本项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，避免操作人员长期处于高噪声环境中。 经以上措施处理后，施工噪声可确保场界达标，对周边声环境影响不大，措施可行。 4、固体废物处置措施分析 施工期固废主要为土石方、钻探泥浆、废岩屑、施工人员生活垃圾以及废机油和含油抹布和手套。 工程施工需进行土石方开挖，此过程会产生一定量的土石方及弃土弃渣，在设计过程中充分利用了矿区的地形地貌，其基础挖填量较小，基本能够做到土石方的挖填平衡，剥离的表土堆放在表土堆场，待探矿完成后，剥离的表土全部用于矿区的复垦覆土，不外排；钻探泥浆填入沉淀池内，并采用水泥固化填埋；废岩屑外运用于铺垫道路；生活垃圾集中收集后运至乡镇垃圾池，定期由当地环卫部门统一清运。 废油及废棉纱手套：探矿区内设置废油桶集中收集，废油桶置于危废暂存间，并做“防风、防雨、防晒、防渗漏”等措施。危废暂存间为钢结构房屋，采用防腐、防渗钢材焊接而成，四角垫木质基础置于地面上，地板不与地面直接接触，门槛高0.3m，其有效收纳容积（约4m3）满足本项目废油收集暂存最大容器废油桶25L的最大泄漏量；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置安全照明设施和观察窗口，钢结构房间地面无裂缝，废油用废油桶收集后放置于危废暂存间内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求。本次环评建议增加防渗托盘将存放危废的废油桶放置于防渗托盘上。暂存期间做好废油管理记录，通过擦拭设备等方式回收综合利用，不能综合利用的废油以及擦拭设备产生的含油废棉纱交由有资质的单位处理。 暂存及转运管理要求： ①采用泥浆不落地技术在探矿现场对固废进行随钻治理，将废弃泥浆进行固液分离，分离产生的固相废渣（即钻探固废）排入填埋池。填埋池在建设过程中应严格按照相关要求进行防腐、防渗漏等处理。 ②钻探过程产生的固体废物要进行分类收集，确保固体废物的收集率为100%；严禁将固体废物乱倒乱放。 ③废油、废棉纱、手套属于危险废物，其储存、运输应严格遵守《废矿物油回收利用污染控制技术规范（HJ607-2011）》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范（HJ2025-2012）》中的相关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施；所有的废油均按规定进行收集，收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；废油存放区域设置作业界标志和警示牌；废油运输按照《危险化学品安全管理条例》中有关运输规定进行；定期对收集人员培训；编制贮存、运输的应急预案等。 ④废油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。 ⑤废油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。 ⑥井口附近区域采用硬化地面，区域设导流沟，并将洒落的泥浆、废油等导流至集污坑。 ⑦现场沾染废矿物油的泥、沙、水全部收集。 ⑧废油的转运要用密闭容器盛装，避免运输过程中造成废油的外溢，污染环境。 综上所述，本项目固废处置措施经济可行。 5、生态环境保护与植被恢复措施分析 本环评要求施工期生态保护与植被恢复措施如下： 5.1 土壤与植被的保护措施 （1）表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤(主要为0～30cm的土层)，在施工前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。 （2）合理组织土方调配、及时填平压实。工程施工期应首先计划安排好挖方量和填方量，及时进行回填，铺平压实，并喷播草籽、长草护坡，以免发生风蚀、水蚀。 （3）临时占地施工结束后，应按相关规定恢复植被。 （4）充分利用原有道路，尽量减少对林地的占用，同时减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。 （5）施工中应严格执行HSE（健康、安全、环境）管理，控制人员、车辆按照预定线路行动，文明施工，有序作业。加强动土作业管理及巡查，防止环境风险事故影响当地生态环境。 （6）避开雨季施工，采取分段施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。 5.2 动物保护措施 （1）要加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，未经批准当地主管单位批准和办理相关许可证，严禁对矿区周边的乔木、灌木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息地环境。 （2）施工单位应制定严格的环境保护规章制度和切实可行的措施，文明施工，生产废水和生活污水应严格进行处理，严禁直接排入外环境。 5.3 生态环境监理与管理 施工期生态环境监理和管理是减少施工期生态环境影响的重要组成部分，按照环境管理制度，施工监理部门应对施工期生态环境监理负责。 （1）工程建设必须由专业队伍施工，应严格按照有关规程和技术标准要求进行，严禁施工人员滥砍滥伐等破坏生态环境的活动。 （2）生态环境监理的主要内容，包括工程实施的占地方案、植被恢复方案、生态补偿方案等的制订及实施等。 （3）环境监理要落实施工期生态环保措施的实施情况。监理人员负责定期以书面形式向有关部门汇报，发现问题及时提出改进措施。 （4）认真贯彻“三同时”制度要求，把矿山生态保护恢复规划纳入生产计划。 5.4探矿结束后的环境恢复和治理措施 探矿结束后的环境恢复和治理措施如下： （1）对区内各勘查施工器材统一收集、处理、不得遗留在区内。 （2）巡视调查整个探矿区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，不遗留问题。 （3）根据环评要求，将人为活动限制在最小范围内，不因地质工作深化而显著增加对区域生态环境的影响范围和程度。 （4）项目勘查工作结束或阶段工作结束，应针对勘查活动造成的环境影响，根据国家法律法规、强制性标准和恢复治理设计要求，结合地方社会经济发展需求，及时开展环境恢复治理，消除勘查活动对生态环境造成的负面影响。 经采取以上措施，项目施工期对生态环境的影响可以降至最低。 6、环境风险评价 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 通过对项目在生产过程中使用的物质、各工艺系统的危险性进行识别，分析周边环境的敏感性，对项目的风险潜势进行初判，确定评价等级。 6.1评价依据 （1）风险调查 根据调查及建设单位提供的资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169 -2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，本项目涉及的危险物质为油类物质（废机油等）、雷管、硝铵炸药等，其中废矿物油属于目录中“381、油类物质”。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多中危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。 式中：q1，q2…..qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…..Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q < 1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q ≥ 1时，将Q值划分为：（1）1 ≤ Q＜ 10；（2）10 ≤ Q＜ 100；（3）Q ≥ 100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B规定，本项目涉及的重点关注的危险物质及临界量见下表： 表5-1危险物质的量及危险源辨识结果 序号 物料名称 临界量t 最大贮存量t qn/Qn 是否构成最大危险源 1 油类物质 2500 0.05 0.00002 否 2 起爆器材（雷管） 1 5000发/0.5t 0.5 否 3 工业炸药（炸药） 50 10 0.2 否 通过计算，本项目Q= 0.70002< 1，所以本项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表所示。 表5-2 评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定下的说明。详见导则附录A。 本项目环境风险潜势为I，根据上表，本项目风险评价工作等级为简单分析。 6.2环境敏感目标概况 表5-3 环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护内容 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境风险 江郎村零散居民点 101.411534417 28.263221251 58户约203人 居民 尽量避免环境风险事故，环境风险事故发生后采取应急措施，使风险事故对环境的不利影响降到最低 东侧 1432 6.3环境风险识别 项目的风险识别主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险性识别包括生产中涉及到的原辅材料、中间产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。 （1）风险物质识别 根据对项目的原辅材料、中间产物和产品等进行分析，项目涉及的风险物质主要为柴油。 柴油的理化特性见下表所示。 表5-4 柴油物理化学特性表 物料安全数据表 CAS 86290-81-5 RTECS HZl770000 UN / 危编号 / 中文名称 柴油（0#普通柴油、车用柴油） 理化性质 外观及性状：稍有粘性的棕色液体。 英文名称 Diesel oil；Diesel fuel 溶解度：不溶 蒸气压：无资料 分子式 C4−C12(脂肪烃和环烃) 相对密度 空气：无资料 燃烧爆炸危险性 闪点：62～63℃ 引燃温度(℃)：257℃ 水：0.9 自燃点：约250℃ 火灾危险性分类：乙B 毒害性及健康危害 职业性接触毒物危害程度分级：无资料 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 毒性资料：无资料 职业接触限值 MAC：无资料 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 PC-TWA：无资料 禁忌物：强氧化剂、卤素 PC-STEL：无资料 避免接触的条件：无资料 侵入途径及健康危害 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 禁用灭火剂：水 健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤 眼睛接触：无资料 吸入：无资料 泄漏处理 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃 食入：无资料 防护措施 呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜 手防护：必要时戴防护手套 包装 危险性类别：第3.3类 中闪点易燃液体 身体防护：穿防静电工作服；必要时戴防护手套 危险货物包装标志：7 储存 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 表5-5炸药的理化特性 名称 硝酸铵 别名 硝铵 英文名 Ammonium trate 理化 性质 分子式 NH4NO3 分子量 80.05 熔点 169.6℃ 沸点 210℃ 相对密度 1.72（水） 蒸气压 / 外观气味 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性 溶解性 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 稳定性 危险性 稳定，不聚合；禁忌强还原剂、强酸、易燃或可燃物、火星金属粉末； 燃烧产物：氮氧化物；该物质对环境可能有害，在地下水中有蓄积作用。 毒理学资料 LD50：4820mg/kg（小鼠经口）；LC50：/ （2）生产系统危险性识别 项目生产系统危险因素见下表。 表5-6项目生产过程危害因素分析汇总一览表 序号 装置名称 作业特点 物料名称 危险因素 后果 1 柴油车 泄漏 柴油 火灾、爆炸、泄漏 泄漏、火灾、污染土壤、地下水或大气 2 炸药库 爆炸 炸药、雷管 火灾、爆炸 火灾、污染土壤、地下水或大气 （3）环境风险类型及危害分析 根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见下表： 表5-7 项目环境风险类型及危害分析一览表 风险单元 危险设备 事故种类 产生原因 危害后果分析 危险化学品 柴油 泄漏 容器破损 化学品发生泄漏，有害气体对大气环境产生影响 泄漏的柴油渗入地下，对土壤、地下水环境产生影响 民爆器材爆炸 炸药和雷管 爆炸 人为因素或者其他 雷管、炸药炸死炸伤人员 6.4环境风险分析 （1）泄露事故对外环境的影响分析 A、环境空气 项目柴油泄漏后，会挥发油气，污染空气；遇到明火可能引起火灾，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范对人群的危害。 项目为防止油品泄漏或溢出事故的发生，设计提出柴油桶下方地面硬化并防渗处理，储存区外围设置围堰。一般情况下，本项目柴油桶不会发生泄漏风险事故。且柴油桶位于矿山，周边居民较少，周围植被丰富，发生泄漏对周边环境产生影响较小。 B、地表水 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目不设柴油储存区，区域内主要地表水为江郎沟，直线距离矿区较远，油品泄露不会对河流水质产生影响。因此，项目柴油车的运输不会对地表水环境产生影响。 C、地下水和土壤 泄漏油品流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。 由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未加回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。 综上所述，项目柴油储存对大气、地表水、地下水环境影响较小。 （2）火灾爆炸对环境危害性分析 柴油桶若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： a、油类泄漏或油气蒸发； b、有足够的空气助燃； c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度； d、现场有明火。 只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。油桶的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。 经现场踏勘，项目不设柴油储存区，对其产生影响较小。 6.5风险防范措施 本项目不设置柴油储存区，勘探区加强储油桶的泄漏巡查，做好地面防渗、围堰等措施，加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，编制突发环境应急预案并定期演练，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 （1）临时堆场溃坝风险防范措施 临时堆场溃坝风险源项主要是暴雨，废石临时堆场的风险减缓措施包括： 1）对临时堆场进行土袋拦挡和修建截排水沟，并保证排水沟畅通，以减少暴雨对表土堆的冲刷，提高挡墙的抗洪能力，防止溃坝风险发生； 2）表土和泥夹石堆放处进行分层压实，堆放到一定高度时，及时种植发达根系的植被以提高抗洪能力； 3）建设单位应减少表土和废石在临时堆场堆存时间，及时进行复垦； 4）建设单位在临时堆场堆存时应采用彩条布进行覆盖，避免强暴雨季节雨水冲刷。 （2）安全技术对策措施 1）防火及防炮烟中毒安全技术措施 地面防火按照国家颁发的有关防火规定和当地消防机关的要求，对建筑物、材料场和油类仓库等配备消防器材。配备消防水池，水池内保证消防用水，消防管道采用生产、消防联合式。各库房、仓库、工业厂房按Ⅱ级耐火等级设防，一般建筑按Ⅲ级耐火等级设防，一次灭火用水量为 10L/S。 主要建筑物、材料场、炸药库等，室内设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。 废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，应放在有盖的铁桶内，并及时运到地面处理。 2）爆破作业安全技术措施 从事爆破作业的人员必须有爆破资格（如爆破证））；必须建立严格的管理、领用及清退登记制度；爆破前必须有明确的警戒信号。 （3）林地主要风险防范措施 林地主要是火灾风险，环评建议业主单位充分做好防火工作并编制林地火灾风险应急预案。 （4）危废暂存间主要风险防范措施 本项目危险废物废机油等装入容器内暂存在危废暂存间内，对危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，对地面及裙脚采取防渗措施等，确保暂存期不对环境产生影响。并应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关危险废物收集、贮存要求。 6.6环境风险应急预案 （1）应急预案编制内容 该项目应结合各阶段的实际情况编制环境风险事故应急预案，其主要内容包括： 1）说明工程所处的地理位置及周边情况（各环境敏感目标、农户情况、当地气象条件等）、项目所在地现状、道路及运输情况等内容。 2）明确各阶段环境风险源的基本情况。 3）建立应急救援指挥机构，明确其职责，并确定通讯联络和联络方式。 4）明确必要的应急装备和设施。 5）组织应急救援专业队伍，明确任务及救援程序，并经常进行训练和演习。 6）制定各类环境风险事故的应急处置方案和救援程序。 7）建立汇报和协调程序。事故发生后，立即按程序汇报，并配合环境监测部门对事故现场及影响区域进行跟踪监测。 8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。 9）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。 10）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传，必要时组织多方人员参与培训和应急演练。 11）明确演练计划和方式。 （2）QHSE管理体系的建设 我公司按要求建立健全的QHSE管理体系，并服务于勘探建设。建设单位应认真落实管理体系的要求，在勘探过程中得到具体落实，使整个勘探过程处于可控状态。 （3）废水、柴油泄漏应急救援预案 1）当勘探废水或柴油外溢时，应及时围堵，并及时进行清理，确保废水或柴油不进入河流中。 2）对受泄漏勘探废水或柴油污染的土壤进行清理和置换，确保农业生产不受影响，同时避免雨水冲刷进入河流中。 （4）宣传、培训和演习 1）公众信息交流。县级政府、企业要按规定向公众和员工说明勘探过程的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。 2）培训。有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；企业按照有关规定对员工进行应急培训；县级安全生产监督管理部门负责对应急救援培训情况进行监督检查。县级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。 3）演习。企业每年至少组织一次事故应急演习，并将演习总结报应急办公室。 6.7环境风险防范措施工程监理 为确保工程各项环境风险防范措施合理有效地实施，可在勘探过程中引入工程监理制度，由监理单位负责环境风险防范措施的监理工作，确保各项措施得到合理有效的落实。 6.8环境风险评价结论与建议 本项目的主要危险物质为柴油，不设储存区，为移动输送，一旦发生事故，将对大气环境、土壤环境和地下水环境产生影响。项目位于四川省九龙县魁多镇境内，周边多以山体为主，项目产生的生产废水沉淀后循环使用，用于洒水抑尘和绿化，不外排。生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护。对柴油桶区域进行重点防渗，避免突发环境风险对地下水的影响。 项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目仅涉及勘探，不涉及采矿，所以没有运营期。 |
| 其他 | 6.9环境管理建议 （1）施工期环境保护管理计划 施工期环保管理的中心工作是：在抓好工程施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是： 1）制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。 2）负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、扬尘对环境的影响。 3）对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。 4）参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。 5）参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。 （2）环境管理任务 1）施工筹建期 ①审核工程环境影响评价成果，保证环境影响报告中有关环境保护的措施列入工程最终设计文件。 ②根据环境影响报告和环境保护设计报告，负责工程招投标文件及合同文件中相关环境保护条款的编制。 ③筹建环境管理机构，进行环境管理人员培训。 2）施工工区环境管理 ①贯彻执行国家有关环境保护方针、政策及法规条例，制订工程环境保护管理具体规定与管理办法。 ②按照国家有关环境保护法规和工程的环境保护规定，统一管理施工工区环境保护工作。 ③编制环境管理工作计划，整编监测资料，建立工程的生态与环境信息库，编制工程年度环境质量报告，并报上级主管部门和地方环保部门。 ④加强环境监测管理，制订环境监测计划，委托有相应资质等级的环境、卫生监测等专业部门开展环境监测工作。 ⑤加强环境监理，委托有相应资质等级的环境工程监理部门对施工区建设进行环境监理。 ⑥会同地方环保部门检查、监督工程承包商执行环境保护条款的情况。 ⑦负责协调处理工程引起的环境纠纷和环境污染事故。 ⑧加强环境保护的宣传教育，负责组织实施环境管理培训工作，提高工程环境管理人员的技术水平。 6.10竣工验收主要内容 工程建成后应及时组织环保验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应九龙县环境保护主管部门、建设单位、设计单位等组成，建议本建设项目的环保验收主要内容如下： 1、环保工程措施落实情况； 2、工程陆地范围两侧声环境、大气环境质量的保持情况； 3、工程沿线植被绿化、防护、景观塑造情况； 本工程竣工环保调查计划如下表，时间在整个工程竣工验收前完成。 表5-8 竣工环境保护验收调查内容一览表 序号 环境要素 范围内容 1 生态环境 ①本项目场界周围两侧各200m内范围，施工场地等生态恢复措施； ②有无改变地表水的走向，河渠的破坏、恢复情况； ③施工时有无随意倾倒弃渣的现象等 2 水土流失影响 ①项目周围两侧界内临时占地恢复情况； ②施工时的临时水保措施实施情况 3 声环境 本项目厂界周围200m之内声环境敏感点 ①重点调查200m内范围声环境敏感点影响情况，应选择适当点位进行监测； ②调查施工期有夜间施工影响居民休息等 4 水环境 设置3个循环沉淀池（5m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，大部分循环使用，少量用于洒水降尘。矿坑涌水通过巷道水沟（明沟）自流至选厂高位水池综合利用不外排 5 环境空气 项目所在地空气环境质量（TSP） 6 事故风险 调查应急措施制订情况、风险事故防范与应急管理机构设置情况、风险事故防范设施等 7 固体废物 走访当地群众，调查施工单位施工期有无随意倾倒生活垃圾、固体废物的现象 8 其他 ①施工期的环境管理情况（制度的制订、机构的设置等）； ②环境监测及监理执行情况、效果等 |
| 环保投资 | 项目环境保护投资总计30.5万元，占总投资4726.94万元的0.65%，项目环保措施及投资见下表。 表5-9环保措施及投资估算一览表 项目 环保措施 环保费用（万元） 废气 扬尘 对弃渣堆表面压实、覆盖、洒水降尘；采用工作面及装卸矿点喷雾洒水除尘 5 废水 钻探废水、矿井涌水 设置3个循环沉淀池（5m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，大部分循环使用，少量用于洒水降尘。矿坑涌水通过巷道水沟（明沟）自流至选厂高位水池综合利用不外排 4 废石场淋溶水 废石场经淋溶水（50m3）沉淀池沉淀后用于洒水降尘 10 生活污水 生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水 依托 噪声 机械噪声 对连续接触高噪声源的操作人员，采取相应防护措施 1 固体 废物 临时弃土 钻探产生的临时弃土运至废石临时堆场暂存，采用竹席或篷布覆盖，然后用于植被恢复 / 钻探泥浆 产生的钻探泥浆待完工后，填埋于2815m中段南侧的填埋池（50m3）固化填埋 3 废岩屑 外运用于铺垫道路 1 生活垃圾 生活垃圾集中收集后运至乡镇垃圾池，定期由当地环卫部门统一清运 0.5 废机油、含油抹布及手套 分类收集后，暂存于项目中部的危险废物暂存间（5m2），废机油交由厂商处置，含油抹布及手套交由维修单位处置，最终交由有危废处置资质单位处理 0.5 地下水 沉淀池：采用防渗膜塑料布及支架组装成，满足一般防渗要求； 填埋池：素土夯实，C25抗渗混凝土层150mm厚。防渗强度等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危险废物暂存间：素土夯实，C25抗渗混凝土层150mm厚。防渗强度等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-10cm/s同时增设防渗金属托盘和备用收容设施 5 其它 加强环境管理，对作业人员开展生态环境保护宣传教育 0.5 合计 30.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 生态 | 施工期间在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对项目周围植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复 | 严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被，临时占地复垦到原状态 | / | / |
| 地表水环境 | 设置3个循环沉淀池（5m3），采用防渗膜塑料布及支架组装，大部分循环使用，少量用于洒水降尘。矿坑涌水通过巷道水沟（明沟）自流至选厂高位水池综合利用不外排 | 循环利用，不外排 | / | / |
|  | 废石场经淋溶水（50m3）沉淀池沉淀后用于洒水降尘 |  |  |  |
|  | 生活污水依托雅砻江矿业公司已有污水处理设施进行收集处理后，排至回水二级泵站水池，再泵回选矿厂高位补充生产用水 |  | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理进行施工总平布置；采用低噪声设备并做好施工机械的保养和维护；对高噪声设备采取隔声措施 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘洒水降尘 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | / | / |
|  | 施工机械尾气自然扩散 |  | / | / |
| 固体废物 | 钻探产生的临时弃土运至废石临时堆场暂存，采用竹席或篷布覆盖，然后用于植被恢复；钻探泥浆待完工后，填埋池固化填埋；废岩屑外运用于铺垫道路；生活垃圾集中收集后运至乡镇垃圾池，定期由当地环卫部门统一清运；废机油交由厂商处置，含油抹布交由维修单位处置，最终交由有危废处置资质单位处理 | 施工期的固废妥善的处理，不随意堆弃 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

1、建设项目环境可行性结论 本项目符合国家产业政策。该项目工程区内不涉及集中式饮用水源保护区、不涉及保护文物、不涉及风景名胜区及生态敏感区，不会对当地城镇发展规划造成影响。项目拟采取的三废治理措施有效可行。勘探作业严格按照相关操作规程进行，并制定相应的应急预案，做好防范措施。该项工程采取的环境风险措施及制定的应急预案切实可行。在落实风险防范措施及应急预案后，环境风险达到可以接受水平。 综上所述，在施工过程中强化环保管理，落实各项环保措施，保证各项设施正常运行，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 2、建议 （1）认真落实“三废”及噪声等环保措施，确保废水处理循环利用，固体废物得到有效处置，设备噪声得到有效控制，以保护环境、农户生活不受影响。 （2）加强废水、固体废物储运过程管理，建立相应的管理制度。 （3）严格执行各项操作规程，并制定突发事故应急预案，加强人员培训，提高职工清洁生产意识。

# Text boxes

本项目所在地

现有办公生活区和选厂

现有运输道路

施工便道建设

探硐掘进

废石堆存

探硐封闭

岩矿收集

岩矿鉴定

勘察报告

道路加固

生态破坏

、

水土流失

噪声

、

废气

、

固废

噪声

、

废气

、

废水

、

固废

地面构筑物建设