# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）（重新报批）

项目名称：九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿

建设单位：  九 龙 县 隆 丰 矿 业 有 限 责 任 公 司

编制日期：              二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿(重新报批） |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位 联系人 | 唐福林 | 联系方式 | 18283511413 |
| 建设地点 | 四川省（自治区）甘孜州九龙县（区）湾坝镇（街道）湾子村 |
| 地理坐标 | （东经：102度06分19秒，北纬：29度05分02秒） |
| 建设项目 行业类别 | 101土砂石开采（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（km2） /长度（km） | 0.042555 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 九龙县计经局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 九计经（2005）127号 |
| 总投资（万元） | 2185. | 环保投资（万元） | 250.5 |
| 环保投资占比（%） | 11.46% | 施工工期 | 2022年1月～2023年6月 |
| 是否开工建设 | 否，是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、项目相关产业政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 项目为开采冶金用脉石英，矿石作为冶金工业用的酸性耐火砖。根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于“B采矿业10非金属矿采选业101土砂石开采1013耐火土石开采”，不属于国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，按照国务院国[2005]40号文件《促进产业结构调整暂行规定》，项目属于允许类建设项目。 同时项目经原九龙县计经局进行了备案，备案号九计经（2005）127号。 因此，本项目符合国家和地方现行的产业政策。 2.与《四川省金属非金属矿山整顿工作方案的通知》（川办函[2013]21号）符合性分析 《四川省人民政府办公厅关于转发省安全监管局等部门四川省金属非金属矿山整顿工作方案的通知》（川办函[2013]21号）中规定冶金用石英矿最低开采规模为10万吨/年，本项目开采规模为10万吨/年。因此项目建设符合《四川省金属非金属矿山整顿工作方案的通知》要求。 3.与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性分 表1-1《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》主要指标与工程对比表 项目 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 本项目情况 符合性 二、 矿产 资源 开发 规划 与设 计 （一）禁止的矿产资源开发活动： 1.禁止在依法规定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要的湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、生产破坏性影响的矿产资源开发项目。 6.禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 经九龙县相关部门出具证明，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要的湖泊、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。 本项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 本项目不在地质灾害危险区开采。 本项目为脉石英开采，不涉及土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 本项目已编制土地复垦方案，开采完成后将进行土地复垦和种植植物等生态恢复措施。 本项目不属于煤矿类建设项目。 符合 （二）限制的矿产资源开发活动： 1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 本项目建设地不在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）。 符合 （三）矿产资源开发规划 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、 布局应符合所在地的区域发展规划 本项目脉石英矿产资源开发满足国家产业政策要求，选址符合九龙县区域发展规划，总平面布置合理。 符合 （四）矿产资源开发设计 1.应优先选择废物产生量少、水重复利用率高， 对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 2.应先考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设， 把资源优势转化为经济优势。 3.矿井水、选矿水和矿山其他外排水统筹规划、分类管理、综合利用。 4.选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资 源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利 用。 5.地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通 道运输矿物和固体废物。 本项目采矿工艺为钻孔爆破采装，废物产生较少，废石全部充填于采空区，开挖的表土堆存于排土场，后期用于土地复垦，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。本项目物料运输，拟采用防尘网遮盖。 本项目不涉及选矿厂。 符合 三、 矿山 基建 1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。 2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。 3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 4.矿山基建应尽量少占农田和耕地，矿山基建临 时性占地应及时恢复。 本项目开采采用潜孔钻机进行穿孔，穿孔时将严格按照要求采取封闭等措施确保生产安全。 本项目矿山调查范围内无具有保护价值的动植物资源。工程建设不会导致评价区内动物多样性的明显减少，也不会导致重点保护野生动物数量的明显减少。 矿山产生的剥离表土拟堆放于排土场，后期用于矿山的覆土回填，植被恢复；产生的石方拟堆放于临时废石场，用于采空区回填。本项目矿山基建不占用农田和耕地。 四、采矿 （一）鼓励采用的采矿技术 1.对于露天开采的矿山，宜推广剥离-排土-造地- 复垦一体化技术。 7.在不能对基础设施、道路、河流、湖泊、林木 等进行拆迁或异地补偿的情况下，在矿山开采中应保 留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内。 本项目为露天+地下开采矿山，露天开采采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术，采矿区内不涉及道路、河流、湖泊、林木等需要搬迁或异地安置的情况 （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 2.宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。 6.宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 本项目矿石开采采用洒水降尘、炮雾机喷雾的方式减少粉尘的产生；在物料运输过程中，加强矿区管理，对能硬化的矿区道路进行硬化、控制运输车辆的车速以减少运输粉尘的产生。矿区设置截水沟、排水沟等措施减少各种水源进入露天采场。 六、 废弃 地复 垦 1.矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理。 2.矿山废弃地复垦应做到可垦性试验，采取最合适的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面性的监测与评估。 3.矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对废石场、尾矿库等永久性坡面进行稳定化处理，防止水体流失和滑坡。废石场、尾矿库等固体废物服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失扬尘等。 本项目已完成了《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制，并经过了评审，建设单位拟在开采过程中及开采结束后，将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，并提出相应土地复垦要求。 矿山废弃地在复垦前拟按要求进行可垦性试验，采用最合理的方式进行废弃地复垦。矿山生产过程中拟采取种植植物和覆盖等复垦措施。服务期满后，将及时对采场、临时废石场等进行封场和复垦，防止水土流失扬尘等。 综上，本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）要求相符。 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 项目关于《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的符合性分析如下： 表1-2《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》对照表 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）规定 本项目 符合性 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律法规的禁采区域内采矿。 符合 禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场，并采取防洪排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施 本项目不位于重要道路、巷道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。 本项目露天采场、排土场、废石临时堆场拟采取防洪排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。 符合 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥渣、煤渣、煤矸石和其它固体废物 本项目基建、开采产生的剥离表土堆存于Ⅲ号矿体排土场，后期用于土地复垦；废石拟堆存于各自矿体的临时废石场，用于采空区的回填，产生的固体废物不外排。 符合 排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场 应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防治淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害 排土场及废石临时堆场设置有挡土墙、排水沟等防洪和排水设施。 符合 位于交通干线两侧可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调 本项目不在交通干线两侧可视范围内，矿区开采终了区域拟采取复垦措施。 符合 运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘 本项目采取对运输道路进行定期洒水措施，抑制粉尘。 符合 综上，本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求相符。 5.与《非金属矿业绿色矿山建设规范》符合性分析 项目关于《非金属矿业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）的符合性分析如下： 表1-3《非金属矿业绿色矿山建设规范》主要指标与工程对比表 非金属矿业绿色矿山建设规范相关要求指标 本项目 符合性 5矿区环境 5.1基本要求 5.1.1矿区功能分区布局合理：矿区应绿化、美化，整体环境整洁美 观。 5.1.2生产、运输、贮存管理规范有序。 5.2矿容矿貌 5.2.1矿区生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合CB50187的规定：生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。 5.2.2矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全，在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合 GB/T13306的规定在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志 符合GB14161的规定。 5.2.3矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加-设除尘装置等措施处置 采选、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。 5.2.4矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建 设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。 5.2.5矿山应实施清污分流，污水排放应符合GB8978的规定。 5.2.6矿山应具备废气处理设施，气体排放应符合G83095和GB16297 的规定. 5.2.7矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中 产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合GB12348的规定。 5.3矿区绿化 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100% 本项目采用露天+地下开采露天开采采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术，矿区功能分区布局合理；矿区配套齐全的供水、环保等设施，制定有相关运行、管理制度。 项目采装作业等采取洒水降 尘、安装除尘炮雾机等降尘措施。剥离表土堆存于排土场，并用防尘网覆盖，后期用于矿山的覆土回填，植被恢复。项目开采区远离农户，开采过程中采用低噪音设备，并采取消声、减振、隔振等措施进行降噪。采矿结束后，将对矿区进行绿化。 符合 6资源开发方式 6.1基本要求 6.1.1资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限 度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发 方式。 6.1.2根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高、废物产生量小水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的先进装备、技术与工艺充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用。 6.1.3应贯彻“边开采、边治理、边恢复“的原则，及时治理恢复矿山地 质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理率和复星率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 6.2绿色开发 6.2.1矿山开采过程中的安全技术应符合GB16423的规定。 6.2.2露天开采宜采用剥离一排土一开采造地-复垦技术，露天矿边坡 工程的设计、勘察、稳定性评价、监测和治理应符合GB51016的规定。地下开采应根据矿石、围岩等地质条件，结合矿山技术条件和经济因素，选择合理的可减轻地表沉陷的技术。 6.2.3涉及选矿工艺流程的矿山应在选矿试验基础上制定选矿工艺， 提高主矿产和共伴生矿产选矿回收率，推进资源保护和合理利用。 6.2.4矿产资源开发利用指标应符和当地产业政策及行业准入条件等规定部分矿种矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率指标应达到国土资源部公告发布的“三率”最低指标要求见附录A。 6.3生态环境保护与恢复 6.3.1按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治 理和复垦与生产建设活动统部署、统筹实施，制定年度计划，及时完 成地质环境治理和土地复展。具体要求如下： a）矿山排土场、露天采场、工业场地、沉陷区、污染场地等生态环 境保护与恢复治理，应符合H651的规定。） b）矿山土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。 c）矿山恢复治理后的各类场地应安全稳定，对周边环境不产生污染。 与周边自然环境和景观相协调。矿山恢复土地应具备基本功能因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。 6.3.2应建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员。具体要求如 下： a）矿山应对选矿废水、尾矿、排土场、废石堆场、粉尘、噪音等进 行动态监测，并向社公公开数据，接受社会公众监督。 本项目根据地质、生态条件， 本项目露天开采采取自上而下、水平分台阶的露天开采方法；地下开采采用平硐开采。开采过程中贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁 土地；露天开采采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术，采场不涉及选矿工艺。开采结束后，企业将按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》对采矿区、排土场、废石临时堆场、矿山道路进行合理复垦，因地制宜，并建立专业环境监测及管理机制。 符合 7资源综合利用 7.1基本要求 技照减量化、资源化、再利用的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废石、尾矿等固体废弃物及选矿废水等。 7.2共伴生资源利用 7.2.1根据经济、社会发展需要和矿床实际，对共伴生资源进行综合 勘查、综合评价、综合开发。 7.2.2达到可经济利用价值的共件生资源，应选用先进适用、经济合 理的技术工艺进行回收利用，井妥善处理好社会效益、经济效益和环 境效益之间的关系。 7.3固体废弃物利用 7.3.1矿山宜对废石、尾矿等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑 材料等资源综合利用工作。 7.3.2废石、尾矿等固体废弃物处置率应达100%。 7.4选矿废水利用 7.4.1矿井水、选矿废水应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置。 7.4.2矿山选矿废水重复利用率不低于85%。 本项目剥离的表土暂存于排土场，后期用于矿山的覆土回填，植被恢复。 平硐涌水经涌水沉淀池沉淀后回用于生产降尘，生产用水不足部分抽取溪沟水 废石场淋溶水依托废石场淋溶水收集池收集后回用降尘，不外排；降尘废水损耗不计；车辆轮胎冲洗废水经废水沉淀池沉淀后回用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于林地浇灌，生产生活废水均不外排 符合 8节能减排 8.1基本要求 矿山应建立生产全过程能耗核算体系，采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，减少污染物排放。 8.2节能降耗 8.2.1建立生产全过程能耗核算体系，矿产资源开采能耗及产品综合 能耗等相关指标应符合矿山设计当地产业政策及行业准入条件等规定。 8.2.2矿山应利用高效节能的新技术、新工艺新设备和新材料。及时 淘汰高能耗高污染、低效事的工艺和设备，宜合理利用太阳能、地热 能等清洁能源。 8.3污染物排放 8.3.1矿山应采取有效措施，减少粉尘、噪音、废水，废气、废石尾 矿等污染物的排放。 本项目根据地质、生态条件，本项目露天开采采取自上而下、水平分台阶的露天开采方法；地下开采采用平硐开采。开采过程中贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁 土地；露天开采采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术，采场不涉及选矿工艺。 平硐涌水经沉淀池沉淀后回用于生产降尘，车辆轮胎冲洗废水经废水沉淀池沉淀后回用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于林地浇灌，生产生活废水均不外排；采装作业等采取洒水降尘、安装除尘炮雾机等降尘措施；机械设备定期维护保养，采用低噪声设备，采取消声减振、控制运输车辆 车速、轻装轻卸，合理安排作业时间等控制噪音产生。 符合 综上，本项目与《非金属矿业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）要求相符。 综上所述，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展和改革委员会令第29号）、《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）及《非金属矿业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）相关要求。 二、项目规划符合性分析 1.与城市总体规划符合性分析 本项目位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，矿区距九龙县城平距约50km，不在九龙县城市总体规划区范围内，与九龙县城市总体规划相容不冲突。 2.与土地利用规划符合性分析 根据九龙县自然资源局《九龙县自然资源局关于九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿采矿权是否涉及生态红线及基本农田保护区的函》（九自然资函[2021]54号），该项目属于单独选址项目，不涉及基本农田，不涉及生态保护红线，符合九龙县土地利用总体规划。本项目为新建项目，尚未开工建设，项目开工前应按照开工前的土地政策：一是进行土地勘测定界；二是相关临时用地按程序报批；三是建设用地按法律、法规开展征地报件及相关审批程序。 综上，本项目与九龙县土地利用规划相符。 3.与《全国主体功能区》符合性分析 表1-4本项目与《全国主体功能区规划》符合性对比表 序号 《全国主体功能区规划》相关要求 本项目 符合性 1 第八章限制开发区域（重点生态功能区） 第一节功能定位和类型 国家重点生态功能区包括大小兴安岭森林生态功能区等25个地区。总面积约386万km2，占全国陆地国土面积的40.2%。国家重点生态功能区分为水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型四种类型 本项目为脉石英矿石开采，位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，不在限制开发区域内 符合 2 第九章禁止开发区域 第一节功能定位 根据法律法规和有关方面的规定，国家禁止开发区域共1443处，总面积约120 万km2，占全国陆地国土面积的12.5%。今后新设立的国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园，自动进入国家禁止开发区域名录。 本项目为脉石英矿石开采，位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，不在禁止开发区域内 符合 综上，本项目与《全国主体功能区规划》相关要求相符。 4.与《四川省主体功能区规划》符合性分析 表1-5本项目与《四川省主体功能区规划》符合性对比表 《四川省主体功能区规划》相关要求 本项目 结论 第六章限制开发区域（重点生态功能区） 第四节川滇森林及生物多样性生态功能区（四川省部分）该区域主体功能定位：重要珍稀生物的栖息地，国家乃至世界生物多样性保护重要区域，全省重要的生物多样性、涵养水源、保持水土、维系生态平衡的主要区域。重点保护原生森林、流域生态系统，加强造林绿化、小流域治理、矿山生态恢复、河流水生态恢复等生态工程，提供水源涵养、水土保持与野生动植物保护等生态功能。加大天然林资源保护和生态公益林建设与管护力度。禁止陡坡开垦和森林砍伐，做好低效生态公益林的补植改造及迹地更新。巩固天然林资源保护成果。有效保护天然林草植被、湿地和野生动植物资源。 对已遭受破坏的生态系统，结合生态建设工程，加快组织重建与恢复，加强综合整治，防止水土流失。 本项目为脉石英开采项目，项目位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，不在限制开发区域内。项目已委托有资质单位编制完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编写，项目开采过程中建设单位将严格按照相关要求，维护矿区生态安全。 符合 第七章禁止开发区域 第一节禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水源地以及其它省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。 本项目为脉石英矿产资源开发项目，项目位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，开采范围内不涉及国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家地质公园、省级及以下各类自然文化资源保护区、重要饮用水源地及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域，不属于禁止开发区域范围。 符合 综上，本项目与《四川省主体功能区规划相关要求相符。 5.与《全国生态功能区划（修订版）》符合性分析 根据环境保护部和中国科学院公告2015年第61号公告《全国生态功能区划（修订版）》规定，《全国生态功能区划》包括3大类、9个类型和242个生态功能区。确定63个重要生态功能区。 本项目属于“（37）岷山-邛崃山-凉山生物多样性保护与水源涵养重要区”，该区位于四川盆地西部的岷山、邛崃山和凉山分布区，包含2个功能区：岷山－邛崃山生物多样性保护与水源涵养功能区、凉山生物多样性保护功能区，是白龙江、涪江、大渡河、岷江、雅砻江等多条河流的水源地，行政区主要涉及四川省的阿坝、绵阳、德阳、成都、雅安、乐山、宜宾、凉山和甘孜，面积为123587平方公里。区内有卧龙、王朗、九寨沟等多个国家级自然保护区，原始森林以及野生珍稀动植物资源十分丰富，是大熊猫、羚牛、川金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域。该区山高坡陡，雨水丰富，水土流失敏感性程度高。 该区域主要生态问题：水土流失严重、山地灾害频发和野生动植物栖息地退化与破碎化加剧。生态保护主要措施：加大天然林的保护和自然保护区建设与管护力度；禁止陡坡开垦和森林砍伐，继续实施退耕还林工程；恢复已受到破坏的低效林和迹地；发展林果业、中草药、生态旅游及其相关产业；开展生态移民，降低人口对森林生态 系统与栖息地的压力。 本项目实施后采用露天+地下开采方式，新增占地小，环评中提出了针对整个生产过程中的相应水土保持措施，在落实各项水土保持工作后，可以实现水土流失防治目标，水土流失影响在可控范围，项目建设是可行的。在项目开采完成后，采取必要的复垦措施，可以提高区域的植被覆盖率，减少水土流失。因此，项目实施符合《全国生态功能区划》要求。 6.与《四川省生态功能区划）》符合性分析 表1-6本项目与《四川省生态功能区划》符合性对比表 《四川省生态功能区划》相关要求 本项目 符合性 Ⅲ川西高原横断山区寒温带-温带针叶林生态区 Ⅲ2大雪山—沙鲁里山云杉冷杉林—高山灌丛草甸生态亚区，Ⅲ2-3沙鲁里山丘原牧业生态功能区。 该区的主要生态功能是牧业发展，水源涵养，土壤保持，生物多样性保护。土壤侵蚀高度敏感，野生动物生境极敏感，目前草场超载过牧严重，呈退化趋势，初级生产力下降，导致区域生态系统失衡，湿地退化，存在荒漠化现象。生态建设的重点是保护生物多样性；加强草场基本建设，改良牧草，建立人工饲草基地，防止草场退化、沙化；保护林草植被，防止自然和旅游资源开发以及畜牧业生产对生态环境的破坏或不利影响。 本项目位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，在矿产资源开发过程中将占用一定面积的高寒草甸植被和高山灌丛植被，项目开采过程中将采取措施科学合理进行自然资源开发，采取措施防治地质灾害和水土流失，防止资源开发对周围生态环境的破坏、污染和不利影响。项目建设不会改变区域 生态服务功能。 符合 图1-1四川省生态功能区划图 7.与《关于印发<甘孜藏族自治州重点资源管理办法（试行）>的通知》符合性分析 表1-7与《关于印发<甘孜藏族自治州重点资源管理办法（试行）>的通知》 符合性分析 文件要求 本项目 符合性 第三条自然保护区、风景名胜区、大熊猫国家公园等各类保护区内，不得新设采矿权和商业性探矿权。 本项目为采矿权延续，且项目位于甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，采矿权范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、大熊猫国家公园等各类保护区 符合 矿业权人应当依法开展勘查开发工作。 （二）采矿权人应当在批准的期限内开展矿山生产建设，采用先进合理的开采方法和选矿工艺使“矿山开采回采率、选矿回收率、综合利用率”指标达到设计要求，综合利用共生、伴生、中低品位、薄矿层、 难选矿产资源。 本项目已严格按照相关要求进行了矿产资源储量勘查和备案等，项目开采的矿石直接外售，不涉及选矿和尾矿等。 符合 第十四条强化矿山地质环境恢复治理，按照“谁破坏、谁治理”的原则，由矿山企业单设会计科目，按照销售收入的一定比例计提矿山环境治理恢复资金，计入企业成本，由企业统筹用于开展矿山环境保护和综合治理。 第十五条矿产资源勘查开发需占用耕地、草场、林地和其他土地的，应当经具有审批权限的政府及相关职能部门依法批准并将土地和地上各类附着物纳入补偿范围，依法、及时、足额补偿到位，并因地制宜采取复耕复垦、植树种草或者其他补救和恢复农业生产的措施；因矿山开发，造成当地群众财产损失的，矿山企业应当全额赔偿，造成当地交通、电力、供水设施破坏及水源污染的，应当及时采取补救措施，并根据影响程度依法给予赔偿。 项目已按相关要求编制完成矿山地质环境恢复治理方案，建设单位将在开工前需办理相关用地手续；在矿山闭矿期严格按要求进行矿山土地复垦及植被恢复等生态恢复措施。 符合 与《甘孜藏族自治州人民政府关于优化区域产业布局的指导意见》符合性分析 表1-8本项目与与《甘孜藏族自治州人民政府关于优化区域产业布局的指导意见》符合性 文件要求 本项目 符合性 二、重点任务 （一）促进特色优势产业加快发展。落实主体功能区规划，按照“一优先二有序三加快”六大产业发展思路，引导各地调整优化产业布局，强化区域间产业协同合作，优先发展全域旅游业，在保护生态环境前提下有序发展生态能源产业和优势矿产业，加快发展生态农牧业、文化产业和中藏医药产业，强化支柱产业对经济发展的支撑作用，增强自我发展能力。 （二）促进“6＋1”现代产业体系建设。全力推进工业高质量发展，突出产业特色，深化供给侧结构性改革，着力推动全州工业经济转型升级，加快形成以清洁能源、矿产建材、食品饮料、中藏医药、农畜加工、文化工艺“六大特色优势产业”和以数据信息新兴产业为主体的“6＋1”现代产业体系。 （三）推动产业绿色发展。坚持生态优先、绿色发展理念，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单；积极稳妥淘汰替换落后过剩产能，认真落实化工污染整治任务，大力发展绿色低碳循环经济。 本项目为玻璃用脉石英矿开采项目，属于矿产资源开发。项目开采范围内不涉及生态保护红线，能守住环境质量底线，不突出资源利用上线，符合环境准入清单要求。 符合 三、其他符合性分析 1.《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》符合性分析 表1-9本项目与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》符合性分析 文件要求 本项目 符合性 （十七）加强矿产资源开发污染防控。全面推进矿产资源开发形成的尾矿库、矿山废石场和渣场的安全监管和污染防控，重点加强尾矿库“头顶库”综合治理工作，完善防渗、覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 在矿产资源开发活动集中区域，执行重点污染物特别排放限值。深化矿山“三废”污染治理，在部分矿山、建材开采废弃场地开展污染综合整治与生态恢复试点 本项目为新建开采矿山，开采出的石英矿直接外售，项目不涉及尾矿库；环评提出了矿山安全监管和污染防控措施；本项目将采取相关的矿山“三废”污染治理措施。 符合 2、与《水污染防治行动计划》符合性分析 表1-10本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析 文件要求 本项目 符合性 （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）牵头，工业和信息化部、国土资源部、能源局等参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出）专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。 本项目属于非金属矿山开采项目，符合国家产业政策，项目生活、生产废水经处理后循环使用，不外排。 符合 4、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号文），其中提到应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态红线 （一）总体划定情况 四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区（核心景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。 （二）生态保护红线类型分布 9．锦屏山水源涵养—水土保持生态保护红线。 地理分布：该区位于四川省西南部边缘，属于岷山—邛崃山—凉山生物多样性保护与水源涵养重要区，行政区涉及木里藏族自治县、盐源县、冕宁县、九龙县，总面积1.09万平方公里，占生态保护红线总面积的7.34%，占全省幅员面积的2.24%。 生态功能：区内自然生态系统以森林生态系统为主，其次为草地生态系统，河流有雅砻江及其重要支流九龙河、盐源河等，是雅砻江水系重要的水源涵养区和金沙江重要水源补给区，水源涵养功能极为重要。该区土壤侵蚀敏感性较高，特别是北部的九龙及木里部分区域，土壤侵蚀极敏感，是我省土壤保持重要区域。 重要保护地：本区域分布有1个国家级自然保护区、2个省级自然保护区、1个国家级风景名胜区、1个省级风景名胜区、1个省级水产种质资源保护区的部分或全部区域。 保护重点：保护森林及草原植被，维护森林等自然生态系统的水源涵养；加强高山峡谷区地质灾害防治和水土流失治理；加强雅砻江及其支流水生生态系统保护。 本项目不涉及上述禁止开发区域以及重要生态保护地，项目不涉及已出台的四川省生态保护红线。 图1-2四川省生态保护红线分布图 此外，根据《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和等级表的函》（川环函〔2018〕1201号），九龙县生态保护红线面积占国土面积比例约为38.91%，主导生态系统功能为“水源涵养-水土保持”，涉及的保护地主要为四川贡嘎山国家级自然保护区及四川湾坝省级自然保护区。根据对项目周边情况的调查，且与相关部门核实，本项目开采范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、文物古迹等，不占用基本农田，无野生珍稀鱼类。经与生态保护红线图对比核实，本项目选址不在九龙县生态红线范围内。 表1-11项目周边情况核实对照表 核实部门 文号 核实结果 九龙县 自然资源局 《九龙县自然资源局关于九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿采矿权是否涉及生态红线及基本农田保护区的函》 （九自然资函〔2021〕54号） 该采矿权目前不涉及我县辖区内生态红线及基本农田保护区 九龙县林业和草原局 《九龙县林业和草原局关于核实四川省九龙县白家山硅石矿、九龙县溜沙坡-黑洞子硅石矿2宗采矿权是否涉及贡嘎山国家级风景名胜区及湾坝省级自然保护区的复函》 （九林草函〔2021〕74号） 四川省九龙县白家山硅石矿、九龙县溜沙坡-黑洞子硅石矿2宗采矿权不在贡嘎山国家级风景名胜区及湾坝省级自然保护区内。 九龙县文化广播电视和旅游局 《九龙县文化广播电视和旅游局关于四川省九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿采矿权是否涉及旅游景区的函的回复》 （九文广旅局函〔2021〕19号） 根据旅游规划该采矿权暂未涉及旅游景区。 九龙县 水利局 《九龙县水利局关于九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山矿区硅石矿采矿权是否涉及饮用水源地保护区的函的复函》九水函[2021]54号 该矿权划定矿区未在所辖镇村的居民居住地的饮用水源地范围内，不涉及居民居住地饮用水源地保护区。 ②环境质量底线 环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据甘孜州生态环境局公布的《关于2020年第一季度甘孜州各县（市）城市环境空气质量的通报》（甘环发〔2020〕113号）、《甘孜州生态环境局关于2020年上半年甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》（甘环发〔2020〕169号）、《甘孜州生态环境局关于2020年第三季度各县（市）城市环境空气质量的通报》、《甘孜州生态环境局关于2020年度暨第四季度甘孜州城市环境空气质量的通报》通报中九龙县区域2020年度全年环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，环境空气质量较好，为达标区。 项目选址处地表水碉房沟为II类地表水区域。根据甘孜州污染防治攻坚战领导小组办公室公布的《关于2021年第一季度全州地方事权水环境质量状况通报》2021年1月全州29个省控趋势科研断面水质水环境质量总体为优，其中1个断面为Ⅰ类，水质达标率为100%;2月全州水环境质量总体为优，29个省控地表水趋势科研断面均达到或优于Ⅱ类水质标准水质达标率为100%;3月全州水环境质量总体为优，29个省控地表水趋势科研断面均达到或优于Ⅱ类水质，其中1个断面为Ⅰ类，水质达标率为100%。本项目生产、生活废水均不外排，项目建成后对区域地表水的环境质量无污染性影响。 本项目所在区域为2类声功能区，项目区周边2km内为无人区，区域声环境满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 本项目营运期生产、生活废水循环使用不外排，施工期生活污水经化粪池收集后用于农灌，不外排。综上所述，本项目不会对区域环境质量底线造成冲击，能够守住区域环境质量底线。 ③资源利用上线 资源利用上线是指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目为脉石英矿开采，建设单位承诺将严格根据采矿许可证及相关要求进行开采，严禁越权开采；本项目用水首先取用平硐或露天采场涌水，不够时才抽取溪沟水，用水量较小，不会使区域水资源枯竭。本项目采矿范围共计3.3723km2，开采规模为10万t/a，开采方式为露天开采+地下开采，占用林地面积约为0.0425555km2。相对九龙县范围内森林质量状况来说，项目建设使用的林地面积、蓄积很小，不会改变当地森林资源的结构、质量和森林整体生态效能的发挥，不会导致当地生境的衰退和物种的减少，不会影响整个区域森林资源的质量和总体结构的稳定性和整体生态效能的发挥。本项目未超出资源利用上线。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，本项目属于河道治理工程，不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（第一批）、（第二批）负面清单内容，项目与《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（川长江办[2019]8）号）划定的环境准入负面清单符合性分析见下表1-5。 表1-5与《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 序号 1 文件中要求 本项目情况 符合性 1 第八条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 本项目位于九龙县湾坝镇湾子村，不涉及自然保护区。 符合 2 第九条：禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区；禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。 本项目位于九龙县湾坝镇湾子村，不涉及风景名胜区 符合 3 第十条：禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。 本项目位于九龙县湾坝镇湾子村，不涉及饮用水水源准保护区。 符合 4 第十条：禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。 本项目位于九龙县湾坝镇湾子村，不涉及饮用水水源二级保护区。 符合 5 第十条：禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站。 本项目位于九龙县湾坝镇湾子村，不涉及饮用水水源一级保护区 符合 6 第十九条：禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源工程项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 对比《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）文件，本项目所在地不属于甘孜州划定的生态红线范围内 符合 7 第二十条：禁止占用永久基本农田，国家重大战略资源工程、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、异地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 本项目不占用永久基本农田。 符合 8 第二十五条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 本项目为采矿项目，为允许类项目。 符合 从上表可知，本项目符合《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（川长江办[2019]8）号）中相关规定要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件精神要求。 本项目符合“三线一单”，项目不在生态保护红线内、未超出资源利用上线、未列入环境准入负面清单内；本项目在严格采取环评提出的环保措施后废气、废水能实现达标排放，对环境空气质量、地表水环境质量影响较小，符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 九龙县白家山硅石矿位于四川省九龙县北东85°方向，隶属于四川省九龙县湾坝镇湾子村所辖。矿区范围中心地理坐标：东经102°06′15″，北纬29°05′10″。 矿区现在无公路可通，矿区北侧3.3km处有简易公路（长地儿金矿运矿公路）与庙坪至石棉公路相接，距石棉县城36km，石棉至成昆铁路乌斯河站79km。详见附图1项目地理位置图。 一、项目背景及由来 九龙县白家山硅石矿始建于2005年，经济类型为有限责任公司，矿权人为九龙县隆丰矿业有限责任公司。2012年3月延续办理了采矿许可证，证号：C51330020036130007370，有效期：四年零三个月（2012年3月23日－2016年6月23日，采矿权人2018年6月对该采矿权进行了短期延续，延续后有效期至2020年6月23日。矿区面积：3.3723km2，由4个拐点圈定（表2-1）。开采矿种：冶金用脉石英。开采标高：+3971m－+3200m。设计生产规模1.00万吨/年。开采方式：露天／地下开采。 表2-1九龙县白家山硅石矿矿区范围拐点坐标表 拐点编号 直角坐标（2000大地坐标系） X坐标 Y坐标 1 3219901.48 34509354.81 2 3219902.52 34510571.68 3 3217131.61 34510574.22 4 3217130.49 34509357.03 矿区面积：3.3723km2。开采矿种：冶金用脉石英。开采标高：+3971m－+3200m。设计生产规模1.00万吨/年。 自取得采矿权时，2005年7月，建设单位就办理了环评手续，并于2005年7月8日取得了原九龙县环境保护局下达的批复（九环[2005]28号）。 自设立采矿权以来，建设单位一直未进行相关建设活动，目前建设单位正办理采矿权延续工作，并扩大生产规模至10万吨/年，矿区面积与开采标高均不变。 根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目脉石英矿开采属于“B采矿业10非金属矿采选业101土砂石开采1013耐火土石开采”。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八、非金属矿采选业10，11、土砂石开采101（不含河道采砂项目），其他”，应编制环境影响评价报告表。为此，九龙县隆丰矿业有限责任公司（以下代称“建设单位”）委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织技术人员对项目进行现场踏勘和资料收集，按照技术导则规范，编制完成了《九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山硅石矿环境影响报告表》，从环境保护角度对本项目的建设提出有关措施和要求，作为环境管理部门及决策部门管理的依据。 二、建设概况 1、项目概况 项目名称：九龙县隆丰矿业有限责任公司白家山硅石矿 建设单位：九龙县隆丰矿业有限责任公司 建设地址：四川省九龙县湾坝镇湾子村六组 建设性质：新建(重新报批） 生产规模：10万t/a 开采方式：露天+地下开采 主要建设内容：新建年开采脉石英矿10万吨，工业广场、平硐、露天采矿场、矿山道路、场内道路等附属设施 矿山服务年限：8.8年 项目总投资：2185万元 劳动定员及生产制度：20人。项目年工作250天，每天工作1班，每班工 8小时。 2、建设内容及规模 本项目为脉石英矿开采项目，一共包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ共6个矿体。其中Ⅲ号矿体为露天开采，其余5个矿体为地下开采。项目建设内容包括工业广场、平硐、露天采矿场、矿山道路、场内道路等附属设施。项目开采出的矿石直接以原矿形式运出外售，不在采场内进行破碎和筛分。本项目具体内容如下： （1）露天采场 本项目露天采场（含排土场）面积1.7033hm2，生产规模10万t/a，Ⅲ号矿体矿山服务年限0.8年，采矿方法为自上而下、水平分台阶的露天采矿方法。 1）最低开采标高：+3400m 2）最高开采标高：+3440m 3）终了台阶高度：10m 4）终了台阶坡面角：65° 5）安全平台宽度：4m （2）地下开采 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体采用地下开采，平硐开拓，Ⅰ号矿体生产中段高度为40m，分+3440m中段，+3480m中段，Ⅱ号矿体中段高度为40m，分+3490m中段、+3450m中段、Ⅳ号矿体中段高度为40m，分+3850m中段、+3810m中段、+3770m中段、+3730m中段、+3690m中段，Ⅴ号矿体中段高度为40m，分+3672m中段、+3632m中段、+3592m中段，Ⅵ号矿体中段高度为40m，分+3610m中段以及+3570m中段。各个矿体开采广场均设置废石临时堆场、矿井涌水沉淀池、废石场淋溶水收集池等。各巷道具体参数见表2-2。 表2-2矿山各矿体地下开采各中段参数表 矿体 中段 中段长度（m) 断面（m2) 体积（m3) 坡度（°） Ⅰ 3440m中段 135 6.25 843.75 3‰ 3480m中段 250 6.25 1562.5 3‰ Ⅱ 3490m中段 80 6.25 500 3‰ 3450m中段 320 6.25 2000 3‰ Ⅳ 3850m中段 75 6.25 468.75 3‰ 3810m中段 110 6.25 687.5 3‰ 3770m中段 60 6.25 375 3‰ 3730m中段 100 6.25 625 3‰ 3690m中段 310 6.25 1937.5 3‰ Ⅴ 3672m中段 80 6.25 500 3‰ 3632m中段 150 6.25 937.5 3‰ 3592m中段 110 6.25 687.5 3‰ Ⅵ 3610m中段 385 6.25 2406.25 3‰ 3570m中段 405 6.25 2531.25 3‰ （3）工业广场 工业广场位于矿区西北部，占地面积0.3446hm2，处于山坡坡脚位置，该区域坡度较缓在10～20°，主要建设修理间、变电室、仓库、办公区等。本项目不设置炸药库，炸药由九龙县隆丰矿业有限责任公司黑洞子硅石矿按需提供。 （4）矿山道路 结合矿区地形地质条件，矿区采用公路开拓汽车运输方案。矿山道路主要分布于矿区东北面，经矿区修建3.3km运矿道路后与长地儿金矿运矿公路相接。项目共新建矿山道路长约5.55km（包括外部运输道路3.3km，内部运输2.25km），道路宽3.5米，矿山道路共占地1.9445hm2。设计采用泥结碎石简易矿山道路，车速为20km/h。 3、项目组成及主要环境问题 本项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程以及环保工程，具体组成见下表。 表2-3本项目组成表 项目组成 主要工程内容 可能产生的环境问题 主体 工程 露天开采 露天采场面积1.7033hm2，露天开采针对Ⅲ号矿体，矿体服务年限0.8年，采矿方法为自上而下、水平分台阶的露天采矿方法。 扬尘、尾气、废水、噪声、固废、生态破坏、水土流失 地下开采 地下开采针对Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体，平硐开拓，每40m设一个中段。矿体设置运输中段、平硐、通风井等设施，5个矿体共设置14个平硐口，5个风井口。 公用 工程 给水系统 生活用水取自碉房沟，生产用水首先用矿井涌水、淋溶水及露天采场雨水，不够时抽取溪沟水。 / 供电系统 矿山采用ZGD-100气电联动潜孔钻机，用电设备主要为破碎站用电、凿岩机用电和生活照明用电。矿山自行出资接入10kv供电线路通达工业广场变电所，安设专用变压器降压后为各用电地点供电，并配置一台发电机作为备用电源。 / 排水系统 生活用水经化粪池处理后，用于周边林地浇灌；露天采场及平硐涌水经沉淀池沉淀后回用于道路、废石场洒水降尘以及生产用水。 / 运输系统 公路开拓汽车运输，运输系统较为简单。汽车进入装矿平台装矿后直接运往外部进行销售，设计采用20t汽车运输矿石，配置1.5m3挖掘机装矿。 地下部分各中段矿石经过放矿漏斗装入矿用汽车后运输至地表然后用汽车运输至外部销售。 通风系统 各个矿体均设置一口风井，设计采用机械抽出式通风，因此设计选择FKZ40-4-№12型轴流式风机一台，风量：14.7～32.1m3/s，全压：242～1118Pa，电机功率37kw，配套电机型号Y225S-4，配备电机2台，1用1备，主扇通风选用双电源供电，一路正常供电，一路采用柴油机供电。 辅助工程 废石临时堆场 各个矿体开采时均单独设置废石临时堆场，废石用于采空区回填，废石场占地面积0.09hm2。在各个废石场坡脚处设一处挡渣坝,拦渣坝长20m，高4m，顶部宽1m，底部宽2m，废石场四周修建截洪沟。 粉尘 排土场 设计在Ⅲ号矿体西新建一排土场用于矿山堆放表土，排土场面积约0.45hm²，容积为7.5万m3。排土场采用单台阶堆放，堆放高度20m，堆筑标高从3360m开始，最终堆积标高为3380m，台阶坡面角35°。排土场坡脚处设有一处挡渣坝，拦渣坝长80m，高4m，顶部宽1m，底部宽2m，排土场上部以及四周修建截洪沟，截洪沟规格0.5m×0.4m×0.3m。矿山道路、平硐、露天采场剥离产生的土方堆放于排土场，矿山开采完毕后用于土地复垦，植被恢复。 固废、生态破坏、水土流失 工业广场 工业广场位于矿区西北部，占地面积0.3446hm2，处于山坡坡脚位置，主要建设修理间、变电室、仓库、办公区（包括办公室、食堂、宿舍）等。 固废、生态破坏、水土流失 矿山道路 矿山外部道路主要分布于矿区东北面，矿区修建3.3km运矿道路后与长地儿金矿运矿公路相接。项目共新建矿山道路长约5.55km（包括外部运输道路3.3km，内部运输道路2.25km），宽3.5米，矿山道路共占地1.9445hm2。设计采用泥结碎石简易矿山道路，车速为20km/h。 固废、生态破坏、水土流失 环保 工程 废水处理 （1）露天采场排水：在采场外四周设置截洪沟，截洪沟用以拦截露天采区境界外的雨水。采场内在每个开采平台与上一台阶坡面交界处设置排水沟，排水沟底部适当往一侧倾斜，保证0.1%的坡度，排水沟末端设排土场淋溶水收集池（200m3），涌水经沉淀后回用于采场降尘，不外排。截洪沟、排水沟均采用倒梯形，截洪沟断面规格：上宽0.6m，下宽0.4m，深度0.4m；排水沟断面规格：上宽0.4m，下宽0.3m，深度0.4m （2）废石淋溶水：依托各个矿体广场设置的淋溶水收集池统一收集后，回用降尘，不外排（20m3）。 （3）车辆轮胎冲洗废水：设废水沉淀池（6m3）。车辆轮胎冲洗废水经沉淀后循环回用。 （4）生活污水：依托化粪池（5m3）处理后用于林地浇灌。 （5）平硐涌水：依托各个矿体广场设置的沉淀池统一收集后，回用降尘，不外排（20m3）。设计在各矿体各开采中段一侧设计排水沟，排水沟上宽0.35m，下宽0.3m，深度0.35m，满足矿山排水要求 / 固废处理 生活垃圾：矿区生活垃圾定期交湾坝镇环卫部门； （2）剥离表土：运至Ⅲ号矿体广场的排土堆场暂存，后期用于矿区覆土绿化，植被恢复，不外排。 （3）开采废石：堆存于各自矿体广场的废石临时堆场，全部用于采空区回填。 （4）废矿物油等危险废物：在机修间内设置危废暂存间，经收集暂存后，定期交由有危废资质单位进行处置，并做好危废转运联单记录，确保实现无害化，危废不外排。 / 废气处理 （1）表土剥离扬尘：将除尘炮雾机安置在作业时上风向，进行水喷雾降尘。 （2）钻孔凿岩扬尘：采用湿法作业，选用带有捕尘装置的钻机进行降尘。 （3）爆破扬尘：在爆破后，加强喷雾抑尘。 （4）矿石装卸扬尘：在装卸过程中用炮雾机进行水喷雾降尘。 （5）排土场扬尘：采用人工洒水降尘的方法降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖。 （6）运输道路扬尘：通过地面洒水、车辆轮胎冲洗进行降尘。 （7）燃油废气：燃油机械（挖掘机、装载机）设备在使用期间要保证其正常运行；运输车辆加强维修和检验，确保车辆的正常运行。 / 生态恢复 （1）建设期：矿山在施工过程中应保护好周边的动物和植被，各类工程在建设过程中尽量避免不必要的植被破坏。对于大的乔木和灌木应异地临时假植，以便植被恢复时利用。在已形成的稳定区域、闲置区域和最终渣面，适时采取植被恢复措施，缩短闭矿后植被恢复周期。 （2）营运期：尽量减少对矿山区域内植被的破坏，对在植被覆盖度相对较高区域进行的相关作业，如道路系统建设、矿山作业场地平整等施工活动前，应预先剥离表层植毡层和土壤，以备矿区进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快恢复其生态原貌。 （3）闭矿期：矿山闭矿期主要对开采区等采取平硐封堵和露天采场生态恢复措施，并对本项目全部工程用地进行复垦。 / 噪声处理 施工点远离村民区，不在夜间施工。 施工机械定期维护。 / 地下水 分区防渗，对危废暂存间、机修间进行重点防渗；对化粪池、淋溶水沉淀池等进行一般防渗 4、产品方案 本项目所产矿石为脉石英原矿，生产规模为10万t/a，主要用作耐火砖。开采出的矿石直接以原矿形式运出。矿区不涉及选矿厂及尾矿设施、加工场等。 5、资源储量与设计服务年限 矿山保有资源储量为（333）165.0万吨，Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ矿体为地下开采，为避免矿山开采直接采出地表造成安全事故以及雨水直接灌入井下，设计每条矿体预留5m保安矿柱，其中Ⅰ号矿体损失矿石量3.4万吨，Ⅱ号矿体损失矿石量3.7万吨，Ⅳ号矿体损失矿石量3.0万吨，Ⅴ号矿体损失矿石量0.9万吨，Ⅵ矿体损失矿石量6.1万吨，共计损失矿石量17.1万吨，此部分矿石量作为永久矿柱，不进行回收利用，因此矿山设计利用资源量为147.9万吨，设计利用率为89.6%。 矿山批复矿区平面范围保有矿石资源量165万t，可采出矿石量163.22万t，设计利用资源储量为147.9万t。根据矿体赋存情况以及矿山实际生产情况，本方案Ⅲ号矿体设计采用露天开采，开采损失为5%，废石混入率取5.0%。其余矿体采用地下开采，圈入地下开采矿量81.2万t，地下开采回采率为85%，开采废石混入率为13.5%。矿山扩能后生产规模10万t/年，由于矿山先地下开采后露天开采，因此矿山总的服务年限为8.8年。 表2-4矿山资源储量设计利用量表 序号 矿脉名称 开采方式 保有矿石量（万吨） 保安矿柱矿石量 （万吨） 设计利用资源储量 （万吨） 1 Ⅰ 地下开采 27.3 3.4 23.9 2 Ⅱ 地下开采 32.1 3.7 28.4 3 Ⅲ 露天开采 12.5 0 12.5 4 Ⅳ 地下开采 26.5 3 23.5 5 Ⅴ 地下开采 8 0.9 7.1 6 Ⅵ 地下开采 58.6 6.1 52.5 合计 165 17.1 147.9 设计首先开采Ⅰ号矿体、再开采Ⅳ、Ⅴ号矿体、Ⅵ号矿体，Ⅱ号矿体，最后开采Ⅲ号矿体。 主要经济技术指标 矿山主要技术经济指标见表2-5： 表2-5主要技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 地质 1 保有资源量（333） 万t 165.0 二 采矿 1 利用资源量（333） 万t 147.9 设计利用率89.6% 2 可采矿石量 万t 76.1 3 采出矿石量 万t 87.3 4 开采规模 4.1 采矿规模（露采） 万t/a 10 400t/d，250d 4.2 采矿规模（地下开采） 万t/a 10 400t/d，250d 5 服务年限 a 8.8 6 工作制度 d/a 250 7 开采方式 露天+地下开采 8 开拓方式 地下采用平硐开拓，露天采用公路开拓汽车运输 9 运输方式 地下开采井下采用矿用汽车运输，地表采用汽车运输，露天开采采用汽车运输， 10 采场要素 台阶高度 m 10 台阶剖面角 ° 65 最高台阶高度 m +3440 最低台阶高度 m +3400 安全平台宽度 m 3 清扫平台宽度 m 5 最终边坡角 ° 52 11 采矿方法 露天采用采用自上而下、分台阶的露天采矿方法，地下采用浅孔留矿法 12 采矿损失率 % 露天：5.0%,地下15% 13 回采率 % 露天：95.0%,地下：85% 14 废石混入率 % 露天：5.0%,地下13.5% 15 产品方案 冶金用石英岩原矿 主要设备 矿山主要设备见表2-6： 表2-6主要设备表 序号 设备 型号 使用台数 备用台数 合计 1 凿岩机 YSP-45 4 2 6 2 凿岩机 YT-28 4 2 6 3 矿用汽车 10 2 12 4 主风机 FKZ40-4-№10 2 2 4 5 主风机 FKZ40-4-№12 2 0 2 6 局扇 JK55—2N04 3 2 5 7 36V干式变压器 2 1 3 8 空压机 LG25/16-40/7 1 1 2 9 柴油机组 1 1 10 电耙 2DPJ-30 2 2 4 11 液压挖掘机 斗容1.5m3 2 2 12 装载机 斗容2m3 2 2 13 洒水车 5m3 2 2 14 炮雾机 1m3 10 10 主要原材料及能耗 表2-7主要原材料及能耗 序号 材料名称 年消耗量 来源 储存情况 原（辅）料 脉石英矿石 10万t 矿山开采 直接外售 粒状铵油炸药 10.01t 外购 炸药按需配置，不存储 非电导雷暴管 125个 外购 机油 6t 外购 石棉县 柴油 46.2t 外购 能源 水 生产用水来自采区涌水，生活用水取自碉房沟 电 湾坝变电所，10kV架空进线 9、公用工程及辅助设施 供水系统 项目生活供水为碉房沟水，生产用水首先用露天采场及平硐涌水，不够时抽取附近溪沟水。生产用水主要为露天采区洒水抑尘用水、井下开采洒水、抑尘、道路抑尘用水、车辆冲洗用水等。 a.露天采场降尘用水 本项目露天采场工作面积最大为3500m2，降尘用水按2L/m2·次计算，每天洒水6次，则开采工作面降尘用水量为42m3/d。 b.排土堆场降尘用水 本项目排土堆场面积为4500m2，降尘用水量按2L/m2·次计算，每天洒水4次，则表土堆场降尘用水量为36m3/d。 c.临时废石场降尘用水 本项目单个临时废石场面积为150m2，每个矿体开采完毕后，废石用于采空区回填，并对废石临时堆场复垦。降尘用水量按2L/m2·次计算，每天洒水2次，则废石场降尘用水量为0.6m3/d。 d.运输道路降尘用水 本项目矿石采用公路运输，运输道路总面积约19445m2。为了进一步降低运输扬尘对环境空气及土壤环境的影响，本项目对运输道路进行洒水降尘。洒水量按照1.7L/m2计算，每天洒水2次，则道路降尘用水量为66.11m³/d。 e.车辆轮胎冲洗用水 为减轻矿石外运车辆携带的尘土在运输过程中产生扬尘，本环评要求建设单位在车辆出口处设置车辆冲洗平台，对运输车辆轮胎及车身进行冲洗。本项目车辆冲洗用水约0.1m³/辆次，项目车辆冲洗用水2m³/d。其中车辆带走及蒸发损失量约为0.4m³/d，其余1.6m³/d冲洗废水经废水沉淀池（6m³）沉淀后循环使用，无废水外排。 f.井下开采降尘用水 根据类比，井下煤开采1吨原矿需要用水0.05m³，项目年开采矿山10万吨，则日采矿石400t，井下开采降尘用水20m³/d。 g.生活用水 本项目工作人员为20人。根据《四川省用水定额》，员工生活用水按100L/人.d计，用水量为2m³/d（500m³/a）。产污系数按0.85计，则生活污水产生量为1.7m³/d（425m³/a）。 排水系统 （1）露天采场排水：在采场外四周设置截洪沟，截洪沟用以拦截露天采区境界外的雨水。采场内在每个开采平台与上一台阶坡面交界处设置排水沟，排水沟底部适当往一侧倾斜，保证0.1%的坡度，排水沟末端设涌水沉淀池（200m3），涌水经沉淀后回用于采场降尘，不外排。截洪沟、排水沟均采用倒梯形，截洪沟断面规格：上宽0.6m，下宽0.4m，深度0.4m；排水沟断面规格：上宽0.4m，下宽0.3m，深度0.4m （2）废石淋溶水：依托各个矿体广场设置的沉淀池统一收集后，回用降尘，不外排（20m3）。 图2-1露天开采时项目水平衡图 图2-2井下开采时项目水平衡图 （3）车辆轮胎冲洗废水：设废水沉淀池（6m3）。车辆轮胎冲洗废水经沉淀后回用，不外排。 （4）生活污水：依托化粪池（5m3）处理后用于林地浇灌。 （5）平硐涌水：依托各个矿体广场设置的沉淀池统一收集后，回用降尘，不外排（20m3）。设计在各矿体各开采中段一侧设计排水沟，排水沟上宽0.35m，下宽0.3m，深度0.35m，满足矿山排水要求。 3.矿山用电 矿山采用ZGD-100气电联动潜孔钻机，用电设备主要为破碎站用电、凿岩机用电和生活照明用电。矿山自行出资接入10kv供电线路通达工业广场变电所，安设专用变压器降压后为各用电地点供电，并配置一台发电机作为备用电源。 4.通信系统 在生活办公区调度室内设置50门程控交换机1台，各井口、溜井放矿口、主要作业的采掘工作面、主风机房、空压机房、采区变电所、爆破时撤离人员集中地点及各职能部门设置分机。从地表程控机到井下分线箱之间敷设两条通讯电缆，1用1备，分别从各平硐口引入，其中任何一条通讯电缆发生故障，另一条通讯电缆的容量应能担负井下各电话分机的通讯能力，井下电话分机采用井下专用电话。 井下通讯电缆：主要干线敷设矿用铠装通讯电缆，其余巷道可根据井下实际使用矿用电话线。通讯电缆可采用钢丝铠装聚氯乙烯外护套MHY32型阻燃电缆，电缆型号选用规格15×2×0.5以上。 根据矿山地形及交通运输条件等因素考虑，采矿工业场地布置在矿区以西附近，采矿工业场地主要包括生活办公区及配套的公辅设施，同时在坑口设置值班室、材料库、检修间及转运堆场，用于作业人员休息、材料存放、运输设备检修。 由于矿山矿区范围内有六条矿体，其中Ⅲ号矿体采用露天开采，其余Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ号矿体采用地下开采，矿山各矿体分隔较远，均为独立的开采系统，设计首先开采Ⅰ号矿体、再开采Ⅳ、Ⅴ号矿体、Ⅵ号矿体，Ⅱ号矿体，最后开采Ⅲ号矿体。各矿体中段内采用从中段端部后退式开采，露天开采采用自上而下开采。各矿体之间修建矿山公路连接。 本矿区开采规模为小型改扩建矿山，但矿山各类建筑设施基本都需新建。矿山新建设施主要有值班室、废石场、工业场地、办公区、宿舍等。井下设备、材料等运输采用矿用汽车运输，炸药及爆破器材采用汽车运输，人员上下班采用步行，外部运输采用汽车运输。 本项目采场总平面布置分区明确，区与区之间相对独立，互不干扰，且生产管理灵活方便，项目不占用基本农田。综上所述，矿区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求，总图布置从环保角度分析合理、可行。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 总平面及现场布置 |  |
| 施工方案 其他 | 一、施工期工艺流程和产污环节图 本项目施工期的环境影响主要表现为各类施工活动对区域环境的影响，施工期主要表现为扬尘、噪声、施工废水、固废、植被破坏及水土流失等。项目施工期主要流程及污染物产生环节见图2-3。 图2-3施工流程及产物示意图 施工期主要污染源有：施工期产生的施工期扬尘、汽车尾气，施工期废水、施工噪声、固体废物等，在采取相应措施治理后对周围环境和保护目标影响较小。 1、废气 主要包括施工机械、运输车辆等产生的施工扬尘、汽车尾气等。采取如下防治措施： （1）项目在开挖土方和土方平整过程中会产尘一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 （2）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 （3）运输车辆的装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。 （4）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。加强对施工人员的环保教育，提高环保意识，坚持文明施工、科学施工。本项目选用尾气达标的运输车辆，定期保养，确保运输车辆正常行驶。 2、废水 施工过程中，主要是施工人员产生的生活污水及施工降尘废水。采取如下防治措施： （1）施工废水主要为各种降尘废水，施工废水全部蒸发和损耗，不外排。 （2）生活废水经化粪池处理后用于林地浇灌。 3、噪声 主要是各种机械设备产生的噪声和车辆运输产生的交通噪声。采取如下防治措施。 （1 （1应尽量选用较先进的低噪声设备。 （2）加强施工管理，合理组织施工，高声级的施工设备尽可能不同时使用，施工时间应尽量安排在白天，夜间不施工。 （3）施工单位应加强施工机械的检查、维修和保养，避免因机械故障运行而产生非正常的噪声污染。 （4）尽量控制运输车辆的车速和进出频率，减少车辆鸣笛次数。 （5）在高声级施工设备周围或施工场界设置必要的隔声墙，以降低噪声向外 的辐射。 4、固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要是剥离表土、基建废石和生活垃圾。采取的防治措施如下： （1）项目建设期产生的剥离表土全部运至Ⅲ号矿体排土场暂存，后期用于本项目露天采区及运输道路的覆土绿化，不外排。 （2）项目基建期产生的基建废石运至临时废石场暂存，后期用于采空区回填，不外排。 （3）项目在施工过程中产生的建筑施工垃圾，对于可回收利用的建筑材料应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑材料应及时运至政府指定的渣场堆放，不外排。 （4）项目施工期生活垃圾交湾坝环卫部门统一收集处理，不外排。 （5）生态保护 项目前期对施工人员开展《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等相关法律法规；在工地及周边设立相应的环境保护警示牌，提高施工期以及营运期人员鉴别区域常见野生动植物的能力，同时开展相应的野生动植物保护措施方面的宣传培训，通过培训向员工详细介绍如何减少自然植被的损失，如何开展植物恢复以及其它一些施工及营运过程中关于环境保护的注意事项等。 项目建设必须进行合理的施工布置，精心组织施工管理，严格控制临时用地规模，临时施工场地全部设置在征地范围内，严禁占用和破坏规划范围以外的土地；合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案，开挖的土石方尽快用于施工场地内的地面平整及填洼，减少废弃土石方的临时堆放，尽量避免在雨季进行动土和开挖工程；强化施工迹地整治与生态景观的恢复和重建工作，有效恢复并改善施工区域的植被条件，对各种临时占地在基建工程完成后应尽快进行土地的整治，做到边使用边平整；施工临时用地在施工结束后应及时对场地各种生活、生产垃圾、废料进行清理，不得影响周围的环境景观。 二、运营期工艺流程和产污环节图 本项目矿石开采采用露天+地下开采方式。设计首先开采Ⅰ号矿体、再开采Ⅳ、Ⅴ号矿体、Ⅵ号矿体，Ⅱ号矿体，最后开采Ⅲ号矿体。 1、地下开采 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ这5个矿体采用平硐地下开采。地下开采采矿方法为浅孔留矿法，用凿岩爆破方式进行井巷掘进和矿房采矿，用电动铲运机和电动装岩机出矿，地下部分各中段矿石经过放矿漏斗装入矿用汽车后运输至地表然后用汽车运输至外部销售。 图2-4营运期地下开采工艺及产物示意图 采准切割工作：采用脉内布置沿脉运输巷道，脉内采准、切割，沿矿体倾向以倾角为斜度在间柱内开掘通风人行井到矿体顶部，矿块长度根据矿体赋存情况确定，矿岩较破碎地段采用人工浆砌块石支护人行通风天井，先探矿，并与回风中段联通，形成通风回路，沿走向在矿脉内开掘拉底巷道与通风天井连通，在矿块底柱开掘溜矿井进入矿体。 凿岩：使用YT-28型凿岩机在矿体底板上打眼，炮孔呈梅花形排列，孔径为36～42mm，孔深为1.5～2.0，排距为0.5～1.0m，孔距0.8～1.2m，一次推进距离1.2～1.4m。每个矿块配备1台凿岩机，台班凿岩效率40m/台·班。 爆破：采用2号岩石乳化炸药、非电导爆管起爆； 出矿：爆破后的矿石经电耙耙入下部放矿漏斗，溜入运输平巷装入矿车。 采场支护：回采后对局部顶板不稳固部位采取打锚杆加固顶板。 处理浮石及平场：爆破通风后，应检查顶板并处理浮石，进行平场，以便进行下一阶段回采。加强地压管理和预测工作，确保作业安全。 采场通风：主要依靠主扇所形成的贯穿式风流通风，并辅以局扇通风。新鲜风流从平硐进入采矿工作面，污风经回风井回至上阶段回风道。可在回风出口处安设JK55-1№5型局扇一台，并安装柔性风筒120m，以加强将污风抽入上中段回风平巷。 露天开采 Ⅲ号矿体采用露天开采。项目露天开采出的矿石直接以原矿形式运出，剥离物全部堆放至排土场及临时废石场暂存。采矿方法为自上而下、水平分台阶方法。采用缓帮采矿，陡帮剥离的组合台阶开采工艺，每组组合台阶一般3～4个台阶，即2～3个窄平台1个宽平台的组合。采矿工作面垂直矿体走向布置，沿走向由矿体一端向另一端推进。工艺流程简述： 图2-5营运期露天开采工艺及产物示意图 表土剥离：矿山开采前对露天采场表土进行剥离。经计算，其剥离量约2.58万m3。采用1m3液压挖掘机铲装，并配合载重20吨自卸式汽车运输。剥离下来的表土暂存于排土场用于后期土地复垦。 穿孔作业：根据矿岩物理力学性质、采剥工艺和生产规模，推荐选用φ102m的顶锤式钻机为矿岩的主要穿孔设备，采矿孔网参数为5mx4m，剥离孔网参数为5.5mX4.5m，采用梅花形或矩形布孔。 爆破作业：为改善爆破质量，提高爆破效果，减少爆破次数，设计采用微差非电导爆系统起爆。 采装作业：设计选用斗容为1.5m3的液压挖掘机进行采场内的矿石铲装，同时利用斗容为3m3的前端式装载机进行集堆和辅助生产，矿石装入汽车后直接从开采工作面运出。 采场运输作业：矿石从采场运出采用汽车运输方式，设计选用载重20t自卸式汽车。 三、运营期污染物产生、排放及治理措施 （1）大气污染物产生、排放及治理措施 矿山开采过程中，无论是露天开采还是地下开采，扬尘排放几乎伴随着整个开采过程，其排放特点是：排放高度低，属于面源污染；排放点多而且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。废气产生的环节主要有： ①表土剥离扬尘 露天开采表土剥离的作业是包括除去覆压在矿床上面物料的一切活动，包括清除地表的植被、表土、下层土和其他不需要的地层。根据《矿山粉尘的产生强度和沉积量指标》并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时粉尘产生量约为300mg/s·台，矿区共设置2台挖掘机。工作制度为1班/天，8时/班，年运营天数为250天，剥离表土共需2个班。因此，露天开采在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为17.28kg。 治理措施：本评价要求建设单位在采剥过程中将除尘雾炮机安置在开采平台上风向，对开采平台进行水喷雾降尘，增加矿石湿度，降尘效率可达到80%左右，采取上述处理方式后，生产过程采剥粉尘排放量为3.456kg。 本评价要求矿山在开采前及开采过程中保持除尘雾炮机的正常运行，确保其降尘效果。同时，为保证工作场所（采区）空气中的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》中的规定，对生产人员加强有效的个体防护，降低生产性粉尘对人员的健康影响。 ②钻孔凿岩扬尘 凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），在没有防尘措施的条件下，钻孔时的粉尘产生量为0.004kg/t（石料）。本项目年开采量为10万t/a，则粉尘产生量约为0.4t/a。 治理措施：项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，选用带有捕尘装置的钻机，钻孔后及时洒水，可有效抑制粉尘产生。粉尘的去除率达到80%，则经处理后，粉尘排放量为0.08t/a。 ③爆破扬尘 爆破采用多排中深孔微差爆破、使用乳化炸药、导爆管非电雷管起爆。根据排污系数的统计类比资料可知，爆破时相应粉尘产生量约25g/m³。本项目设计开采规模3.84万m³/a（10万t/a），则爆破产生的粉尘量约为0.96t/a。爆破后粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径<10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%，另外在直径10~45μm的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为40%左右，故本项目爆破粉尘排放量约为0.384t/a。 治理措施：在爆破后，使用炮雾机对采场进行喷雾抑尘，充分湿润可以使粉尘排放量减低至50%，粉尘排放量降至0.192t/a。 ④矿石装卸扬尘 项目用装载机装卸，引起的装卸扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： Q2=M×e0.64U×e-0.27W×H1.283 式中： Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速，2.0m/s； W—物料湿度，10%； M—车辆吨位，20吨； H—装卸高度，3m； 经计算，装卸扬尘的产生量为9.9g/次，装车约5000次，则项目装卸扬尘产生量为0.0495t/a。 治理措施：本评价要求建设单位在矿石装卸过程中进行洒水降尘、增设炮雾机，降尘效率可达到80%，则项目装卸扬尘产生量约0.0099t/a。 ⑤排土堆场扬尘 本项目剥离表土全部运至排土场暂存，后期用于土地复垦回填，植被恢复。 本次评价采用清华大学霍州电厂起尘公式，计算表土堆场扬尘产生量，计算公式如下： Q=1.7U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s，2m/s； S——面积，m2，排土场使用面积约为4500m2； W——物料含水率，%，取5%。 根据计算，表土堆场扬尘产生量约51.74mg/s，0.268t/a。 治理措施：本评价要求运营过程中排土场定期采用人工洒水降尘的方法降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖。该措施降尘效率可达到70%，则堆场扬尘排放量约0.0804t/a。 ⑥临时废石场扬尘 项目开采废石全部堆存于各自矿体废石临时堆存，后期用于采空区回填。本次扬尘计算采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算。 式中：Qp—起尘量（mg/s）； U—区域平均风速（m/s），2.5； Ap—起尘面积（m2）. 本项目单个临时废石场面积为150m2，九龙县多年平均风速为2.5m/s，经计算临时废石场起尘量为3.99mg/s，0.014t/a。 治理措施：临时废石场起尘量与风速关系很大，起尘量随风速的增大而急剧增大。为防止大风天气临时废石场起尘，可对临时废石场用防尘网覆盖，减少起尘量；干旱天气应洒水降尘。采取措施后，可减少70%起尘量，临时废石场无组织粉尘排放量为0.0042t/a。 ⑦运输车辆扬尘 自卸式载重汽车在转运矿料过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，各矿山条件不同，起尘量差异也很大。据资料统计，矿区运矿汽车车速一般在12~16km/h的范围内。 本项目采矿作业场地路面为土石路面，设计使用载重为20吨的自卸汽车。在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.12（3V/5）（W/6.8）0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/（km·辆）； V——汽车速度，km/h；汽车平均车速取15km/h； W——汽车载重量，吨；自卸汽车净重约为10t/辆，满载约为30t/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2（道路表面粉尘量以0.1kg/m2计）。 车辆在矿区内行驶距离按2.25km计，均每天约发空、重载各40辆·次，以速度15km/h行驶。经计算可知，道路运输起尘量约为4.6332t/a。 治理措施：对道路扬尘，定期洒水，进场口设置车辆冲洗平台，冲洗废水由废水沉淀池处理后循环使用；矿石外运控制装卸量、采用洒水加湿后加盖篷布运输，降尘率可达80%，因此矿区的道路扬尘排放量约为0.927t/a。 ⑧爆破废气 本项目炸药爆破过程产生的废气主要为NOx、CO等，根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》中可知，岩石炸药爆破时产生的NOx为7.1g/kg，CO为19.6g/kg。本矿山每年使用炸药10.01t，故将产生NOx：0.071t/a、CO：0.196t/a，对所在区域大气环境影响较小。 治理措施：本项目爆破为间歇性工作，爆破产生的废气量较少，为无组织排放，影响较小。本评价要求项目应严格控制爆破时间，爆破时要求通知员工退到爆破警戒线外。在爆破警戒线范围设置警示牌，并在爆破时在人员通道设置告示，由专人警戒，避免员工在爆破时进入爆破警戒线范围内。项目爆破后及时进行洒水降尘，爆破废气去除率可达到70%，爆破废气NOx排放量约为0.0213t/a，CO排放量约为0.0588t/a。 ⑨燃油废气 燃油废气主要来自于挖掘机、装载机燃油产生的废气，由于挖掘机、装载机产生的大气污染源为非固定污染源，其影响范围主要为矿区周围环境空气质量。项目年耗柴油约46.2t，根据对柴油机的管理，项目必须采用达到GB17691-2005《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方式（中国III、IV、V阶段）》中“中国IV阶段”排放限值的运输车辆，并使用达到GB252-2000《轻柴油标准》质量要求的轻柴油。根据《环境保护实用数据手册》，0#轻质柴油的燃烧污染物排放系数见下表。 表2-80#轻柴油污染物产生系数 柴油类型 烟尘 SO2 NOx 比重 S 0#轻质柴油 1.5g/L S×17g/L 2.8g/L 850kg/m³ 0.1% 注：1t柴油=1176L柴油 项目年燃烧柴油46.2t，计算得烟尘产生量约0.08t/a；SO2产生量为0.00002t/a；NOx产生量为0.003t/a。 治理措施：本评价要求所有燃油机械（挖掘机、装载机）设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成的尾气超标排放，燃料尽量使用0#清洁柴油，严禁使用其它污染相对较重的燃料。在使用燃油机械作业后，及时进行喷雾降尘，烟尘废气大约可减少一半，则处理后烟尘排放量为0.04t/a，SO2排放量为0.00001t/a；NOx排放量为0.0015t/a。 运输车辆尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均为通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行。故燃油废气及汽车尾气对项目所在区域大气环境影响较小。 表2-9本项目运营期矿山开采废气污染物产生及排放一览表 污染源 主要污染物 产生量 治理措施 治理后排放量（t/a） 表土剥离扬尘 粉尘 17.28kg 采用雾炮除尘设施进行喷雾降尘 3.456kg 钻孔凿岩扬尘 粉尘 0.4t/a 选用带有捕尘装置的钻机，及时进行洒水降尘 0.08t/a 爆破扬尘 粉尘 0.384t/a 爆破后，对采场加强喷雾抑尘 0.192t/a 矿石装卸扬尘 粉尘 0.0495t/a 加强洒水降尘 0.0099t/a 表土堆场扬尘 粉尘 0.268t/a 采用人工洒水降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖 0.0804t/a 临时废石场 扬尘 粉尘 0.014t/a 加强洒水降尘 0.0042t/a 运输车辆扬尘 粉尘 4.6332t/a 控制装卸量、限制车速，采用洒水加湿后加盖篷布运输 0.927t/a 爆破废气 NOx、CO 0.267t/a 严格控制爆破时间，爆破时要求通知员工退到爆破警戒线外 0.0801t/a 燃油废气 烟尘、 SO2、 NOx等 0.08302t/a 经常检修，保证正常运行，及时喷雾降尘 0.04151t/a （2）水污染物产生、排放及治理措施 项目水污染物主要包括：平硐涌水、露天采场涌水、废石场淋溶水、车辆轮胎冲洗废水和生活污水等。 ①平硐涌水 本项目为新建矿山，无平硐可调查涌水情况。矿区地下水以裂隙水为主，孔隙水次之，主要赋存于三叠系中下统(T1-2)细粒杂砂板岩、千枚岩中。矿区内岩石中的节理、裂隙、孔隙、较为发育，具有富含构造裂隙水和孔隙水的条件，具有较好的蓄水性能。岩石内节理(裂隙)发育，彼此沟通，并具有较好的透水性，矿区地下水是靠大气降水补给为主、其次是冰雪溶融水，沿裂隙渗透转入地下水。矿体主要分布在3400m以上，高出当地最低侵蚀基准面（1562m）），地表径流排泄条件良好。目前矿山暂无施工巷道，调查走访的九龙相邻类似矿山已施工的井巷中大多地段为干燥，仅局部地段为潮湿见有滴水现象，推测本矿山巷道会有滴水现象，不会存在大量涌水，但仍需在后续巷道施工过程中进行调查验证。 治理措施：平硐涌水经沉淀池沉淀后回用于生产、抑尘，不外排。 ②露天采场涌水 由于矿区Ⅲ号矿体位于山坳东侧，露天开采地段无地表水体经过，且地下水如前所述，渗出量十分有限，可忽略不计，故露天采场涌水量，主要是指大气降雨涌入量。对矿区来说，其最大涌水量（Q）是首先关心的问题，它可作为矿山设计时排水设施的依据。根据矿方介绍及资料收集，当地日最大降雨量为75mm/d，雨季时，地表水顺坡由东向西以片流形式汇入陇东小沟，露天采场面积为0.017033km2，径流系数参照同地区一般经验值0.3，则采场日最大涌水量为Q=0.075×17033×0.3=383（m3/d）。但由于矿山的开采区远高于碉房沟，加之地形坡度较大，且碉房沟的坡降较大，利于地表水的排泄，形成的地表水会快速的流出矿区。故矿山的开采不会被地表水淹没。 治理措施：本评价要求在露天采场境界外四周设置截水沟，外部汇水由截水沟截流 后外排，防止外部汇水流入境界内。采场内涌水采用分台阶截流的排水方式，在每个开采平台与上一台阶坡面交界处设置排水沟，排水沟末端设置沉淀池（2×200m3）。涌水经沉淀池收集沉淀后用于采场内降尘用水，不外排。 ③临时废石场淋溶水 各矿体采矿期间均单独设置临时废石场进行堆放，由于废石是露天堆放，废石在风化、大气降水、细菌和地表径流等作用下，将会发生溶蚀作用。临时废石场四周设置有截洪沟。Q=0.075×150×0.3=3.375m3/d。 治理措施：本项目各个矿体临时废石场均设置1个淋溶水收集池，产生的废石场淋溶水经废石场淋溶水沉淀池（20m3）收集沉淀后回用于废石场降尘，不外排。 ④车辆轮胎冲洗废水 本项目车辆轮胎冲洗用水量为2m3/d，排污系数按0.80计，则车辆轮胎冲洗废水产生量为1.6m3/d。 治理措施：车辆轮胎冲洗废水经废水沉淀池（6m3/d）沉淀后回用，不外排。 ⑤生活污水 本项目共计安排20名工作人员，员工生活污水产生量为1.7m³/d 治理措施：化粪池处理后用于林地浇灌。。 （3）噪声 本项目噪声源主要来自采矿作业过程中剥离、穿孔、爆破、采装、运输车辆等设备。噪声级在80~130dB（A）。噪声源统计见下表。 表2-10项目营运期主要噪声源一览表 项目 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 噪声性质 采矿区 顶锤式钻机 2 85~95 间断性、流动性 液压挖掘机 2 80~85 间断性、流动性 履带式推土机 1 80~85 间断性、流动性 前装机 1 85~90 间断性、流动性 洒水车 1 80~85 间断性、流动性 炮雾机 2 80~85 间断性、流动性 爆破 / 110~130 瞬时性、流动性 矿石运输 自卸式汽车 5 80~85 间断性、流动性 治理措施： a.项目对于液压挖掘机、前装机、钻机、炮雾机、自卸式汽车等设备运行时产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施；合理安排作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采作业。 b.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； c.加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 d.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。综上，在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求。 （4）固体废物 矿山开采过程中主要的固体废物是矿山剥离物（表土废石）、生活垃圾、废石、废矿物油等。 ①剥离表土 按照主体工程施工情况，为有效保护表土资源不流失不浪费，以满足项目区植物措施需要，确定在施工过程中对项目区进行表土剥离，剥离厚度为0.30m~0.50m左右。预计共剥离表土约6万m3。 治理措施：项目首先施工排土场，后期公路修建、平硐、露天采场开挖的表土全部堆存于排土场，用于植被恢复。 ②开采废石 根据类比，废石量一般占矿石量的5%，即5000t/a，每个矿体开采时废石暂存于各自废石场，每个中断开采完毕后，及时回填采空区。。 治理措施：回填采空区。 ③废矿物油 本项目设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决。机修将产生一定量的含油固废，主要为废机油、废柴油等废矿物油约100kg/a。 治理措施：本环评要求，对于项目产生的危废建设单位应设置危废暂存间1间，暂存间应满足防风、防雨和防渗的要求，并派专人管理；项目产生的废矿物油等危险废物暂存于危废暂存间，并配名称、性质、泄漏处理措施等警示牌；建设单位应委托具有相应类别危险废物处理资质的单位，定期进行危废处置，回收时统计核实危废种类、名称、性质、数量等内容，并填写危险废物转移联单，确保危废实现无害化处理。 ④生活垃圾 项目人员20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量约10kg/d，2.5t/a。 治理措施：生活垃圾交湾坝环卫所统一收集后进行无害化处置。 （5）地下水 项目可能对地下水造成污染的主要污染源为危废暂存间、机修间、各类废水处理设施事故的情况等。 治理措施：根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则对本项目地下水治理提出以下措施。 ①源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 ②分区防控措施 一般情况下，防控措施应满足以下要求： 表2-11项目营运期分区防渗表 设施 防渗分区 防渗要求 危废暂存间 重点防渗 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s 或参照GB18598执行 机修间 化粪池 一般防渗 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 沉淀池 淋溶水收集池 综上，项目采取的各种防渗措施使构筑物能够满足防渗要求，建设单位在开采过程中需加强日常生产安全和环保设施的管理。同时，项目周围无集中式地下水取水区域，也无地下水环境敏感区域（如重要湿地、与地下水有关的自然保护区和地质遗迹等），无可能出现环境水文地质问题的主要区域，地下水环境相对简单。加上该区域大气降水量偏少，而本项目对地下水主要的影响为大气降水所带来，因此项目建设不会对地下水文环境带来明显不利影响，开采及生产对地下水产生明显影响较小。 （6）土壤 本项目为非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工，不属于涉重金属行业，属于Ⅲ类，项目占地面积小于5hm2，可不开展土壤环境影响评价。项目对土壤影响较小。 治理措施：在矿山开采过程中，加强废水及固废的管理，防止土壤污染。 （7）生态环境 项目营运期生态环境保护措施主要针对日常营运过程中的施工人员以及机械的管理。 治理措施：业主必须严格划定开采区、设备、车辆停靠范围，不得擅自扩大。加强运输道路的日常维护，保持边坡稳定、排水顺畅，出现道路病害应及时治理，以保护区域生态环境，控制水土流失；加强人员管理，严禁随意捕杀野生动物，必要时采取相应的奖惩措施，督查施工及营运期间人员自觉遵守相应环境保护规范。 矿山生态恢复保障措施主要采取边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程等措施进行治理恢复。其中，边坡整理工程与土地恢复工程，包括放缓坡、土地平整与客土覆盖等工作内容，主要是对矿山开采区以及道路周边形成的不稳定性边坡进行工程处理，对矿坑底部进行回填、平整与客土覆盖；植被恢复工程是对回填、平整及客土后的生态地质环境影响破坏区，采用生物技术进行治理，种植本地植物进行植被恢复。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态 环境 现状 | 一、环境空气质量现状 1、项目所在区域环境质量达标判定 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 项目位于甘孜藏族自治州九龙县湾坝镇湾子村，因此，本次评价选用甘孜州生态环境局公布的《关于2020年第一季度甘孜州各县（市）城市环境空气质量的通报》（甘环发〔2020〕113号）、《甘孜州生态环境局关于2020年上半年甘孜州各县(市)城市环境空气质量的通报》（甘环发〔2020〕169号）、《甘孜州生态环境局关于2020年第三季度各县（市）城市环境空气质量的通报》、《甘孜州生态环境局关于2020年度暨第四季度甘孜州城市环境空气质量的通报》通报中九龙县为达标区。 表3-1环境空气质量现状结果统计表（九龙县） 时间 二氧化硫（μg/m3） 二氧化氮（μg/m3） 一氧化碳（mg/m3） 臭氧（μg/m3） PM2.5 （μg/m3） PM10 （μg/m3） 达标情况 标准值 60 40 4.0 160 70 35 / 2020-01 4 3 1.2 75 12 31 达标 2020-02 3 2 0.5 78 10 9 达标 2020-03 9 2 0.9 113 8 15 达标 2020-01~2020-06 9 6 1.2 104 9 15 达标 2020-07 10.7 6.5 0.7 68 6.4 21.6 达标 2020-08 10.7 5.9 0.9 79 7.1 18.7 达标 2020-09 10.3 7.1 0.9 79.3 6.7 16.9 达标 2020-10 10.1 7.4 0.6 76 8 18.5 达标 2020-11 8.1 5 0.5 76.1 9.4 18.7 达标 2020-12 8.3 3.7 0.5 74 25.1 32.1 达标 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，九龙县环境空气质量总体评价结果为达标区。 因此，本项目所在甘孜州九龙县属于大气环境质量达标区。 2、补充监测 选取特征因子总悬浮颗粒物进行现状监测，监测时间为2021年8月12日-14日连续监测3天。 （1）监测布点 根据项目所在区域外环境情况及主导风向，结合环境影响评价技术导则，本次设置1个监测点位。 表3-2环境空气质量现状监测点位 编号 监测点名称 备注 1# 下风向测点 现状监测 （2）监测方法及方法来源 表3-3环境空气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 监测项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 总悬浮颗粒物 重量法 GB/T15432-1995 3922B21058610万分之一天平 0.001mg/m3 （3）评价方法 评价区域内环境空气采用单项因子质量指数法进行评价，其数学模式为： ×100% 式中：Pi—i种污染物的单项指数 Ci—i种污染物的实测浓度 Si—i种污染物的评价标准 当Pi值大于1.0时，表明评价区域环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，值越大，受污染程度越重，否则反之。 本项目地处环境空气二类区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 监测及评价结果 表3-4补充污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 G1 TSP 日平均 0.3 0.146~0.151 50.3 0 达标 根据上表的监测结果可看出，本项目所在区域TSP满足国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值。 二、地表水质量现状 根据甘孜州污染防治攻坚战领导小组办公室公布的《关于2021年第一季度全州地方事权水环境质量状况通报》2021年1月全州29个省控趋势科研断面水质水环境质量总体为优，其中1个断面为Ⅰ类，水质达标率为100%;2月全州水环境质量总体为优，29个省控地表水趋势科研断面均达到或优于Ⅱ类水质标准水质达标率为100%;3月全州水环境质量总体为优，29个省控地表水趋势科研断面均达到或优于Ⅱ类水质，其中1个断面为Ⅰ类，水质达标率为100%。具体评价结果见下表。 表3-2 2021年第一季度甘孜州河流水质评价结果表 由评价结果表可知，九龙县河流水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准要求，项目周边的地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》开展专项评价的环境要素，应按照环境影响评价相关技术导则要求进行现状调查和评价，并在表格中填写其现状调查和评价结果概要（不宜直接全文摘抄）。不开 展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查 故参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类））试行）》中“三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，3.声环境”厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 经现场调查，本项目场界外50m范围内无声环境保护目标，故项目不对声环境现状进行监测。 四、生态环境 1、植被现状调查 根据调查与资料分析，评价区域共有维管束植物有29科，63属，87种：其中蕨类植物共有3科4属4种；裸子植1科1属1种；被子植物物种数最多，共有25科58属82种。 a维管束植物组成 根据调查与资料分析，评价区域共有维管束植物有29科，63属，87种：其中蕨类植物共有3科4属4种，占总科数的10.3%，总属数的6.3%，总种数的4.6%；裸子植1科1属1种，占评价区域总科数的3.4%，总属数的1.6%，总种数的1.1%；被子植物物种数最多，共有25科58属82种，占评价区域总科数的86.3%，总属数的92.1%，总种数的94.3%。被子植物中，种数最多的科是蔷薇科，有14种，各占总种数的16.1%。其次为毛茛科和菊科，有11种，分别占总种数的12.6%，单种科大约有9科，如小檗科、豆科、凤仙花科等，其物种总数占总种数的10.3%。 b国家重点保护植物、古树名木与野生资源植物 ①国家重点保护植物和珍稀濒危植物的种类及分布根据野外调查和现有国家级保护和珍稀濒危植物资料查证，评价区域的野生植物中，没有中华人民共和国国务院1999年8月4日《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一册）》中所列物种。 ②古树名木 调查发现，评价区域范围内没有古树名木分布。 ③野生资源植物 项目评价区内野生植物资源种类较少，有突出的资源优势和潜在开发价值的 种类不多，且当地群众对这些资源植物的利用仅限于零星的采收或个别利用，没 有在他们的经济生活中形成对某类物种的依存关系。这些植物包括：野生观赏、 药用植物等。 评价区野生观赏植物种类较多，但数量不大，呈零星分布，如：紫萼山梅花、 凤仙花等。 野生药用植物数量也不大，较常见的如：鬼箭锦鸡儿、星状风毛菊、长前胡 等。野生果树植物以蔷薇科植物为主，常见的有悬钩子等。 ④入侵性有害生物 评价区内未发现入侵性有害生物。 c种子植物区系成分分析 在植物分类学上，属的形态特征相对稳定，并占有比较稳定的分布区；在演 化过程中，随环境条件的变化而产生分化，表现出明显的地区性差异。同时，每 一个属所包含的种常具有同一起源和相似的进化趋势。所以属比科更能反映植物 系统发育过程中的进化与分化情况和地区特征。根据吴征镒关于中国种子植物属的分布区类型划分的原则，可以将评价区的种子植物59属分成8个分布类型。本区植物区系复杂，热带成分（2-3）约占5.1%，温带成分（4-8）占72.9%，分布区内的属可划分为8个类型： （1）世界分布： 蓼属（Polygonum）、银莲花属（Anemone）、铁线莲属（Clematis）、毛茛 属（Ranunculus）、碎米荠属（Cardamine）、茅膏菜属（Drosera）、悬钩子属 （Rubus）、龙胆属（Gentiana）、早熟禾属（Poa）、薹草属（Carex）、灯心草 属（Juncus）、老鹳草属（Geranium）、车前属（Plantago）。 （2）泛热带分布： 凤仙花属（Impatiens）、须芒草属（Andropogon）。 （3）热带亚洲至热带非洲分布： 草沙蚕属（Tripogon）。 （4）北温带分布： 圆柏属（Cupressus）、柳属（Salix）、栎属（Quercus）、翠雀属（Delphinium）、 唐松草属（Thalictrum）、金莲花属（Trollius）、紫堇属（Corydalis）、葶苈属 （Draba）、山梅花属（Philadelphus）、茶藨子属（Ribes）、栒子属（Cotoneaster）、 花楸属（Sorbus）、委陵菜属（Potentilla）、蔷薇属（Rosa）、地榆属（Sanguisorba）、 杜鹃属（Rhododendron）、报春花属（Primula）、忍冬属（Lonicera）、荚蒾属 （Viburnum）、香青属（Anaphalis）、紫菀属（Aster）、火绒草属（Leontopodium）、 风毛菊属（Saussurea）、野青茅属（Deyeuxia）、羊茅属（Festuca）、嵩草属 （Kobresia）、葱属（Allium）、黄精属（Polygonatum）、绣线菊属（Spiraea）、 蒲公英属（Taraxacum）、蒿属（Artemisia）、野古草属（Arundinella）、短柄 草属（Brachypodium）、马先蒿属（Pedicularis）、小檗属(Berberis)。 （5）旧世界温带分布： 前胡属（Peucedanum）、橐吾属（Ligularia）、苜蓿属（Medicago）。 （6）温带亚洲分布： 鸦跖花属（Oxygraphis）、锦鸡儿属（Caragana）。 （7）东亚分布及其变型： 矮泽芹属（Chamaesium）、狗娃花属（Heteropappus）。 （9）中国特有分布： 羌活属（Notopterygium）。 从上可见，评价区内种子植物的分布类型总体上以温带成分居多。在温带成 分中，尤以北温带成分最为普遍。这充分显示了评价区域的寒温带气候特征，物 种区系组成和区域气候特征吻合，表明评价区种子植物区系与温带植物有较紧密 联系。 d植被类型和群系特征 按照《中国植被》和《四川植被》的分类原则，即植被型、群系和群丛三级 分类方法，以及野外调查、整理出的样方和样线资料，对本项目区的自然植被进 行分类。凡建群种生活型相近，群落外貌相似的植物群落联合的建群植物，对水 热条件、生态关系一致组成的植物群落联合成为植被型（Vegetationtype），是 分类系统中的高级单位，用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……符号表示；在植被型之下，设立植 被亚型（Vegetationsubtype），作为植被型的辅助单位，用一、二、三、……符 号表示；植被亚型以下，凡建群种亲缘关系近似（同属或相近属），生活型近似， 生态特点相同的植物群落联合为群系组（Formationgroup），属群系以上的辅助 单位，用（一）、（二）（三）……符合表示；凡建群种和共建群种相同的植被 群落联合为群系（Formation），是分类系统中的中级单位，用1，2，3……符号 表示。评价区植被类型描述： （1）金露梅灌丛(Form.Potentillafeuticosa) 金露梅灌丛主要分布于海拔3600m以上的山坡、沟谷、山脊或山顶处。其 中灌木层盖度在40%左右，金露梅为单一优势种，平均高度为0.8m。草本层盖度90%，甘青老鹳草为优势种，高度为0.15m，伴生种有委陵菜、蕨麻等。 （2）细叶小檗灌丛(Form.Berberisspp) 在山坡上的灌丛偶有细叶小檗灌丛的分布，以细叶小檗为优势种。群落外貌 四季不同，春夏季金黄色，秋季鲜红，冬季灰白，总盖度50%左右，灌丛高1-2m， 常见的伴生灌木种类有小垫柳、泡叶栒子、陕西绣线菊等。草本层盖度50%左右，高10-40cm。常见种类有茅膏菜、紫菀、坚杆火绒草、大火草等。 （3）高山柳灌丛（Salixcupularis） 柳灌丛在评价区分布较广泛，以高山柳、小垫柳为优势种的柳灌丛，呈小块 状出现，山坡路边都有，群落外貌绿色或黄绿色，丛冠不整齐，结构零乱简单， 灌木层盖度30-50%。伴生种类还有绣球蔷薇、华西蔷薇、细叶小檗等。灌木层 下，伴有的草本层有紫菀、平车前、须芒草、短柄草等，盖度在10%左右。 （4）杜鹃灌丛（Rhododendron） 密枝杜鹃灌丛主要生于岩坡、峭壁、高山砾石草地、石山灌丛，杜鹃灌丛或 偶见于松林下，在海拔3000-4500米左右的山坡上，群落外貌色泽鲜艳。群落总 盖度在50%左右，平均高度为85cm，以密枝杜鹃为优势种，其间还分布有栎叶 杜鹃和山光杜鹃，并伴有少量的渐尖茶藨子、鸦跖花、黄背栎等灌丛。草本层常 见为坚杆火绒草、须芒草、西南野古草等种类，其盖度均可达到30%左右，平均 高度均在0.7m。山光杜鹃灌丛主要分布于保护区海拔3200-4200m左右的山坡上，群落外貌灰褐色。群落内的优势种山光杜鹃盖度在60%左右，平均高度在0.8-1.0m之间。群落中常见的伴生灌木有数种高山柳和圆齿狗娃花，盖度均在15%左右，高度为1.1m，群落中还分布有少量的金露梅，盖度为5%左右。其中偶见的草本植物主要有黄帚橐吾、矮泽芹、三裂毛茛、委陵菜和云南金莲花等，盖度在10%-20%之间，平均高度0.1-0.8m之间。 （5）高山柏灌丛（Sabinasquamata） 高山柏灌丛主要分布于海拔3950～4650m的山坡上。群落外貌深绿色，灌 层比较低平，总盖度30%～85%不等，高度多在0.4~1.5m之间，分布较为均匀， 伴生种有多种山光杜鹃、陕西绣线菊、华中悬钩子、绢毛蔷薇、绣球蔷薇、金露 梅、细叶小檗和高山柳等，但这些种类的盖度不超过30%。由于该群落常接近高山草甸，草本层的植物较为丰富，其中优势种有四川嵩草、甘青蒿、委陵菜和疏花早熟禾，伴生种有野青毛、尼泊尔香青、山景龙胆、四川报春、和黄帚橐吾等。 （6）四川嵩草草甸(Form.Kobresiasetchwanensis) 四川嵩草草甸多分布在海拔较高的湿润地区，具有湿地植被的特征，分布面 积在草本植被中相对较大。群落特征是草群低矮，分层不明显，总盖度60~95%。 其中四川嵩草占绝对优势，盖度80-90%，高0.04-0.08m。其伴生草本植物种类 组成很多，主要种类有木里平车前、委陵菜、蕨麻、金露梅、淡黄香青、显脉荚 蒾、黄帚橐吾、野青茅、西南野枯草、野青茅等。 2、陆生动物资源现状调查 工程涉及区域为四川西部，青藏高原东南部，属横断山脉沙鲁里山的北段山 区，属青藏高原向云贵高原的过渡地带，属横断山北段。海拔2980～4210米， 相对高差1230米，具典型的构造剥蚀高山峡谷地貌特征，地形特征表现为谷壁陡峭，河床狭窄。目前植被较好，由于海拔较高，所以森林覆盖率不高，植被以金露梅、黄山杜鹃、密枝杜鹃、细叶小檗、四川蒿草草甸等阔叶灌丛和高寒草甸为主。由于工程沿线有公路通过，人类干扰较大，评价区野生脊椎动物种类相对较少，主要以小型动物为主。 根据现场调查、访问和查阅相关资料，评价区共有陆生脊椎动物54种，其 中两栖动物共有5种，分隶2目4科5属；爬行动物共有4种，分隶1目2亚目3科4属；鸟类33种，分隶11目21科28属；兽类12种，分隶4目8科11属；国家Ⅱ级野生保护动物分布2种。 a两栖类分布现状 根据野外调查并结合相关资料，确认在评价区域内仅分布有两栖动物5种， 隶属于2目4科5属。分别为小鯢科1属1种，盘舌蟾科1属1种，锄足蟾科1属1种，蛙科2属2种。调查中未发现属于国家级保护和四川省级保护的两栖类物种。 1)区系组成 评价区内分布的两栖动物都为东洋界物种。 2)生态分布 评价区域山溪鲵分布于高山区溪流内；大蹼铃蟾分布于林地附近，山溪缓流 处石块下及路旁小沟内；乡城齿蟾分布于山溪边；昭觉林蛙分布于林木杂草繁茂， 较湿润的高山区；四川湍蛙分布于高山区溪流旁。 3)保护物种 评价区无国家级和省级保护野生两栖类。 b爬行类分布现状 根据野外调查和相关资料，确认评价区域内共分布有爬行动物4种，分属1 目3科4属。分别为石龙子科1属1种，游蛇科1属1种，蝰科2属2种。调查中未发现属于国家级保护和四川省级保护的爬行类物种。评价区无国家级和省级保护野生爬行类。 c鸟类分布现状 通过野外实地调查和访问，在该区域共调查到评价区鸟纲共有11目21科28属33种。其中以雀形目鸟类居多，有11科18种，占评价区总种数的54.54%，非雀形目鸟类共10科15种，占45.46%。 1)分布型 评价区内有喜马拉雅-横断山区型7种，占鸟类总数的21.21%；古北型6种， 约占18.18%；东洋型3种，占鸟类总数的9.09%；全北型1种，占鸟类总数的3.03%；季风型区2种，占鸟类总数的6.06%；东北型3种，占鸟类总数的9.09%；南中国型3种，占鸟类总数的9.09%；不易归类型8种，占鸟类总数的24.24%。 2)区系分析 评价区内鸟类中属古北界的有10种，占评价区内鸟类总数的30.30%；属东洋界的有15种，占评价区内鸟类总数的45.45%；属广布种的有8种，占评价区内鸟类总数的24.25%。调查评价区内鸟类以东洋界占优势。 3)居留类型 评价区内有留鸟19种，占鸟类总数的57.58%；夏候鸟13种，约占39.39%；迁徙鸟1种，占3.03%。调查评价区内鸟类以留鸟和夏候鸟为主。 4)生态分布 根据生境状况和鸟类的分布特点，把评价区的鸟类生境类型简单的划分为2 种。即灌丛及草丛。灌丛环境：主要包括亚高山灌丛，树种主要为金露梅、山光杜鹃、高山柳、 密枝杜鹃等。其中的鸟类常见为多数雀形目种类。如岩燕、大山雀、大杜鹃、白 眉朱雀、黑顶噪鹛等。草丛环境：主要有四川蒿草草甸和须芒草草丛等。常见鸟类有灰背伯劳、大山雀、戴胜等。 5)保护物种 评价区内记录有国家Ⅱ级重点保护鸟类黑鸢（Milvusmigrans），均为资料或 访问记录。 d兽类分布情况 评价区兽类主要为较小型的一些种类，以啮齿目为主，共有兽类4目8科 11属12种，即食虫目1科1属1种、食肉目1科2属2种、啮齿目3科5属6种、兔形目2科2属2种，偶蹄目1科1属1种。 1)分布型 评价区内有喜马拉雅-横断山区型2种，占兽类总数的16.67%；古北型2种， 约占16.67%；东洋型3种，占兽类总数的25.0%；南中国型1种，占兽类总数的8.33%；广布型1种，占兽类总数的8.33%；高地型2种，占兽类总数的16.67%；东北华北型1种，占兽类总数的8.33%。 2)区系分析 评价区内兽类中属古北界的有5种，占评价区内兽类总数的41.67%；属东洋界的有6种，占评价区内兽类总数的50.0%；属广布种的有1种，占评价区内兽类总数的8.33%。调查评价区内兽类以东洋界占绝对优势。 3)生态分布 根据评价区植被分布特点，将调查区兽类分布的生境划分为以下几种类型： 灌丛生境：靠近河谷海拔较低的地段，主要为川滇高山栎灌丛、山光杜鹃灌丛等。分布的兽类主要以啮齿类和部分食虫目为主，有长吻鼹、社鼠、中华鼢鼠 等。草丛生境：主要为四川嵩草草甸等，分布于该生境的兽类主要有大耳姬鼠、 岩松鼠、灰尾兔、藏鼠兔、猪獾等。 4)保护物种 评价区内记录有国家Ⅱ级重点保护动物岩羊（Pseudoisnayaur），均为资料 或访问记录。 e国家重点保护动物 评价区内记录有国家二级重点保护鸟类黑鸢（Milvusmigrans）和岩羊 （Pseudoisnayaur）。以上保护动物为资料或访问记录，本次调查中未发现。 1)黑鸢（Milvusmigrans） 一种中型猛禽，体长54-69厘米。上体暗褐色， 下体棕褐色，均具黑褐色羽干纹，尾较长，呈叉状， 具宽度相等的黑色和褐色相间排列的横斑；飞翔时 翼下左右各有一块大的白斑。雌鸟显著大于雄鸟。栖息于开阔平原、草地、荒原和低山丘陵地带，也常在城郊、村屯、田野、港湾、湖泊上空活动，偶尔也出现在2000米以上的高山森林和林缘地带。白天活动，常单独在高空飞翔，秋季有时亦呈2～3只的小群。主要以小鸟、鼠类、蛇、蛙、鱼、野兔、蜥蜴和昆虫等动物性食物为食，偶尔也吃家禽和腐尸。 2)岩羊（Pseudoisnayaur） 岩羊多栖息于无林山地。夜间及中午在岩石或岩石旁休息。晨昏到小溪边饮 水。以草、小灌木、苔藓为主要食物。体型中等，形态介于野山羊与野绵羊之间。 两性具角，雄羊角粗大似牛角，但仅微向下后上方弯曲。以青草和各种灌丛枝叶 为食。冬季啃食枯草。它们还常到固定的地点饮水，但到寒冷季节也可舔食冰雪。 无固定兽径和栖息场所。主要以蒿草、平车前等高山荒漠植物和山光杜鹃、陕西 绣线菊、金露梅等灌木的枝叶为食，取食时间不十分固定，白天常时而取食时而 休息。 本项目为新建项目，自2005年取得采矿权以来，未进行相关建设活动，无原有环保问题。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 |  |
| 生态环境 保护 目标 | 项目区域无名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区分布。项目建设活动不涉及沼泽地、放牧点和当地居民的饮用水源。项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、医院、学校、居民区等环境敏感点， 2、环境保护目标 根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，本项目主要环境保护目标为： （1）地表水环境保护目标 项目附近地表水体为碉房沟及其支沟，保护其水质和水体功能不因本项目而发生变化。 （2）大气环境保护目标 项目周围环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。保护区域大气环境满足二类功能区要求。 （3）声环境保护目标 环境保护级别：项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。保护区域声环境功能不发生变化。 项目2000m范围内无敏感保护点，项目的主要环境保护目标见下表： 表3-7环境保护目标表 保护类别 保护目标 功能 与项目关系 功能类别 地表水 碉房沟及其支沟 Ⅱ类水体 西侧530m 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类 声环境 50m范围内无声环境保护目标 声环境2类区 / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类 大气环境 湾坝镇 空气质量 二类区 西侧2200m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 3、环境影响评价等级 a.大气环境影响评价等级 （1）评价等级判定方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，选择推荐模式中的估算模式AERSCREEN对本项目的大气环境评价工作进行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义： Pi=Ci/Coi×100（公式1-1） 式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci---估算模式计算出的第i个污染物的污染物最大1h地面空气 浓度，ug/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。大气环境影响评价等级按下表的分级判据进行划分。 表3-8 大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax<1% （2）评价因子 根据工程分析，本次选择项目污染源正常排放的主要污染物作为本次大气评价因子，具体因子为：TSP。 （3）污染源估算模型结果 污染源情况项目营运期大气污染物主要为粉（扬）尘，呈无组织排放。本项目正常工况下主要污染源估算模型计算结果： 表3-9 估算模式结果表 污染源 露天采场 表土堆场 离源距离/m TSP TSP 小时浓度/（ug/m3） 占标率/% 小时浓度/（ug/m3） 占标率/% 10 15.262 1.7 6.8896 0.77 50 21.047 2.34 8.5311 0.95 80 24.189 2.69 5.5173 0.61 100 23.185 2.58 3.938 0.44 150 15.756 1.75 2.4947 0.28 200 13.255 1.47 2.2021 0.24 250 12.493 1.39 2.0152 0.22 300 11.896 1.32 1.8839 0.21 350 11.398 1.27 1.7845 0.2 400 10.984 1.22 1.7091 0.19 450 10.618 1.18 1.642 0.18 500 10.298 1.14 1.5843 0.18 550 10.01 1.11 1.5334 0.17 600 9.7412 1.08 1.4878 0.17 650 9.4939 1.05 1.4462 0.16 700 9.2584 1.03 1.4079 0.16 750 9.0398 1 1.3722 0.15 800 8.8351 0.98 1.3389 0.15 850 8.6423 0.96 1.3075 0.15 900 8.4557 0.94 1.2777 0.14 950 8.2773 0.92 1.2495 0.14 1000 8.1042 0.9 1.2226 0.14 1500 6.7088 0.75 1.0058 0.11 2000 5.7167 0.64 0.8511 0.09 2500 4.9339 0.55 0.7346 0.08 最大小时浓度 及占标率/% 24.189 2.69 8.5311 0.95 经估算模式计算，该项目Pmax=2.69%，1%≤Pmax<10%。故本项目大气环境影响评价等级为二级。 b.地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作的分级是根据建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。 表3-10 水污染影响型建设项目评级等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当 量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m³/d，评价等级为一级；排水量＜500 万m³/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B 评价。 本项目产生的废水均回用，不外排，地表水评价等级为三级B c.地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“54、土砂石开采”，确定该项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则的要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 因此，本项目不开展地下水环境影响评价，仅对地下水环境进行简单分析。 d.声环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作的等级划分依据包括建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。 评价工作等级 判定依据 一级 GB3096 规定的 0 类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 5dB(A)以上(不含 5dB(A))， 或收影响人口数量显著增多 二级 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增 高量达 3dB(A)~5dB(A)(含 5dB(A))，或受噪声影响人口数量增加较多 三级 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高 量在 3dB(A)(不含 3dB(A))，且受影响人口数量变化不大 表 3-11 声环境影响评价等级划分依据 本项目位于四川省甘孜州九龙县湾坝镇，属农村地区，评价区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准区域，项目建成前、后噪声级增加不大，项目建成后受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的“建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区， 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3～5dB(A) [含 5 dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。 故本项目声环境影响评价等级为二级。 e.土壤环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境评价等级如下： （1）污染影响型 土壤环境影响评价类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目分类，本项目行业类别属于采矿业中的“其他”，故项目类别为“Ⅲ类”。 表 3-12 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 I 类 II 类 III 类 IV 类 采矿业 金属矿、石油、页岩油开采 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液 化） 其他 / 2）建设项目占地规模 本项目开采共占地规模约为4.2555hm2，小于等于5hm2，占地规模属于小型。 表 3-13 项目占地类型及面积 序号 名称 土地权属 03林地 03林地 合计 0301乔木林地 0305灌木林地 （hm2） 1 工业广场 九龙县湾坝镇湾子村6组 0.3446 0.3446 2 矿山公路 1.0705 0.874 1.9445 3 Ⅰ-3440平硐广场 0.0373 0.0055 0.0428 4 Ⅰ-3480平硐广场 0.0026 0.0025 0.0051 5 Ⅰ-风井口 0.0079 0.0079 6 Ⅱ-3450平硐广场 0.0520 0.0520 7 Ⅱ-3490平硐广场 0.0027 0.0027 8 Ⅱ-风井口 0.0109 0.0109 9 Ⅲ-露天采场 0.1411 1.0041 1.1452 10 Ⅲ-排土场 0.4293 0.1288 0.5581 11 Ⅳ-3690平硐广场 0.0376 0.0376 12 Ⅳ-3730平硐广场 0.0065 0.0065 13 Ⅳ-3770平硐广场 0.0048 0.0048 14 Ⅳ-3810平硐广场 0.0028 0.0028 15 Ⅳ-3850平硐广场 0.0026 0.0026 16 Ⅳ-风井口 0.0103 0.0103 17 Ⅴ-3592平硐广场 0.0129 0.0129 18 Ⅴ-3632平硐广场 0.0025 0.0025 19 Ⅴ-3672平硐广场 0.0024 0.0024 20 Ⅴ-风井口 0.0021 0.0158 0.0179 21 Ⅵ-3570平硐广场 0.0299 0.0299 22 Ⅵ-3610平硐广场 0.0026 0.0026 23 Ⅵ-风井口 0.0089 0.0089 合计（公顷） — 2.1561 2.0994 4.2555 本项目位于四川省甘孜州九龙县湾坝镇湾子村，项目周边为林地，不涉及污染环境敏感目标。因此，本项目敏感程度属于不敏感。 表 3-13 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 综上，本项目评价类别为Ⅲ类，占地规模为小型，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。故本项目环境影响评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 f.生态环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作等级的划分是依据影响区域的生态敏感性和工程占地（含水域）范围，具体见下表所示。 表 3-14生态环境影响评价等级划分依据 影响区域生态敏感性 工程占地范围 本项目 面积 ≥ 20 km2 或长度 ≥ 100 km 面积 2 - 20 km2 或长度 50 - 100 km 面积 ≤ 2 km2 或长度 ≤ 50 km 总面积 0.042555km2 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 一般区域 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 本项目工程总占地面积为0.042555km2，小于2km2；未涉及饮用水源保护区、水功能一级区、自然保护区、世界文化和自然遗产、地质公园等重要敏感设施，且不涉及特殊生态脆弱区和重要生态敏感区，项目对区域生态影响以占用土地、破坏植被、改变地形地貌等影响为主，为一般区域，可确定生态环境影响评价等级为三级。 但是，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）章节 4.2.3“在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价工作等级应上调一级”。本项目为脉石英矿开采项目，开采方式为露天+地下开采，考虑到矿山开采对矿区土地利用类型可能产生的影响及高原地区生态环境的脆弱性，本项目生态环境评价工作等级上调一级。故本项目生态环境评价工作等级为二级。 g.环境风险评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作级别划分依据来确定环境风险评价等级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，Q 按下式进行计算： 本项目 Q 的确定见下表。 本项目采矿采用钻机穿孔、多排中深孔微差爆破、柴动铲运机铲装、前端式装载机集堆和辅助生产、自卸式汽车运输等，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目在生产过程中涉及的主要危险化学品为柴油、润滑油和炸药。项目挖掘机、装载机、自卸式汽车使用柴油及润滑油约最大储存量不超过0.5t/a，项目不设置炸药库，炸药由九龙县隆丰矿业有限责任公司黑洞子硅石矿按需提供。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，第“381 油类物质（矿物质油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，柴油的临界量为2500t。Q=0.5/2500=0.0002＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）给出的评价工作等级确定原则见下表。 表3-15 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A 根据HJ169-2018中评价工作级别划分原则，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表3-16 各要素评价等级 序号 要素 评价等级 1 大气环境 二级 2 地表水 三级B 3 地下水 可不开展环境影响评价 4 声环境 二级 5 土壤 可不开展环境影响评价 6 生态环境 二级 7 风险评价 简单分析 |
| 评价标 准 | 环境质量标准 1.大气环境 工程区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体标准值，见表表3-8。 表3-8环境空气质量标准单位：mg/m3 评价因子 标准值（mg/m3） 备注 1小时均值 24小时均值 SO2 0.50 0.15 环境空气质量标准 （GB3095-2012） 二级标准 NO2 0.20 0.08 PM10 / 0.15 PM2.5 / 0.075 2.声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区对应的标准限值，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 3.地表水环境 本项目地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9地表水环境质量标准单位：mg/L 序号 项目 Ⅲ类 1 pH值 6-9 2 化学需氧量 15 3 生化需氧量 3 4 氨氮 0.5 5 石油类 0.05 污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值。 表3-10《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）摘录 污染物 无组织排放监控点浓度限值（mg/m³） 标准来源 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996） 2、废水排放标准 项目生活废水不外排，禁止设置排污口，生活废水利用化粪池收集处理后用于周边土地绿化，不外排。 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 标准 适用区类 标准值 昼间 夜间 GB12348-2008 2类 60 50 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告中《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 |
| 其他 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》（以下简称《基本思路》），在“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，在既有常规污染物总量控制的基础上实行“主要污染物总量指标体系扩容”，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称 VOCs）实施重点区域和重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。 同时，根据《基本思路》初步考虑在电力、钢铁、水泥等重点行业开展烟粉尘总量控制，实施基于新排放标准的行业治污减排管理，把问题突出、影响范围广的区域大点源烟粉尘排放量降下去。 本项目属于脉石英矿开采项目，不在上述“电力、钢铁、水泥”等开展烟粉尘总量控制重点行业范畴。本项目在运营期大气污染物主要为粉（扬）尘排放，但粉尘未列入“十三五”污染物总量控制指标内。水污染物中，涌水经涌水沉淀池收集沉淀后回用于采场降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用于林地浇灌。 故本项目无生产生活废水外排，无需设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工 期生态环境影响分析 | 一、生态影响分析 1.1工程占地及植被破坏 工程总用地面积约4.2555hm2，现状均为林地、荒地。土方开挖及堆放不可避免的要占地并对植被产生破环，开挖出后表土单独堆放，施工结束后及时进行植被恢复。 1.2水土流失 工程因地表开挖、土石方堆放等活动可能造成新的水土流失。水土流失主要发生于工程施工期。建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。 对水土保持能力影响分析 项目所在区域水土流失以风力侵蚀和水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。同时，工程的开挖、弃渣的堆放，会对水土保持现状造成一定的破坏，弃渣若堆放不当，也可能加剧水土流失。因此，为不增加工程所在区域的水土流失，在分析施工活动对工程区扰动、破坏方式和影响程度的基础上，确定各分区采取的水土保持防护措施，包括设置排水沟并对空地进行绿化。 水土流失分析 本项目所在区域水土侵蚀状况为轻度风力侵蚀和轻度水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。工程活动将会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其暂时失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失，尤其是对松散的堆积，在改变原有排水通道和汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。 1.3对陆生植物的影响分析 经调查，本项目周边无珍惜植物。 本工程活动对陆生植物影响主要源于占压、开挖等活动及施工人员进驻导致的植物破坏。由于项目所处地区为山区，人烟稀少，项目占地为荒地，林地。施工完后及时回填，待开采完毕后进行植被恢复，以减小对植被的影响。 经综合分析，本项目施工期间植被占用的面积、数量仅限于整个分布区的小范围内，与分布区内同类型植被总量相比还是很小的，本项目活动不会减小区域植被种群数量，且该区域雨水充沛外，在采取一定的恢复措施后，植被恢复能力较强。 1.4对陆生动物的影响分析 经调查本项目周边未发现野生保护动物。 施工期间，占地、开挖、运输等活动干扰了区域原有生态系统的平衡，原有植被的丧失和工程活动剥夺了部分哺乳类的生存环境，水、气、声环境的污染、地表的扰动也对动物的栖息环境造成干扰，迫使该区动物迁往它处。 根据《中华人民共和国野生动物保护法》要求，如果在施工区内及周边发现野生动物，不得捕杀，应当加强保护，并及时通告当地野生动物保护部门（亦可向当地林业部门报告）。在条件许可时，可事先采取一定的救治保护措施。 1.5对生态系统完整性的影响分析 （1）恢复稳定性 恢复稳定性可以前述评价生物生产力变化情况度量。由于工程占地的影响，评价区的平均生物生产力比现状水平略有降低，但仍维持原来的生产力水平。总体来看，本项目兴建对评价区景观生态体系恢复稳定性的影响不大，是评价区内自然体系可以承受的。 （2）阻抗稳定性 区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。本工程的建设不会导致物种的丧失，景观异质化程度总体上不会发生改变，人工引进拼块景观类型比例和相嵌格局的改变对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。因此，区域景观生态体系的阻抗稳定性仍将维持现状。 二.水环境影响分析 本项目施工期水污染源主要为采矿区露天采场开挖、井下巷道掘进的矿井涌水和施工人员产生的生活污水。污染因子主要为 COD、BOD5、SS、NH3-N等。 1、露天采场、矿井涌水 本项目为新建矿山，无平硐、露天采场可调查涌水情况。矿区地下水以裂隙水为主，孔隙水次之，主要赋存于三叠系中下统(T1-2)细粒杂砂板岩、千枚岩中。矿区内岩石中的节理、裂隙、孔隙、较为发育，具有富含构造裂隙水和孔隙水的条件，具有较好的蓄水性能。岩石内节理(裂隙)发育，彼此沟通，并具有较好的透水性，矿区地下水是靠大气降水补给为主、其次是冰雪溶融水，沿裂隙渗透转入地下水。矿体主要分布在3400m以上，高出当地最低侵蚀基准面（1562m）），地表径流排泄条件良好。目前矿山暂无施工巷道、平硐，调查走访的九龙相邻类似矿山已施工的井巷中大多地段为干燥，仅局部地段为潮湿见有滴水现象，推测本矿山巷道会有滴水现象，露天采场会有少许裂隙水流出，不会存在大量涌水，但仍需在后续巷道施工过程中进行调查验证。 2、生活污水 施工高峰期施工人员人数约40人，按每人每天用水100L计算，施工人员生活用水量为4m3/d，污水排放系数按85%计算，每天产生污水3.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。生活污水经化粪池处理后用于矿区绿地浇灌，不外排。施工期较短，故对地表水环境影响较小。 三.大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要是施工场地产生的扬尘以及施工机械产生的燃油废气。 （1）扬尘 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。 本项目场地平整、平硐和露天采场开挖以及道路的修建等，如遇大风天气会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见表4-2。 表4-1施工现场主要污染物排放情况距离（m） 由表4-1可见，未经洒水、遮盖等措施前建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，相当于环境空气质量标准。为降低扬尘产生量、保护大气环境，施工过程中，施工单位必须严格按照《四川打赢蓝天保卫战实施方案》、《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》中相关规定进行治理。为尽量减少施工期对环境保护目标的影响，本环评提出在施工时主要采取以下措施来降低扬尘的产生： ①在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督； ②施工现场周边应设置符合要求的防尘围档。评价要求施工进场后应沿施工场地边界修建1.8m高的围挡，可控制扬尘扩散。 ③对施工现场进出口通道、场内道路，以及材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并按照规范覆盖或者固化； ④施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路； ⑤土石方工程防尘：在土石方的开挖、运输和填筑等施工过程中，遇到干燥、易起尘的土石方工程作业时，应辅以洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ⑥建筑材料防尘：对施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料等易产生扬尘的建筑材料应密闭存储，设置围挡同时采用防尘布覆盖。施工过程中产生的弃料及其建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水压尘等防治措施，以防治风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑦运输道路防尘：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用布遮盖严实。盖布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑧定时清扫现场。在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。必须配齐保洁人员。项目施工场地配备专职的保洁人员负责施工现场卫生管理工作。项目生活垃圾由市政环卫清运系统清运，建筑垃圾统一运输到当地指定的建筑垃圾堆放场地。所有垃圾分类存放，统一清运，不得在现场焚烧。 ⑨施工现场执行“六必须”、“六不准”原则，即：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物，从而有效遏制建设工地扬尘污染。 （2）燃油废气 施工期间使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； ②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放； ③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理； ④禁止使用废气排放超标的车辆。 施工阶段频繁使用机动车辆运输建筑材料、施工设备及器材，只要加强运输车辆和施工机械的保养，使用优质燃料，其废气产生量较小，其排放属于间断性排放，对环境的影响很小 四.声环境影响分析 施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、推土机和运输车辆等，其运行时5m处噪声值约在80-95dB（A）之间，根据相关分析计算可知，白天施工机械噪声将对50m范围内，夜间将对300m范围内产生影响，本项目施工期间噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。 （1）施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机和吊装机等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。由于项目施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1-2台施工设备在同一作业点同时使用。 （2）运输车辆噪声 工程施工中各类设备、材料和大量土石方需要用汽车运至工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。常用施工设各和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见下表。 表4-2项目主要设备噪声 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术规定，采用点源传播衰减模式： Lp2=LP1-20lg（r2/r1） 式中：——受声点P1处的声级； ——受声点P2处的声级； r1——声源至P1的距离（m）； r2——声源至P2的距离（m）。 表4-3噪声随距离衰减关系 由预测结果可知，施工期间昼间50m范围内，夜间300m范围内噪声值不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目昼间、夜间施工将对周围居民造成一定影响，特别是夜间影响更甚。 施工期间，车辆运输较为频繁，交通噪声影响突出。设备噪声势必会对沿线人群生产生活带来不利影响。根据项目特点，本项目拟采取以下噪声治理措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 （2）根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)的规定，合理安排施工时间，强噪声的施工机械禁止夜间（22:00~6:00）在居民点附近施工。若因特殊需要连续施工的，施工单位应首先征得当地住建和城管等主管部门同意，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 （3）对钢筋等原材料装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。 （4）施工期应协调好施工车辆通行的时间，在既有交通繁忙的情况下，工程建设方、施工方及交管部门应加强沟通、协调工作，避免交通堵塞，夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等揩施。加强施工机械的维护保养工作。 （5）尽量将高噪声源机械远离噪声敏感区域，应在高噪声源临声环境敏感点一侧设置隔声屏。 （6）应使施工场界周围的居民在施工前了解施工时可能发生噪声影响正常的生活及工作。施工单位应加大与周围民众沟通，积极听取周围公众的意见，接受公众监督。同时，建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地城管部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 （7）加强施工期噪声监测，发现噪声污染，及时采取有效的噪声污染防治措施。在采取以上措施后，可有效减缓施工期噪声对敏感点的影响，防止施工期噪声污染。 五.固体废物影响分析 本工程施工产生的固体废物主要为生活垃圾、弃土和建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量约20kg/d，生活垃圾由袋装收集后，交由环卫部门统一清运。生活垃圾中可分为可降解和不可降解固体废弃物，若不对这些垃圾采取处理措施，将会对沿线生态环境及河流等水环境造成较大的影响。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求，评价建议施工期在施工场地内建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，并运送至附近的垃圾处理站待处理，运送途中要避免垃圾的遗撒。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 （2）弃土 根据项目水保报告，本项目土石方开挖总量为6万m3。表土和可利用开挖料暂时堆放至排土场，后期用于土地复垦，植被恢复。排土场应根据要求铺设防尘网，并在场地周围设置截排水沟、简易沉淀池等措施做好水土保护工作。 （3）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等杂物。建筑垃圾进行规范堆放、及时清运至政府指定堆放场。根据工程内容及统计资料，工程施工将产生的施工废料约10t。施工生产的废料应首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应及时清运到政府指定堆放场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 在采取上述固体废物处置措施的基础上，项目施工期间产生的各类固体废物可得到妥善处置，不会对环境产生影响。 六．土壤环境影响分析 施工期对土壤的影响主要是施工期间的污废水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。项目施工过程中产生的的生产废水中含有泥沙等污染物，如未加以处理直接外排则会破坏和污染地表水及土壤，企业应将污水收集并经沉淀池处理后循环使用；施工过程中产生的含油废水的排放应严格控制。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中，就有可能产生油污。因此，在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。采取上述措施后，施工期生产/生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影响分析 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | 一、生态影响分析 （1）对地形地貌的影响 运营期对地形地貌的主要影响区域是露天采场、排土场、废石堆场、地表错动范围区域。随着露天采场矿石采出，原有地形地貌和地表物质组成结构被改变。当发生地表错动时，地表将形成面积不等的塌陷坑，影响局部地表形态。 （2）对植被资源及其多样性的影响 在地面工程修建等过程中，造成地表植被全部被破坏，使得小范围内生物量减少。在矿山服务期满后，通过复垦可以恢复植被，从而补偿矿山运营采矿造成的生物量损失。矿区施工扬尘及开发临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布。因而在矿山开采过程中要注意保护植被，将露天采场、排土场、地下采场、废石场范围控制在设计范围之内，严禁外扩范围，减少植被破坏面积。 （3）对野生动物资源及其多样性的影响 ①对动物的影响环节 矿山开采对野生动物的影响主要来自露天开采、原矿石和废石转运设备、空压机等设备噪声及人为活动对野生动物的惊扰。包括施工机械噪声及运营期机器设备运转产生的噪声对周围野生动物的惊扰。但通过对工业场地内噪声源采取隔消声措施后，可以降低运营期噪声对野生动物生境的干扰程度，减缓其影响。 ②对野生动物、鸟类及其栖息地的影响 评价范围内存在的野生动物主要是野兔、鼠类、各种小型昆虫及鸟类等。本项目矿山采矿将使区域内原来的林地变成工矿用地，改变了野生动物的栖息环境，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周逐渐迁移至其他人类未扰动区域。因此，一段时间内，矿区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时矿区的开发使得人类活动的增多，将会干扰矿区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对矿界范围及周围的野生动物产生不利影响。 ③对野生动物多样性影响分析 1、对两栖动物的影响 （1）矿区道路运输阻隔影响两栖类基因交流，这种影响不会危及物种的生存，隔离带来的影响是长期性的，但由于道路异质性不高且通行车流量和人员活动频率不高，区内运输、通行道路对两栖类基因交流的隔离影响甚微，大部分个体仍然可以自由穿越公路。 （2）运输车导致碾压两栖类成体或次成体概率增加。部分两栖类难以识别运输车辆带来的危险，冒然穿越运输道路导致死亡的风险较大，在该区域7-9月份是两栖类变态完成的季节，部分两栖类会开始迁徒，但由于周边两栖类适宜生境很少，总体而言对两栖类的影响很小。 2、对爬行动物的影响 运营期对爬行类的主要影响因子是隔离。因爬行类识别车流危险和上下山便道行人的能力较两栖类更强，会对道路两侧的种群交流造成一定阻碍，产能提升后运输车辆提升了爬行类碾压致死的几率，上下山小路上活动的人员干扰增加，这会导致区内道路两边爬行动物种群数量降低。由于矿区运输和人员通行活动长期存在，爬行动物对公路的阻隔已经有所适应而尽量减少在公路两侧的活动，加之爬行类种群数量较低，遇见率低，因此整体而言运行期对爬行类影响很小。 3、对鸟类的影响 项目建成后临时占地内的施工影响结束，对鸟类的不利影响进一步降低。鸟类本身活动及迁移能力较强，能够及时躲避不利影响，扩能增产后增加的采矿、运矿工作量对鸟类的新增影响很小，同时运输道路及上山便道干扰对鸟类活动没有阻隔，鸟类基本不受影响。总体而言，运营期对鸟类的影响很小。 4、对兽类的影响 矿区内的哺乳动物以小型兽类为主，多是一些小型的啮齿类动物。由于矿石开采破坏了小型兽类的栖息地，会较大改变小型兽类的分布格局，使区域内的小型兽类急剧减少，矿区区域外的小型兽类在短时间内会有所增加。同时，随着运营期人类活动的增加、植被破坏区域，会使得部分鼠类的数量会上升。另外运输车辆运行、鸣按喇叭等产生的噪声，也将对附近区域的草兔等机敏性兽类的分布带来影响，它们受到惊扰可短暂逃离声源附近，使种群数量有所降低。管理不严将有可能对该区域附近分布的草兔等兽类实施捕猎，对其生存造成威胁。 总体上，运营期各项活动对大多数哺乳动物没有太大的影响，因为哺乳动物有较强的迁徙能力，环境的改变使它们会迁移到适合的生活环境中继续生存、繁衍。 （4）对景观环境的影响分析 ①评价区景观环境现状 项目评价区域生态景观由森林景观（针叶林、灌木林、草甸）和人工景观（采矿、工业和矿山道路、公路）构成。 评价区景观生态体系受外来干扰时，具有较好的调节、恢复能力，景观生态体系稳定性较高，评价区域自然系统本底的稳定状况属较高等水平。 ②评价区景观变化趋势 项目建设将在一定程度上影响矿区内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区由单一的草地生态景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳露天采场、工业场地、废石场、道路、排土场等人工景观。矿区的出现会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境一定的不相协调。同时对植被的破坏会造成山体裸露，影响了原有地表自然形态，破坏了自然景观，使现有局部景观破碎，增加裸露斑块。在矿山服务期满后，通过对采区及工业场地的平整修复、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。 （5）地下开采引发地面塌陷的影响 随着矿山地下开采范围的扩大，当地下含矿层大面积采空后，可能形成顶板的冒落带、裂隙带及整体移动带，覆岩移动可能波及地表，可能出现空间上和时间上连续的有规律的移动变形，倾角较大的矿层地下开采形成采空区，地表常表现为台阶式错落下降。另外，地面塌陷范围内主要是林地、工矿仓储用地，没有住宅用地或耕地。如果发生地表塌陷风险，不会对百姓生活及安全产生不利影响。但在运行期需要加强地表变形监测，在地表塌陷范围内及周边设置塌陷沉降监测点，通过对地表变形的长期动态观测，掌握地表变形情况，提前采取措施避免对保护区周边环境造成破坏。 二、大气环境影响分析 根据表3-9估算结果可知，本项目所排放的污染物最大占标率均小于 10%，最大占标率为2.69%。根据评价等级判断标准，计算结果的评价等级为二级，大气环境影响评价范围以项目厂界外延2.5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表4-4本项目粉尘无组织排放核算表 污染源 主要污染物 产生量 治理后排放量（t/a） 表土剥离扬尘 粉尘 17.28kg 3.456kg 钻孔凿岩扬尘 粉尘 0.4t/a 0.08t/a 爆破扬尘 粉尘 0.384t/a 0.192t/a 矿石装卸扬尘 粉尘 0.0495t/a 0.0099t/a 表土堆场扬尘 粉尘 0.268t/a 0.0804t/a 临时废石场 扬尘 粉尘 0.014t/a 0.0042t/a 运输车辆扬尘 粉尘 4.6332t/a 0.927t/a 合计 5.7487t/a 1.2935 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离。根据 AERSCREEN 估算模型预测计算，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 按本项目无组织排放量计算卫生防护距离，计算模式如下： 式中：QC-无组织排放量可达控制水平(kg/h); Cm-标准浓度限值(mg /m3); L-卫生防护距离(m); r-等效半径(m)； A、B、C、D-计算系数。 表4-5 卫生防护距离计算系数 计算系数 近5年 平均风速 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B ＞2 ＜2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＞2 ＜2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＞2 ＜2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 表4-6 卫生防护距离计算情况 污染源 污染物 无组织排放速率（kg/h） 风速 (m/s) 面积 (m2) 浓度标准 (mg/m3) 卫生防护距离(m) 露天采场 TSP 0.04kg/h 2.5 11500 0.9 50 排土场 TSP 0.0402kg/h 4500 0.9 50 废石堆场 TSP 0.0021kg/h 150 0.9 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m”。因此，本项目卫生防护距离应为：以露天采场、排土场、废石堆场四周边界为起点，向外50m的范围划定卫生防护距离。根据现场踏勘该卫生防护距离范围内不存在集中居民区、医疗卫生、行政办公等敏感保护目标。同时，环评要求，当地在今后规划建设过程中，在本环评确定的卫生防护距离范围内不得新建集中居民区、医院、学校及食品医药加工企业等易受本项目扬尘污染影响的建设项目。本评价要求企业营运期需加强本项目的大气污染物治理，保证废气治理措施的良好运行，以最大限度地减小项目废气对周围居民的影响。 （3）扬尘对周围居民的影响 本项目设置的50m卫生防护距离内无居民点，项目周边2km范围内无居民，最近居民点距离采场约2200m。项目开采过程中采取湿式凿岩、洒水和喷雾等措施降尘，生产期间外排废气对周围环境的影响较小，环境空气质量仍将保持在二级标准质量内；对于道路扬尘，定期对道路洒水降尘，进出场口设置车辆冲洗平台，矿石外运控制装卸量、采用洒水加湿后加盖篷布运输。 本项目居民距离产尘区域较远，且采取上述措施后，无组织粉尘能够做到达标排放，对周围居民影响较小。 （4）大气环境影响评价结论 本项目大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 本项目所在区域为达标区，本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率很低，不会对周边环境空气构成显著影响，项目距离居民区较远。因此，本项目各类废气污染物排放对周围大气造成环境影响可以接受。 三、水环境影响分析 本项目开采方式为露天+地下水开采，项目废水主要为平硐及采场涌水、表土堆场淋溶水、临时废石场淋溶水及车辆轮胎冲洗废水、员工生活废水等。平硐、采场涌水经沉淀池收集后回用于采场生产降尘用水，不外排；表土堆场淋溶水依托排土场排水设施收集沉淀后回用于采场降尘，不外排；临时废石场淋溶水依托临时废石场沉淀池收集后回用于采场降尘用水，不外排；车辆轮胎冲洗废水经废水沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；员工生活废水依托化粪池处理后用于矿区周边林地浇灌。综上，项目无废水外排，对地表水环境影响较小 四、声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自巷道掘进、采剥、装载工序中挖掘机、装载机、自卸式汽车等设备运行时的噪声，噪声强度一般为80~95dB(A)之间。项目白天运行，夜间不运行。为减小矿山开采噪声影响，采取以下防治措施： 1）设计时尽量选用低噪声设备，从源头上解决环境噪声问题 2）对于挖掘机、装载机、钻机、自卸式汽车等设备运行时产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施； 3）建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； 4）应合理安排和控制作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采作业,尽量减少高噪声设备同时运转。 6）加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 1、设备噪声影响预测分析 （1）噪声源强 本项目运营期机械噪声源情况及治理措施见下表。 表 4-7 项目营运期主要噪声源一览表 单位：dB（A） 设备名称 数量（台） 声压级 采取的措施 治理后噪声值 顶锤式钻机 2 85~95 基础减振，加强养护，合理安排作业时间 75 液压挖掘机 2 80~85 70 履带式推土机 1 80~85 70 前装机 1 85~90 75 洒水车 1 80~85 70 炮雾机 2 80~85 70 自卸式汽车 5 80~85 75 （2）预测模式 本项目施工机械噪声主要是低频噪声，因此只考虑扩散衰减，本预测采用点声源衰减模式，预测模式如下： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r1、r2——距声源的距离（m）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； （3）预测结果 根据预测模式，项目噪声源经降噪措施处理后，计算各机械噪声随距离的变化情况， 预测四个厂界处噪声贡献值，详见下表。 表4-8 露天采场厂界噪声预测值（单位：dB(A)） 预测点 时段 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 63.2 60 超标 南厂界 昼间 65.8 60 超标 西厂界 昼间 45.5 60 达标 北厂界 昼间 45.2 60 达标 由表4-8可以看出，露天采场的东厂界和南厂界贡献值均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界和北厂界噪声预测值均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。东侧、南侧厂界外有山体，厂界与山体间无居民分布，因此山体可作为天然隔声屏障。露天采场距居民区较远，噪声对外环境影响较小，不会对周边村民产生影响。 2、交通运输噪声影响预测分析 本项目矿石、废石运输车辆较少，在严格落实昼间 8:00～12:00、14:00～20:00运输，禁止超载、超速，禁止在居民区、学校、医院路段鸣笛等措施后，交通运输噪声影响较小。 3、爆破噪声影响预测分析 爆破噪声强度与装药量有关；据同类资料得知，采用多排微差爆破时产生的瞬间突发性噪声在110dB(A)~130dB(A)。实际上由于爆破时间极短一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内，对周围环境影响较小。 五、固体废物环境影响分析 根据工程分析，经矿山现场踏勘，本项目主要固废为：矿山剥离物（表土）、废石、生活垃圾、废矿物油等。 （1）剥离表土对环境的影响分析 按照主体工程施工情况，为有效保护表土资源不流失不浪费，以满足项目区植物措施需要，确定在施工过程中对项目区进行表土剥离，剥离厚度为0.30m~0.50m左右。预计共剥离表土约6万m3。矿山剥离表土全部用暂存排土场，后期用于土地复垦，植被恢复。 （2）废石对环境的影响分析 根据类比，废石量一般占矿石量的5%，及5000t/a，每个矿体开采时废石暂存于各自废石场，每个中断开采完毕后，及时回填采空区。项目开采废石全部用于采空区回填，不外排，对环境影响较小。 （3）生活垃圾对环境的影响分析 项目人员20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量约10kg/d，2.5t/a。生活垃圾交湾坝环卫所统一收集后进行无害化处置，不外排，不会对区域环境产生影响。 （4）废矿物油对环境的影响 本项目设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决。机修将产生一定量的含油固废，主要为废机油、废柴油等废矿物油约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置，不会对区域环境产生影响。 六、地下水环境影响分析 （1）对地下水水质影响分析 本项目为露天+地下开采项目，可能对地下水环境造成污染的主要途径有危废暂存间、机械设备、各类废水处理设施事故的对地下水的污染。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有： 通过包气带渗入；由岩溶通道、人工裂隙、井、孔、坑道等直接注入；通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。这几种途径污染都要通过土壤层才能进入地下水；本项目采区涌水、生产废水均设有完整的处理措施和集水工程，废水经收集澄清后回用，严禁外排；危废暂存间所在区域地面进行重点防渗，并设置围堰。故通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小。同时项目对危废暂存间、机修间进行重点防渗；对化粪池、沉淀池、淋溶水收集池采取一般防渗，正常情况下不会有废水的下渗，因此，从总体看，矿区建设对地下水水质的影响是很小的。 （2）对地下水资源量影响分析 矿区含水层主要为岩溶裂隙水，富水性较弱，开采深度范围内地下水贫乏，主要接受大气降水的补给。随着采矿工作的进行，将导致地形地貌进一步改变，影响地表水和地下水径流和排泄。但不会导致矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降或呈疏干状态；不会导致地表水体严重漏失、不同含水层（组）串通、水质恶化，项目周边无地下水敏感目标，不会对周边取水产生影响。同时本项目位于当地侵蚀基准面之上，地形地貌有利于地表水的自然排泄，不利于地下水的储存，项目开采不会引起地下水大量涌出，不会引起区域含水层水位的下降，可能在局部范围改变地下水流场，对地下水资源量影响很小。 七、土壤环境影响分析 本项目对土壤的影响主要为地面漫流及垂直入渗两种形式，在事故状态下会对土壤产生影响。 （1）地面漫流途径土壤影响分析 对于机械设备漏油，各类废水处理设施在事故状态下发生破损如果遇到降雨或涌水会产生地面漫流，进一步污染土壤。 对于机械设备漏油，建设单位在使用过程中，设备中油量较小，机械设备采取定期维修保养，可有效降低本项目地面径流对土壤的影响。 本项目涌水经沉淀池澄清后回用生产降尘；车辆冲洗废水经废水沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排；相应池体均进行一般防渗，正常状况无废水下渗。本项目地面漫流对土壤的影响很小。 （2）垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为危废暂存间、机械设备漏油、各类废水处理设施事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了分区防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。对于设备漏油，建设单位在使用过程中，机械设备中油量较小，机械设备采取定期维修保养等措施， 可有效降低本项目垂直入渗对土壤的影响。 综上，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 环境风险环境影响分析 本项目风险识别主要包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、事故排放风险识别和其他风险识别。 （1）生产设施风险识别 本项目开采方式为露天+地下开采。矿山建设和开采过程会造成地质环境条件改变，可能引发采场边坡失稳和水土流失等。其中，可能对环境构成较大影响的主要是边坡失稳和水土流失引发的山体塌方、滑坡、泥石流等，发生事故主要对矿区员工、矿区及周边环境构成危害。 ①山体塌方 在开采过程中，由于台阶高差大，坡度陡，岩体极易在作业过程中突然塌落，造成采石人员及设备受伤受损。矿区外高陡山坡由于受到自然和人为的风化、破坏，使表面水土流失，植物根系断裂，岩体失稳而造成崩塌。 ②滑坡 由于坡体地质结构复杂，岩层破碎、软弱，在重力作用和雨水的淋漓、冲刷下，坡体沿岩层结构表面或软弱面产生滑动，形成滑坡。矿区滑坡主要为采场边坡滑坡，以构造带软弱层滑坡类型为主。 ③泥石流 泥石流又称山洪流或泥石洪流，是指斜坡上或沟谷中含有大量的泥、砂、石的固液相颗粒流体，泥石流是地质不良山区的一种介于洪水和滑坡之间的地质灾害现象。矿山泥石流是山地沟槽或河谷在暂时性急水流与流域内大量土石相互作用的洪流过程和现象。产生的主要因素有：沟中水量大，岩土量多，山沟坡度大时，泥石流危害就大。 （2）生产过程所涉及的物质风险识别 本项目生产过程中采场设备均采用燃油设备，运输车辆存在用油情况，所涉及的风险物质主要为柴油及润滑油。机械设备及车辆油箱中存在少量柴油及润滑油，设备油箱破损致使柴油泄露将会对土壤产生一定影响，但引发柴油泄露的风险较小。 （3）事故排放风险识别 在洪水及暴雨等恶劣气候条件下，雨水冲击开采区内的泥砂，泥砂等物质的大量迁移造成山脚淤积，造成瞬时SS超标严重。项目表土剥离、物料运输未及时采取环保措施，导致粉尘超标排放，污染周边大气环境等。 （4）其他危险因素风险识别 本项目涉及的其他危险因素还有以下几类： ①粉尘对人员的伤害； ②采场工人在生产过程中受到物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落等伤害。就事故的性质来说，主要有责任事故、非责任事故和破坏事故三类。上述几类危险因素都有可能导致矿山重大生产安全事故，造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的严重后果。项目风险因素事故树见图所示。 根据矿山开采特点以及项目工艺流程、原辅材料消耗等分析，本项目的生产事故可能呈现以下主要特点：主要为地质灾害，如采场塌方、滑坡、泥石流等重特大事故风险。 图5-3 事故树 （5）环境风险防范措施 ①采场边坡事故风险防范措施 1）严格控制边坡坡度，做好边坡的截排水沟和挡墙施工工作； 2）已完成的边坡应做好植被护坡工作； 3）加强对采矿边坡和台阶的检查，及时清除松石，加固不稳定的边坡； 4）边坡高处作业要使用安全防护用具，并且要安全可靠； 5）在高处作业时，要停在地基平稳和坡度不大的台阶上，操作要复核规程要求； 6）应严格按照开采设计，由上而下按顺序开采，避免无序开采。 ②矿山开采其他次生地质灾害风险防范措施 1）完善管理措施：根据采场的实际情况，认真开展矿区地质灾害调查、勘察与评价工作，掌握地质灾害的成因、发育情况与分布特点，准确圈出地质灾害易发区与危险区，提出防治与保护的措施和方法，提供给有关部门设计与施工。建立健全地质灾害防治机构，重视防灾资金的投入。建立地质灾害监测预报系统，及时提供防灾信息。坚持矿业开发与地质灾害防治工程同时设计、同时施工、同时管理的方针。 2）滑坡防治措施：根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡的特点，分别采取削坡减载、设挡土墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、截排水沟、植被等方法进行滑坡防治。本项目矿山开采范围呈斜坡地形，地势北高南低，开采结束后，沿矿山开采范围形成终采边坡。严格按设计的采场要素布置台阶、留设边坡，做好相关防护措施，终采边坡是稳定的，滑坡几率较小。 a设计中按岩土性质、赋存条件分别设置了台段高度、安全平台宽度和台段边坡角， 使采场最终边坡角控制在稳定边坡角值之内。生产中按照有关设计参数进行矿山开采，及时设置安全平台，严禁超挖、掏底等； b定期检查边坡的稳定状况，及时清理松动浮石，清理人员应佩戴安全帽、系好安全带或安全绳； c建立矿山的边坡安全管理制度，设立专门的安全员对矿山的边坡进行位移观测。出现异常，及时采取切实可行的防滑坡、防暴雨、防泥石流等安全措施，以确保矿山生产安全。 山体塌方防治措施：采取缓坡减载、砌体加固和避免超高剥采方法。矿坑外山坡崩塌主要采取建防排水沟、砌挡土坝、种树植被等方法。 泥石流防治措施：矿山泥石流现象的防治应以拦挡为主，并以排泄疏导为辅， 根据地质条件在容易发生泥石流的区域修筑拦截坝以对该区域范围内的松散物质进行封固，同时应在合理位置修建沟渠，以便在一旦发生泥石流时能将泥石流及时流畅的排出。对挖方、渣土剥离等开挖过程中形成的不同岩土体区别对待，将坚硬的部分置于底部，松散的部分置于表层。 （6）环境风险评价 1、矿山开采次生地质灾害环境风险评价 采场风险主要存在塌方、滑坡、泥石流等地质方面的风险，将导致以下灾害： ①浮土和岩体裸露，吸水性增大，土和岩石强度会降低，边坡防水措施未到位时和边坡处理不当时，容易发生边坡局部坍塌； ②最终边坡可能遇到局部节理裂隙密集带或岩层出现构造弱面，末按规定采取加固方法措施，受开采设备运行等动态因素影响均可能引起发生局部边坡坍塌，影响开采安全； ③在断裂或节理发育和岩溶发育地带，由于其结构面平直、陡峭，充填物未胶结或无充填物，易于产生小型滑坡等情况出现； ④铲装矿石时不均衡或超挖台阶坡底部将引起台阶坡面坍塌等，也会引发安全事故； ⑤露天采矿过程中，由于管理不善，形成边坡浮石及工作台面清扫不干净，受到运输振动时，很有可能发生滚石滑落，对下部平台的作业人员造成危害；该矿山采场段工作人员在工作平台有可能发生坠落和跌落，引起重伤； ⑥露天高温作业造成作业人员身体不适或注意力不集中，导致误操作造成事故发生，矿山在雷雨季节作业容易发生雷击伤人事故； 本评价要求，项目在开采过程中严格落实开采设计方案，并且采取环境风险防范措施保持边坡坡度，做好采矿区截排水沟疏水、减少雨水冲刷采矿边坡，及时进行边坡维稳等措施，减少采场次生地质灾害的发生。本评价认为，建设方在严格落实相关要求及采取风险防范措施后，采场发生滑坡等次生地质灾害的风险较小。 2、柴油泄漏环境风险评价 本项目生产过程中采场设备均采用燃油设备，运输车辆存在用油情况，所涉及的风险物质主要为柴油及润滑油。机械设备及车辆油箱中存在少量柴油及润滑油，当机械设备油箱破损时柴油泄露将会对土壤产生一定影响。 本评价要求，建设单位严格按照机械设备使用规范进行操作，定期对机械设备进行维护保养，排查油箱破损等情况。本评价认为，建设单位在严格落实相关要求及采取风险防范措施后，发生柴油泄露的风险较小。 3、事故性排放环境风险评价 本项目水质主要污染因子包含SS，若出现事故性排放，大量未经治理的泥浆水直接倾入附近水体环境，将造成水体的浊度大幅度升高，造成地表水污染。 本环评要求，暴雨下的泥浆水和地表径流需经沉淀池沉淀后回用。本评价认为，建设单位在严格落实相关要求及采取风险防范措施后，发生事故排放的风险较小。 综上所述，建设方在落实好本评价提出的各项风险防范措施后，从环境风险的角度看，本项目不会对所在地造成较大的危害，风险影响较小。 （七）风险事故应急预案 1、应急预案内容及要求 通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。 对于重大或不可接受的风险，建议结合HSE管理体系，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降到尽可能低的程度。 针对本项目风险事故的特点，在对事故实施抢险救援的过程中，要注意做好以下工作： 1）迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域； 2）封锁事故现场和危险区域，设置警示标志，同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故； 3）事故现场如有人员伤亡，立即动员、调集当地医疗卫生力量开展医疗卫生救援； 4）按照事故应急救援装备保障方案紧急调集相关应急救援设备；掌握事故发生地气象信息，及时制定科学的事故抢救方案并组织实施；做好现场救援人员的安全防护工作，防止救援过程中发生二次伤亡；保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响；必要时，宣传部参加事故现场应急救援指挥部工作，及时通报事故救援情况， 协助地方人民政府做好事故现场新闻发布，正确引导媒体和公众舆论； 5）事故现场得以控制，或已经采取了必要的措施保护公众免受危害，经现场应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。现场应急处置工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。 2、组织指挥系统与职责 应急救援指挥部 应急救援指挥部主要由下列部门和人员组成： 总指挥：本项目业主单位主要负责人（1人）；副总指挥：本项目业主单位主要负责人（1 人）。 应急指挥部职责 ①执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策： ②发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令： ③分析险情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动： ④负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求： ⑤组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训： ⑥在紧急状况结束之后，控制受影响地点的恢复： ⑦检查督促做好事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。 预警和预防机制 1）信息监控与报告矿山企业根据地质条件、可能发生灾害的类型、危害程度，建立本企业基本情况和危险源数据库，同时报送当地安全生产监督管理部门。 2）预警预防行动各级安全生产监督管理部门、矿山应急救援指挥机构定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案:及时通知有关部门、单位采取针对性的措施预防事故发生。发生事故后，根据事故的情况启动事故应急预案，组织实施救援。必要时，请求上级机构协调增援。 3、应急响应 1）消防设施在项目生产区易燃物品较少，项目配套设有沉淀池，可兼作消防水池，配置一定数量的干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用消防栓、箱式消火栓、手推消防车等移动消防设备进行灭火。 2）救援人员的安全防护在抢险救灾过程中，专业或辅助救援人员，根据矿山事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施。救援矿山事故必须由专业矿山救护队进行，严格控制进入灾区人员的数量。所有应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备，才能进入事故救援区域实施应急救援工作。所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的技术。同时，应针对本预案进行定期演练，对相关环节加强检查，对相关人员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。一旦发生风险事故，有关单位应组织好人员撤离和医疗救护，做好事故现场的善后处理，采取相应的恢复措施，将人员伤亡、财产损失及对环境的影响降到最低程度。 （八）分析结论 本项目环境风险类型主要包括矿山开采引发矿山次生灾害、用油设备漏油等风险等，但发生环境风险事故的概率较低；本评价要求建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定，项目在开采过程中严格落实开采设计方案，并且采取环境风险防范措施保持边坡坡度，做好采矿区截排水沟疏水、减少雨水冲刷采矿边坡，及时进行边坡维稳等措施，减少采场次生地质灾害的发生；严格按照机械设备使用规范进行操作，定期对机械设备进行维护保养，排查油箱破损等情况，机械车辆加油时不得吸烟；暴雨下的泥浆水和地表径流需经沉淀池沉淀后回用。本评价认为建设单位在严格落实本评价提出的相关要求及风险防范措施后，本项目环境风险可控制在当地环境可接受水平范围内。 1、工业广场选址合理性分析 拟建的工业广场位于矿区西北部，处于山坡坡脚位置，该区域坡度较缓在10～20°，地表植被发育，基岩主要由坚硬～半坚硬大理岩、片岩、板岩组成的岩质斜坡，岩层厚度较大、较致密坚硬，现状条件下该区域自然斜坡稳定性较好，崩塌、滑坡灾害不发育，危害程度小、危险性小。 图4-4 拟建工业广场 项目工业广场位置高于碉房沟最高洪水水位线，不在淹没范围。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等，评价范围内无明显环境制约因素。项目占地范围内无省、州重点保护的名木古树及野生动植物，不涉及国家级、省级风景名胜区和其它有旅游、观赏价值的景区、景点、人文古迹。工业广场选址合理。 2、排土场选址合理性分析 设计在Ⅲ号矿体西新建一排土场，用于堆放表土，排土场面积约0.45hm²，排土场容积为7.5万m3。排土场采用单台阶堆放，堆放高度20m，堆筑标高从3360m开始，最终堆积标高为3380m，台阶坡面角35°，小于排土场自然安息角，剥离土方由自卸汽车运至排土场场内，采用ZL-50型装载机用于平整排土场。在排土场坡脚处设有一处挡渣坝，拦渣坝长40m，高4m，顶部宽1m，底部宽2m，排土场上部以及四周修建截洪沟。该排土场容量较小，且外围设置了排水沟，下部设计了挡土墙。排土场背靠山体，岩体完整，周边无泥石流、滑坡、崩塌地质灾害。 图4-4 拟建排土场 根据对项目周边情况的调查，且与相关部门核实，本项目排土场所在地周边范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、森林公园、地质公园、基本草原、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标，未发现珍稀野生植物分布，其周边外环境关系较为简单，选址合理 本项目为脉石英开采，各开采区均选址于成矿较好的地段，工业广场、排土场及相关设施选址在工程地质条件较好，较为开阔的地方，方便工作和运输。在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，采场生产噪声、车辆运输大气污染物对所在区域环境影响较小。从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和废水防治措施后，各个选址从环保角度是可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目前期对施工人员开展《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等相关法律法规；在工地及周边设立相应的环境保护警示牌，加强提高施工期以及营运期人员鉴别区域常见野生动植物的能力，同时开展相应的野生动植物保护措施方面的宣传培训，通过培训向员工详细介绍如何减少自然植被的损失，如何开展植物恢复以及其它一些施工及营运过程中关于环境保护的注意事项等。 项目建设必须进行合理的施工布置，精心组织施工管理，严格控制临时用地规模， 临时施工场地应全部设置在征地范围内，严禁占用和破坏规划范围以外的土地；合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案，开挖的土石方尽快用于施工场地内的地面平整及填洼，尽量避免在雨季进行动土和开挖工程；基建工程完成后应尽快进行土地的整治，做到边使用边平整；强化施工迹地整治与生态景观的恢复和重建工作，有效恢复并改善施工区域的植被条件；施工结束对场地各种生活、生产垃圾、废料进行清理，不得影响周围的环境景观。 工程建设期主要生态影响因素为占地、植被破坏、地下水疏排，产生的影响包括水土流失、植被破坏及土壤污染，具体保护措施如下： 1、施工中首先对施工线路进行巡查，在施工现场或矿区内发现野生动物，应采取保护措施，不得随意捕杀进入施工现场或矿区的野生动物。 2、施工中应尽可能减少对土地的占用，减少破坏植被；施工便道、材料堆放场等尽量利用荒地、闲地。施工中弃土弃渣、废弃的泥浆应及时清理，防止沟渠堵塞。 3、施工中泥土洒落或运输车辆行驶造成水利设施破坏时，应及时清除或恢复。 4、施工前应在四周修建围墙以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置及早进行绿化以减少裸露地面。施工临时占地使用结束后，应由建设单位进行复垦，恢复土地的使用条件。 5、办公生活区施工结束后应及时绿化。应加强对施工人员的宣传教育，不得随意进入周边保护区惊扰或捕杀野生动物。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 闭矿期生态环境保护措施 | 项目运营期生态环境保护措施主要针对日常营运过程中的施工人员以及机械的管理，主要为：建设单位必须严格划定开采区、设备、车辆停靠范围，不得擅自扩大。加强运输道路的日常维护，保持边坡稳定、排水顺畅，出现道路病害应及时治理，以保护区域生态环境，控制水土流失；加强人员管理，严禁随意捕杀野生动物，必要时采取相应的奖惩措施，督查施工及营运期间人员自觉遵守相应环境保护规范。 矿山生态恢复保障措施主要采取边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程等措施进行治理恢复。其中，边坡整理工程与土地恢复工程，包括放缓坡、土地平整与客土覆盖等工作内容，主要是对矿山开采区以及道路周边形成的不稳定性边坡进行工程处理，对矿坑底部进行回填、平整与客土覆盖；植被恢复工程是对回填、平整及客土后的生态地质环境影响破坏区，采用生物技术进行治理。 （1）运营期陆生植物保护措施 在工程营运期，应严格执行清洁生产措施，选用先进的生产工艺和污染物排放量少的生产设备，并采用经济技术可行的污染防治手段，以确保污染物达标：严格运行废水闭路循环，并采取措施防止泄露，做到生产废水不外排；对工程施工和生产产生的弃土弃渣和废石等，严禁随意堆放，以避免或减少对植被及其生态环境的污染。建立生态环境质量监测与管理制度，加强矿区生态环境的监测预报，建立矿区环境监测站，并将其纳入整个地质环境监测系统；实行行政领导负责制，对生态环境保护进行分区管理；加强矿区生态环境保护的宣传教育，增强员工的环保意识，树立可持续发展的环保理念。由于本次建设主要位于矿权范围内，尽量减少对矿山区域内植被的破坏，对在植被盖度相对较高区域进行的相关作业，如道路系统建设、矿山作业场地平整等施工活动前，应预先剥离表层植毡层和土壤，以备矿区进行场地恢复时重新覆盖在表面，尽快恢复其生态原貌。 2）裸露区和施工迹地等短期占地区植被恢复 在基建完成后和采矿期间，对不再作为工程利用的裸露区和施工迹地应立即组织进行植被恢复，包括开挖的坡面、道路边坡、临时道路和房前屋后等区域，尽量减少裸露区和施工迹地存在的时间。在条件合适情况下，采取一边开采一边恢复的措施，对评价区的植物植被的影响可减小。 恢复时将根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复。建议栽植和撒播当地乡土树种、草种，遵循不同物种混合种植、密度适宜、杜绝单一物种的原则。 2）矿区保护、恢复措施 在矿区进行恢复植被，最大的也是最主要的矛盾是“水”的问题。在自然状态下，土壤中水的供给和运行基本上维持一个均有状态。当地面塌陷或裂缝出现时，水的均衡系统被打破，土壤中水的运行形式出现了“断层”，地下水无法向上运行，裂缝使两侧水运行受阻，随之而来的是水的供给量锐减，原有的“水”、“汽“热”运行规律被打破。应最大限度地拦蓄地上水，增加土壤含水量，疏缓土壤中水份向下运行的速度，为植物成活、生长提供最基本的保障。 人工治理适用于轻、中度破坏程度的土地，即采用工人就近挖取土石直接充填塌陷裂缝。这种方法土方工程量小，土地类型和土壤理化性质基本不变。另一种方法是机械治理，一般是用推土机和铲运机械，适用于破坏程度严重或产生滑坡的土地治理。其特点是工序复杂，土方工程量较大，土地类型和土壤理化性质会有改变。 在采动影响活动期，对可能产生塌方和滑坡的边缘修筑排水沟，减少降水进入塌方或滑坡处，防止塌方或滑坡。待影响稳定后，主要采取以植物护坡为主、工程护坡为辅的综合治理措施治理滑坡。 3）生态恢复方案的制定和植物物种选择 生态恢复是相对于生态破坏而言的。生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，其具体表现可以是生态系统、生境和物种等三方面的多样性丧失，或生物生产力下降，或空间异质性下降。生态恢复就是恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系，恢复生态系统、生境和物种等三方面的多样性，或使生物生产力和空间异质性恢复到原先的状态。 生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，对特别大面积的开挖裸露面应制定详细的恢复方案，包括恢复物种选择、恢复时间、恢复手段等，这些都可以和植被恢复同时考虑，同时实施。在进行生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的生物资源，尤其是土壤资源和本土生物资源，如利用工程占地的原有土壤表层用于植被恢复。针对各类施工迹地恢复和绿化、美化，推荐了一些具有经济价值、美观、速生、固土作用强的植物，为植被恢复和水土保持方案编制提供参考。在不同区域植被恢复中，应该采用当地的植物群落演替中的先锋种、优势种且容易收集种子的那些植物物种。 为了防止外来物种入侵，本项目建议使用矿区中常见的植物，植被恢复采用灌草结合方式进行，种植灌木后，再散播草籽。灌木选择杜鹃，草籽选择高山蒿草。由于工程裸露区的生境变化不大，上述恢复物种在评价区域内都是常见的优势种，也适用工程影响区域的各类生境。 （2）运营期陆生动物保护措施 进入营运期，应对施工破坏的非永久性占地的植被进行恢复，做好边开采，边复垦，恢复陆生动物原有的生存环境。 项目开采过程中要及时对生产废水、生活污水等进行处理，处理达标后回用，严禁外排，以降低对影响区水系的污染程度；采矿过程中产生的各种污染物要及时运出，若不能及时运出，应集中堆放，并做好相应的防范措施，防止其随地表径流四处扩散并进入水体，污染水源，进而影响野生动物生存。 应加强对矿区工作人员的教育，并在矿区边界树立警示牌，控制矿区工作人员活动的范围，防止矿区工作人员偷猎的情况发生。 加强对出入矿区车辆司机的教育和管理，禁止出入矿区车辆大声鸣笛，以减少噪声对矿区附近野生动物的影响；司机在行车过程中若发现野生动物横穿公路，应及时避让， 以降低野生动物的交通死亡率。 要做好森林防火工作，加强对矿区工作人员进行森林防火教育，防止矿区工作人员因吸烟或不当用火引发森林火灾，对区域野生动物造成影响。 矿区关闭矿后废气、废水、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响，但露天采矿引起的露天采坑以及地下开采可能引起的塌陷、沉降等环境问题需采取相应措施。 服务期满后应采取以下环保措施：在正常关闭前，必须落实污染防治和生态恢复计划，提出土地复垦利用、环境保护的资料，经环境保护行政主管部门和其他有关主管部门审核后，再按有关规定办理关闭手续。按“谁破坏，谁恢复、谁保护”的原则，闭矿后矿区应安排专人巡查，监测地表形态，发现地表出现移动变形、沉降、塌陷、裂缝、滑坡、泥石流等现象，要立即报告责任单位和当地政府，同时，责任单位要立即组织人员采取相应的工程或生态恢复措施，如抛石填缝、填坑、挖高垫低、砌片石护坡、绿化等措施进行整治，防止造成生态、安全事故，切实保护生态环境和群众的生命、财产安全。 （1）闭矿期陆生植物保护措施 矿山闭矿期主要对采矿场、矿山道路、平硐前广场等采取土地复垦和生态恢复措施。应该对全部工程用地进行复垦。复垦及植被恢复的物种选择应从当地的自然条件出发，既要达到快速恢复的目的，又要考虑适宜性以及恢复后植被的多样性，同时需防止生态入侵问题。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时对矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。 矿体开采过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们重视。根据我国《矿产资源法》和其它相关法规，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。 ① 结合当地的土地利用规划，矿山内各种建筑设施可与当地土地和建设行政主管部门组织协商妥善处理，不再使用的房屋设施要及时拆除。 ②土地复垦。废弃地复垦应纳入矿山日常生产与管理，对永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。待其服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 ③采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。 ④加强生态系统的监测。制定生态系统监测方案，监测内容应包括生物多样性水平、生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。 ⑤矿山服务期满后应及时采取矿区生态恢复措施，如：覆土绿化，场地迹地恢复，种植植物、复垦等水土保持和生态恢复措施。 （2）闭矿期陆生动物保护措施 服务期满后，应将矿区生产过程中使用的危险化学品、有毒有害原材料，各种生产和生活废弃物等全部运离，以避免这些物质遗留在矿区对土壤和水体造成污染，进而威胁或者影响野生动物的生存。 服务期满后应对影响区的植被进行恢复。同时，除进行植被恢复的人员外，其它工作人员应该全部撤离，尽可能的将原有矿山开采的人类活动痕迹全部清除，以减少这一区域的人类干扰，使野生动物逐步回归。 （3）土地保护、土地复垦及水土保持措施 由于被破坏植被的地方，基本无表土植被覆盖，水土流失量将高于开采前的状况。为防止水土流失，恢复植被和景观，被破坏植被的地方，矿山应复土和恢复植被，对矿山压占、损毁而可复垦的土地应得到全面复垦利用。 1）土地保护措施 该项目为新建项目，因此项目开采过程中应注意对土地进行保护。 ①项目开采过程中对开采产生的废土废石及工程废渣等应予以合理利用，严禁乱弃。 ② 加强土地的保护，矿山开采过程中应严格控制占地范围，尽量减少对土地的占用与破坏，特别是优化挖填工序，尽量做到以挖补填，避免大量弃土废石长时间堆放， 减少开挖量，剥离表土的有序堆放，合理使用土地资源，减少对土地侵占和破坏，杜绝乱堆滥放。矿山建设中应尽量减少原始地表的破坏，最大限度的保持土壤环境稳定。 ③开采中尽量做到挖填平衡，应边开挖、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短开采工期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避免在暴雨时进行土石方开挖；作业时要规范操作，不得乱占土地，机械、土石及其它建筑物材料不能乱停乱放，防止破坏新的植被，加剧水土流失。 ④开采过程中临时占用的土地和破坏的植被，在作业结束后要及时进行土地复垦和植被恢复工作。植被恢复应采取人工措施种植当地植被以加速植被恢复，可选择一些耐贫瘠和适应广泛的种类。建议在6月中旬以后种植树苗草籽，此时风小、水份条件好，可保证树苗草籽成活率，有利于植被恢复。 2）土地复垦措施 ①土地破坏的预测 本项目为脉石英露天开采项目，开采期间开采区域内植被基本被破坏，预计破坏率超过95%。 ②矿区植被复垦 根据矿区地形及气候特点，建议在矿区道路两侧种植适合当地土质及气候条件，又能抗粉尘的树种，形成整齐的行道树，在矿区范围内的空地可种植花草、树木，以美化环境。 a.植物复垦的分类是“宜农则农”、“宜林则林” 、“宜牧则牧”或恢复原有的自然景观。 b.施肥和浇水，自流滴灌浇水、适当施肥、熟化土地，逐步恢复生态及生产力。 c.平面和坡面也可种草绿化；坡面宜进行立体绿化，固结坡面表土，防止表土风力浸蚀和水土流失。 土地复垦方案实施后，复垦的土地可归还当地政府，通过土地复垦和水土保持可改变微地形、增加地面植被、改良土壤性质，可增加水对土壤的渗透性，减轻风与水对土壤的侵蚀，将产生明显的保水保土效益，可防止因水土流失带来的损失，并在一定程度上改善工程地 区原有的水土流失及生态环境状况，再现自然景观。 ③采坑复垦 露天采场只有在采场结束后复垦，在条件允许的情况下，可提前绿化。根据国外实践经验，当边帮靠界后，可进行挖坑，再填入粘土后种植旱、灌木进行绿化。本环评要求，建设单位在建设过程中及闭矿后应按项目《矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求，采取边开采、边保护、边复垦的措施，对项目区域内采坑及道路进行土壤重构、植被恢复等措施，全面复垦矿区损毁土地，并强化土地复垦监管。 表5-1 土地复垦结果表 编号 名称 面积（hm2） 原地类 复垦方向 资源配置 P1 Ⅲ-露天采场平台 0.7976 乔木林地、灌木林地 乔木林地 覆土平整、种植树木 P2 Ⅲ-露天采场边坡 0.3476 乔木林地、灌木林地、 灌木林地 种植藤蔓植物 P3 Ⅲ-排土场平台 0.4881 乔木林地、灌木林地、 乔木林地 覆土平整、种植树木、 P4 Ⅲ-排土场边坡 0.0700 乔木林地、灌木林地、 灌木林地 地表清理、种植藤蔓植物 P5 工业广场 0.3446 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P6 矿山公路 1.9445 乔木林地、灌木林地、 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P7 Ⅰ-3440硐口 0.0428 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P8 Ⅰ-3480硐口 0.0051 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P9 Ⅰ-风井口 0.0079 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P10 Ⅱ-3450 硐口 0.052 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P11 Ⅱ-3490 硐口 0.0027 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P12 Ⅱ-风井口 0.0109 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P13 Ⅳ-3690 硐口 0.0376 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P14 Ⅳ-3730 硐口 0.0065 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P15 Ⅳ-3770 硐口 0.0048 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P16 Ⅳ-3810 硐口 0.0028 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P17 Ⅳ-3850 硐口 0.0026 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P18 Ⅳ-风井口 0.0103 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P19 Ⅴ-3592 硐口 0.0129 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P20 Ⅴ-3632 硐口 0.0025 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P21 Ⅴ-3672 硐口 0.0024 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木 P22 Ⅴ-风井口 0.0179 灌木林地 灌木林地 覆覆土平整、种植灌木 P23 Ⅵ-3570 硐口 0.0299 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P24 Ⅵ-3610 硐口 0.0026 乔木林地 乔木林地 地表清理、覆土平整、种植树木 P25 Ⅵ-风井口 0.0089 灌木林地 灌木林地 覆土平整、种植灌木、 - 合计 4.2555 - - - |
| 其他 | 1、设立环境保护管理机构 为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负责制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。 （5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 2、健全环境管理制度 建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 3、环境管理职责及内容 执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强对施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施： （1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。 （2）项目建成后，废气达排放、废水按要求回用，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。 （3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。 （4）控制占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。 （5）实施清洁生产，减少固体废物的产生量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。 （6）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。 （7）根据工程实际，针对施工过程产生的废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。 4、环境监理建议 为了保障各种环保措施合理有效实施，建议在施工过程中引入工程环境监理制度，由环境监理单位负责环保措施的监理工作，确保措施得到全面具体、合理有效的落实。 |
| 环保投资 | 本项目总投资2185万元，环保投资250.5万元，占工程总投资的11.46%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保设施及其投资估算见表5-2。 表5-2工程环保设施（措施）及投资估算一览表 环境要素 工程 工期 污染项目 具体内容 环保投资 （万元） 废气 施工期 施工扬尘 施工厂界围挡、洒水降尘、建筑材料运输及堆放时遮蔽和覆盖、冲洗车辆 5.0 施工机械 燃油废气 选择机械设备良好的施工机械和车辆，选用优质燃油等 计入总投资 运营期 表土剥离粉尘 采用雾炮除尘设施进行喷雾降尘 1.0 钻孔凿岩粉尘 带有捕尘装置的潜孔钻机和凿岩机 计入总投资 爆破扬尘及废气 严格控制爆破时间，爆破时要求通知员工退到爆破警戒线外，爆破后加强 洒水喷雾抑尘 1.0 装卸扬尘 增设炮雾机，加强洒水扬尘 1.0 运输车辆扬尘 限制车速，运输道路以碎石路面为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 3.0 燃油废气 所有燃油机械（挖掘机、装载机）设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成的尾气超标排放。运输车辆尾气属于分 散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均为通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行 计入总投资 表土堆场扬尘 项目对使用区域采取人工洒水降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖的抑尘措施 1.0 临时废石场扬尘 使用区域采取加强洒水措施降尘 2.0 废水 施工期 生活污水 化粪池处理后用于林地浇灌 0.5 施工废水 项目施工废水设置隔油池和废水沉淀池，废水循环利用，不外排 1.5 运营期 平硐、采场涌水 平硐、采场涌水经沉淀池沉淀后回用于生产、洒水降尘 3.0 车辆冲洗废水 设置排水沟和6m3废水沉淀池1个，车辆轮胎冲洗废水经排水沟收集后进入废水沉淀池，沉淀处理后回用于车辆轮胎冲洗 1.0 生活污水 化粪池处理后用于林地浇灌 0.5 表土堆场淋溶水 经沉淀池沉淀后回用于生产、 洒水降尘 4.0 临时废石场 淋溶水 经淋溶水收集池沉淀用回用于生产、洒水降尘 固体废物 施工期 施工期生活垃圾 设置垃圾收集装置，定期拉运至乡镇垃圾暂存点收运处置 1.0 建筑垃圾 集中收集，不可回收利用的部分建筑垃圾，暂时堆置于相应建筑物外侧边坡护土，最终运至垃圾填埋场 2.0 土石方余方 后期回填 2.0 隔油池废油 交由有资质单位进行处理 1.0 运营期 剥离表土 暂存于排土场，后期用于土地复垦 6.0 废石 暂存于废石场，全部回填采空区 8.0 生活垃圾 设置垃圾收集装置，定期拉运至乡镇垃圾暂存点收运处置 1.0 废矿物油 设置危废暂存间1间，地面进行重点防渗，设置标识标牌，委托危废资质单位收集处置 2.0 噪声 施工期 机械噪声、 车辆噪声 合理安排施工时间， 采用高效低噪设备 计入总投资 运营期 设备噪声 选用低噪设备；对高噪声设备装设消音器，要求设备操作和管理工人配备 隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑等；车辆定期维护，加强对运输车辆的管理，保持车况良好；通过合理安排爆破作业时间、规范作业，设置爆破警示标志，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内 计入总投资 运输车辆 爆破噪声 地下水 分区防渗，危废暂存间、机修间进行重点防渗；沉淀池、淋溶水收集池、化粪池等进行一般防渗 3.0 环境风险 定期对场地进行地质灾害的检测，防止滑坡、地面陷落等；编制环境应急 预案，严格按照应急预案执行，定期进行演练。 10.0 环境监测 运营期定期进行大气、噪声及水土流失监测（每年定期监测） 30.0 生态 水土保持措施 对施工区域剥离的表土进行暂时堆存、养护、遮盖。设置排水沟。 40 植被恢复措施 对施工迹地、临时堆场、露天采场、平硐广场等进行植被恢复。 120 合计 / 250.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 补偿、减少影响范围、生态恢复减少占地；场地周围修临时排水沟；废弃土石方集中堆存，并采取拦挡、排水措施，采取防雨布临时遮挡措施 | 不改变当地陆生生态系统 | 加强生态环境监测， | 不改变当地陆生生态系统 |
|  | 禁砍伐野外植被、捕杀动物；严格划定施工作业范围 |  | 保护当地动植物，闭矿后进行土地复垦，植被恢复 |  |
| 水生 生态 | / | / |  | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水通过化粪池收集后用作林地浇灌 | 废水不外排，禁设排污口 | 生活污水通过化粪池收集后用作林地浇灌 | 废水不外排，禁设排污口 |
|  | 施工废水循环使用，不外排。 |  | 生产废石循环回用、洒水降尘、不外排 |  |
| 地下水及土壤环境 | 设置沉淀池，对涉水构筑物分区防渗 | 不改变地下水及土壤环境 | 分区防渗 | 不改变地下水及土壤环境 |
| 声环境 | 尽量采用电网供电；优先选用低产噪设备，合理布局，高产噪设备远离环境敏感点布置，并加装临时隔声罩 | 不发生扰民现象 | 优先选用低产噪设备，合理布局，高产噪设备远离环境敏感点布置 | 不发生扰民现象 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采取湿法作业，定期洒水降尘 | 不发生污染事件，不改变大气环境 | 采取湿法作业，定期洒水降尘，对堆场及时用防尘网覆盖，设备选用自带废气处理的机械 | 不发生污染事件，不改变大气环境 |
| 固体 废物 | 生活垃圾桶收集后，交当地 环卫部门收集处理 | 合理处置，现场无遗留，不造成二次污染 | 生活垃圾桶收集后，交当地环卫部门收集处理 | 合理处置，现场无遗留，不造成二次污染 |
|  | 表土集中堆放在排土场，后期用于土地复垦，植被恢复 |  | 表土集中堆放在排土场，后期用于土地复垦，植被恢复 |  |
|  | 建筑垃圾可回收的回收利用，不能回收的运至政府制定堆场 |  | 危废交有资质单位处置 |  |
|  | 废石暂存于废石堆场，全部用于采空区回填 |  | 废石暂存于废石堆场，全部用于采空区回填 |  |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | 地面硬化防渗。对施工人员作业前进行技术交底、周边居民的风险应急培训、演练，配备应急物质 | 不发生环境风险事故 | 编制应急预案，定期进行演练，加强人员培训 | 不发生环境风险事故 |
| 环境监测 | 土壤：必要时进行监测（发生泄漏或风险事故等状态下） | 不改变当地土壤环境质量 | 分区防渗，必要时进行监测（发生泄漏或风险事故等状态下） | 不改变当地土壤环境质量 |
| 其他 | 施工期环境监理 | 设专人负责监督事故单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督，施工单位落实环境保护措施。 | 监理日志存档可查 | / | / |

# 七、结论

1.结论 1.1项目概况 九龙县白家山硅石矿始建于2005年，经济类型为有限责任公司，矿权人为九龙县隆丰矿业有限责任公司。2012年3月延续办理了采矿许可证，证号：C51330020036130007370，有效期：四年零三个月（2012年3月23日－2016年6月23日，采矿权人2018年6月对该采矿权进行了短期延续，延续后有效期至2020年6月23日。矿区面积：3.3723km2，由4个拐点圈定（表1-1）。开采矿种：冶金用脉石英。开采标高：+3971m－+3200m。设计生产规模1.00万吨/年。开采方式：露天／地下开采。 2005年7月，建设单位办理了环评手续，并于2005年7月8日取得了原九龙县环境保护局下达的批复（九环[2005]28号）。 自设立采矿权以来，建设单位一直未进行相关建设活动，目前建设单位正办理采矿权延续工作，并扩大生产规模至10万吨/年，矿区面积与开采标高均不变。 1.2产业政策符合性 项目为开采冶金用脉石英，矿石作为冶金工业用的酸性耐火砖。根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于“B采矿业10非金属矿采选业101土砂石开采1013耐火土石开采”，不属于国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，按照国务院国[2005]40号文件《促进产业结构调整暂行规定》，项目属于允许类建设项目。 同时项目经原九龙县计经局进行了备案，备案号九计经（2005）127号。 因此，本项目符合国家和地方现行的产业政策。 1.3选址合理性 本项目占地范围内不涉及珍稀保护水生生物及鱼类三场分布，工程区内未发现有崩塌和滑坡体存在，也未发现可能产生大规模的崩塌和滑坡的不稳定边坡，整体稳定性较好。项目施工过程中永久占地类型为林地、荒地。根据对项目周边情况的调查，且与相关部门核实，本项目排土场所在地周边范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、森林公园、地质公园、基本草原、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标，未发现珍稀野生植物分布，其周边外环境关系较为简单，选址合理 本项目为脉石英开采，各开采区均选址于成矿较好的地段，工业广场、排土场及相关设施选址在工程地质条件较好，较为开阔的地方，方便工作和运输。在采取严格的降噪措施和大气污染防治措施后，采场生产噪声、车辆运输大气污染物对所在区域环境影响较小。从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和废水防治措施后，各个选址从环保角度是可行的。 1.4环境质量现状评价结论 （1）空气环境质量现状 根据环境空气质量现状监测结果，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域大气环境质量较好。 （2）地表水环境质量现状 根据地表水质量现状监测结果，区域可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，地表水环境质量较好。 （3）生态环境环境质量现状 工程区海拔较高，植被分带明显。植被尤以宽缓山坡的草甸和阴坡的灌木丛最为发育；野生动物均为适应高海拔环境的特殊种类。调查期间未发现珍稀保护野生动植物分布。 总体而言，本区域生态环境质量较好。 1.3环境影响分析与环保措施 大气环境 本项目表土剥离扬尘在采剥过程中将除尘炮雾机安置在开采平台上风向，增加矿石湿度，除尘效率可达到 80%左右；钻孔凿岩扬尘在过程中采用湿法作业，选用带有捕尘装置的钻机，可有效抑制粉尘产生，粉尘的去除率达到 80%左右；矿石装卸扬尘，采取加强洒水的措施控制扬尘；爆破扬尘及废气，通过严格控制爆破时间，爆破时通知员工退到警戒线以外，爆破后加强洒水降尘减小影响；设备燃油废气，所有设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修，防止非正常运行造成的尾气超标排放；运输车辆扬尘，采取限制车速，运输车辆用篷布进行遮盖，定期对路面进行洒水降尘；表土堆场及临时废石场扬尘，采取加强洒水抑尘粉尘。 通过采取以上措施，本项目大气污染物对环境影响较小。。 地表水 本项目平硐、采场涌水经沉淀池收集沉淀后用于生产、降尘用水，不外排；车辆冲洗废水，设置排水沟和6m3废水沉淀池 1 个，车辆轮胎冲洗废水经排水沟收集后进入废水沉淀池，沉淀处理后回用于车辆轮胎冲洗，不外排；排土堆场淋溶水，经沉淀池沉淀后回用于排土堆场降尘用水，不外排；临时废石场淋溶水，依托废石场淋溶水收集池统一收集后回用于临时废石场降尘用水，不外排；生活污经化粪池处理后用于林地浇灌。本项目各部分废水均能做到全回用，不外排，对环境影响较小。 声环境 本项目噪声源主要来自采矿作业过程中剥离、穿孔、采装、运输车辆等设备。经预测，对设备采取隔声减振降噪措施后，同时加强管理，合理安排作业时间，厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。爆破噪声通过合理安排时间、规范作业，设置警示标志，可将爆破噪声控制在可接受范围内。同时，本项目周围200m范围内无居民、学校、医院等敏感点存在，项目产生的噪声对周围环境影响较小。 固体废物 本项目剥离表土暂存后用于土地复垦、植被恢复，不外排；项目废石暂存后用于采空区回填，不外排；废矿物油等危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行统一无害化处理，不外排，生活垃圾交环卫部门。 生态环境 通过对区域生态系统的调查与分析表明，本项目建设会对评价区生态环境有一定的影响，但不会显著改变评价区的植物物种多样性状况、植被组成类型、动物多样性和种群结构组成。工程建设和营运对景观生态系统的影响主要体现在导致部分土地利用情况会发生一定变化，但评价区内各类拼块构成、基质特点、各类环境资源拼块优势度等景观格局和动态不会发生明显变化；灌丛与草地生态系统的稳定性和景观完整性没有显著影响。在采取植被恢复、水土流失防治措施、野生动植物保护等措施的情况下，本项目建设造成的生态影响可得到有效减缓，生态系统的稳定性仍然较强。评价区未发现国家Ⅰ级和Ⅱ级重点保护植物，未发现国家Ⅰ级野生保护动物和国家Ⅱ级野生保护动物。 矿山开采方式为露天+地下开采，工程建设严格控制在矿管部门划定的范围内，但矿山生产活动中挖掘、爆破等产生的振动、噪声、粉尘、固体废物等，必将对区域地表、动植物与生物多样性、土壤、景观等方面产生一定的影响，必须落实各项防治措施，降低项目生产开发活动对地表植被的损毁，严格控制对区域生态环境的破坏。在落实必要的防治措施后，对当地生态环境不会造成明显影响。 1.4综合评价结论 本项目符合国家产业政策，选址与当地规划相符。项目所在区域周边无明显的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目的实施，具有很好的社会效益，对繁荣地方经济作用明显。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从环境角度而言，本项目建设是可行的。 二、要求与建议 2.1要求 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实设计和环评提出的各项污染治理措施，确保各项污染物能够得到有效治理； （2）建设单位应严格按照水土保持方案的工程内容和批复意见进行建设，完善水保措施，防止水土流失； （3）及时进行生态恢复与重建，在进行生态恢复与重建过程中，应结合当地自然生态环境特征进行矿区景观、美学设计，合理利用矿区地形、地貌和景观资源，进行预防性保护和开发，消除矿山建设所形成的不良景观，大力进行矿区绿化，将绿化和美化结合，形成生态环境的协调统一。 2.2建议 （1）建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 （3）建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 (4)在矿山开采过程中，切实做好边坡护理工作及采场的排洪工程，并确保排洪系统的畅通，以确保采场、道路的整体稳定。

# Text boxes

白家山矿区