生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：               九龙县仔猪繁育场项目

项目编号：              2020-513324-03-01-458693

建设地点：                四川省甘孜州九龙县

验收单位：         四川省九龙县隆之汇农业发展有限公司

2022年 8 月  3  日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 九龙县仔猪繁育场项目 | 行业 类别 | 养殖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 四川省九龙县隆之汇农业发展有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关 、文号及时间 | 九龙县水利局、九水函〔2021〕6号 2021年3月3日 |
| 水土保持方案变更批复机 关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机 关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2021年1月开工，2021年12月完工 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川中成煤田物探工程院有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | / |
| 水土保持施工单位 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 四川晟新建设工程有限公司 |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川中成煤田物探工程院有限公司 |

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，2022年8月3日，四川省九龙县隆之汇农业发展有限公司在四川省甘孜州九龙县主持召开了“九龙县仔猪繁育场项目”水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位四川中成煤田物探工程院有限公司，监理单位四川晟新建设工程有限公司，施工单位福建省泉州市东海建筑有限公司等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，验收组及参会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、施工等单位的补充说明，经充分讨论、质询，最终形成验收意见如下：

（一）项目概况

九龙县仔猪繁育场项目位于四川省甘孜州九龙县。

建设规模：该项目总建筑面积7769.20m²，其中：建设养殖区6829.20m²：公猪舍90.00m²、配怀舍1292.00m²、分娩舍1051.20m²、育肥舍4050.00m²、后备舍216.00m²、隔离舍130.00m²。辅助生产区18.00m²；环保处理360.00m²，办公及宿舍535.00m²;公用工程27.00m²。

工程于2021年1月开工，2021年12月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2021年3月3日，九龙县水利局以《九龙县水利局关于<九龙县仔猪繁育场项目水土保持方案报告表>的批复》（九水函〔2021〕6号）

对本项目水土保持方案报告表进行了批复。

批复的水土流失防治责任范围为1.68hm2，工程于2021年1月开工，2021年12月完工，总工期12个月，工程总投资2986.87万元，土建投资1849万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持初步设计及其审批（审核、审查）均已纳入主体工程设计中。

（四）水土保持监测情况

本项目未委托相关单位进行水保监测，由建设单位自行监测。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022年4月至2022年8月，水土保持设施验收报告编制单位通过现场核实，召开专题会议，收集并查阅设计、施工、监理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，完成九龙县仔猪繁育场项目水土保持设施验收工作。

经核定本项目实际水土流失防治责任范围1.68hm²；实施的水土保持措施与批复的水土保持方案基本一致，按照水土保持方案落实了水土保持措施，包括雨水管网、表土剥离、防雨布临时遮盖、临时土质排水沟、临时土质沉砂池、表土综合利用、土地整治、编织袋装土临时拦挡、栽植灌木和撒播草籽进行绿化等措施。本工程水土保持措施共划分为4个单位工程、7个分部工程、20个单元工程。根据验收组质量评定成果，经抽查水土保持工程措施总体合格率100%，总体质量等级为合格；水土保持植物措施总体合格率100%，总体质量等级为合

格。

九龙县仔猪繁育场项目实际水土保持总投资51.80万元，较批复的水保方案减少3.31万元，其中工程措施投资完成11.46万元，植物措施投资完成4.7万元，临时措施投资4.69万元，独立费用投资完成6.48万元，水土保持补偿费2.19万元，已按要求足额缴纳。

经生态效益评估，该项目水土保持防治效果明显，水土流失治理度为95.2%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率90.9%，表土保护率92.9%，林草植被恢复率为96.8%，林草覆盖率为19.1%。各项水土流失防治指标均已达标。

验收报告结论：该项目手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域水土保持防治要求。建设单位履行了水土流失防治的法律义务和责任，水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准，符合验收条件，可以进行水土保持设施竣工验收。

（六）验收结论

验收组认为：九龙县仔猪繁育场项目在建设过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管理要求

工程运行期，四川省九龙县隆之汇农业发展有限公司要加强植物措施的养护，定期清理雨水管网，保持通畅，注重水土保持设施管理维护，确保其正常运行和发挥效益。