# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

# （报批件）

项目名称：巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）

建设单位（盖章）：巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司

编制日期：      2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2017-513300-48-01-201667 |
| 建设单位联系人 | 丁真赤乃 | 联系方式 | 18728344239 |
| 建设地点 | 四川省甘孜州巴塘县茶洛乡 |
| 地理坐标 | 起点（ 99 度 21 分 22.361 秒， 30 度 22 分 55.645 秒） 终点：（ 99 度 33 分 24.529 秒， 30 度 30 分 4.620 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 231700m2(29.526km) |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 甘孜藏族自治州交通运输局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 甘交发[2018]37号 |
| 总投资（万元） | 18594.9802 | 环保投资（万元） | 306.86 |
| 环保投资占比（%） | 1.65％ | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目已全线建成并通车。2020年6月10日～19日，四川省长江经济带生态环境问题暗查指导组在巴塘县境内开展暗查时发现该项目属于未批先建项目；2020年7月15日，巴塘县印发了《四川省2020年长江经济带生态环境问题甘孜州巴塘县反馈问题整改方案的通知》（巴委办发[2020]35号），针对该项目存在的问题提出了整改要求。2021年1月5日，巴塘生态环境局对本项目建设单位巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司进行了行政处罚（见附件）。 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项设置情况分析一览表 专项评价类别 设置原则 本项目设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为本项目为等级公路改扩建项目，不涉及上述相关项目。 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不涉及隧道工程。 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目涉及环境敏感区（四川措普沟自然保护区、措普国家森林公园），应设置生态专项评价。 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为等级公路改扩建项目，不涉及涉及粉尘、挥发性有机物排放。 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目为等级公路改扩建项目，沿线涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）。应设置噪声专项评价。 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含奇特厂区内管线）：全部 本项目为等级公路改扩建项目，不涉及上述相关项目。 |
| 规划情况 | 巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划： 巴塘县措普沟景区位于巴塘县境北部，是G318国道上重要的旅游节点，同时也处于大香格里拉旅游区的核心位置。措普沟景区的规划研究范围自措普沟景区入口服务区至措普湖、措普寺沿河沿路两侧区域、以及徒步雪山上行线路。甘孜州政府于2016年1月确定由甘孜州旅游发展会委员（2019年甘孜州机构改革划入甘孜州文化广播电视和旅游局）作为措普沟景区旅游规划的主办单位。2017年7月，成都高榜旅游规划设计院有限公司编制完成了《巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划》。规划范围即重点建设区域，包括措普沟一号营地、亚索寺、热坑温泉民俗村、小草坝、章德草原、措普湖共6个板块，同时也是规划近期建设区域，规划面积为587.42hm2，其中，措普沟一号营地规划面积为8.46 hm2，亚索寺规划面积为8.32 hm2，热坑温泉民俗村规划面积61.23hm2，小草坝规划面积为19.01hm2，章德草原规划面积225.25hm2，措普湖规划面积265.15hm2。 |
| 规划环境影响评价情况 | 2020年4月，规划实施单位委托四川双清工程咨询有限公司开展规划的环境影响评价工作。并于2020年9月取得了《甘孜州生态环境局关于巴塘措普沟景区重点建设区域控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（甘环函[2020]303号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划： A.措普沟景区与自然保护区的位置关系 措普沟景区根据区域现状生态旅游开发现状及原住居民分布情况进行规划，规划范围约4749hm2，除温泉资源及措普沟观光区涉及小部分缓冲区和核心区外，主要位于措普沟自然保护区实验区内。景区基础建设项目不涉及自然保护区缓冲区和核心区。 B.规划项目 规划内容主要包括：道路交通、旅游线路、旅游服务设施、市政设施及综合防灾系统等五个大的方面。规划建设的重点项目见下表。 表1-2 巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划重点建设项目表 序号 规划重点建设项目 规划建设规模 建设内容 1 措普沟一号营地 游客中心及游客观景广场 6722m2 游客中心4020.38m2，观景广场2701.62m2 停车场 9946m2 大车位40个，小车位120个 停车场道闸 1项 包括停车场管理体系、车牌识别系统 旅游厕所 1个 游客中心内 垃圾收集站 1个 游客中心内 酒店 2691m2 100个床位 派出所及游客集散广场 2334m2 含派出所500m2 2 亚索寺 寺前广场 2672m2 观景平台 1096m2 巴士停靠站 1个 停车场 950m2 小车位23个 23 生态厕所 1个 水井 1个 含给水泵站、供水管线 截洪沟 600m 3 热坑村 居民改造型温泉酒店 4880m2 依托热坑村居民，40个床位 温泉木屋 11390m2 20个床位 管理服务店及停车场 2640m2 15个小车位 游客中心 1094m2 停车场 5162m2 86个小车位 旅游厕所 1个 游客中心内 生态厕所 1个 游客中心内 水井 2处 含给水泵站、供水管线 污水处理设施 1套 截洪沟 800m 河道治理 2km 河道清淤、新建河堤及温泉治理 4 小草坝 巴士停靠站 1个 生态厕所 1个 5 章德草原 黑帐篷营地 12599m2 巴士停靠站 1个 生态厕所 4个 观景平台 4个 6 措普湖 窝则居民接待点 小型 依托现状窝则居民，约12个床位 措普寺接待点 小型 依托现状措普寺，约10个床位 管理服务点 2032m2 医疗救助站 1938m2 巴士停靠站 1个 停车场 9075m2 大车位14个，小车位75个 观景平台 4处 旅游厕所 1个 水井 2处 污水处理设施 1套 截洪沟 550m 7 旅游公路 318公路至茶洛乡尼戈村 8km 既有道路改建 起于茶洛乡尼戈村，止于措普寺 29.526km 既有道路改建 8 步游道 起点位于亚索寺，途径热坑温泉、中间节点、小草坝子，至章德草原 28km 石材铺装步道长 20km，宽 1.5-2.4m，仿木质栈道长8km，宽2m 沿措普湖、措普寺形成大环，内分措普湖、措普寺、姊妹湖、湿地等若干小环 17km 石材铺装步道长10km，宽2-2.5m， 仿木质栈道长7km，宽2.5m。 9 智慧景区系统 包括监控系统、旅游大坝调度系统；探头监控系统；景区火灾监控系统 1项 设置监控摄像机250台，配套高清探头250个，由措拉镇引入12芯通讯光纤，铺设长度45km 10 标识标牌系统 包括旅游公路导向标识标牌、警示标识标牌 1项 11 供配电系统 由措拉镇引入供电 1项 供电线路40km 图1-1 措普沟景区与自然保护区的位置关系 规划区六个功能区的对外交通均依托现状措普路与国道G318进行交通转换，内部交通主要为车行道和步道。景区以大巴车作为景区主要的交通方式，车行道作为大巴车通行道路，为景区内的主干道，用于连接重要功能板块。 景区主要车行道总长约40km，景区入口到尼戈村段，长度约8km，利用现状公路，宽度7.5m；从尼戈村经亚索寺、小草坝、章德草原至那日隆段，长度约30km，现状道路为3.5-7.5m，改建宽度为3.5-7.5m。景区次要车行道总长约5.5km，分布在各个板块内部，连接主要车行道和停车场、游客中心及主要景点等，宽度为3-5.5m。 本项目为景区规划的主要车行道（尼戈村至措普寺），全线沿原乡村道路改扩建，路线起于巴塘县茶洛乡尼戈村，路线沿措普沟那千曲逆流而上，经来我、压梭寺、茶洛村、热坑、热弄、措曲、措普湖，止于措普寺，路线全长29.526km。 为实现措普沟景区的经济、高速、稳定、健康的可持续发展，同时，消除或降低因规划实施造成的环境影响，从规划源头上控制环境问题的产生，促进环境与发展的综合决策，使规划在整体上与环境协调，把负面影响控制在可接受的范围内，规划实施单位委托四川双清工程咨询有限公司开展规划的环境影响评价工作。并于2020年9月取得了《甘孜州生态环境局关于巴塘措普沟景区重点建设区域控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（甘环函[2020]303号）。 综上所述，本项目为措普沟旅游区中规划的重要干线旅游工程，贯穿整个旅游区，本项目的建设有利加快推进旅游区的开发建设，与巴塘县措普沟景区重点建设区域规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。根据国务院“国发（2005）40号”《促进产业结构调整暂行规定》，本项目符合第二章第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力”的要求，同时根据《产业结构调整指导目录》（2019年修订本），本项目属第一类“鼓励类”中第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中第12条“农村公路建设”，本项目为巴塘县农村公路改造工程同时为旅游发展服务。2018年2月13日，甘孜州交通局对本项目初步设计进行了批复，同意了项目设计方案。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 二、规划符合性 1、与《四川省“十三五”旅游规划》的符合性 规划战略布局：紧扣国家主体功能区规划，围绕国家“一带一路”、长江经济带等战略部署，深入实施全省多点多极支撑发展战略，从产业和空间两个维度，构建全省“511”旅游发展新格局。巩固突破川西北旅游区（阿坝、甘孜），打造国道318/317沿线融自然观光、文化体验、山地运动、科普科考与体验度假等为一体的最美景观大道和世界遗产走廊旅游目的地群。 规划发展举措：提升基础与服务设施，积极融入“一路一带”和长江经济带基础设施联通行动，制定实施《四川省旅游+交通融合发展专项行动计划（2017-2020年）》，整合全省高铁、客专、支线航空、高速公路，打造景区+城市+高铁站点+支线机场+自驾车租赁点+高速公路的四川无缝对接旅游交通网络。实施景区道路“最后一公里”工程，加强支线旅游交通和通景道路建设，全面推进通乡通村工程和县乡道旅游化提升工程，继续扩大农村公路对农村旅游景点的覆盖范围、延伸深度。 本项目旅游公路工程位于甘孜州巴塘县，为当地措普沟景区的唯一通道，同时提升通乡道路等级，与《四川省“十三五”旅游规划》的战略布局和发展举措相呼应，符合区域旅游规划的发展要求。 2、与《巴塘县措普沟旅游区开发规划》的符合性 措普沟旅游区位于甘孜州西部、巴塘县北部，地理坐标东经99°20′04″～99°44′21″，北纬29°02′09″～30°37′50″，海拔3000～5371m，距州府康定403km，距省会成都771km，是一处国内外罕见的高品质风景旅游区。措普沟旅游区集雪山、华山、高原湖泊、原始森林、草原、溪流、峡谷、温泉、瀑布、寺庙、藏族村寨、野生动植物等自然、人文景观于一体，景观组合完美、绝妙，人与自然协调、融合，是一处达到国家级精品风景标准，具有开展观光、揽胜、科考、探险和生态体验等旅游功能的特大型自然风光旅游区。 本项目为措普沟旅游区中规划的重要干线旅游工程，贯穿这个旅游区，本项目的建设有利加快推进旅游区的开发建设，与该旅游区的规划相符。 3、与《四川措普沟自然保护区总体规划(2018-2030)》的符合性分析 （1）分区管理原则 根据自然保护区功能分区的实际情况和要求，有针对性的实施管理策略。核心区实行“封闭式”保护管理，杜绝一切人为活动干扰，最大化保持其自然性；缓冲区实行“相对封闭式”保护管理，科学合理的布设必要的科学研究、科学观察、保护性工程；实验区实行“相对开放式管理”，在保护的基本前提下，有组织地开展一些科学研究、科学考察、教学实习、生态旅游、多种经营等活动，为社区发展助力。 本项目位于措普沟自然保护区实验区内，不涉及缓冲区和核心区。旅游公路是措普沟自然保护区内开展生态旅游的重要基础设施，项目建设符合措普沟自然保护区总体规划。 （2）规划布局 ①重点保护区域 重点保护区域范围包括功能区划分的整个核心区和缓冲区。 核心区内亚高山针叶林、高山栎类、高山常绿阔叶灌丛等群落独具特色。区内野生动物以高山高原动物类群为优势种类，国家重点保护动物多在此栖息。才外，核心区内形态各异的现代冰川地貌和保存完整的古冰川遗迹组合奇妙。核心区是保护区的重点保护区域，其主要作用是保护区内的自然生态环境和自然资源，保持其生态系统和物种不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整和安全。禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。 缓冲区内植被主要由亚高山针叶林、高山常绿阔叶灌丛、落叶阔叶灌丛、高山针叶灌丛和高山草甸组成。这些高山生态型群阔在缓冲区都能见到。缓冲区是对核心区起到保护和缓冲的保护区域，也是珍稀野生动植物的良好栖息地，有利于扩大和延伸保护对象的生存环境和活动区域。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 ②一般保护区域 该区域范围严格控制在实验区内，以改善自然生态环境和合理利用自然资源、人文资源，发展经济为目的。在国家法律、法规允许范围内，适度建设保护管理设施、科研设施、宣传教育设施、生态旅游设施等基础工程设施，在符合自然保护区管理目标，与自然保护区保护方向一致的前提下，开展参观、旅游等活动，以提高保护区知名度，实现保护区与社区可持续发展，形成“保护—积累—更好的保护”良性循环体系。 旅游公路部分路段位于措普沟自然保护区实验区内，不涉及缓冲区和核心区，为措普沟自然保护区内开展生态旅游的重要基础设施，项目建设符合措普沟自然保护区总体规划。 （3）生态旅游规划 根据不影响自然保护区的原则，茶洛乡的热坑和章德草原河滩将设置为旅游支撑中心，永久性旅游设施主要建设在这两个地方，既不会破坏森林植被，也不影响动物生境。主要规划以下生态旅游工程： 热坑管理服务区、半坡休闲观光基地、森林体验基地、河流流域生态修复、露营基地、小草坝服务区、章德管理服务区、温泉中心、草坝游乐区、湿地风景游览区、牧民风情体验基地、措普管理服务区、环湖体验区、森林游憩区、神山风景区。 生态旅游项目规划主要以自然观光休闲度假游为主，科教科考游和历史文化游为辅，合理规划游览路线。 旅游公路部分路段位于措普沟自然保护区实验区内，不涉及缓冲区和核心区，是完善措普沟自然保护区内开展生态旅游基础设施的重要组成部分；旅游公路的建设将自然保护区实验区内的各景区（点）更好的串联起来。项目建设符合措普沟自然保护区总体规划。 图1-2 本项目与自然保护区内各旅游景点的的关系 4、与《措普国家森林公园总体规划》的符合性分析 2019年4月受巴塘县环林局委托四川省林业科学研究院编制了《四川措普国家森林公园总体规划（2019-2028年）》，规划方案于2019年4月通过了四川省林业和草原局组织的专家审查，目前该规划已上报国家林业与草原局，待批复。 A.功能分区 （1）核心景观区 拥有特别珍贵的森林风景资源，必须进行严格保护。除必要的保护、解说、游览、休憩和安全、环卫、景区管护站等设施外，不得规划建设住宿、餐饮、购物、娱乐等设施。 核心景观区主要功能为科普教育和生态保护，此次规划核心景观区1067.58hm2，占森林公园总面积的2.22%。其中章徳草原核心景观区474.38hm2，措普湖核心景观区593.20hm2。 （2）一般休憩区 其森林风景资源相对平常，可规划少量游览公路、停车场、宣教设施、娱乐设施、景区管护站及小规模的餐饮点、购物亭等，可实现各种游憩体验活动。 一般游憩区主要功能为生态旅游和科普宣教，此次规划一般游憩区14483.26hm2，占森林公园总面积的30.13%。其中，热坑一般游憩区1951.50hm2，章徳草原一般游憩区9377.56hm2，措普湖一般游憩区3154.20hm2。 （3）管理服务区 为满足森林公园管理和旅游接待服务需要划定的区域，应当规划入口管理区、游客中心、停车场和一定数量的住宿、餐饮、购物、娱乐等接待服务设施，以及必要的管理和职工用房。管理服务区按接待规模和旅游线路节点位置，可分为3级。一级为接待服务中心，为综合性功能区；二级为景观小区的服务站；三级为各旅游节点上的服务点。 管理服务区的主要功能为旅游服务和景区管理，此次规划管理服务区410.56hm2，占森林公园总面积0.86%。其中，热坑管理服务区259.28hm2，章徳草原管理服务区119.60hm2，措普湖管理服务区31.68hm2。 （4）生态保育区 以生态保护修复为主，不进行开发建设，不对游人开放。 生态保育区的主要功能为生态保护和生态修复，为协调周边措普沟自然保护区核心区的划分，根据森林生态系统的分布及高海拔终年积雪特点，将无人为活动干扰及原住民生产生活区域划分为生态保育区。规划生态保育区32100.37hm2，占森林公园总面积的66.79%。其中，热坑生态保育区18623.09hm2、章徳草原生态保育区1780.39hm2，措普湖生态保育区11696.89hm2。 图1-3 旅游公路与森林公园功能分区的关系 本项目为对既有公路的改扩建，全部线路均未进入森林公园的生态保育区，从森林公园功能分区的角度考虑，项目建设与森林公园总规无冲突。 根据《长江经济带战略环境评价四川省甘孜藏族自治州“三线一单”优化完善工作成果（阶段稿）》（甘孜藏族自治州生态环境局，2020年12月）：由于森林公园与措普沟自然保护区约有80%左右的重合区域，在甘孜州自然保护区地整合优化后，不再保留四川措普国家森林公园。 B.近期建设项目规划 为完善森林公园基础设施，近期重点完成基础设施建设，包括公路、游步道、桥梁、供排水、网络通讯建设等；同时开展旅游服务设施建设，包括游客中心、医疗服务中心、服务站等内容；开展几个特色景点建设，包括温泉疗养中心、森林生态体验基地、生态露营基地和环湖体验区等景点打造；初步建立监测系统，包括成立监测机构，组建监测队伍等。 图1-4 旅游公路与森林公园近期重点建设项目的关系 由上图可知，本项目是森林公园近期重点建设项目，项目建设符合森林公园总体规划。 4、与“三线一单”的符合性分析 本项目是《巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划》中的重点建设项目，根据《巴塘县措普沟景区重点建设区域控制性详细规划环境影响报告书》：规划环评阶段，根据《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24号）及其配套矢量数据查询，规划范围不在甘孜州2018年发布的生态保护红线区范围。 图1-5 景区规范范围与2018年发布版生态红线的位置关系 截至2021年6月，甘孜州根据国家及四川省要求开展了生态红线调整评估，目前尚未获得批复。巴塘县自然资源局于2021年5月以《关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路（一期工程）涉及生态保护红线情况的说明》明确指出：目前四川省生态环保红线调整方案尚未批复，现阶段仍以川府发[2018]24号文批复的生态保护红线为准，根据川府发[2018]24号及其配套矢量数据，本项目不涉及生态保护红线。 本项目位于甘孜州环境综合管控单元优先保护单元（ZH51333510001）。相关符合性分析如下： |

表1-3 本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 类别 对应管控要求 项目对应情况介绍 符合性分析 优先保护单元ZH51333510001 普适性清单管控要求 空间约束 禁止开发建设活动的要求 1、生态保护红线：（1）原则上按禁止开发区管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。（2）禁止在生态保护红线内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（3）生态保护红线中自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家公园、森林公园、生态公益林等有既有管理条例、规定、办法的，其空间布局约束管控要求应按现行法律法规执行，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。 2、自然保护地及饮用水水源地和水产种质资源保护区——2.1自然保护区：（1）禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）核心区和缓冲区内禁止建设任何生产设施，实验区内不得建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。2.2风景名胜区：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等活动。（2）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，或其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。（3）禁止违反规划在区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物，已经建设的按照规划逐步迁出。（4）在风景名胜区及其外围保护地带不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（5）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施，已经建设的按照规划逐步迁出。（6）重要景点上除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。（7）禁止任何单位和个人在区内从事开山采石、围湖造田、开荒等活动；禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。2.3森林公园：（1）禁止擅自填堵自然水系、超标准排放污水、乱倒乱扔生活垃圾和其他污染物。（2）禁止擅自占用园内林地，确需征用占用的，用地单位应当提出申请，经县级以上林业行政主管部门审核同意后，按照土地管理法律、法规的规定办理审批手续。（3）禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为，采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定，在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，禁止建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。2.4湿地公园：（1）禁止开（围）垦、填埋或排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿、挖塘、采集泥炭、揭取草皮；禁止计件制倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止擅自排放污水；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、放生，禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。（2）禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（3）禁止擅自砍伐林木、采集野生植物、猎捕野生动物、捡拾鸟卵；禁止采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物。2.5地质公园:（1）禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。（2）未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。（3）禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。2.6世界自然遗产地：（1）禁止建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施。（2）禁止开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动。（3）禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施。（4）禁止设立各类开发区、度假区。（5）禁止在核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施。（6）禁止在缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设。（7）禁止其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。2.7饮用水水源地：（1）禁止设置排污口。（2）禁止在一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）禁止在一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。（4）禁止在二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（5）禁止在准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。2.8水产种质资源保护区：（1）禁止从事围湖造田工程。（2）禁止新建排污口。 本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建），路线起于巴塘县茶洛乡尼戈村，路线沿措普沟那千曲逆流而上，经来我、压梭寺、茶洛村、热坑、热弄、措曲、措普湖，止于措普寺，路线全长29.526km。 根据线路走向及区域敏感区分布，项目区生态敏感区为措普沟自然保护区及措普国家森林公园（两者80%以上重合）。项目K3+275~K29+525.64段位于四川措普沟自然保护区实验区内，K0+900~K29+525.64段位于措普国家森林公园内。路线不涉及风景名胜区及饮用水水源地和水产种质资源保护区。根据川府发[2018]24号及其配套矢量数据，本项目不涉及生态保护红线。不属于禁止、限制开发活动，也不属于不符合空间布局要求的活动。 符合 限制开发建设活动的要求 1、生态保护红线：（1）涉及无法避让的重大基础设施应依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施；并应采取无害化穿越方式。（2）禁止新增建设占用生态保护红线，确因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等无法避让的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。（3）生态保护红线内的原有居住用地和其他建设用地，不得随意扩建和改建。 2、自然保护地及饮用水水源地和水产种质资源保护区——2.1自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应先向管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准，其中进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研目的需要进入缓冲区从事非破坏性科学研究、教学实习和标本采集活动的，应先向管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（3）在实验区内开展参观、旅游活动，由管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）必须符合自然保沪区总体规划，严格按规划控制旅游容量。2.2风景名胜区：（1）在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目选址方案应报省政府建设主管部门核准。（2）在风景名胜区中设置、张贴商业广告，举办大型游乐等活动，从事改变水资源、水环境自然状态的活动以及其他影响生态和景观的活动，应当经管理机构审核后依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准。（3）区内建设项目应当符合规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览，进行建设活动的建设单位、施工单位应制定污染防治和水土保持方案并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。2.3水产种质资源保护区：（1）附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。（2）区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 3、基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 4、水土保持功能及生物多样性保护重要区、水土流失敏感区：（1）限制陡坡垦殖和超载过牧；加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治和生态修复力度。（2）防止湿地退化、草地退化、沙化；保护林草植被，防止自然和旅游资源开发以及畜牧业生产对生态环境的破坏或不利影响。（3）限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。 5、地质灾害隐患点：（1）原则上极高风险区不应开展大规模城镇和工程建设，有序引导人口、经济向低风险区聚集。（2）地质灾害中和低风险区开发利用时，应开展专题地质灾害风险调查评价，并提出相应的风险管控措施。 6、其他限制开发建设活动要求：（1）严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。（2）尚未明确管理要求的一般生态空间，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。 不符合空间布局要求活动的退出要求 对现有不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。 园区外企业：位于生态保护红线内的园区外企业，对应县（市）政府应按照相关要求责令关停并退出。位于一般生态空间内的园区外企业，符合所在自然保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险符合管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，需进一步加强日常环保监管；允许开展以提升生态安全和环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等方式，适时搬迁；不具备合法手续或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，对应各县（市）政府应按照相关要求责令整改、情况严重者关停并退出。 单元级清单管控要求 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 ①生态保护红线及红线外的自然保护地——执行甘孜州优先保护单元总体准入要求②生态公益林——禁止开垦、采石、采砂、取土、开矿、砍柴、采脂、放牧、狩猎、修建墓地等行为——一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等③生态功能重要区——巴塘县域属沙鲁里山生物多样性维护生态功能重要区，区内禁止对生态系统及生境栖息地破坏的自然和旅游资源开发、畜牧业生产活动加强对察青松多白唇鹿保护力度，强化巴曲源头水环境保护加强地质环境恢复治理和地质灾害防治、草原退化生态系统恢复，在安全、满足资源承载能力基础上合理布局居民区 同上 符合 限制开发建设活动的要求 执行优先保护单元总体管控要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行优先保护单元总体管控要求。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，符合三线一单相关要求。

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建），路线起于巴塘县茶洛乡尼戈村，路线沿措普沟那千曲逆流而上，经来我、压梭寺、茶洛村、热坑、热弄、措曲、措普湖，止于措普寺，路线全长29.526km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程为巴塘措普沟景区整体开发的一部分，计划分两期建设。其中，一期工程（以下简称“本项目”）全线沿原乡村道路改扩建，原路为村道，公路等级低、标准差，大坑小凼、雨季泥泞，缺乏必要的排水设施和安全防护设施，严重影响车辆通行，给沿线来我村、压梭寺、茶洛村、热坑村、热弄村、措普寺的农牧民群众生产、工作、生活带来极大的困难，存在较大安全隐患。 同时，作为措普沟景区的唯一进出通道，原路路况严重制约了这一地区的经济发展，特别是沿线旅游资源（如热坑温泉、章德草原、措普湖、措普寺）的开发。因此，为加快巴塘县经济、旅游业的发展、加快措普沟景区建设，提高人民生活水平，对该段公路进行改造，提高路面等级，完善防排水设施已势在必行。 在此前提下，巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司投资18594.9802万元建设了“巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）”（以下简称“本项目”）。本项目路线起于巴塘县茶洛乡尼戈村，路线沿措普沟那千曲逆流而上，经来我、压梭寺、茶洛村、热坑、热弄、措曲、措普湖，止于措普寺，路线全长29.526km。本项目分段拟定公路等级，其中K0+000~K25+400段采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m；K25+400~K29+525.64段采用四级公路技术标准，设计速度20km/h，路基宽度4.5m（按规范要求设置错车道）。路线设计时尽量利用原有道路，永久性新增用地约8.63hm2。全线路面均采用沥青混凝土路面，共涉及中、小桥8座，涵洞77道，平面交叉14处。 根据现场勘查，本项目已全线建设完毕并通车，施工场地等临时工程已进行恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致。临时工程恢复情况如下图。 巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（二期工程）起于岭卡溪游客中心，止于一期工程起点，路线沿原乡村道路改扩建，全长约10km。目前，二期工程尚无开工计划。 巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司委托四川经纬工程技术咨询有限公司于2018年1月完成了《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）初步设计》，并于2018年2月取得了甘孜藏族自治州交通运输局出具的《关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）初步设计的批复》（甘交发[2018]37号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关要求，本项目应该开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）划分，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）。为此，巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司委托安徽新湖环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，并在此基础上按照环评相关技术规范要求，编制完成了《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）环境影响报告表》，现上报审查。 二、工程建设规模 项目名称：巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程） 建设地点：四川省甘孜州巴塘县茶洛乡 项目性质：改扩建 建设单位：巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司 项目投资：工程总投资18594.9802万元，资金来源为财政资金。 建设规模：本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建），路线全长29.526km，分段拟定公路等级，其中K0+000~K25+400段采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m；K25+400~K29+525.64段采用四级公路技术标准，设计速度20km/h，路基宽度4.5m（按规范要求设置错车道）。全线路面均采用沥青混凝土路面，共涉及中、小桥8座，涵洞77道，平面交叉14处。 本项目为依托措普沟景区内既有乡道的改扩建工程，总占地面积约为23.83hm2，其中永久占地23.17hm2，施工场地等临时占地面积为0.66hm2。项目占用土地类型主要以公路用地、各类林地及天然牧草地等为主；占用旱地面积约0.49hm2，不占用基本农田。 路基施工时土石方基本随挖随运随填，对于特殊情况下需要堆放的土石方堆放在路基占地范围内，不新增占地作为土石方临时堆放场地。 本项目规划为景区旅游主干线，主要工程内容和主要技术指标见表2-1和2-2。 表2-1 主要工程数量表 序号 指标名称 单位 主要工程数量 1 起讫点桩号 K0+000~K29+525.64 2 路线长度 km 29.525 3 土石方数量： 3.1 挖方 万m³ 18.31 3.2 填方 万m³ 14.87 3.3 弃方 万m³ 3.44 4 桥、涵 中桥 m/座 178.2/5 小桥 m/座 10/1 涵洞 道 77 5 平面交叉 处 14 6 永久占地 hm2 23.17（新增8.63） 7 拆迁建筑物 m² 0 8 拆迁电力、电讯线 km 0 三、主要技术指标 本项目主要技术指标见下表。 表2-2 公路技术指标表 序号 指标名称 单位 技术指标 1 起止桩号 -- K0+000~K29+525.64 2 公路等级 K0+000~K25+400 -- 三级公路 K25+400~K29+525.64 -- 四级公路 3 设计速度 K0+000~K25+400 km/h 30 K25+400~K29+525.64 km/h 20 4 路基宽度 K0+000~K25+400 m 7.5 K25+400~K29+525.64 m 4.5 5 行车道 宽度 K0+000~K25+400 m 2×3.25 K25+400~K29+525.64 m 1×3.5 6 断面布置 K0+000~K25+400 0.5m路肩+3.25m行车道+3.25m行车道+0.5m路肩 K25+400~K29+525.64 0.5m路肩+3.5m行车道+0.5m路肩 7 圆曲线最小半径 K0+000~K25+400 m 35 K25+400~K29+525.64 m 15 8 回头曲线最小半径 K0+000~K25+400 m 20 K25+400~K29+525.64 m 15 9 最大纵坡 K0+000~K25+400 % 8.0 K25+400~K29+525.64 % 9.0 10 设计荷载等级 -- 公路-II级 11 路面结构类型 -- 沥青砼 12 桥梁宽度 m 8.0 13 大、中桥设计洪水频率 -- 1/50 14 路基（小桥）设计洪水频率 -- 1/25 四、项目组成 本工程项目组成及可能存在的环境问题见下表。 表2-3 工程项目组成及主要环境问题一览表 项目 构成 工程内容 主要环境问题 施工期 营运期 主体 工程 路基路面工程 根据现场勘查，本项目已全线建设完毕并通车，施工场地等临时工程已进行恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致。 汽车尾气、车辆噪声、路面径流、风险事故对沿线河流水质的影响；交通噪声对沿线动物活动的影响。 ①路基工程：路线长29.525km，全线均沿原乡村公路改扩建。项目K0+000~K25+400段技术标准为三级公路，设计时速30km/h，双向2车道，路基宽度为7.5m（0.5m路肩+3.25m行车道+3.25m行车道+0.5m路肩）；K25+400~K29+525.64段技术标准为四级公路，设计时速20km/h，单车道，路基宽度为4.5m（0.5m路肩+3.5m行车道+0.5m路肩）。 ②路面工程：路线全线规划为沥青混凝土路面。 主线行车道路面结构： 上面层：4cm细粒式沥青混凝土 下面层：5cm中粒式沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：20cm级配碎石 桥涵工程、路线交叉 桥梁：中桥178.2m/5座，小桥10m/1座。 涵洞：77道。 路线交叉：平面交叉14处。 辅助 工程 交安设施：包括标志、标线、护栏、视线诱导设施等。 施工场地：全线共布设2处施工场地。1#施工场地主要包括机械停放区、临时仓库、临时机修厂、辅助车间，占地0.23 hm2，2#施工场地用于材料堆放和表土堆存等，占地0.43 hm2。 弃渣场：本工程未设置。 施工办公生活区：本工程未设置。 施工便道：本工程未设置。 挖填方工程 本项目土石方开挖18.31万m3（自然方，下同，含剥离表土0.68万m3），土石方回填14.87万m3（含表土回铺0.68万m3），弃方3.44万m3（松方系数1.33，松方量4.57万m3），弃渣全部运至巴塘县措普沟景区基础设施建设项目综合利用。景区基础设施建设项目中的观景台、停车场、河堤项目均可作为回填土收纳该弃土。 征地 拆迁 本工程总占地面积23.83hm2，其中永久占地23.17hm2，临时占地0.66hm2。永久占地主要为主体工程，占地23.17hm2；施工临时占地为施工场地，占地0.66 hm2。工程占地类型为交通运输用地和其他草地；本次新增永久占地约8.63hm2。新增占地以林地（含乔木林地、灌木林地及其他林地）为主。 本工程不涉及居民住房及电、信基础设施拆迁。 绿化 工程 主要包括路堤边坡防护绿化；施工场地绿化。 五、主要工程概况 1、路基工程 （1）路基宽度 K0+000~K25+400段（三级公路段）：路基宽度为7.5m=0.5m（土路肩）+3.25m（行车道）+3.25m（行车道）+0.5m（土路肩）。 K25+400~K29+525.64段（四级公路段）：路基宽度为4.5m=0.5m（加固土路肩）+3.5m（行车道0.5m（加固土路肩）。 路拱横坡按2.0%设计。 （2）边坡坡率 ①路堤边坡 本项目全线路堤填高H均小于12m。当边坡高H≤8m时采用1∶1.5边坡；当8<H≤12m时采用上部边坡为1∶1.5，下部边坡为1∶1.75折线坡，在高度6~8m处设1m宽的边坡平台。 ②路堑边坡 路堑边坡设计综合考虑岩土性质、构造特征、裂隙发育程度、产状、岩体风化程度和开挖高度等因素确定，本着经济合理、注重环保的原则，边坡设计与边坡防护工程紧密结合。挖方边坡坡率根据开挖地质情况和开挖深度，原则上弱风化至微风化岩层采用1：0.3~1∶0.5的坡率，强风化层采用1：0.5~1∶1.0的坡率，全风化土（碎石土层）则采用1∶1~1∶1.5的边坡坡率，有条件地段可适当放缓边坡，以与地形地貌保持良好的视觉效果。 （3）路基防护 ①填方路基防护 对于边坡易受水、泥石流冲刷时，对边坡进行圬工防护。 ②挖方边坡防护 挖方边坡当边坡易垮塌时，根据不同情况采用路堑墙等防护。 （4）路基、路面排水 本项目区由于降雨集中，地形陡峭，山坡汇水量较大，需加强排水及防护工程。排水系统由边沟、排水沟、截水沟、桥涵等构成，一般路基边沟采用宽深均为0.6m的水泥砼边沟；对于汇水面较大的挖方边坡，为利于排水，坡顶适当位置考虑设置截水沟；跨泥石流沟及切割强烈的冲沟的桥涵应加强工程防护，作好导流工程或调治构造物，以保证结构工程的安全性。外侧旧路路基宽度不足，或放坡困难时，采用路肩挡墙路基。 路基标准横断面图见下图。 图2-1 K0+000~K25+400段（三级公路）路基标准横断面图 图2-2 K25+400~K29+525.64段（四级公路）路基标准横断面图 2、路面工程 （1）路面结构 本项目路面推荐采用沥青混凝土路面，路面结构如下： 上面层：4cm细粒式沥青混凝土 下面层：5cm中粒式沥青混凝土 基层：20cm水泥稳定碎石 底基层：20cm水泥稳定碎石 垫层：20cm级配碎石 （2）路面排水 路面排水双向横坡路段的路面水均以漫流形式直接排入路基边沟或路堤坡脚外，因平曲线超高所形成的单向坡路基段，曲线内侧路面水与双向坡排水方式一致，以拦截、分流、汇集路面水于拱形护坡骨架急流槽内，避免路面水对路基边坡的冲刷。 3、桥梁、涵洞工程 （1）设计标准 设计荷载：公路-II级； 设计车速：30km/h； 桥梁标准宽度：与路基同宽； 设计洪水频率：大、中桥1/50、小桥和涵洞1/25； 地震动峰值加速度系数：0.2g；抗震设防烈度：VIII度。 （2）桥梁 本项目全线设置桥梁188.2m/6座。其中中桥中桥178.2m/5座，小桥10m/1座，涵洞77道。项目工程桥梁布置情况详见下表。 表2-4 项目工程桥梁布置情况一览表 桥名 中心桩号 桥梁宽度 桥长/m 跨径组合 桥梁类型 原桥情况 备注 K1+218中桥 K1+218 10.5 54.04 2×20m 预应力砼简支空心板 上游50m原桥为石拱桥，不拆除 跨越巴曲河，需设置一组涉水桥墩，位于措普沟自然保护区外 K3+200中桥 K3+200 8.0 31.04 1×20m 预应力砼简支空心板 原桥为简易石桥，拆除后原址重建 跨越季节性冲沟，无涉水桥墩，位于措普沟自然保护区外 K3+550中桥 K3+550 8.0 31.04 1×20m 预应力砼简支空心板 原桥为简易木桥，拆除后原址重建 跨越季节性冲沟，无涉水桥墩，位于措普沟自然保护区实验区内 K4+665中桥 K4+665 8.0 31.04 1×20m 预应力砼简支空心板 原桥为简易木桥，拆除后原址重建 跨越季节性冲沟，无涉水桥墩，位于措普沟自然保护区实验区内 K23+011中桥 K23+011 8.0 31.04 1×20m 预应力砼简支空心板 原桥为简易桥，拆除后原址重建 跨越章德曲，无涉水桥墩，位于措普沟自然保护区实验区内 K27+400小桥 K27+400 7.0 10.00 1×5m 预应力砼简支空心板 不涉及原桥，为新建桥 跨越季节性冲沟，无涉水桥墩，位于措普沟自然保护区实验区内 （3）典型桥梁设计要点 1）K1+218中桥 该桥设计为2×20m中桥，桥梁跨越巴曲河，桥梁起于K1+190.98，止于K1+245.02，全长54.04m，桥面总宽10.5m。孔跨布置为2孔20米预应力砼简支空心板桥，桥台处设置CD-40伸缩缝。桥址以上约50米处有村道桥通过，交通较方便。 拟建桥位处上游50米处有村道桥，为1×30米拱桥，总宽度7.0米，因该桥墩台基础埋深较浅，桥跨较窄，压缩河道严重，桥墩台多处被河水冲刷掏空；桥面栏杆多处破损、缺失。综合上述，加之无该桥的设计资料，荷载标准不详，结合本次设计线路的需要在下游50米处另选桥位，新建2×20m中桥。既有桥梁保留。根据设计及施工文件，新建桥梁有一组桥墩位于巴曲河内。 图2-3 K1+218中桥 2）K23+011中桥 该桥设计为1×20m中桥，主要用于跨越章德曲，桥梁起于K22+995.48，止于K23+026.52，桥梁全长31.04米，与冲沟呈90°正交，桥面总宽8.0米。孔跨布置为1孔20米预应力砼简支空心板桥，桥台处设置CD-40伸缩缝。桥址原有简易桥，交通通行条件一般，本次对原桥拆除后重建。重建桥梁无涉水桥墩。 图2-4 K23+11中桥 （4）涵洞 本项目原涵主要为钢筋砼盖板涵，根据现场调查，原有涵洞跨径较小，堵塞严重，无法满足过水需求，本次设计对原路跨径较小的涵洞进行拆除重建，对原路较好的涵洞进行清淤利用，部分路段因调水需求进行新建。全线共设计钢筋砼盖板涵：共计77道。 4、路线交叉工程 本项目共设置平面交叉14处，不涉及立体交叉工程。 5、交通工程及沿线设施 结合景区规划要求，完善沿线服务设施、安防设施、标志标牌，并为电缆、安防管线增设专用管沟，要充分体现旅游专用公路和地方民族特色。 七、土石方及平衡情况 根据主体工程路基土石方调运安排，多余土石方量根据其强度指标优先考虑作为相邻路段路基填料回填使用，交通条件好的路段可运至较远路段回填，以最大限度减少弃方。依据项目区地形地貌和自然环境特征，结合考虑路线主体工程的挖填特点，按照“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”的原则，对项目区全线土石方工程量进行估算平衡。 本项目由主体工程和施工临时工程组成，主体工程包括路基、路面、桥涵、交叉工程等。本项目处于生态环境较脆弱的高原地区，路线基本按原有道路，土石方主要来源于道路路面扩宽所产生的土石方及软基换填。 经土石方平衡分析，本项目土石方开挖18.31万m3（自然方，下同，含剥离表土0.68万m3），土石方回填14.87万m3（含表土回铺0.68万m3），弃方3.44万m3（松方系数1.33，松方量4.57万m3），弃渣全部运至措普沟景区其他基础设施建设项目综合利用。景区基础设施建设项目中的观景台、停车场、河堤项目均可作为回填土收纳该弃土。 本工程土石方平衡具体情况见下表和下图。 表2-5 土石方平衡表 单位：万m3 项目 名称 挖方 填方 调入方 调出方 借方 弃方 表土剥离 一般土石方开挖 合计 回填土石方 表土利用 合计 数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 主体工程区 0.48 17.49 17.97 14.06 0.48 14.54 0 -- 0 -- 0 -- 3.44 运至措普沟景区其他基础设施建设项目综合利用 施工场地区 0.20 0.14 0.34 0.14 0.20 0.34 0 -- 0 -- 0 -- 0 合计 0.68 17.63 18.31 14.19 0.68 14.87 0 -- 0 -- 0 -- 3.44 图2-5 土石方流向图 单位：万m3 八、工程占地 本项目为依托措普沟景区内既有乡道的改扩建工程，本次评价根据项目实际施工图统计占地：总占地面积约为23.83hm2，其中永久占地23.17hm2，其中利用既有道路用地14.54hm2，新增用地面积约8.63hm2。新增占地以林地（含乔木林地、灌木林地及其他林地）为主，新增占用林地约5.16hm2，占用有林地面积约占评价区有林地面积的0.12%，占比较小。目前本项目已建成通车，应尽快按相关要求完善林地占用手续。工程施工过程中未对公路永久占地范围外的林地、草地、耕地等进行扰动。永久占地未对评价区土地利用性质产生明显影响。 根据工程初步设计及施工资料，本项目在施工过程中临时用地约0.66hm2，为沿线坳谷设置的2处施工场地，临时用地主要为草地。项目施工过程中充分利用项目区既有乡村道路，未设置施工便道。 项目占用土地类型主要以公路用地、各类林地及天然牧草地等为主；占用旱地面积约0.49hm2，不占用基本农田。路基施工时土石方基本随挖随运随填，对于特殊情况下需要堆放的土石方堆放在路基占地范围内，不新增占地作为土石方临时堆放场地。项目工程占地面积汇总情况，详见下表。 表2-6 工程占地面积汇总表 类别 工程 占地类型及面积（hm2） 小计 乔木林地 灌木林地 其他林地 旱地 天然牧草地 河流水面 内陆滩涂 公路用地 永久占地 路基工程 4.44 0.63 0.09 0.49 2.87 0.01 0.10 14.54 23.17 合计 4.44 0.63 0.09 0.49 2.87 0.01 0.10 14.54 23.17 临时用地 施工场地1#（K7+500左侧） 0.23 0.23 施工场地1#（K18+300左侧） 0.43 0.43 小计 0.66 0.66 合计 4.44 0.63 0.09 0.49 3.53 0.01 0.10 14.54 23.83 九、拆迁安置工程 本工程沿原路改扩建，不涉及居民住房拆迁和其他电、信基础设施拆迁。 十、交通量预测 本项目按三级公路（四级公路）设计。由于，项目已于2020年全线建成并运行，根据实测数据可知，目前通行车流量较小。因此，本次评价仅对中（2027年）、远期（2035年）车流量进行预测，近期采用实测值进行评价。参考项目可研中对交通量的预测结果，根据各个调查点车流量调查，车流量昼夜比为10∶1，昼间为6:00～20:00，夜间为20:00～次日6:00。项目交通量预测结果见表2-7，车型比见表2-8。 表2-7 交通量预测表 单位：pcu/d 路段名称 里程（km） 2027年 2035年 K0+000~K25+400 25.4 2940 3728 备注：K25+400~K29+525.64段路禁止外来车辆进入，主要功能是为游客提供自行车骑行游览以及景区观光电动车通行。 表2-8 车型构成比例预测结果 预测年 小型车 中型车 大型车 昼夜比 2027年 74.0 22.5 3.5 10:1 2035年 75.1 21.6 3.3 按上述预测年的交通量、车型比和昼夜比系数，计算得出绝对车流量，见下表。 表2-9 车流量预测结果 单位：辆/h 项目 小型车 中型车 大型车 2027年 昼间 109 33 5 夜间 18 5 1 2035年 昼间 141 40 6 夜间 23 6 1 |
| 总平面及现场布置 | 一、工程布局情况 本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建），路线起于巴塘县茶洛乡尼戈村，路线沿措普沟那千曲逆流而上，经来我、压梭寺、茶洛村、热坑、热弄、措曲、措普湖，止于措普寺，路线全长29.526km。 路线主要控制点为：尼戈村、来我村、压梭寺、茶洛村、热坑村、热弄村、措曲、普措，止于措普寺。 二、施工布置 （1）施工场地 施工期，施工人员居住和办公在线路沿线集中居民区就近租用民房，未单独设置施工营地。工程全线共布设施工场地2处，1处主要包括机械停放区、临时仓库、临时机修厂、辅助车间，1处用于材料堆放和表土堆存等。施工场地用地面积约0.66hm2，占地类型为其他草地。施工场地布设见下表。 表2-10 施工场地布置一览表 编号 位置 高程(m) 占地类型及面积(hm2) 备注 其他草地 小计 1#施工场地 K7+500 路基左侧 3600 0.23 0.23 项目施工场地可与措普沟景区其他基础设施建设项目共同使用。 2#施工场地 K18+300 路基右侧 4040 0.43 0.43 合计 -- -- 0.66 0.66 -- 项目施工过程中通过采取工程措施、植物措施对施工场地进行防护及植被恢复。 工程措施：施工期在施工场地四周设置排水沟总长度约510m，采用M7.5浆砌片石进行加固；修建盲沟305m；矮墙535m。 植物措施：目前施工已结束，选取了当地适生草本植物对临时用地区进行了植被恢复，植被恢复良好。 （2）剥离表土临时堆放场 由于本项目路线长，现有交通运输条件参差不齐，在施工过程中，将永久占地剥离表土在路基占地范围内进行沿路临时集中堆放，以供道路绿化、临时工程复耕等使用。施工场地剥离的表土就地堆放在施工场地一角。 （3）弃渣场 根据主题工程路基土石方调运安排，项目共产生弃渣量3.44万m3，项目未单独设置弃渣场，将多余土石方运至措普沟景区其他基础设施建设项目综合利用。 （4）施工便道 本项目沿既有乡村公路进行改扩建，通过G318与外联通，现状交通条件较成熟，因此项目沿线未需修建施工便道。 根据现场勘查，本项目已全线建设完毕并通车，施工场地等临时工程已进行恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致。项目施工总平面布置见附图5。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 1、施工工艺流程图 项目在施工期产污节点图如下： 图2-6 项目道路及配套设施施工工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建）。原路路基宽度基本为5.5～7.5米，部分路基较窄，宽度不足4米（尤其是措普湖至措普寺段，道路宽度仅3.5m），傍山侧一般设置有土边沟，不规整且质量较差，淤积严重，排水不畅；部分挡防结构的材料为浆砌片石或干砌片块石，但因年代较远，养护困难破损严重。本次改建工程对不同路段采取不同改建方式。本项目改建方案示意图见附图6。 K0+000~K18+074段现有路基宽度7.5m，满足旅游公路扩建后路基宽度要求，针对本路段不需加宽。主要工程主要为路面工程、既有桥梁拆除重建工程，不新增占地。 K18+074~K23+532段现有路基宽5m，不能满足旅游公路扩建后对该段的路基宽度要求。针对本路段沿既有道路向远离河流侧扩建。 K23+532~K29+525.64段现有道路宽3.5m，不能满足旅游公路扩建后对该段的路基宽度要求。针对本路段沿既有道路向远离河流侧扩建。主要工程为清基工程、路面工程、既有桥梁拆除重建工程。 （1）清基工程 改扩建工程，需对破碎原路面进行清理，原路面为泥结碎石或土路面，破碎后可直接作为路面基层填料，对拓宽路基，需对路基地表遗留物质进行清理。 （2）路基工程 路基施工以机械施工为主辅以人工施工，在路基压实中注意控制路基填土最佳含水量，确保路基压实度符合规范要求。防护工程施工于路基施工平行交叉进行，影响路基稳定的防护工程先于路基施工，病害防治工程可根据具体情况与路基施工并行或滞后，路堑边坡防护工程、护面工程滞后于路基施工。 根据本工程路基施工特点，共分为路基土石方、路基排水、路基防护3部分。 ①路基土石方 路基土石方施工总体按“施工测量-地表清理-土石方开挖-运输-机械摊铺-洒水-机械碾压”的施工流程进行。 施工测量主要是确定路基设计标高基点、划分挖填区域、确定路基设计上、下边坡边线位置及地表清理范围。地表清理主要是对占地范围内的地表植物、表层腐殖土清理。 路基土石方工程以机械为主辅以人工施工，挖方工程在核实其长度、岩土成分及数量的前提下，布置多个作业面，对土方及松动爆破后的岩石，以挖掘机或推土机作业，配以装载机和自卸车运至填方地段填筑路堤。 ②路基排水及路基边坡防护 路基排水及边坡防护主要包括土质排水沟、浆砌片石挡土墙，均以人工施工为主，机械为辅的施工方法。土质排水沟施工工序为：测量-放线-人工基础开挖。浆砌石挡土墙施工工序为：测量-放线-人工基础开挖-人工砌石-勾缝抹面。施工方法如下：浆砌片石施工方法为采用人工选石、整坡、筑砌，石料用人工挑、抬运到施工部位，人工砌筑；砌筑时依次铺角石、面石、然后填腹石。水泥砂浆用砂浆拌和机拌和，浆砌石人工砌筑。 （3）路面工程 路面采用细粒式沥青混凝土路面，路面结构层包括级配砂砾石垫层、水泥级配砂砾石基层、细粒式沥青混凝土面层。 路面工程以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅。沥青混凝土路面底基层、基层、面层，均采用集中拌和、机械摊铺法进行施工。 本工程路面底垫层设计为20cm天然砂砾石，采用路拌法施工。用12t自卸车运料，用推土机和平地机组合进行摊铺，平地机拌和，再用平地机进行整平和整型，压路机碾压成型。 （4）桥涵工程 ①桥梁工程 全段桥梁工程根据不同结构型式及部位，分别采用机械、机械与人工相结合或人工施工的方案。 本项目桥梁的兼职板、梁式构建及涵洞盖板计划集中预制，运至施工点安装，连续梁及拱式上部构建一般采取搭架现浇施工或预制安装，以减少建设过程中的新增水土流失。桥梁下部构建均在枯水期修建，并在汛期前清理完施工垃圾。施工时对桥梁下方植被资源采取了保护措施，减少了因施工带来的新增水土流失。 A 涉水桥梁 本项目涉水桥梁仅一座，为K1+218中桥，涉水深度小于1.00m，在施工过程中，采用筑岛法施工，围堰高出施工期内可能出现的最高水位0.5m以上。灌桩前挖好沉砂池，灌桩出浆进入沉砂池沉淀，沉淀后的上清夜循环使用，清出的沉淀物运至弃渣场处置。下部结构施工采用转孔后挖孔施工，上部结构采用局部落地支架浇注或T梁和空心板预制浇注。现以编织袋装土筑岛围堰平台为例介绍围堰的施工工艺。 现场勘查后，用选择准备好合适的材料，根据图纸、围堰设计等进行施工放样、确定围堰位置，投放装袋量为1/3、1/2的土袋，袋口用麻绳或细铁丝绑扎，并进行抛投或码堆、不宜抛投的应采用顺坡滑落的方式，并要求上下层互相错缝，必要时用木桩、钢板打入河床进行加固。水面上填土要分层碾压密实，待围堰围至预定位置时进行边坡加固防护，施工完毕后拆除。本项目编织袋装土土石方来源于项目路基及桥梁等开挖土石方，围堰拆除后土石方全部运至弃渣场进行堆放。 B 不涉水桥梁 旱桥施工应注意对桥梁下方植被资源的保护，减少因施工带来的新增水土流失。根据沿线筑路材料供应情况，结合地形、地质条件，以及施工方便、节省造价等，上部结构均采用预应力空心板，桥台均采用重力式桥台、扩大基础。全线中小桥上部结构均采用预制厂集中预制、汽车运输、工地安装的施工方法；钢筋混凝土连续箱梁或预应力混凝土连续箱梁一般采用搭架现浇施工方法。 ②涵洞工程 本项目全线设涵洞77道，均为钢筋砼盖板涵。 盖板涵基础开挖采用反铲式挖掘机施工，两侧设1:1边坡，预留施工空间，人工配合清理基底。盖板采用集中预制、吊车吊装、汽车运至工地的方式。混凝土采用拌和机现场拌和，吊机吊运铺设导管浇注，采用插入式振动棒振捣密实。盖板涵施工顺序为从起点方向的涵洞向终点方向的涵洞依次施工。 （5）交叉工程 连接段路基结构采用线性过渡，最薄处不得小于15cm；路面沥青混凝土面层与砂石路面接缝处，路面标高保证一致。 （6）附属工程 交通工程及沿线设施主要采用人工施工为主；交通工程在路面施工结束后进行，标志牌及安全防护设施等购买成品，现场安装。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 根据《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）生态环境影响专项评价》评价结论，可知： 项目所在区域区域以农村环境为主，评价区内用地类型以林地、草地等农用地为主； 项目所在区域属于II川西高山山原峡谷针叶林地带--IIB川西山原针叶林、灌丛、草甸亚带--IIB1川西山原植被地区--IIB1（3）沙鲁里山北部植被小区。本项目评价区植被类型丰富，区内维管植物种类较多，有72科211属369种，其中蕨类植物7科10属24种，裸子植物3科5属13种，被子植物62科196属332种。 本项目位于大部分路段位于措普沟自然保护区内，保护区优越的生态环境为野生动物栖息繁衍提供了良好的生存条件。调查发现项目评价区内有脊椎动物40科103种。两栖类4科8种；爬行类4科8种；鸟类26科80种；兽类7科7种。鱼类2科8种。 评价区生态系统类型主要包括森林地生态系统、灌草丛生态系统、湿地生态系统、农业生态系统及镇村生态系统为主的五大类。调查显示，评价区生态系统类型主要包括森林生态系统、灌草丛生态系统、湿地生态系统、农业生态系统及镇村生态系统为主。且整体呈现出：整个评价区开发强度不大，自然生态系统保存较好，森林生态系统及灌草丛生态系统发达。 项目K3+275~K29+525.64段位于四川措普沟自然保护区实验区内，保护区内线路长度约26.251km，不涉及自然保护区核心区和缓冲区；K0+900~K29+525.64段位于四川措普国家森林公园内，其中K0+900~K2+000、K5+600~K19+750、K23+500~K25+800、K26+650~K26+900及K29+180~K29+525.64位于森林公园一般休憩区；K2+000~K5+600及K25+800~K26+650段位于森林公园管理服务区；K19+750~K23+500及K26+900~K29+190段位于森林公园核心景观区。 二、环境空气质量现状调查与评价 1、区域环境质量达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于四川省甘孜州巴塘县境内，项目路线涉及国家森林公园、自然保护区的区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，其余区域执行二级标准。 本项目引用四川省空气质量监测网络管理平台（巴塘县）2020年5月1日～5月7日省控常规监测数据，结果详见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价 项目 监测时间 SO2 μg/m3 NO2 μg/m3 PM10 μg/m3 PM2.5 μg/m3 CO mg/m3 O3 μg/m3 空气质量等级 巴塘县生态环境局大楼 2020.05.01 7 3 11 4 0.8 108 良 2020.05.02 7 3 12 6 0.8 116 良 2020.05.03 7 4 18 6 0.9 105 良 2020.05.04 7 5 18 6 1.0 98 优 2020.05.05 7 3 14 3 1.0 98 优 2020.05.06 6 3 17 6 1.0 107 良 2020.05.07 7 3 18 9 1.0 129 良 GB3095-2012二级 150 80 150 75 4 160 GB3095-2012一级 50 80 50 35 4 100 据上表的例行监测数据，巴塘县城区环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，除臭氧外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。 2、引用监测 本项目路线穿越环境空气一类功能区。为了了解区域环境空气质量现状，本项目引用《巴塘县措普沟景区规划环境质量现状检测报告》（KT（202009）检（243）号）中的数据，监测时间为2020年9月15日～2020年9月22日，检测报告见附件。 （1）引用监测点位 本项目引用《巴塘县措普沟景区规划环境质量现状检测报告》（KT（202009）检（243）号）对热坑村监测点位CO、SO2、NO2、O3、PM10以及PM2.5的监测数据。监测点位位于本项目路线K4+500附近，监测数据为三年内的监测数据，数据引用有效。引用点位信息如下表所示。 表3-2 大气环境现状监测点位基本信息 编号 点位名称 监测点坐标（m） 相对本项目方位与距离 监测因子 监测时段 经度 纬度 1# 热坑村 99.5413 30.4894 北侧，约53.75m CO、SO2、NO2、O3 1天4次，连续监测7天 PM10、PM2.5 1天1次，连续监测7天 （2）引用监测评价结果 表3-3 大气环境监测及评价结果 检测点位 污染物 最大浓度 （mg/m3） 标准指数 评价标准 （mg/m3） 超标率 热坑村 PM10 0.042 0.84 0.05 0 PM2.5 0.029 0.58 0.035 0 SO2 0.009 0.06 0.15 0 NO2 0.034 0.17 0.17 0 O3 0.026 0.16 0.16 0 CO 0.49 0.05 0.05 0 从上表可知，监测点位（环境空气一类功能区）的环境空气中各项监测因子的监测结果均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准。 总体而言，项目所在区域大气环境质量状况较好。 二、地表水环境质量现状 1、监测断面 为了了解和掌握该建设项目所在地区环境质量现状，本次环评委托四川国测检测技术有限公司于2020年7月21日~23日对项目沿线区域主要地表水体巴曲河（那千曲）及其支流水质现状进行监测。 表3-4 地表水监测断面布设情况 编号 点位名称 SW1 措曲，跨曲桥上游500m SW2 巴曲河（那千曲），跨曲桥上游500m SW3 巴曲河（那千曲），公路起点下游500m 2、监测项目 监测因子有pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类，共七项。 3、监测时间 2020年7月21日～23日。 4、监测结果 表3-5 水环境质量监测结果（单位：mg/L） 检测点位 检测项目 采样时间和检测结果 7月21日 7月22日 7月23日 单位 SW1措曲，跨曲桥上游500m pH值 8.21 8.19 8.18 无量纲 化学需氧量 6 5 7 mg/L 五日生化需氧量 0.5 0.5 0.6 mg/L 总磷 0.06 0.06 0.06 mg/L 氨氮 0.144 0.136 0.142 mg/L 石油类 未检出 未检出 未检出 mg/L 悬浮物 4 6 5 mg/L SW2那千曲，跨曲桥上游500m pH值 8.26 8.25 8.26 无量纲 化学需氧量 6 6 8 mg/L 五日生化需氧量 0.5 0.5 0.7 mg/L 总磷 0.02 0.02 0.02 mg/L 氨氮 0.088 0.096 0.082 mg/L 石油类 未检出 未检出 未检出 mg/L 悬浮物 5 5 4 mg/L SW3那千曲，公路起点下游500m pH值 8.38 8.36 8.34 无量纲 化学需氧量 8 8 10 mg/L 五日生化需氧量 0.9 0.8 1.0 mg/L 总磷 0.07 0.08 0.08 mg/L 氨氮 0.170 0.178 0.180 mg/L 石油类 未检出 未检出 未检出 mg/L 悬浮物 7 8 8 mg/L 5、评价标准 项目区域巴曲河（那千曲）及其支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准。 6、评价方法 采用单项污染物标准指数法对地表水质进行评价。其评价公式为： Si,j=Ci,j/Csi 式中：Si,j——i污染物标准指数值； Ci,j——i污染物实测浓度值，mg/L； Csi——i污染物评价标准值，mg/L。 对具有上下限标准的pH的标准指数，按照下式进行计算： SpH,j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd），pHj≤7.0 SpH,j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0），pHj>7.0 式中：pHj为实测pH值；pHsu、pHsd为pH的质量标准的上（下）限值。 7、评价结果分析 地表水评价结果见下表。 表3-6 地表水评价结果表 单位：mg/L 断面 项目 时间 pH （无量纲） CODCr BOD5 NH3-N TP 石油类 措曲 SW1措曲，跨曲桥上游500m 2020.7.21 0.61 0.4 0.17 0.29 0.6 0.1 2020.7.22 0.6 0.33 0.17 0.27 0.6 0.1 2020.7.23 0.59 0.47 0.2 0.28 0.6 0.1 那千曲 SW2那千曲，跨曲桥上游500m 2020.7.21 0.63 0.4 0.17 0.18 0.2 0.1 2020.7.22 0.63 0.4 0.17 0.19 0.2 0.1 2020.7.23 0.63 0.33 0.23 0.16 0.2 0.1 SW3那千曲，公路起点下游500m 2020.7.21 0.69 0.53 0.3 0.34 0.7 0.1 2020.7.22 0.68 0.53 0.27 0.36 0.8 0.1 2020.7.23 0.67 0.67 0.33 0.36 0.8 0.1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准 6-9 15 3 0.5 0.1 0.05 由上表可知，根据监测结果可知，本项目公路沿线地表水体的pH值、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类等指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水域标准。综上表明项目所在区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 1、声环境质量现状监测 为了了解和掌握该建设项目所在地区环境质量现状，本次环评委托四川国测检测技术有限公司于2021年4月13日~15日对项目区域声环境噪声进行检测，公路沿共设置8个监测点位。 监测数据显示，各敏感点的昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准，表明项目区域内的声环境质量良好。 五、地下水、土壤环境质量现状 本项目为改扩建三级（四级）公路项目，不设加油站。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，可不开展土壤环境、地下水环境现状监测及评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建）。 一、既有公路概况 本项目原有道路为乡村道路，公路等级低、标准差，大坑小凼、雨季泥泞，缺乏必要的排水设施和安全防护设施，严重影响车辆通行，给沿线来我、压梭寺、茶洛村、热坑村、热弄村、措普寺的农牧民群众生产、工作、生活带来极大的困难，存在较大安全隐患。同时严重制约了这一地区的经济发展，特别是沿线旅游资源（如热坑温泉、措普草原、措普湖、措普寺）的开发。原有道路是措普沟景区的唯一进出通道，为加快巴塘县经济、旅游业的发展、加快措普沟景区建设，提高人民生活水平，对该段公路进行改造，提高路面等级，完善防排水设施已势在必行。 （1）路线 原路线性差，全线平曲线半径仅为10m的有多处路段，最大纵坡达12%；部分路段为小半径与大纵坡组合。原路平纵不满足三级公路标准。 （2）路基 原路路基宽度基本为5.5～7.5米，部分路基较窄，宽度不足4米（尤其是措普湖至措普寺段，道路宽度仅3.5m），傍山侧一般设置有土边沟，不规整且质量较差，淤积严重，排水不畅；部分挡防结构的材料为浆砌片石或干砌片块石，但因年代较远，养护困难破损严重。本次改建工程对不同路段采取不同改建方式。 （3）路面 原路基本为土路路面，路面综合强度严重不足，路面破损率达80～85%，目前主要病害为龟裂、坑槽、裂缝，部分急弯和纵坡较大路段出现了明显推移、壅包现象；路面坑洼不平，影响车辆正常通行。基于上述道路现状，现状交通条件对措普沟景区旅游开发产生了制约性影响，亟待改善。 （4）桥梁 全线原有中桥1座，为1-20m石拱桥，桥宽6.5m，原有桥梁拱圈桥台砌筑质量较差，拱圈部分开裂，承载力达不到三级公路要求的荷载等级。本次改建对该桥不予利用，在该桥下游约50m处新建2-20m预应力砼板桥（斜交角60°），原有石拱桥保留，不拆除。沿线原有简易木桥3座，简易石桥1座，本次改建全部拆除，原址重建。 （5）涵洞 原公路旧涵以简易木涵为主，兼有少量的石板涵和圆管涵。调查结果，大部分石盖板涵、木涵建设年代久远，已出现了涵洞淤积、进出口被冲垮、涵洞处路基沉陷等病害现象，另外随着冲沟的不断发展，原跨径普遍不足，造成涵洞被冲垮或路基水毁、沉陷等；最近几年建设的涵洞，经现场询问调查，部分跨径偏小，造成泄水能力不足，甚至有的洞口堵塞较严重。老路所有涵洞荷载等级不能满足公路-II级的要求，综合考虑，采取全部新建涵洞，旧涵洞拆除。 二、主要环境问题 本工程评价范围内除原有乡村公路工程外，主要建设工程为工程沿线分布的村民住房（含牧民住房）和当地修建的寺庙，无污染型工况企业分布。原有乡村公路交通量很小，对区域环境质量影响很小。 截至2020年7月，本项目已全线建设完毕，并通车。2020年6月10日～19日，四川省长江经济带生态环境问题暗查指导组在巴塘县境内开展暗查时发现该项目属于未批先建项目；2020年7月15日，巴塘县印发了《四川省2020年长江经济带生态环境问题甘孜州巴塘县反馈问题整改方案的通知》（巴委办发[2020]35号），针对该项目存在的问题提出了整改要求。建设单位针对整改要求采取措施见下表。 |

表3-7 环保督查反馈问题及整改情况表 反馈问题 整改情况 备注 一、已建成公路两侧散落废土石未及时清理 沿线弃渣、弃土清理，路肩外侧裸露土播撒草籽及移栽灌木绿化，恢复生态 已整改 二、工程施工期施工场地未及时恢复 2020年7月，施工单位已对施工场地临时占地区进行了恢复。临时占地对土地资源的影响已基本消失。 已整改 已整改 三、该项目未能提供环评批复 / 1、委托专业机构开展了景区规划环评，2020年9月取得了《甘孜州生态环境局关于巴塘县措普沟景区重点建设项目规划环境影响报告书审查意见》（甘环函[2020]303号）；2、已委托开展本项目环境评价。 已部分完成 根据现场勘查，本项目已全线建设完毕并通车，施工场地等临时工程已进行恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致。结合本次对区域内大气、水、声环境现状环境质量监测结果可知，均未出现超标情况，表明区域环境质量现状较好，无显著环境问题。

| 生态环境保护目标 | 一、项目外环境关系 本项目为措普沟景区旅游公路改扩建工程（全线沿原乡村道路改扩建），沿那千曲一侧河堤布线，沿线主要分布有居民农户和寺庙，不涉及医院、学校等敏感点，涉及敏感区域有措普沟州级自然保护区和措普国家森林公园。 二、主要环境保护目标 结合本项目性质，主要环境保护目标如下： 1、水环境保护目标及级别 项目区域主要地表水体为与公路伴行的巴曲河及其支流、措普湖。保护地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准。 表3-8 项目地表水环境敏感目标名单 序号 名称 桩号 水体功能 与路线关系 1 巴曲河（那千曲）及其支流 K0+000~K28+100 II类，具灌溉、行洪功能 与本项目路线相邻，同时有相交处。 2 措普湖 K28+100～K29+000 II类，具灌溉、行洪功能 与本项目终点相邻不相交，最近点相距约120m。 注：项目涉及地表水体段不涉及集中式饮用水源保护地。 2、大气环境保护目标及级别 项目大气环境保护目标为公路沿线200m范围内居民和寺庙，保护其环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级和二级标准 3、生态环境保护目标及级别 表3-9 项目生态环境保护目标 序号 敏感目标 位置 主要保护内容 影响因素 1 自然植被 沿线 本工程永久占用其他草地3.90hm2。 土地占用造成植被的损失及生物量的减少。影响时段为施工期。 2 野生动物 沿线 野生动物生境，破碎化与阻隔。 路域野生动物的栖息环境造成破坏，使其被动迁徙。影响时段为施工期和营运期。 3 水生动植物 桥跨越水体处 评价范围内水生动植物。 桥梁修建破坏水生生物生态和生长环境。影响时段主要为施工期。 4 措普沟州级自然保护区实验区 K3+275~K29+525.64 生态系统 生态系统的破坏，影响时段主要为施工期。 5 措普国家森林公园 K0+900~K29+525.64 生态系统 4、声学环境保护目标及级别 项目声学环境保护目标为公路沿线200m范围内居民和寺庙。保护其声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类、2类标准。其中，K0+000~K0+900段位于1类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；K0+900~K29+525.64段位于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目主要环境敏感目标及环境要素见下表。 |
| --- | --- |

表3-10 项目大气、声环境敏感目标名单 序号 环境敏感目标 功能类别 路基宽度（m） 纵坡（%） 夹角（°） 房屋与红线/中线最近距离（m） 高差（m） 评价区户数及人数 概况 现场照片 1 尼戈村 （K0+200） 大气二级；声环境2类 7.5 2.89 130 左12.25/15.5 0 15户，60人 分布于公路两侧，集中居住，房屋为1~3层砖混结构瓦房。 2 达塔村 （K0+600～K1+100） 大气一级；声环境1类 7.5 0.78 110 左136.75/140 15 40户，160人 3 来我村 （K1+230～K1+500） 7.5 0.78 140 右31.75/35 8 20户，80人 4 压梭寺 （K1+800～K2+000） 7.5 0.78 150 左34.75/38 0 当地修筑寺庙，顺坡而建，为1~3层砖混结构房屋。 5 茶洛村 （K2+400～K3+200） 7.5 1.11 160 右41.25/44.5 5 33户，110人 分布于公路两侧，集中居住，房屋为1~3层砖混结构瓦房。 6 热坑村 （K4+500+K5+000） 7.5 5.93 140 左53.75/57 0 22户，80人 7 措普牧场牧民居住点 （K23+500+K24+000） 7.5 2.93 140 左28.75/32 0 4户，16人 分布于公路两侧，牧民居住点，分布较分散。 8 措普寺 （K29+500） 4.5 2.93 110 左16.25/18 0 当地修筑寺庙，建于山脚，为1~3层砖混结构房屋。

| 评价标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，涉及国家森林公园、自然保护区的区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，详见下表。 表3-11 环境空气质量标准 项 目 浓度限值 单位 一级 二级 SO2 年平均 20 60 μg/m3 24小时平均 50 150 1小时平均 150 500 NO2 年平均 40 40 24小时平均 80 80 1小时平均 200 200 PM10 年平均 40 70 μg/m3 24小时平均 50 150 PM2.5 年平均 15 35 24小时平均 35 75 CO 24小时平均 4 4 mg/m3 1小时平均 10 10 O3 8小时平均 100 160 μg/m3 1小时平均 160 200 2、地表水环境质量标准 本项目区域地表水主要为巴曲河及其支流、措普湖，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。标准限值见下表。 表3-12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标 pH COD BOD5 NH3-N 石油类 TP II类标准 6~9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.05 ≤0.1（湖、库0.025） 3、声环境质量标准 本项目为三级公路（四级公路）。声学环境保护目标为道路沿线200m范围内居民和寺庙，保护其声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，涉及国家森林公园、自然保护区的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表3-13 声环境质量标准 类别 等效声级Leq：dB（A） 昼间 夜间 1类 55 45 2类 60 50 二、污染物排放标准 1、废气 施工场地扬尘排放应符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1规定的浓度限值。具体见下表。 表3-14 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值(μg/m3) 监测时间 总悬浮物（TSP） 甘孜州 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 900 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 350 2、废水 本项目施工期生活污水经旱厕收集后，用作周边农田施肥，不外排；施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。因此，本项目施工期、运营期均为废水外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间dB（A） 夜间dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4、固废 固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本工程为非污染生态类项目，故不涉及总量控制问题。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 截至2020年7月，本项目已全线建设完毕，并通车。2020年6月10日～19日，四川省长江经济带生态环境问题暗查指导组在巴塘县境内开展暗查时发现该项目属于未批先建项目；2020年7月15日，巴塘县印发了《四川省2020年长江经济带生态环境问题甘孜州巴塘县反馈问题整改方案的通知》（巴委办发[2020]35号），针对该项目存在的问题提出了整改要求。建设单位针对整改要求采取措施见表3-7。 一、生态环境影响回顾性分析 本项目设置生态专项评价。根据《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）生态环境影响专项评价》评价结论可知： 本项目永久占地约23.17hm2，其中利用既有道路用地14.54hm2，新增用地面积约8.63hm2。新增占地以林地（含乔木林地、灌木林地及其他林地）为主，新增占用有林地约5.16hm2，占用有林地面积约占评价区有林地面积的0.12%，占比较小。工程施工过程中未对公路永久占地范围外的林地、草地、耕地等进行扰动。永久占地对评价区土地利用性质产生的影响较小。 本项目为沿既有道路改建工程，工程新增占地为既有道路两侧林地、灌木林地及草地为主，工程占用的林地及草地占评价区同类型土地利用比较较小，对评价区土地利用格局的影响较小。此外，由于既有道路通车已久，道路两侧几无野生动物分布，更无野生动物的天然栖息地。 本项目永久占地及临时占地均未占用各类林地，施工过程中未造成植被面积及植物种类减少，项目施工期对评价区植物资源未造成影响。 由于本线为利用既有公路进行改扩建，原有公路已对评价区造成了一定的景观隔离，对既有公路的改扩建不会增强这种隔离作用。因此项目的建设对沿线的植物影响较小。 项目K3+275~K29+525.64段位于四川措普沟自然保护区实验区内，项目在保护区内占地共计21.19hm2。其中永久占地20.53hm2（利用既有12.86hm2，新增占地7.67hm2），临时占地0.66hm2，临时占地以草地为主。本项目在自然保护区内新增占地主要为既有道路两侧林地、草地及设置桥梁跨越的水域，新增占地林地占评价区内林地的比例较小，在自然保护区内的工程布局及占地对自然保护区的影响很小。 项目部分段位于措普国家森林公园内，项目在森林公园内占地共计23.33hm2。其中永久占地22.64hm2（利用既有14.54hm2，新增占地8.13hm2），临时占地0.66hm2，临时占地以草地为主。本项目在森林公园新增占地主要为既有道路两侧林地、草地及设置桥梁跨越的水域，新增占地占用的林地占评价区林地面积的比例较小，不占用耕地，在森林公园内的工程布局及占地对森林公园的影响很小。 7、目前本项目已建设完毕，施工场地已停止使用，并根据其原地貌进行了植草恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致，项目建设对景区景观的影响不明显。 二、大气环境影响回顾性分析 本项目施工期产生的主要污染物为挖填土（石）方、装卸筑路材料（水泥、石灰、沙石）过程中产生的扬尘，其主要污染物为TSP；施工机械运行排放的尾气，主要污染物为CO、NOx、THC；加铺沥青砼路面时产生的沥青烟，其主要污染物为苯并芘[a]、THC。 本项目施工期间通过科学施工、文明施工，严格执行“六必须”、“六不准”规定，并采取了施工现场架设1.8~2.0m围栏，封闭施工现场，定期洒水，对表土临时堆放场进行覆盖，裸露地面进行绿化等措施，使产生的扬尘得到有效控制，未对周围环境产生不利影响。 施工机械运行排放的尾气排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，不会对空气环境造成明显的影响。项目采用沥青混凝土路面，由业主购买成品的沥青，由专用运输车运至现场，液体沥青在施工现场停留时间较短，产生的沥青烟少，未对周围环境造成污染性影响。 综上所述，根据现场调查表明，项目施工期严格落实了各项环保治理措施，未造成施工废气污染及相关环保投诉事件，其各类施工废气均得到了有效控制，实现了达标排放、无环境遗留问题。 三、水环境影响回顾性分析 根据调查，本项目施工单位施工过程中在施工场地设置1座（隔油）沉淀池，已将施工废水进行隔油沉淀后回用于绿化或防尘，无废水排放；本项目施工现场未设施工营地，施工人员的产生的生活污水利用当地现有的生活污水处理设施进行处理，已得到合理处置，对外环境影响较小；本项目桥梁施工安排在非雨季，施工单位通过加强施工管理和监督，严格控制临渠路段的开挖线、土石方运输等工程，避免将施工废弃物堆积于沟渠中，未造成水质污染和下游河道阻塞。 综上，由于项目施工期严格落实了各项环保措施，确保了各类施工废水得到了有效处理，故项目施工期未对区域地表水体造成明显影响。 四、声环境影响回顾性分析 本项目施工期间通过合理安排施工作业时间、优化施工机械布局、选用低噪声设备、加强机械保养、设置施工围栏、合理安排施工物料的运输时间、加强管理等措施，使施工期噪声得到了有效的控制，对周围环境影响很小。 五、固体废物影响回顾性分析 施工期固体废物主要为弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 本项目工程弃方3.44万m3，全部运至措普沟景区其他基础设施建设项目综合利用，弃方外运过程中做好了覆盖工作，基本未出现洒落现象，本项目未设置弃渣场；生活垃圾依托现有处理措施，统一收集后，交给环卫部门处理；废弃的建材、包装材料等建筑垃圾能回收利用的回收，不能回收的统一收集，并及时运至弃渣场。 综上所述，采取整改措施后，本项目施工期产生的废气、废水、噪声以及各类固体废弃物均得到了有效治理，未造成二次污染，现场无环境遗留问题。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、大气环境影响分析 在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOx、THC和TSP。 本项目路面采用沥青混凝土路面，以减少营运期道路扬尘。同时，营运期应加强路面维护和路面清扫，减少路面扬尘。本项目交通量较小，且项目区域较空旷，污染物容易扩散稀释，汽车尾气对区域大气环境影响较小。 A．汽车尾气 营运期废气主要来自汽车尾气污染物（CO、NOx 等）。由于汽车尾气污染物排放强度较小、区域大气扩散条件良好，且项目所在区大气环境质量较好，因此汽车尾气不会对区域大气环境质量造成明显影响。此外，由于对环保的重视、技术进步和清洁能源的广泛应用，未来机动车车辆单车污染排放量可能大大降低。 B．扬尘 本项目路面为沥青混凝土路面，营运期间道路本身产生的扬尘较小，扬尘主要来自上路的汽车所带进的泥土；另外大气中沉降在路面上的尘粒也占一定比重。 二、地表水环境影响分析 项目营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路（桥）面径流，非事故状态下，路（桥）径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对水环境的污染影响；在汽车保养状况不良、发生交通故障，出现事故等时，都可能泄露汽油和机油污染路面，经雨水冲刷后汇集至路基排水沟，流入附近的水域，会造成石油类和 COD的污染影响。据长安大学实际监测数据，路面径流中污染物浓度随时间变化浓度值如下。 表4-2 路面径流污染物浓度测定值（单位：mg/L） 污染物 0-20min 20-40min 40-60min 污水综合排放标准 （GB8978-1996） 一级 三级 pH 7.8 7.6 7.4 6-9 6-9 SS 158.2-231.4 90.3-158.2 18.7-90.3 70 400 CODCr 170 110 97 100 500 石油类 19.7-22.3 3.1 0.2-3.1 5 20 从上表可知，路面径流中污染物浓度随降雨时间延长而降低，降雨初期到形成径流的30min内，雨水的悬浮物和油类物质的浓度较高，30min后，路面径流随降雨历时的延长下降较快，pH值相对稳定。因此，降雨对水质造成影响的主要是降雨初期40min内形成的路面径流。从平均值看，路面径流pH值为7.4，基本为中性，CODcr、石油类污染物因子均在污水综合排放一级标准最高容许排放浓度之内。 路面径流中可能含有的有害物质主要有：机动车尾气中的有害物质及大气颗粒物等通过降雨进入，路面的腐蚀、轮胎及路表面的磨损物、车辆外排泄物及人类活动的残留物等通过降雨大部分汇集到路面径流，污染物主要是悬浮物、油及有机物。 三、声环境影响分析 根据《巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）声环境影响专项评价》结论。项目运营后将使评价范围内的环境噪声值有所增加，增加程度随预测点距项目距离的不同而不同。尼戈村不在自然保护区和森林公园范围内，执行2类标准，其营运中期和远期昼夜噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求；达塔村、来我村、压梭寺、茶洛村、热坑村以及措普牧场牧民居住点位于自然保护区和森林公园范围内，执行1类标准，其营运中期和远期昼夜噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。 综上所述，本项目运营期产生的交通噪声对区域声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目运行期固体废弃物主要为路面清扫产生的垃圾，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋，不会对周围的环境造成影响。由交通事故产生的含油固体废弃物，属危险废物，应送有资质的单位进行妥善处置。 五、环境风险分析 （1）环境风险因子识别 公路建设项目营运期可能产生的环境风险一般源于运输危险化学品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。 本项目运营对环境可能造成的污染主要来源于： ①车辆本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，并排入附近水体； ②运输危化品车辆发生泄漏，排入附近水体； 本项目为措普沟旅游区中规划的重要干线旅游工程，无运输危险化学品的功能。项目污染事故主要来源于车辆交通事故。车辆发生交通事故，本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，将对事故周围地表水环境、环境空气及生态环境造成污染。 （2）事故风险影响分析 本项目评价范围内涉及水体主要为巴曲河及其支流、措普湖，水体功能主要为灌溉、行洪。 本项目为措普沟景区旅游公路，为乡村道路改建工程，设计车速为30km/h。一般来说，交通事故中一般事故和轻微事故占大多数，重大事故和特大恶性事故所在比例几乎没有，对当地地表水环境影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于甘孜州巴塘县，为措普沟旅游区中规划的重要干线旅游工程，贯穿整个旅游区，为当地措普沟景区的唯一通道。项目所在区域主要为沿线分布的村民住房（含牧民住房）和当地修建的寺庙。本项目的建设有助于完善区域交通，有利于加快推进旅游区的开发建设。 本项目原有道路为村道，公路等级低、标准差，大坑小凼、雨季泥泞，缺乏必要的排水设施和安全防护设施，严重影响车辆通行，给沿线来我村、压梭寺、茶洛村、热坑村、热弄村、措普寺的农牧民群众生产、工作、生活带来极大的困难，存在较大安全隐患。同时严重制约了这一地区的经济发展，特别是沿线旅游资源（如热坑温泉、章德草原、措普湖、措普寺）的开发。公路整体呈东北-西南走向。本项目不涉及调整选线，在原路线基础进行公路升级改造，设计时尽量利用原有道路，永久性新增用地约8.63hm2。本项目路线设计主要考虑了以下几个方面： （1）尽量利用原有路线，不涉及调整选线，避免了房屋拆迁和耕地征用，减少对沿线居民的干扰； （3）灵活运用技术指标，适度控制工程规模和投资规模； （4）设计上最大限度保护既有路基、桥涵等结构物，尽量避免在原路基范围内大挖大填，减少废方； （5）充分理解并尽可能采纳当地政府的意见和建议。 本项目在设计中从实际出发，以人为本，合理使用技术指标，充分利用有利地形，减少工程数量；对重点方案，要多方听取意见，反复论证比较，降低工程造价；尽量避免大填大挖，少占经济林木，确保路基稳定和生态平衡；尽量避开不良地质，减少路基病害，保证道路畅通；尽量做到工程与自然景观协调，与相邻的其他设施环境保护等配合，综合治理；力求平纵线形顺适，方便民用，确保行车安全舒适。 本项目不涉及改线，占地主要是原公路规划用地红线内交通设施用地，不涉及住户拆迁。本工程建设均按照当地交通规划设计进行实施，符合区域规划选线方案。 根据线路走向及区域敏感区分布，项目区生态敏感区为措普沟自然保护区及措普国家森林公园（两者80%以上重合）。本项目K3+275~K29+525.64段位于四川措普沟自然保护区实验区内，K0+900~K29+525.64段位于措普国家森林公园内。结合《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）生态环境影响专项评价》结论，本项目在自然保护区新增占地主要为既有公路两侧草地及设置桥梁跨越的水域，新增占地不占用各类林地，不占用耕地，在自然保护区内的工程布局及占地未对自然保护区造成明显影响；项目在森林公园新增占地主要为既有公路两侧草地及设置桥梁跨越的水域，新增占地不占用各类林地，不占用耕地，在森林公园内的工程布局及占地未对森林公园造成明显影响。 工程选线不涉及饮用水水源保护区，也不涉及珍稀动植物活动场所等敏感目标。同时，本项目已取得甘孜藏族自治州住房和城乡规划建设局出具的工程规划选址审查意见（甘建审选[2017]44号）明确项目用地符合相关规划。 因此，本项目选址选线合理。 根据现场勘查，本项目已全线建设完毕并通车，施工场地等临时工程已进行恢复，恢复后的地貌与公路两侧原地貌保持一致，与措普沟景区的景观特征保持一致。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工过程中采取了较为严格的生态环境影响减缓措施，目前施工临时占地已采取了植被恢复措施，施工痕迹已基本消失；此外，根据区域生态环境现状调查，评价认为本项目的建设未对区域生态环境产生明显影响。 1、植物保护措施 （1）避免措施 施工布置时，施工场地设置在公路两侧5~20m方位，临时用地均为占用林地及耕地，施工中充分利用了评价区既有的乡村道路，未设置施工便道，有效减少了对植被资源的破坏。 （2）恢复与补偿措施 对于新增永久占地部分剥离的表层土进行了合理收集，在其他土壤贫瘠处敷设并进行了植草绿化；对于临时占地在施工前对剥离的表层熟化土进行了保持，并在施工结束后及时清理、松土、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 2、动物保护措施 （1）避免措施 按照《中华人民共和国野生动物保护法》的要求，施工过程中不断提高施工人员的保护意识，施工过程中未发生捕猎野生动物的行为。 （2）削减措施 施工期间加强弃渣场防护，加强施工人员的各类卫生管理，无生活污水的直接排放，避免了对评价区水体造成污染，最大限度的保护了动物生境。 3、景观保护措施 针对不同的边坡坡率、当地气候和地质条件，选择能适应当地自然条件的粗放型草灌植物，恢复开挖边坡的植被。并选择重点地段的边坡进行艺术处理，通过植物造景的方式展示地方特色文化。另外对边坡坡顶进行圆弧削坡，使其与山体形成自然过渡，避免生硬的一刀切的边坡形式。 4、水土保持措施 工程建设期间，根据主体工程实施方案和工程实施期间的具体情况对水土保持措施进行了合理调整，同时加强工程施工监理，使水土保持设计随主体工程的设计不断优化，确保了水土保持工程的实施。随主体工程施工的同时，实施了环境治理和水土保持措施，起到了良好的水土保持作用。在水土流失防治责任范围区内的各类开挖面、裸露面、施工场地等得到了及时有效的治理，主体工程水土保持工程措施质量较好，施工过程中的水土流失得到了有效控制。植物绿化措施方面，主体工程的植物措施效果好，达到有效防治工程区水土流失，满足生态环境景观需求。 为减小项目建设对区域生态环境的影响，本项目在设计及施工过程中采取了有效的保护措施；通过积极的防护措施，最大程度地减少了本项目新增占地，避免了对评价区林地、灌丛、天然草地及耕地的占用。减少了对公路两侧植被资源的破坏；未对评价区野生动物资源的带来明显影响，项目的建设未对区域生物多样性造成明显影响。项目施工过程中，实施了环境治理和水土保持措施，起到了良好的水土保持作用，有效防治了工程区水土流失。 根据现场调查，工程建成后，路面已经铺装硬化，无明显的水土流失；路基边坡、施工场地等区域由于植物措施开始发挥作用，水土流失强度大大降低。施工场地已进行土地整治、表土回铺以及迹地恢复，并按占地类型采取种草方式进行植被恢复。已根据各施工场地不同海拔区域气候类型和植被类型分布情况，选用适宜的草种进行植被恢复，以原生适地草种为主。施工场地植物措施配置方式为混合草籽，混合比为1：1，播撒密度为120kg/hm²。施工场地区共计绿化种草面积0.66hm²。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 运营期间应加强运营管理，运营单位重点要加强对沿线林草植被的管护。设立相应野生动物保护宣传警示牌，减少对野生动物的惊扰。具体措施详见《巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）生态环境影响专项评价》。 二、大气环境保护措施 1、管理部门应监督路面的卫生状况，负责路面清洁的部门应经常清扫路面、洒水冲洗，尽量减低路面尘土量； 2、加强项目区域绿化工程； 3、控制车速； 4、悬挂环保标识牌。 综上，在加强管理的基础上，项目在营运期不会对当地大气环境产生明显影响。 三、地表水环境保护措施 环评要求对于本项目沿线跨越河流水体的桥梁采取下以工程措施： ①在桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强环境保护意识。 ②桥梁桥面下设置纵向排水管，纵向排水管在桥头通过竖向排水管排放。 ③在桥梁桥面两侧设置连续的防撞墩。 由于区域路面卫生管理基本到位，全路段专人负责，每天清扫一次，并且发现车辆物料洒落及时清扫。路面径流对水体的污染多发生在降雨初期随着降雨时间延长，路面径流中污染物含量降低，对水体的污染也随之减少，正常情况下路面雨污水排放对地表水水质不会造成污染影响。 四、声环境保护措施 村庄、寺庙附近路段加强绿化，选用枝叶繁茂的当地适生乔木树种，村庄、寺庙附近路段设置限速、禁鸣标志； 加强项目路段交通管理，规范车辆交通行为，严格控制过往车辆车速，禁止车辆超载、超速； 做好路面维修保养，及时修补破损路面，保持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声； 加强噪声监测，预留噪声治理费用，在项目运营期敏感目标进行跟踪监测，若监测结果超标，应及时采取相应的噪声防治措施。 在采取本次评价要求的措施后对声环境的影响将得到有效的控制。 五、固体废物环境保护措施 本项目运行期固体废弃物主要为路面清扫产生的垃圾，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋；由交通事故产生的含油固体废弃物，属危险废物，应送有资质的单位进行妥善处置。 六、环境风险分析 虽然由交通事故引起的泄漏、爆炸、火灾之类的重大事故在各考核路段可能发生的概率很小，但是一旦发生危险品运输翻车泄漏事故，仍会对区域水环境造成污染和破坏。因此，应采取相应的工程和管理措施降低交通事故引起的泄漏、爆炸、火灾等事故风险。 ①工程措施 环评要求建设单位应积极配合公路管理部门，在跨河桥梁两端设置警示牌和限速行驶的有关标志，提醒过往司机谨慎驾驶，并严格按要求进行限行，同时临河一侧设置防撞栏。 ②管理措施 A、加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好； B、雾、雪天气车辆限速行驶，减低事故发生几率； C、发生事故后司机应及时报案并说明所有重要的相关事项；在发生油料泄漏紧急情况下，应关闭该路段，进行泄漏处理； D、发生事故后司机应及时报案并说明所有重要的相关事项； E、公路管理部门接受报案后及时向当地政府办公部门报警，并启动应急预案。 F、本项目为措普沟旅游区中规划的重要干线旅游工程，在营运期应禁止运载危化品的车辆驶入。因此，本项目建成运营后的环境风险事故较小。 ③应急措施 建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面： A、建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥中心：由公路建设单位牵头，包括各环保部门、自来水公司、水务局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 B、建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 C、培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 本项目存在潜在的交通事故和危险化学品泄漏引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案见下表。 表5-1 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急组织 公路管理部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合公路管理部门实施全部工作。 3 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 4 应急设施 设备与材料 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。 5 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等 6 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 7 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备 8 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。 9 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 10 人员训练 与演习 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。 11 公众教育 信息发布 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 12 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 13 更新程序 适时对应急预案进行更新 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 综上所述，本项目运营期在采取以上风险防范措施后，环境风险处于可接受范围。 |
| 其他 | 一、环境监测计划 根据工程特点，本项目运营期监测重点为噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见下表。 表5-2 环境监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测频次 监测历时 实施机构 营运期 沿线环境敏感点（尼格村、达塔村、来我村、压梭寺、茶洛村、热坑村、措普牧场牧民居住点、措普寺） 噪声 LAeq 1次/年 1d 昼夜各一次 监测单位 |
| 环保投资 | 本项目总投资18594.9802万元，其中环保投资主要包括施工期防尘措施、固废处置等，总计306.86万元，占总投资的1.65%，环保治理措施及投资详见下表。 表5-3 环保措施投资一览表 环保项目 措施内容 数量 金额 （万元） 生态环境保护及恢复 表土回铺；绿化覆土 1.58hm2 主体工程 施工工区截、排水沟 56419m 116.2 表土临时堆放场截排水沟，无纺布覆盖 —— 生物多样性监测经费 共7次（施工开始前2次；施工期每半年1次；营运期每年1次） 35 噪声防治 施工期 施工围挡、低噪设备等 —— 12.0 施工人员的保护措施 （防噪耳塞等） 100个 2.0 营运期 噪声监测和预留治理费用 —— 20 设置禁鸣、限速等警告标志 —— 13.66 地表水污染防治 施工期 沉砂池2m3 1处 8.0 隔油池2m3 2套 5.0 临时截、排水沟 70m3 7.0 风险防范措施 工程措施 设置防撞护栏、限速警示标志 —— 主体工程 大气污染防治 施工期 洒水车 1辆 10.0 塑料布、施工人员保护措施 —— 8.0 运营期 洒水降尘、清扫路面 —— 10.0 固体废物 施工期 渣土运输车 —— 5.0 运营期 路面清扫 —— 10 环境管理与监测 环境监测 施工期、运营期环境监测 —— 15 环保验收 含会议费、编制费、监测费等 —— 30 合计 306.86 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量避开雨季施工，做好迹地恢复 | 对陆生生态基本不产生影响 | 加强景区管理，做好游客文明旅游宣传 | 对陆生生态基本不产生影响 |
| 水生生态 | 桥梁施工安排在非雨季，涉水桥梁施工采用围堰施工 | 对水生生态基本不产生影响 | 加强景区管理，做好游客文明旅游宣传 | 对水生生态基本不产生影响 |
| 地表水环境 | 生活污水依托既有污水处理设施，不外排；设置排水系统和临时沉砂池、隔油池 | 对周边地表水不产生污染影响 | 在桥梁两侧醒目位置设置限速、禁止超车等警示标志；桥梁桥面下设置纵向排水管，纵向排水管在桥头通过竖向排水管排放；在桥梁桥面两侧设置连续的防撞墩。 | 对周边地表水不产生污染影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间；合理布置施工机械；敏感点设置临时隔声屏障；使用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 设置减速、禁鸣等标识；加强运营期噪声监测 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准限制。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘、密闭遮盖、设置围挡；商品沥青采用灌装沥青专用车辆装运；加强车辆保养。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16897-1996)、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/ 2682-2020） | 加强交通管理；加强区域绿化建设 | 满足《空气环境质量标准（GB3095-2012）二级标准。 |
| 固体废物 | 本项目工程弃方，全部运至措普沟景区其他基础设施建设项目综合利用，本项目未设置弃渣场；生活垃圾依托现有处理措施，统一收集后，交给环卫部门处理；废弃的建材、包装材料等建筑垃圾能回收利用的回收，不能回收的统一收集，并及时运至弃渣场。 | 做到资源化、无害化、减量化，妥善处置，不产生二次污染 | 路面清扫垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置；由交通事故产生的含油固体废弃物，属危险废物，应送有资质的单位进行妥善处置。 | 做到资源化、无害化、减量化，妥善处置，不产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 加强沿线交通噪声监测，预留噪声治理费用 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准限制。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家现行产业发展政策，符合区域规划，选线合理。项目的建设不会改变区域环境的功能。项目施工期和运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显影响，因此，从环境保护的角度来看，本项目巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）建设是可行的。

# 注 释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图1  项目地理位置图

附图2  水系图

附图3  项目外环境关系及监测布点图

附图4  路线平纵断面图

附图5  项目总平面布置图

附图6  项目改建方案示意图

附图7  路线与规划区位置关系图

附图8  评价范围、调查路线（样方）布置

附图9  项目与森林公园的位置关系图

附图10  自然保护区内工程布局图

附图11  森林公园与自然保护区功能区划关系对应图

附图12  评价区土地利用现状图

附图13  评价区植被分布图

附图14  评价区保护动植物分布图

附图15  影响削减措施布置图

附图16  项目区域现状照片

附件1  甘孜藏族自治州交通运输局关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）初步设计的批复（甘交发[2018]37号）

附件2  甘孜藏族自治州国土资源局关于巴塘县公路段措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程用地预审的意见（甘国土资预[2017]61号）

附件3  环境质量监测报告

附件4  甘孜州生态环境局关于确认“巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）”环境影响评价执行标准的函（甘环函[2020]）355号）

附件5  四川省林业厅关于同意措普国家森林公园总体规划的批复（川林造函【2011】619号）

附件6  四川省林业和草原局关于公布四川光雾山等10处地方级自然保护区面积、范围和功能的通知（川林自函【2020】418号）

附件7  景区规划环评审查意见（甘环函【2020】303号）

附件8  甘孜州发展和改革委员会关于同意变更巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程项目业主的批复（甘发改[2019]403号）

附件9  甘孜州人民政府研究巴塘措普沟景区开发等相关工作会议纪要；

附件10  巴塘县关于脱贫攻坚指挥部办公室关于同意将措普沟景区旅游公路（第一期）建设项目纳为巴塘县2020年脱贫攻坚项目库的批复。

附件11  巴塘县林草局关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）涉及措普国家森林公园相关情况的说明（巴林草[2021]192号）

附件12  巴塘县自然资源局关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）涉及生态保护红线相关情况的说明（巴自然资函[2021]79号）

附件13  《巴塘县自然资源局关于巴塘县措普沟景区基础设施建设项目旅游公路工程（一期工程）对四川措普沟自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价报告》专家评审意见

附件14  项目环评委托书

# Text boxes

K5+500段

K8+700段

K13+700段

K24+100段

K26+000段

K18+300施工场地

K7+500施工场地