甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购

询价文件

项目业主：    甘孜州种子管理站

二O二一年  9 月  8日

询  价  邀  请  函

：

为切实搞好甘孜州种子管理站少乌基地作物病虫害防治，进一步增强绿色防控示范带动功能，推动我州良繁基地制种高质量发展，根据工作需要，甘孜州种子管理站组织开展植保无人机采购，诚邀贵公司参与此次询价报价。

1.询价时间、地点：:2021年   月   日    时

2.询价方式：参与邀请的供应商需以快递的方式提供企业有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一证明文件复印件（加盖鲜章）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书（原件）、被授权代表身份证原件、被授权代表身份证复印件、报价表（样表见附件），于2021 年   月   日 xx:xx点前送达甘孜州种子管理站（快递收件地址：）。注意只能一次报价，最低报价中标。本次报价包含税、包装、运费（送到指定仓库）等相关费用，本次报价有效时间90天。（注：所有留存复印件须加盖单位鲜章）。

3.采购人将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

4.采购单位联系人：李健  联系电话：18011275557

附：植保无人机参数

甘孜州种子管理站

2021 年  月  日

甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购清单

一、采购数量：1台，无人机飞手培训3名（含培训证件），采购控制金额7.96万元以内。

二、参数及指标：

| 序号 | 项目内容 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 机架 | （1）最大轴距：2145 mm （2）外形尺寸：2858 mm×2685 mm×790mm（机臂展开，桨叶展开） 2030 mm×1866 mm×790 mm（机臂展开，桨叶折叠） 1170 mm×670mm×857 mm（机臂折叠） （3）▲机身可折叠 |  |
| 02 | 飞行参数 | 额定容积：载药量≥30L 作业载荷：额定：30L 最大可承受风速：8m/s 最大飞行海拔高度：4500m（*海拔每增加1000m，适当减少12%药量） 喷头数量：16个 最大喷洒流量： SX11001VS：7.2 L/min SX110015VS：8 L/min TX-VK4：3.6 L/min ▲4 - 9 m（12个喷头，距作物高度约1.5 - 3 m) 雾化粒径： SX11001VS : 130 - 250 μm SX110015VS : 170 - 265 μm TX-VK4：110 - 135 μm （与实际工作环境、喷洒流量等有关） 最大流量：4L/min×1 流量测量误差：< ±2% 流量测量范围：0.25-20L/min 流量计可测量液体：电导率> 50 μS/cm，典型液体：自来水，含水有机/无机农药等 工作频率： CE（欧洲） / FCC（美国）：24.05GHz至24.25GHz MIC（日本） / KCC（韩国）：24.05GHz至24.25GHz 整机重量（不含电池）：26.4kg 最大起飞重量：76.5 kg（海平面附近） 最大推重比：1.70 @起飞重量66.5kg 悬停精度（GNSS信号良好）： 启用D-RTK： 水平±10 cm，垂直±10 cm 未启用D-RTK： 水平±0.6 m，垂直±0.3 m（雷达功能启用：±0.1 m） RTK / GNSS使用频段： RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5 GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1 最大功耗：11000 W 悬停时间： 20.5min（@29000 mAh & 起飞重量36.5 kg） 7.8min（@29000 mAh & 起飞重量66.5 kg） 最大俯仰角度：15° 最大作业飞行速度：7 m/s 最大飞行速度：10 m/s（GNSS信号良好） FPV视角（FOV）: 水平：129°，垂直：82°，分辨率：1280×720 15-30fps FPV探照灯最大光强：13.2lux @ 5 m直射 雷达工作功耗：12 W 雷达定高及地形跟随： 高度测量范围：1 - 30 m 定高范围：1.5 - 15 m 山地模式最大坡度：35° 避障系统： 可感知距离：1.5 - 30 m 视角（FOV）：水平360°，垂直±15° 使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5 m且速度小于7 m/s 安全距离：2.5 m（飞行器刹车停稳后桨尖与障碍物距离） 避障方向：水平方向全向避障 防护等级：≥IP67 电机最大拉力：18.7kg/rotor 电机最大功率：3600W/rotor 遥控器信号有效距离（无干扰、无阻挡）： SRRC：5 km MIC/KCC/CE：4 km FCC：7 km（数据为飞行器作业高度2.5m时测得） 遥控器显示屏：5.5英寸屏幕，分辨率1920×1080，亮度1000 cd/m²，Android系统 工作环境温度：-10℃至40℃ 智能飞行电池放电倍率：11.5C 电池容量：29000mAH 电池防护等级：IP54+板级灌封防护 电池放电倍率：11.5C 电压：51.8V |  |

甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购询价文件

为切实搞好少乌基地农作物病虫害防治，根据工作需要，甘孜州种子管理站组织开展植保无人机采购。

一、项目基本情况

1.项目业主：甘孜州种子管理站

2.项目名称：甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购

3.采购控制价： 7.96万元

4.采购数量：植保无人机一台，无人机飞手培训3名

二、申请人必须具备的资格条件

（一）申请人的资格要求

1.企业有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码证。或三证合一的营业执照(注：副本复印件盖鲜章)

2.法人代表身份证复印件加盖鲜章。

3.投标人开户银行信息

4.投标人具有“通用航空企业经营许可证”

（二）申请人的确定方式

由业主从符合报名条件的潜在申请人中，通过邀请的方式选择3家以上符合条件的企业作为询价对象。无论中选与否，所发生的一切费用均由参与单位承担。

三、询价申请文件的组成

（一）申请文件的组成

1.报价资料（格式见附件1）。（注：法定代表人必须签字或盖章，报价文件方能有效）。

2.法定代表人身份证复印件加盖投标人鲜章。

3.营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖鲜章），或三证合一证明文件复印件（加盖鲜章）。

（二）申请文件的装订

1.申请文件要求采用A4纸打印，申请文件封面应加盖申请人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字或盖章的申请文件中须同时提交授权委托书。报价文件必须加盖申请人公章。

2.申请文件采用密封装订，封套上注明：“甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购申请文件”字样，注明申请人名称并加盖公章。申请文件要求于2021年 9 月   15日24:00前将投标文件快递交至甘孜州管理站（地址：四川省甘孜藏族自治州康定市郭达街10号种子管理站   收件人：李健     电话： 18011275557   ）。

四、评选标准和办法

1.本次采购确定采用最低价中标。

2.技术要求：

详见《甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购》。

3.其他要求：

供货方需负责物资运输、飞手培训等费用。

五、询价时间、地点

2021年9 月 17日 15 时，甘孜州种子管理站2楼会议室

六、中选通知书的发放

中选单位确定后，业主以书面形式发出中选通知书，中选单位应在7个工作日内领取中选通知书并签合同，签订合同后5个工作日内交货。

七、附件

1. 甘孜州甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购报价表 ；

2. 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

3. 询价采购记录表;

4. 询价小组签到册、供应商签到册；

5. 中选通知书；

2021年X月XX日

附件1  甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购报价表

| 序号 | 商品名 | 规格 | 单价 （） | 供货数量 （） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：          （盖章）

联系人：

联系电话：

报价时间：年   月   日

附件2

法定代表人授权委托书

甘孜州种子管理站 ：

（总经理）授权              为我方参加甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理与该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事宜。

特此委托。

法定代表人签字：

法定代表人电话：

授权代表签字：

授权代表电话：

单位名称：         （盖章）

日期：       年     月      日

附件3

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：甘孜州种子管理站

本公司             参加甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机询价采购的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：           （盖公章）

授权代表：                      （签字）

日期：        年    月    日

附件4                询价采购记录表

| 采购项目 |  | 采购单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购时间 |  | 采购地点 |  |  |
| 供 应 商 | 本次询价协议供货供应商共 家 |  |
| 询 价 过 程 | 一、根据甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购需要，我单位于 年 月 日进行了询价采购活动。本次采购采取询价的方式，询价小组成员由 （监督）、 组成。 二、在采购单位纪检人员的监督下，询问了 家符合要求的供应商，供应商报价情况如下： 1. 2. 三、根据相同配置要求，相同售后服务、低价中标的询价原则，询价小组确定本次成交供应商为： |  |
| 询价结果 | 成交供应商： 成交金额： |  |
| 询价人员 |  | 监督人员 |  |  |

附件5

甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购询价小组签到册

| 单位 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购询价供应商递交文件名单

| 供应商名称 | 投标资料送达时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

附件6

中　选　通　知　书

：

在2021年    月    日在甘孜州种子管理站少乌基地植保无人机采购项目采购项目询价中，你公司以                       的最终价格成交。请于接到本通知7个工作日内来本单位与我方签订购销合同。

甘孜州种子管理站

2021年   月   日