# 环境影响分析及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

| 施工期生态环境影响分析 | （一）施工期生态环境影响 1、对植物资源的影响 本项目评价区域为竹庆镇范围，项目建设占用草地、交通运输用地、住宅用地、其他土地等，道路建设占地会使沿线的植被受到破坏，根据项目区土地利用现状图，项目直接影响的植被类型主要是草地等。从而降低群落的生物多样性。 2、对陆生动物资源的影响 评价区域为竹庆镇镇区范围内，受人为活动影响深远，主要动物为常见物种。根据现场调查结果，拟建道路影响范围内未发现野生动物保护区，无受保护的珍稀动物资源，但沿线仍有小型爬行动物、鸟类分布。道路施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。施工期间，临时征地区域的鸟类和兽类将被迫离开原来的领域，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可回到原来的领域。 评价认为，项目沿线未发现珍稀保护动物分布；项目施工完成后，因道路建设破坏的植被均可在道路施工完毕后将得到恢复。因此，施工期对陆地生态环境影响较小。 3、工程占地影响分析 本工程占地为永久占地，总占地面积为10.77hm2，其中永久占地8.30hm2，临时占地2.47hm2。工程占地类型主要包括草地、交通运输用地、住宅用地、其他土地等。由于本项目位于德格县竹庆镇总体规划范围内，根据规划属于道路用地，因此，项目区内所占地不属于基本农田。这些施工占地将对植被产生直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。 施工期间，在项目用地范围内施工，严禁超范围施工，注意对道路沿线植被的保护，施工结束后及时采取工程和植物措施对临时用地进行迹地恢复。 4、水土流失 本工程在建设过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、破坏植被、构筑人工再塑地貌等活动，在侵蚀营力的作用下产生的，其形成包括自然因素和人为因素两种。 自然因素包括地形坡度、气候、土壤、植被等因素，其中降雨、风、温度等气候因素是形成土壤侵蚀的自然动力因素。 人为因素为施工期间工程挖填方，路基基础填筑、施工临时设施地基平整等施工过程将损毁地表植被，原稳定地形地貌受遭到破坏，地表结皮遭到扰动破坏，使占地范围内的表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有地表的防冲和固土能力，加剧水土流失，特别是在高开挖边坡和高填方边坡，在外力的作用下将使水土流失成倍增加。 治理措施： 针对工程建设过程中的水土流失特点和防护要求，提出与工程相应水土保持方案。水土流失防治体系见下表。 表4-1 水土流失防治措置体系标 水土流失防治分区 防治时段 防治措施 措施类型 道路区 施工期 砼网格护坡、浆砌石排水沟 工程措施 表土回填 工程措施 道路行道树、栽植灌木、框格护坡种草 植物措施 截排水沟、沉砂池、编制土袋挡墙、塑料雨布苫盖等 临时措施 施工场地 施工期 表土剥离保护，表土回填 工程措施 播散草籽 植物措施 截排水沟、沉砂池、编制土袋挡墙、塑料雨布苫盖等 临时措施 弃渣场区 施工期 表土回填 工程措施 散播草籽 植物措施 截排水沟、沉砂池、编制土袋挡墙、塑料雨布苫盖等 临时措施 （二）废水 施工期间污水的主要来源有：施工人员生活污水、施工废水。 施工废水：道路施工场所施工机械冲洗产生含油废水，环评要求施工场地产生生产废水经隔油、沉淀（沉淀池2个，容积均约5m3）后全部循环回用，不外排，故对周围水体不会产生影响。 生活污水：施工场地的生活污水处理不当也会对地表水造成一定的污染，工程施工高峰人数约50人，生活污水排放量4.25m3/d，废水依托租用居民已有设施处置。本项目水环境不会受到施工场地的影响。 另外，施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，堆放的建筑材料被雨水冲刷等将会对地表水环境质量产生一定的影响。因此，在道路施工期，必须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，减轻对河流的污染程度，在采取环评建议的污染防治措施后，可有效地减轻施工废水对地表水环境的影响。 综上，施工期间产生废水量小，成份简单，对水环境影响小，随施工结束而消失。 （三）施工期废气影响分析及治理措施 拟建道路建设过程中，将进行土石方填挖、筑路材料的运输及摊铺等作业工作。根据工程可行性研究成果，本工程路面采用沥青混凝土路面，因此，该工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。 1、粉尘 TSP污染的主要来源是开放或封闭不严的灰土拌合、材料运输过程中的漏撒，及未铺装道路路面起尘等。 （1）施工扬尘 根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上。但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，至200m左右基本上满足二级标准，200m以外对大气影响甚微，施工期对空气环境的影响范围主要在施工场界外200m以内。 据已有施工场地类比调查，在一般气象条件下（平均风速为1.3m/s），施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，至150m处符合二级质量标准，具有明显的局地污染特征。在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时进行施工，在不同的风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值大幅下降。施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。 （2）道路扬尘 施工车辆将产生运输扬尘。据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20(m），而在未铺装沙砾的泥土路面，粒径小于5(m的粉尘颗粒占8%，5～10(m的占24%，大于30(m的占68%，因此，未铺装的施工便道和正在施工的道路极易起尘。 为减少起尘量，有效地降低其对周边居民正常生活和单位产生的不利影响，在集中居民区应采取定期洒水降尘措施。研究表明，通过洒水可有效地减少70%的起尘量。同时严格参照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川府发[2014]4 号）要求进行施工。因此，道路施工所引起的扬尘及粉尘对项目敏感点影响较小。 2、沥青烟 项目全线所需沥青混凝土均采用外购，不设置热拌站。目前道路建设均采用拌和好的成品沥青，项目利用周围既有的沥青拌和站，本身不设沥青拌和站。用无热源或高温容器将成品沥青运至铺浇工地，故其沥青烟来自于铺设过程中产生的少量沥青烟。由于沥青烟气的排放浓度较低，项目施工场地开阔，易于扩散，因此，沥青烟气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。 3、燃油和交通运输废气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 本项目施工期废气施工机械和运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放。在加强施工机械和运输车辆管理和合理安排调度作业的前提下，燃油废气对环境空气质量基本无影响。 综上，施工期的主要污染是TSP，建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻TSP污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻TSP的污染。灰土拌和站下风向200m内无居民，粉尘对周围居民无不良影响，同时，本区域大气环境质量较好，环境容量大，扬尘和尾气容易稀释，在采取本环评提出的各项防治措施后，可大大减轻施工对周围空气环境的影响，而不会产生区域性污染。施工对周围环境空气质量的影响是短时期的，施工结束后，其影响即消失。 （四）噪声 1、施工噪声预测 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： 式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)； L0 ——距声源r0处的声级dB(A)； △L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： 工程建设过程中，施工机械运行、运输车辆运行等施工活动产生的噪声将对项目区域的声环境带来一定影响。根据同类型类比工程监测资料，项目实施过程中，机械噪声值基本位于76~95dB(A)之间，噪声最大值为95 dB(A)。 施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果，见下表。 表4-2 主要施工机械噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 序号 距施工点距离(m) 机械类型 5 10 20 40 60 80 100 150 200 300 1 轮式装载机 90 84 78 71.9 68.4 65.9 64 60.5 58 54.4 2 平地机 90 84 78 71.9 68.4 65.9 64 60.5 58.0 54.4 3 振动式压路机 86 80 74 67.9 64.4 61.9 60 56.5 54.0 50.4 4 双轮双振压路机 81 75 69 62.9 59.4 56.9 55 51.5 49.0 45.4 5 三轮压路机 81 75 69 62.9 59.4 56.9 55 51.5 49.0 45.4 6 轮胎压路机 76 70 64 57.9 54.4 51.9 50 46.5 44.0 40.4 7 推土机 86 80 74 67.9 64.4 61.9 60 56.5 54.0 50.4 8 轮胎式液压挖掘机 84 78 72 65.9 62.4 59.9 58 54.5 52.0 48.4 9 冲击式钻井机 73 67 61 54.9 51.4 48.9 47 43.5 41.0 37.4 注：5m处的噪声级为实测值。 2、影响分析 （1）单机施工机械噪声昼间在距声源30m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；夜间则需300m才能达标。 （2）多种机械同时施工时，昼间在距声源60m以外可满足标准限值要求；夜间在350m以外可满足标准限值要求。 当施工工艺需要必须进行夜间施工时，须办理夜间施工手续。总的来说，项目施工期噪声会对沿线居民造成一定的影响，但是其影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，可将噪声对环境的影响降至最低。 （五）固废 1、土石方 根据本项目水土保持方案报告书可知，本项目建设共开挖土石方10.11 万m3（含表土剥离0.742 万m3，自然方，下同），回填土石方9.33 万m3（含表土回填0.0483 万m3），借方4.84 万m3，弃方5.62 万m3。弃方全部运至2 处弃渣场堆放，外购砂石料主要用于路基软基换填。 2、建筑垃圾 在工程施工过程中会产生少量建筑垃圾，主要为道路破除产生的建渣及建筑施工材料的废边角料等，预计产生量为4305.62m3，建筑垃圾必须日产日清，禁止在施工现场设建筑垃圾堆场。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等可分类回收，外售废旧资源回收站；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、建渣等应集中堆放，定时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。 3、生活垃圾 施工高峰期施工及管理人员约为50人，以0.5kg/d•人的垃圾量进行计算，生活垃圾量为25kg/d。生活垃圾袋装收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。 因此，本工程施工期产生的固废对环境造成的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）营运期生态影响分析 本项目路线两侧中心线200m范围内无自然保护区，未发现珍稀野生濒危动物和植物群落分布，交通行为导致评价范围内野生动物数量减少是有限的，对沿线陆生动物影响较小。 （二）地表水环境影响分析 营运期道路排水工程采用雨、污分流制，雨水通过本项目设置的雨水管道收集后，汇入竹庆沟和当真河；污水通过本项目设置的污水管道集中收集后，排入下游污水干管中，最后排入污水处理厂处理达标后排放。 营运期废水主要为路面径流污水，路面径流流入雨水管网。非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响。 营运期因车辆事故造成有毒、有害物质外泄，在未采取应急措施进行处理的情况下，致使有毒、有害物质进入竹庆沟和当真河而造成污染事故。 为减轻路面径流对区域地表水体的影响，采取以下措施： ①植被控制措施：在道路沿线两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护地表水体的目的； ②加强营运期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁；定期检查、维护沿线的排水工程设施（如污水管、雨水管网等），出现破损应及时修补。 在采取以上措施后，营运期路面径流不会对周边水体水质造成明显的影响。 （三）大气环境影响分析 本项目营运期的汽车尾气中主要污染物是一氧化碳、氮氧化物和碳氢化合物，公路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可由下式计算： 式中： Qj：j类气态污染物排放源强度（mg/m·s）； Ai：i型车预测年的小时交通量（辆/h）； B── NOX排放量换算成NO2排放量的校正系数，取0.8； Eij──汽车专用公路运行工况下Ii型车j种污染物量在预测年的单车排放因子，mg/（辆·m）。 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB18352.3-2005），第IV阶段从2010年7 月1 日起执行，即到工程通车后，全国范围内将执行第IV阶段标准，因此，营运期汽车尾气排放源强根据对《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录推荐的单车排放因子进行修正，修正后的单车排放因子见下表。 表4-3车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆） 平均车速 50km/h 小型车 CO 31.34 NOx 1.77 中型车 CO 30.18 NOx 5.40 大型车 CO 5.25 NOx 10.44 备注：单车排放因子按照《公路建设项目环境影响评价技术规范》（JTGB03-2006）取值。 工程建成营运后汽车尾气中各类污染物排放源强见下表。 表4-4营运期汽车尾气排放源强 单位：mg/（m·s） 污染物 年 份 CO NOX 2023 0.5561 0.0784 2029 1.9116 0.2699 2037 1.8262 0.3273 防治措施： （1）加强绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。 （2）加强交通管理，规定车速范围，减少事故发生。 （3）定期进行道路洒水。 （4）加强市政建设和交通交通管理，应鼓励和发展改进大型公交设施，提高公交车的行驶速度和使用效率，降低市民对出租车和私家车的依赖程度，减轻机动车尾气排放量。 （5）由交通管理部门制订淘汰落后车型方案，禁止尾气不达标车辆进入，在一定时期内限制落后车型的行驶区间。严格限制混凝土搅拌车、渣土运输车、工程施工机械车等行驶的时间和范围。 （四）声环境影响分析 营运期噪声污染源主要为交通噪声。车辆行驶辐射噪声级与车速、车辆类型和桥面类型有关。本项目道路设计时速为30km/h，路基宽度为10、14m。本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 （1）车速 车速计算参考公式如下： 式中：——第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h 时，该型车预测车速按比例降低； ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； vol —单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4 分别为系数，如表4-5所示。 表4-5车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 （2）车型分类 车型分类（大、中、小型车），方法见下表。 表4-6 车型分类标准 车型 总质量（GVM） 小 ≤3.5t以下，M1，M2，N1 中 3.5t～12t，M2，M3， N2 大 ＞12t，N3 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3和GB1495划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。 （3）交通噪声预测模式 a) 第I类车等效声级的预测模式 式中：LAeq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角(rad)，如下图所示： 图中AB为路段，P为预测点； ΔL——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL1=Aatm+ Agr+ Abar+ Amusc 式中： ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。 b)总车流等效声级 若预测点受多条道路影响，应叠加。 （4）单车行驶辐射噪声级 1）第i种车型在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）按下式计算： 小型车：LA,S= 12.6+34.73log(SS) +Delt（纵） 中型车：LA,m = 8.8+40.48log(SM) +Delt（纵） 大型车：LA,L = 22.0+36.32log(SL)+Delt（纵） 式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车； 2）修正量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量1 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度 公路纵坡修正量△L坡度按下式计算： 大型车：△L坡度=98×β （dB） 中型车：△L坡度=73×β （dB） 小型车：△L坡度=50×β （dB） 式中： β——公路纵坡坡度，%。 ②公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面 取值按下表取值。 表4-7 常见路面噪声修正值 单位：dB(A) 路面类型 不同行驶速度修正量km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 水泥混凝土 1.0 1.5 2.0 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 ③地面覆盖物吸收衰减因子α 声波在传播过程中受地面覆盖物的吸收产生衰减，公路两侧主要为林地、草地和耕地，土质松散，取α值为0.5。 ④声波传播途径引起的衰减量2 a)障碍物衰减量Abar ①声屏障衰减量（Abar）计算 式中，f声波频率，Hz。公路中可取500计算A声级衰减量。C为声速,340m/s。为声程差，m。 有限长声屏障计算： Abar仍由上式公示计算，然后根据下图7-2进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图7-2a中虚线宝石：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应得遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 有限长度的声屏障及声源的修正图 ②高路堤或低路堑声影区衰减量计算 计算出声程差后，直接采用式（A.18）计算，不再采用图A.5来查找了。 ③农村房屋附加衰减量估值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按下图和表7-4取值。 农村房屋降噪量估算示意图 表4-8 房屋噪声附加衰减量估算量 房屋状况 Abar 40～60% 3dB 70～90% 5dB 以后每增加一排房屋 1.5dB 最大绝对衰减量≤10dB （5）预测点昼间或夜间的环境噪声预测 LAeq预=10lg[100.1L(Aeq)交+100.1(LAeq)背] 式中：LAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB； （6）预测参数 ①交通量 运营期声源为流动声源，分别对工程的运行中期、远期做环境影响评价，本项目交通预测量见下表。 表4-9 交通预测量结果表 (pcu/d) 道路名称 交通量（双向） 2023年 2029 2037年 A线 200 520 886 B线 300 1202 1202 C线 300 1202 1202 D线 200 520 886 合计 1000 3444 4176 按照竹庆镇交通特征，昼夜间比例为9：1。 预测点位 根据拟建道路的建设内容，本次环评对沿线各声环境敏感点进行预测。 （7）交通噪声预测结果 本次预测采用宁波环科院编制的EIAN2.0噪声预测软件进行噪声预测，结合项目实际情况，距道路不同距离处的噪声预测值见下表。 表4-10营运期交通噪声预测一览表 运营期 时段 距路中心线不同距离处交通噪声预测值dB(A) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 2023年 昼间 55.93 53.79 52.33 51.23 50.34 49.59 48.36 47.37 45.49 44.07 夜间 52.83 50.69 49.23 48.13 47.24 46.49 45.26 44.27 42.39 40.97 2029年 昼间 53.68 51.53 50.08 48.98 48.08 47.33 46.10 45.11 43.23 41.82 夜间 50.60 48.45 47.00 45.89 45.00 44.25 43.02 42.03 40.15 38.74 2037年 昼间 55.84 53.70 52.5 51.14 50.25 49.50 48.27 47.28 45.40 43.98 夜间 52.74 50.60 49.15 48.04 47.15 46.40 45.17 44.18 42.30 40.88 本项目声环境标准为：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目营运后，距离路中心线10m处交通噪声昼夜噪声值都能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（昼间70dB、夜间55 dB）。 根据噪声预测模式和预测参数，结合项目监测报告和项目的实际情况，运营期不同距离处噪声预测结果见下表。 表4-11营运期敏感点预测结果 单位：dB（A） 名称 与道路红线距离 类别 2023年 2029年 2037年 标准 限值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 竹庆村居民点 5m 贡献值 41.95 38.85 39.70 36.62 41.86 38.76 昼间70 夜间55 现状值 57.4 42.0 57.4 42.0 57.4 42.0 叠加值 57.52 43.71 57.47 43.11 57.52 43.69 竹庆镇小学 40m 贡献值 51.23 48.13 48.98 45.89 51.14 48.04 昼间60 夜间50 现状值 56.3 37.6 56.3 37.6 56.3 37.6 叠加值 57.48 48.5 57.04 46.49 57.46 48.42 根据预测结果，公路运营期间（2023年~2037年），敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，因此，项目运营对周围敏感点影响较小。 为了进一步降低道路改扩建后交通噪声影响，环评要求项目运营后应采取相关措施： ①在学校、医院和集中居民点路段，设置限速、禁鸣标志。 ②建议公路两侧未发展规划区域，在距公路两侧50m范围内不得规划修建学校、医院等对声环境要求较高的建筑。 项目改扩建后，随着路面的损耗和实际交通量的增加，特别是运营远期，随着交通量的增加，有可能会出现噪声超标的现象。环评建议建设单位预留噪声治理费用，在项目运营后加强对敏感点区域的噪声监测，发现问题及时采取补救治理措施。 （五）固废 营运期固废主要是行人产生的生活垃圾和路面清扫产生的清扫垃圾。设置垃圾桶，行人产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；路面清扫产生的清扫垃圾由环卫部门统一收集清运，运送至城市垃圾处理场集中处置，避免雨水冲刷后进入河道污染水体。 （六）社会环境影响分析 本项目为道路建设项目，项目的施工期间可能给周边居民出行造成交通不便，影响群众的正常生产、生活，但在优化路线、严格执行各类环保措施之后，能够减少施工期间对沿线居民的影响。将促进区域经济发展，为社会提供更多就业机会，增加社会的稳定因素。 综上所述，本项目的社会环境影响为正效应。 |