甘环发〔2022〕316号

甘孜州生态环境局

关于稻城县医疗废物处置中心建设项目环境影响报告书的批复

（项目代码：2107-513337-23-01-816014）

稻城县卫生健康局：

你单位报送的《稻城县医疗废物处置中心建设环境影响报告书（报批本）》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，批复如下：

一、基本情况

本项目位于稻城县金珠镇，建设性质为新建，占地面积1000平方米。其建设内容主要为：高温蒸汽处理车间、消毒车间、锅炉房、冷藏室、一体化污水处理设施等。设计服务年限12年，处理规模为2t/d ，采用高温蒸汽灭菌处理工艺，处置医疗废物（HW01）中的感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）两类，服务范围为稻城县各级医疗卫生机构和各乡镇及街道卫生院（所）。项目总投资700万元，环保投资183万元。

二、产业政策和规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类，项目符合国家现行产业政策。项目为《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017-2022）中期调整方案》中规划医疗废物处置项目。2022年2月，取得稻城县发展和改革局《关于稻城县医疗废物处置中心建设项目立项的批复》（稻发改固投〔2022〕33号），同意项目立项。取得稻城县自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第513337-2020-00017号），符合稻城县国土空间用途管制要求。据建设单位及其环评单位调查和稻城县相关职能部门出具意见显示，本项目工程范围内不涉及生态保护红线、基本草原、基本农田、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物古迹等生态敏感区和特殊环境保护目标。

项目建设总体符合国家产业政策和甘孜州“三线一单”生态环境分区管控等相关要求，在全面落实报告书提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

三、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）加强工程建设生态环境保护工作，落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。落实环保设计，将环保措施纳入施工合同之中，认真执行环境保护“三同时”制度，严格落实报告书有关要求及环保投资费用，全过程贯彻清洁生产要求，落实施工期及运营期等各时期污染防治措施及风险防范措施，减少污染物产生量和排放量。落实各项生态保护措施，控制和减小施工对生态环境的不利影响。

（二）加强施工期项目管理。严格落实施工期各项环境保护措施。你单位后续设备安装等施工行为，须按照行业规定及报告书提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工废水利用周边生活设施处理；生活垃圾及时收集并交当地环卫部门处置。施工期结束及时开展生态修复等工作，严禁引入外来物种。

（三）严格落实营运期大气污染防治措施。按照《医疗废物高温蒸汽消毒处理工程技术规范》（HJ276-2021）规定，对整个生产系统实施密闭运行，冷藏库、进（出）料、高温蒸汽处理废气、灭菌小车及破碎废气分别设置集气管道，收集至“高效滤膜+生物脱臭塔+活性炭吸附”装置处理后通过15m（DA001）排气筒排放。恶臭污染物须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求及厂界排放限值要求。VOCs执行《医疗废物处理处置污染控制标准（GB39707-2020），参照《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准（DB51/2377-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求。厂区内应加强绿化减少恶臭影响。本项目以医疗废物处理中心边界划定100米的卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响。你单位应及时告知当地政府及有关部门，在该范围内不得规划新建居民住宅、医院、学校等环境敏感目标，规划、建设项目应充分考虑其环境相容性。

（四）严格落实营运期水污染防治措施。项目排水实行雨污分流，加强废水收集系统建设，各类废水不得外排。生活污水进入使用化粪池处理后用于附近牧草地施肥。医废渗滤液、车辆清洗水、地面冲洗水、周转箱消毒清洗水、高温灭菌系统及破碎系统清洗水、冷凝水、循环冷却排污水、软水制备废水、锅炉排水、初期雨水均接入污水处理站“格栅+预消毒+脱氯+调节+混凝沉淀+生化氧化+膜生物反应器+次氯酸钠消毒”处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准及《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）“冲厕、车辆冲洗”标准，严禁外排。

（五）严格落实营运期噪声污染防治措施。你单位须加强内部管理，优化工艺布局，风机、高温蒸汽处理设备、破碎机、空压机、水泵、锅炉、冷却塔等高噪声设备须采取隔声、减震等措施，锅炉安全阀、排汽管道、锅炉鼓风机等设置消声器，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（六）严格落实营运期固体废物处置措施。本项目产生的固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”原则，按报告书要求落实分类收集、存储、运输和处置措施。危险废物暂存场所应按规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防风、防流失等措施，避免产生二次污染。优化运输路线及运输时间，杜绝医废沿途泄露。各项设备更换的废活性炭、废滤膜、含油抹布、废矿物油、废劳保用品、废弃的过滤吸附材料、污泥等危险废物经分类收集、规范暂存后交由有危废处理资质的单位处置。软水制备废树脂由厂家回收。生活垃圾、处理后的医疗废物废渣及破损的废周转箱等一般固体废物外委处置或外送合规综合利用。

（七）严格落实土壤、地下水污染防治措施。项目须严格落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护和隐蔽工程泄露检测，对生产厂区、危废暂存间、污水处理站、事故池等重点和一般防渗区进行硬化、防渗等处理，制定地下水应急预案，合规设定地下水监测点，确保项目周边地下水安全。

（八）严格落实环境风险防范措施。严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医院对收集的医疗废物严格按规定进行消杀、包装处理；严格执行《危险废物转移联单管理办法》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规定要求，加强对医疗废物收集、暂存、转运和处置应实施全过程、全时段的监控、监测，确保环境安全；完善环境风险应急预案，定期组织演练，加强内部管理，严格操作规范，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。同时按照报告书要求，设置容积合理的事故废水池，防止事故废水外排。严格落实重大疫情风险应急预案和防治措施。服务期满后，应按规范对医疗垃圾处置设施进行清除污染和妥善处理，必要时应进行场地调查及污染治理，确保环境安全。

（九）你单位应按照规范要求，建立企业监测制度，制定监测方案（废水、废气、地下水、土壤、固废等），对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，并公布监测结果。应按国家有关规定规范建设、安装自动监测、监控设备及配套设施，开展相关环境管理和监测工作。

（十）建设项目正式投入生产或者运营后，应对照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（部令第37号）要求开展环境影响后评价，严格按照环境监测计划做好跟踪监测。建设单位及属地生态环境部门应重点关注建设项目的环境影响和环境要素变化特征，及时向我局上报并调整提前开展时限。

四、本项目总量控制指标为：颗粒物为0.0851t/a；VOCs为0.0255t/a。

五、项目开工应依法完备其他相关行政许可手续。

六、其他事项应对照“报告书”要求执行。

七、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。你单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

报告书经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批报告书，否则不得实施建设。自报告书批准之日起超过5年项目方决定开工建设的，报告书应当报我局重新审核。

八、甘孜州稻城生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。
    九、你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的“报告书”送达甘孜州生态环境保护综合执法支队和甘孜州稻城生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

（此页无正文）

甘孜州生态环境局

2022年12月26日

信息公开选项：主动公开

抄送：甘孜州生态环境保护综合执法支队，甘孜州环境影响评估中心，甘孜州稻城生态环境局，四川世安翊环保科技有限公司。

甘孜州生态环境局办公室                   2022年12月26日印发