甘环发〔2022〕110号

甘孜州生态环境局

关于《泸定县海螺沟磨西镇城市生活污水处理厂入河排污口扩大设置论证报告书》的批复

甘孜州海螺沟景区供排水有限责任公司：

你单位关于对《泸定县海螺沟磨西镇城市生活污水处理厂入河排污口扩大设置论证报告书》（以下简称“报告”）进行审批的申请及专家组审查意见已收悉。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下：

一、泸定县海螺沟磨西镇城市生活污水处理厂位于四川省甘孜州泸定县磨西镇咱地村1组4号，为新建项目，服务范围为磨西镇镇区，接纳服务范围内的生活污水。项目设计处理能力0.35万m³/d，年最大污水处理量127.75万m³，排污口设置在泸定县龚家河坝水电站坝址下游1.9km处，燕子沟左岸（坐标：E102°08′17.42″，N29°37′33.08″），入河方式为暗管明口。你单位委托成都华霖环保科技有限公司编制的“报告”，经专家审查，基本符合入河排污口设置论证报告编制要求，对项目现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排污影响预测基本合理，结论基本可行。

二、本工程运行后，入河污染物总量符合限排总量要求，对水生态及第三方取水基本无影响。论证范围为燕子沟入河排污口至燕子沟大渡河汇口，全长5.7km。入河排污口所在水功能区为燕子沟泸定保留区，水质管理目标为Ⅱ类。项目的建设符合水功能区管理和水环境保护要求。根据你单位提供的资料及入河排污口设置管理规定，同意你单位将处理达标的污水通过排污管道排入燕子沟。

三、污水浓度及总量排放控制要求：排放量不超过0.35万m³/d，出水主要污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标；主要污染物出水控制浓度：COD≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L、BOD5≤10mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L，主要污染物最大年排放量：COD63.88t/a、NH3-N6.39t/a、BOD512.78t/a、TP0.64t/a、TN19.16t/a。

四、按照国、省关于入河排污口规范化设置有关要求，请你单位在排口处规范设置标识标牌、安装监控设施。加强入河排污计量及水质监测，严格达标排放。加强应急管理，防止水污染事故发生。

五、你单位必须落实“报告”中提出的应急处置方案，强化各种应急措施，确保排污口下游水环境安全。你单位应适时将在线排水计量与水质检测结果报送州、县生态环境局。

六、入河排污设施建成后，你单位应对项目开展自主验收，合格后再投入运行。若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理相关审批手续。

甘孜州生态环境局

2022年5月10日

信息公开选项：依申请公开

抄送：甘孜州泸定生态环境局

甘孜州生态环境局办公室                   2022年5月10日印发